ООО «Компания Земпроект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАССКАЗИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

(с локальными изменениями от 2018 г)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(Материалы по обоснованию проекта)

БАРНАУЛ 2018

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАССКАЗИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

Пояснительная записка

Заказчик: Администрация Первомайского района

Договор: № 01 от 07.05.2018 г.

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

Руководитель проекта

________________ Садакова Г. А.

БАРНАУЛ 2018

Авторский коллектив:

Руководитель проекта	Г. А. Садакова

Архитектор	В. Ю. Виниченко

Инженер по водоснабжению и водоотведению	О. В. Медведева

Инженер по электроснабжению	Н. А. Сытдикова

Инженер по газоснабжению	В. С. Юрчак

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п.п. | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Обосновывающая часть |
| ГП 1 | Схема современного использования и комплексной оценки территории МО Рассказихинский сельсовет | М 1:25 000 |
| ГП 2 | Схема современного использования территории с. Рассказиха | М 1:5 000 |
| ГП 3 | Схема современного использования территории п. Нижняя Петровка | М 1:5 000 |
| ГП 4 | Схема современного использования территории п. Малая Речка | М 1:5 000 |
| ГП 5 | Схема комплексной оценки территории с. Рассказиха | М 1:5000 |
| ГП 6 | Схема комплексной оценки территории п. Нижняя Петровка | М 1:5 000 |
| ГП 7 | Схема комплексной оценки территории п. Малая Речка | М 1:5 000 |
|  | Схема функциональных зон и ограничений использования территории с. Рассказиха (в составе ГП 5) | М 1:5 000 |
|  | Схема функциональных зон и ограничений использования территории п. Нижняя Петровка (в составе ГП 6) | М 1:5 000 |
|  | Схема функциональных зон и ограничений использования территории п. Малая Речка (в составе ГП 7) | М 1:5 000 |
|  | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры с. Рассказиха (в составе основного чертежа) | М 1:5 000 |
|  | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры п. Нижняя Петровка (в составе основного чертежа) | М 1:5 000 |
|  | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры п. Малая Речка (в составе основного чертежа) | М 1:5 000 |
|  | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения с. Рассказиха (в составе ГП5) | М 1:5 000 |
|  | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения п. Нижняя Петровка (в составе ГП 6) | М 1:5 000 |
|  | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения п. Малая Речка (в составе ГП 7) | М 1:5 000 |
|  | Схема развития иных объектов капитального строительства с. Рассказиха (в составе ГП 5) | М 1:5 000 |
|  | Схема развития иных объектов капитального строительства п. Нижняя Петровка (в составе ГП 6) | М 1:5 000 |
|  | Схема развития иных объектов капитального строительства п. Малая Речка (в составе ГП 7) | М 1:5 000 |

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	7

Цели и задачи	9

1 Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории муниципального образования	10

1.1 Географическое и геополитическое положение	10

1.2 Природные условия и ресурсы территории	12

1.2.1 Геологическое строение и минеральные ресурсы	12

1.2.2 Рельеф. Климатические условия	14

1.2.3 Гидрография и гидрология	14

1.2.4 Почвенные ресурсы	15

1.2.5 Земельные ресурсы	16

1.2.6 Лесные ресурсы	18

1.2.7 Растительные ресурсы и животный мир	18

1.2.8 Культурно-исторические и рекреационные ресурсы	19

1.3 Ландшафтный анализ	22

1.4 Социально-экономическое положение муниципального образования	24

1.4.1 Демографическая характеристика и прогноз численности населения	24

1.4.2 Жилищный фонд	27

1.4.3 Социальная сфера	29

1.4.4 Производственная сфера	30

1.4.5 Сельское хозяйство	30

1.5 Транспортная инфраструктура	30

1.6 Инженерная инфраструктура	31

1.7 Экологическое состояние территории	39

1.8 Риски возникновения чрезвычайных ситуаций	40

1.9 Ограничения градостроительного развития муниципального образования в соответствии со Схемой территориального планирования Алтайского края	41

2 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию в границах населенных пунктов муниципального образования	42

2.1 Современная организация территории	42

2.2 Функциональное зонирование территории населенных пунктов	49

2.2.1 Жилая зона	50

2.2.2 Общественно-деловая зона	50

2.2.3 Зона производственного и коммунально-складского назначения	50

2.2.4 Зона инженерной и транспортной инфраструктур	51

2.2.5 Зона рекреационного назначения	51

2.2.6 Зона сельскохозяйственного использования	51

2.2.7 Зона специального назначения	51

2.3 Планировочная организация территории	52

2.4 Предложения по изменению границ территорий, земель и ограничений	55

2.5 Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории МО Рассказихинский сельсовет	57

2.5.1 Жилищная сфера	57

2.5.2 Объекты социального назначения	59

2.5.3 Производственная сфера	63

2.5.4 Зона рекреационного назначения	65

2.6 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	67

2.7 Инженерная инфраструктура	74

2.7.1 Электроснабжение	74

2.7.2 Теплоснабжение	83

2.7.3 Водоснабжение	83

2.7.4 Водоотведение	85

2.7.5 Газоснабжение	86

2.8 Санитарная очистка территории	87

2.9 Инженерная подготовка территории	88

2.10 Охрана окружающей среды	88

2.10.1 Зоны с особыми условиями использования территории	88

2.10.2 Мероприятия по охране окружающей среды	93

3 Технико-экономические показатели проекта	97

4 Перечень мероприятий по реализации генерального плана	103

ПРИЛОЖЕНИЕ.................................................................................................111

# Введение

Генеральный план муниципального образования Рассказихинский сельсовет разработан в 2008–2012 гг. ООО «Компания Земпроект» по заказу Администрации Первомайского района на основании муниципального контракта № 181 от 13 октября 2008 г. и утвержден решением сессии Совета депутатов Рассказихинского сельсовета Первомайского района Алтайского края № 43 от 08.12.2014 г.

В соответствии с требованиями Технического задания к Договору № 01 на оказание услуг по внесению локальных изменений в Генеральный план муниципального образования «Рассказихинский сельсовет» Первомайского района Алтайского края от 07 мая 2018 г. внесены изменения в графические и текстовые материалы генерального плана.

В проекте предусмотрены следующие изменения:

- изменение границы с. Рассказиха в результате включения в границы указанного населенного пункта земельных участков с кадастровыми номерами: 22:33:050605:203, 22:33:050605:82, 22:33:050605: 22:33:050605:85.

Изменения внесены в соответствии с Законом Алтайского края от 29.12.2009 г. № 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края» (с изменениями на 04.07.2017).

Пояснительная записка откорректирована в соответствии с вышеперечисленными изменениями.

- п. 2.3. Планировочная организация территории, заменена Таблица 21;

- п. 2.4. Предложения по изменению границ территорий, земель и ограничений, изменена площадь земель.

- п. 2.6 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть, заменена Таблица 30, изменен и дополнен текст.

- п. 3 Технико-экономические показатели проекта, заменена Таблица 34.

- п. 4 Перечень мероприятий по реализации генерального плана, заменена Таблица 35.

В соответствии с требованиями Технического задания к Договору № 323 на оказание услуг по внесению локальных изменений в Генеральный план муниципального образования «Рассказихинский сельсовет» Первомайского района Алтайского края от 27 сентября 2022 г. внесены изменения в графические и текстовые материалы генерального плана.

В проекте предусмотрены следующие изменения:

- изменение корректировка улично-дорожной сети п. Нижняя Петровка.

Пояснительная записка откорректирована в соответствии с вышеперечисленными изменениями:

- п. 2.3. Планировочная организация территории, заменена Таблица 21;

- п. 2.6 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть, заменены Таблицы 29 и 30, изменен текст в 7 абзаце;

- п. 3 Технико-экономические показатели проекта, заменена Таблица 34;

- п. 4 Перечень мероприятий по реализации генерального плана, заменена Таблица 35.

Генеральный план муниципального образования Рассказихинский сельсовет разработан в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

– Градостроительным кодексом РФ;

– Земельным кодексом РФ;

– Водным кодексом РФ;

– Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 12.05.2013 г. № 261;

– Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации СНИП II-04-2003;

– СНИП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

– Законом Алтайского края от 29.12.2009 г. № 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края».

В основу разработки проекта положены следующие исходные данные:

1) Техническое задание на выполнение работ по Схеме территориального планирования муниципального образования Первомайский район Алтайского края, совмещенной с генеральными планами сельских поселений Баюновоключевский сельсовет, Березовский сельсовет, Бобровский сельсовет, Рассказихинский сельсовет, Зудиловский сельсовет, Боровихинский сельсовет, Повалихинский сельсовет от 13 октября 2008 г., выданное администрацией Первомайского района.

2) Планово-картографический материал:

– ортофотоплан на с. Рассказиха, изготовленный ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+» в 2010 г.;

– космический снимок GeoEye-1 от 28.05.2009 г. и топосъемка на территорию с недостающим картматериалом.

3) Данные о трудовых ресурсах и демографическом составе населения, инвентаризационные данные по жилищному фонду и зданиям культурно-бытового обслуживания, данные о предприятиях, учреждениях и организациях населенных пунктов, о состоянии инженерного оборудования застройки, которые были предоставлены службами сельсовета.

Графические материалы генерального плана выполнялись с применением современных ГИС-технологий в программе MapInfo-8.5.

# Цели и задачи

Целью разработки генерального плана является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основные задачи:

1) Выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования.

2) Подготовка предложений:

– по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования Рассказихинский сельсовет: с. Рассказиха, п. Нижняя Петровка, п. Малая Речка;

– по организации зон с особыми условиями использования территорий;

– по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель промышленности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов;

– по развитию объектов и сетей инженерно-технического обеспечения;

– по развитию объектов транспортной инфраструктуры;

– по развитию иных объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального образования;

– по установлению градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию территории.

Генеральный план сельского поселения разработан на расчетный срок до 2032 года, первая очередь реализации генерального плана определена до 2022 года.

# 1 Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории муниципального образования

## 1.1 Географическое и геополитическое положение

Муниципальное образование Рассказихинский сельсовет расположено в южной части Первомайского района. Связь с краевым центром и г.Новоалтайском осуществляется по автомобильной дороге общего пользования регионального значения Фирсово–Бобровка–Рассказиха–Нижняя Петровка–Чаузово и по части автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-52 (Чуйский тракт).

Граничит на севере и северо-востоке с Бобровским сельсоветом Первомайского района, на востоке с Троицким районом, на юге с Топчихинским и на западе с Калманским районами Алтайского края, а также на северо-западе граница проходит по землям МО г. Барнаул (рис. 1).

Рисунок 1. Местоположение МО Рассказихинский сельсовет

Общая площадь МО Рассказихинский сельсовет составляет 31582,764 га, что составляет 8,8 % от всей территории Первомайского района.

В состав сельсовета входят три населенных пункта:

- село Рассказиха;

- поселок Малая Речка;

- поселок Нижняя Петровка.

Удаленность от краевого центра г. Барнаула до административного центра сельсовета составляет 46 км. Удаленность населенных пунктов от центра сельсовета составляет от 9 до 20 км.

## 1.2 Природные условия и ресурсы территории

### 1.2.1 Геологическое строение и минеральные ресурсы

В геологическом строении территории участвуют отложения верхнего и верхнего-современного отделов четвертичной системы.

На большей глубине располагаются аллювиальные отложения надпойменных террас, представленные песками и супесями, суглинками, гравием и галечником с валунами.

Поверх аллювиальных отложений верхнего отдела размещаются озерно-аллювиальные и делювиальные отложения верхнего-современного отдела. Данные отложения сложены песками, супесями с гравием, галькой и валунами.

Отложения данных отделов перекрыты сверху современными образованиями (почвенно-растительный слой, насыпные грунты разнородного состава).

Мощность почвенно-растительного слоя колеблется от 0,3 до 1 м. Отложения представлены песками, супесями с гравием, галькой и валунами, суглинками, галечником. Кроме этого, на территории муниципального образования встречаются техногенные образования – насыпные грунты, которые расположены в пределах автомобильных дорог.

Минерально-сырьевая база Рассказихинского сельсовета сравнительно бедна.

Имеется единственное месторождение керамзитового сырья, расположенное на правом берегу р. Обь к юго-западу от с. Рассказиха. Его площадь значительная и составляет 99 га. Данное месторождение внесено в Перечень участков недр местного значения № 3 (утвержден Приказом управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края от 13.05.2013 № 64, согласован письмом Федерального агентства по недропользованию от 04.04.2013 № ЕК-04-24/3461) и может быть предоставлено в пользование в целях промышленной эксплуатации.

Данные о запасах и краткая характеристика месторождения приведены в таблице 1.

Таблица 1

Месторождения и участки твердых полезных ископаемых Рассказихинского сельсовета

| Наименование месторождения | Привязка | Краткая характеристика | Запасы | Учет балансом на 01.01.08г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рассказихинское | В 2,5 км ЮЗ с. Рассказиха | В северной части месторождения суглинки и глины – кирпично-черепичное сырье, остальная (большая) площадь глины и суглинки – керамзитовое сырье .Суглинки (число пластичности 7–30) мощностью 0,7–2,5 м и глины (число пластичности 10–22) мощностью 0,3–2,1 с, средней – 0,29 м залегают под вскрышными породами мощностью 0,1–1,2 м, средней – 1,4 м. Запасы подсчитаны до уровня грунтовых вод, в весеннее-летний период карьер в паводок почти полностью заливается водой. Эксплуатация возможна только в осеннее-зимний период. По лабораторно-технологическим испытаниям сырье пригодно в естественном виде и с добавлением 10% шамота для изготовления плоской ленточной черепицы по ГОСТ 1808-54. По технологическим и полузаводским исследованиям сырье пригодно для производства керамзитового гравия фракции не более 20 мм марки 350–400 по ГОСТ 9759-71 с 1,51–2 % (по объему) солярового масла при температуре обжига 105-110 градусов. Марка по морозостойкости керамзитового гравия 15. | Запасы по категориям А+В+С1 в количестве: глина (керамзитовое сырье) 1563 тыс.м3, суглинок (кирпично-черепичное сырье) 78 тыс.м3утверждены ТКЗ (Протокол № 417 от 07.09.1973 г.). Площадь 99 га (70-1000х2850 м). Месторождение частично попадает в охранную зону р. Аничихи | Запасы глины (керамзитовое сырье) по категориям А+В+С1 1563 тыс.м3 | Нет сведений. В 1972 г. готовилось для действующего керамзитового цеха Барнаульского комбината стеновых материалов |

### 1.2.2 Рельеф. Климатические условия

Рассказихинский сельсовет расположен на крупной геоморфологической структуре второго порядка – долине р. Оби. На правом низком берегу р. Оби расположена широкая пойма.

Пойма характеризуется высокой степенью заболоченности, покрыта кустарником и изрезана старицами и пойменными озерами. Кроме того, вдоль правого берега реки и ее притоков расположены пойменные земли с заливными лугами.

Поверхность сельсовета неровная, местами расчленена сетью ложбин. Врезанность логов может достигать 5–50 м. Склоны задернованы, покрыты кустарником и лесом. Днища логов широкие, с хорошо развитым микрорельефом. Склоны увалов различной экспозиции, крутизна их колеблется до 1–20°.

Рельеф слабо всхолмленный, с уклонами в западной части в сторону р. Оби и центральной части в сторону рек Петровка и Малая Речка.

По агроклиматическому районированию территория Рассказихинского сельсовета относится к Бийско-Чумышской зоне с резко-континентальным, довольно сухим климатом.

Зима продолжительная и холодная. Характерны сильные ветры и метели, возможны морозы и резкие потепления. Средняя температура января составляет -17,7(С, абсолютный минимум – -50(С.

Весна короткая и сухая, характерны частые возвраты холодов, быстрое стаивание снежного покрова.

Лето теплое, длится около четырех месяцев, возможны засухи. Средняя температура июля составляет +19,6(С, абсолютный максимум – +35(С.

Осень непродолжительная и солнечная, с малым количеством осадков.

Среднее годовое количество атмосферных осадков составляет 460–480 мм.

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 164 дня. Максимальная высота снежного покрова достигает 67 см.

Господствующее направление ветров юго-западное с частым повторение южного и северо-восточного.

### 1.2.3 Гидрография и гидрология

Подземные воды

Рассказихинский сельсовет расположен в пределах восточной части Кулундинско-Барнаульского артезианского бассейна. Гидрологические условия района характеризуются наличием водоносных горизонтов в четвертичных образованиях.

В четвертичных образованиях развиты водоносные горизонты современных озерно-болотных отложений и аллювиальных отложений долин рек и монастырской свиты.

В современных озерно-болотных отложениях развиты грунтовые воды, приуроченные к заиленным супесям и торфу. Воды эти залегают на глубине менее 2,0 м.

Водоносный горизонт аллювиальных отложений и отложений монастырской свиты имеет почти повсеместное распространение и рассматривается как единый водоносный комплекс. Водосодержащими породами являются пески, супеси, а также опесчаненные разности суглинков.

Поверхностные воды

Территория сельсовета характеризуется достаточно густой речной сетью. По северо-западной окраине сельсовета протекает р. Обь, образуя многочисленные протоки. Для Оби характерно многопиковое, ступенчатое половодье с 3–4 и более волнами, следующими одна за другой с конца апреля до конца июля или августа. Наивысшие уровни наблюдаются в мае.

Характерная черта ледового режима реки – устойчивый продолжительный ледостав, который начинается в начале ноября и продолжительность его в среднем составляет 160 дней.

Вскрывается р. Обь в среднем в третьей декаде апреля.

Кроме р. Оби по территории сельсовета в направлении с востока на запад и юго-запад протекают реки Петровка и Малая Речка. Кроме того, из озера Сидорово, расположенного в соседнем сельсовете, вытекает небольшой ручей.

Их режим характеризуется непродолжительным, резко выраженным весенним половодьем и низкой меженью в остальную часть года.

Питание рек снегодождевое, в межень преобладает грунтовое питание.

Тепловой режим обуславливает температура воздуха. Вода начинает прогреваться во второй и третьей декадах апреля. Температура постепенно повышается до июля и достигает +19–+ 250С.

В северо-западной части сельсовета на водосборе р. Оби располагаются многочисленные мелкие озера-старицы. Питание озер осуществляется главным образом в весеннее время.

В реках и озерах района водятся щука, карась, окунь, чебак.

Гидротехнических сооружений на территории сельского поселения нет.

### 1.2.4 Почвенные ресурсы

На территории Рассказихинского сельсовета встречаются следующие типы почв:

- черноземы выщелоченные;

- лугово-черноземные;

- аллювиальные луговые;

- луговые;

- лугово-болотные;

- серые лесные;

- дерново-подзолистые.

Черноземы выщелоченные сформировались под злаково-разнотравной и разнотравно-злаковой растительностью лугов и степей сельсовета. Приурочены они в основном к террасам рек, а также к всхолмленным формам рельефа. Обладают наибольшим плодородием среди всех типов почв сельсовета.

Под остепненными лугами и луговыми степями с разнотравно-злаковой растительностью сформировались лугово-черноземные почвы. Хорошее естественное плодородие также позволяет использовать эти почвы для возделывания культур сельскохозяйственных растений.

В долинах рек, особенно у стариц, распространены аллювиальные луговые почвы, сформированные под закустаренными лугами. Эти почвы переувлажнены, поэтому их используют преимущественно под сенокосы.

К сильно переувлажненным почвам относят также луговые и лугово-болотные почвы, расположенные на надпойменных террасах рек с лесной растительностью при старицах и протоках, реже в долинах и балках под луговой и степной растительностью. Данные почвы обладают невысоким естественным плодородием, в связи с чем могут выборочно использоваться под сенокосы.

Серые лесные почвы сформировались под березовыми колками и лишь частично используются под пашню и кормовые угодья.

Значительное распространение имеют дерново-подзолистые почвы, развитые под сосновыми и березово-сосновыми борами, а также под закустаренными и заболоченными участками леса. Данные почвы не используются в сельском хозяйстве, поскольку расположенная на них растительность имеет почвозащитное и водоохранное значение.

### 1.2.5 Земельные ресурсы

Анализ земельного фонда муниципального образования выполнен по данным годового отчета о состоянии и использовании земель Первомайского района за 2010 г.

Земельный фонд Рассказихинского сельсовета по состоянию на 1 января 2011 г. (форма № 22-СХ) составляет 31582,764 га.

В структуре земельного фонда выявлены следующие категории земель (табл. 2):

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли запаса.

Таблица 2

Баланс земель МО Рассказихинский сельсовет

| № п/п | Наименование категории земель | По земельной форме 22-1 и 22-2 на 1.01.2011 г |
| --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | Удельный вес, % |
| 1 | земли сельскохозяйственного назначения | 3395,2702 | 10,75 |
| 2 | земли населенных пунктов, в том числе: | 262,2446 | 0,83 |
| 2.1 | с. Рассказиха | 157,2446 | 0,50 |
| 2.2 | п. Малая Речка | 17,0 | 0,05 |
| 2.3 | п. Нижняя Петровка | 88,0 | 0,28 |
| 3 | земли промышленности, транспорта…и иного специального назначения | 52,1484 | 0,17 |
| 4 | земли особо охраняемых территорий и объектов | 1,0 | 0,003 |
| 5 | земли лесного фонда | 26433,0 | 83,69 |
| 6 | земли запаса | 1439,1008 | 4,56 |
|  | Итого по сельсовету | 31582,764 | 100 |

Земли сельскохозяйственного назначения представлены большей частью землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности (2319,7 га), а также землями, находящимися в собственности граждан (1050,5702 га) и землями, находящимися в собственности юридических лиц (25,0 га).

Земли населенных пунктов составляют 262,2446 га:

1) с. Рассказиха – 157,2446 га;

2) п. Малая Речка – 17,0 га;

3) п. Нижняя Петровка – 88,0 га.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в процентном отношении составляет 0,17 %. Наибольшая территория занята землями транспорта – ГУП «Алтайавтодор» – 49,0 га.

Земли особо охраняемых территорий и объектов занята базой рыболовов и охотников, площадь которой составляет всего 1 га.

Земли лесного фонда, расположенные на территории сельсовета, представлены частью земель Бобровского лесничества, площадь которого в границах поселения занимает более 26 тыс. га. Это категория земель в Рассказихинском сельсовете имеет наибольший удельный вес – 83,69 %.

Все земли запаса (1439,1008 га) находятся в государственной собственности и отданы в пользование юридическим лицам.

На настоящий момент все земли Рассказихинского сельсовета распределены по формам собственности. Данные на 1 января 2011 г. представлены в таблице 3.

Таблица 3

Распределение земель по формам собственности в Рассказихинском сельсовете

| Формы собственности | Площадь, га | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| в собственности граждан | 1109,6 | 3,51 |
| в собственности юридических лиц | 52,1201 | 0,17 |
| в государственной и муниципальной собственности | 30421,0737 | 96,32 |
| Итого земель в административных границах | 31582,764 | 100 |

Наибольший удельный вес имеют земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. При этом большая площадь занята землями лесного фонда (86,9 %), которые полностью отданы в пользование юридическим лицам.

### 1.2.6 Лесные ресурсы

Леса занимают большую часть территории Рассказихинского сельсовета (83,7 %). Основными лесообразующими породами являются сосновые и смешанные леса: сосна, лиственница, береза, осина. Леса богаты грибами, ягодами, папоротником. Кроме того, в них произрастают лекарственные растения. Основные обитатели леса – лисы, зайцы, ежи, белки, дятлы.

Территория сельсовета, на землях которого расположен лесной фонд Бобровского лесничества, согласно "Перечню лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации", утвержденному приказом МПР России от 28.03.2007 г. № 68 относится к Западно-Сибирскому подтаежно-лесостепному району лесостепной зоны.

### 1.2.7 Растительные ресурсы и животный мир

Растительный покров Рассказихинского сельсовета достаточно разнообразен. По геоботаническому районированию относится к подпровинции правобережной Приобской лесостепи, принадлежащей Западно-Сибирской провинции.

На большей части сельсовета растительность представлена различными вариантами сообществ соснового бора, изредка встречаются под пологом деревьев степные виды растений. В результате распространены разнотравно-злаковые, травяно-кустарниковые, осочковые, кустарничковые и лишайниковые растительные сообщества. На этой территории также встречаются лесные болота в различной степени зарастания и лесные озера, а также фрагменты осиново-березовых заболоченных лесов (согра).

Северо-западная часть территории сельсовета с многочисленными старицами занята в основном заливными лугами. Растительность луговых аллювиальных почв густотравная, разнотравно-злаковая или злаково-осоковая, луговая. Здесь также находятся многочисленные заболоченные участки, покрытые осокой, тростником, камышом, рогозой.

Кроме того, на территории сельсовета встречаются культурные насаждения – сады.

Разнообразие почв, растительности и форм рельефа создают условия для развития разнообразного животного мира.

Обычными обитателями соснового леса являются обыкновенная белка и белогрудый еж. Дупла старых деревьев заселяют водяная и прудовая ночницы, северный кожан и двуцветный кожанок.

Для сельсовета, как и для района в целом характерно обилие птиц.

В лесах распространены горлица, кукушка, дятел, серая ворона, из мелких певчих птиц – лесной конек, иволга, зяблик. Реже встречаются ястребы, неясыть и другие виды птиц.

На озерах и реках с их старицами и заболоченными берегами находят подходящие для гнездования условия многие виды водных и околоводных птиц (кряква, чирки, выпь, сверчок).

На влажных лугах встречаются коростель, чибис, желтая трясогузка и другие.

Ихтиофауна водоемов и водотоков представлена разнообразными видами рыб: щука, лещ, карась, линь, окунь, ерш.

Из пресмыкающихся встречаются обыкновенный уж, прыткая и живородящая ящерица. Из земноводных – серая жаба, остромордая и озерная лягушки.

Среди насекомых многочисленны комары, мошки, клещи, пауки, жуки.

### 1.2.8 Культурно-исторические и рекреационные ресурсы

Объекты культурного наследия представлены в Рассказихинском сельсовете двумя памятниками истории и 19 памятниками археологии (табл. 4).

Таблица 4

Памятники истории и археологии на территории МО Рассказихинский сельсовет

| № п\п | Наименование | Датировка | Автор открытия | Год открытия | Местонахождение объекта | Решение о постановке на гос. учет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Памятники археологии |  |  |  |  |  |
| 1 | Васино 3, поселение | III - II тыс. до н.э. | Пугачев Д.А. | 1996 | на правом берегу п.Заломной, в 10 км к ЮЗ от с. Рассказиха | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 11.03.1998 № 83 |
| 2 | Васино 4, поселение | 5 - 3 в.в. до н.э. | Пугачев Д.А. | 1996 | на правом берегу п.Заломной, в 10 км к ЮЗ от с. Рассказиха, в 0,07 км к С от поселения Васино 3 | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 11.03.1998 № 83 |
| 3 | Васино 5, поселение | 5 - 3 в.в. до н.э. | Пугачев Д.А. | 1996 | на правом берегу п.Заломной, в 10 км к ЮЗ от с. Рассказиха, в 0,03 км к С от поселения Васино 4 | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 11.03.1998 № 83 |
| 4 | Васино 6, поселение | 5 - 3 в.в. до н.э. | Пугачев Д.А. | 1996 | на правом берегу п.Заломной, в 10 км к ЮЗ от с. Рассказиха, к С от поселения Васино 5 | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 11.03.1998 № 83 |
| 5 | Васино 7, поселение | 1-я пол. I тыс. до н.э. | Пугачев Д.А. | 1996 | на правом берегу п.Заломной, в 10 км к ЮЗ от с. Рассказиха, на Ю оконечности гряды | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 11.03.1998 № 83 |
| 6 | Рассказиха 1, поселение | эпоха поздней бронзы и средневековья | Бородаев В.Б., Кунгуров А.Л. | 1977 | на берегу р. Кашкарагаиха, в 1 км к СВ от ее устья | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 21.05.1991 № 225 |
| 7 | Рассказиха 2 | 6 - 1 вв. до н.э. | Ченских О.А. | 1997 | 1 км к ССВ от кладбища с.Рассказиха в центре села | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 11.03.1998 № 83 |
| 8 | Рассказиха, поселение | ранний железный век | Уманский А.П. |  | в 10 км к югу от с. Рассказиха | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 21.05.1991 № 225 |
| 9 | Рассказиха , поселение | ранний железный век | Уманский А.П. |  | В 3 км к СВ от с. Рассказиха | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 21.05.1991 № 225 |
| 10 | Аничиха, местонахождение | дата не ясна | Бородаев В.Б. | 1977 | На левом берегу р. Аничиха | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 21.05.1991 № 225 |
| 11 | Чернявские Бугры 1, поселение | неолит-средневековье | Шмидт А.В. | 1998 | с. Рассказиха, в 5,6 км к юго-западу от юго-западной окраины, в 1 км к западо-северо-западу от тристической базы на р. Кашкарагаиха | вновь выявлен |
| 12 | Чернявские Бугры 2, поселение | эпоха бронзы | Шмидт А.В. | 1998 | с. Рассказиха, в 5,55 км к юго-западу от юго-западной окраины, в 1,1 км к западо-северо-западу от тристической базы на р. Кашкарагаиха | вновь выявлен |
| 13 | Чернявские Бугры 3, поселение | эпоха бронзы | Шмидт А.В. | 1998 | с. Рассказиха, в 5,6 км к юго-западу от юго-западной окраины, в 1,2 км к западо-северо-западу от тристической базы на р. Кашкарагаиха | вновь выявлен |
| 14 | Рассказиха-Школа, поселение | нач. I тыс. н.э. | Кунгурова Н.Ю. | 2011 | с. Рассказиха, ул. Сусанина-Гуляева № 46 на территории за зданием бывшей школы у администрации сельсовета | вновь выявлен |
| 15 | Аничихинский Елбан, поселение | 8-7 вв. до н.э. | Кунгурова Н.Ю. | 2009 | с. Рассказиха, в 1,3 км к юго-западу от юго-западной окраины, в 0,2 км к юго-западу от устья р. Аничиха | вновь выявлен |
| 16 | Боиниха 1, поселение | неолит, энеолит, начало. 1 тыс. н.э. | Кирюшин К.Ю., Фролов Я.В. | 2013 | с. Рассказиха, в 4,6 км к юго-юго-западу от юго-западной окраины, в 0,5 км к северо-востоку от тристической базы на р. Кашкарагаиха | вновь выявлен |
| 17 | Тузовские Бугры 2, могильник | эпоха средневековья | Шмидт А.В. | 1998 | с. Рассказиха, в 6 км к юго-западу от юго-западной окраины, в 2,1 км к западо-северо-западу от тристической базы на р. Кашкарагаиха | вновь выявлен |
| 18 | Тузовские Бугры 3, поселение | энеолит - эпоха ранней бронзы | Шмидт А.В. | 1998 | с. Рассказиха, в 5,8 км к юго-западу от юго-западной окраины, в 2,2 км к западо-северо-западу от тристической базы на р. Кашкарагаиха | вновь выявлен |
| 19 | Тузовские Бугры 4, поселение | эпоха поздней бронзы я | Шмидт А.В. | 1998 | с. Рассказиха, в 5,9 км к юго-западу от юго-западной окраины, в 2,15 км к западо-северо-западу от тристической базы на р. Кашкарагаиха | вновь выявлен |
|  | Памятники истории |  |  |  |  |  |
| 1 | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | 1970 г. | неизвестен |  | с. Рассказиха, ул. Гуляева-Сусанина, между домами №№ 46 и 48 | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 |
| 2 | Могила партизан, погибших в борьбе с колчаковцами | 1920 г. | неизвестен |  | с. Рассказиха, 200 м к северу от школы | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся от 20.12.1949 № 962 |

Территория Рассказихинского сельсовета обладает достаточным потенциалом для развития познавательного туризма и рекреации.

В юго-западной и западной частях расположены объекты археологии, интересные с точки зрения развития познавательного туризма.

Существующий природный ландшафт привлекателен для кратковременного отдыха: леса используются для охоты, сбора ягод и грибов, лекарственных растений и для проведения разнообразных спортивно-оздоровительных мероприятий.

Пикниковый и пляжный виды кратковременного отдыха, а также рыбалка тяготеют к рекам и озерам.

В настоящий момент функционируют базы отдыха (табл. 5)

Таблица 5

Объекты рекреационного назначения

| № п\п | Название | Территория, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО Торговый дом «ДВС» | 5,3412 |
| 2 | ОАО «РЖД» | 4 |
| 3 | ОАО «РЖД» | 0,5148 |
| 4 | ОАО «Эра» | 0,3467 |
| 5 | Гр. Коровякова Н.В. | 0,2497 |
| 6 | Гр. Тихонова Н.Б., Ященко Л.Д. | 0,3097 |
| 7 | ФГУП «БСКБ «Восток» | 3,0209 |
| 8 | ООО «Алтайхолод» | 5,9808 |
| 9 | ООО «Алтайхолод» | 1,0001 |
| 10 | МУП «Тепловые сети» г.Барнаула | 1,7613 |
| 11 | База отдыха Крайагроснаб | 1 |
| 12 | База отдыха ООО «Брасс» | 1 |
| 13 | ООО «Вагон-трейд» | 1 |
| 14 | Гр. Степанов В.М. | 0,1018 |
| 15 | Гр. Степанов В.М. | 1,0802 |
| 16 | Гр. Сапрыкин О.А. | 0,1669 |
| 17 | Гр. Дураченко А.Д. | 0,1086 |
| 18 | Гр. Иванов Е.С. | 0,0988 |

В зимнее время территория леса используется для охоты и лыжного отдыха населения.

Своеобразным местом отдыха в летний период являются садоводческие объединения.

## 1.3 Ландшафтный анализ

С позиций территориального планирования местность можно рассматривать как целостную систему взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов. К вопросам первоочередной важности относится оценка устойчивости современных природных комплексов к различным видам антропогенных воздействий. По каждому ландшафтному выделу оценены инженерно-экологические условия, которые в целом удовлетворительные и являются необходимой основой для гражданского и специального строительства, способствуют формированию хозяйственного комплекса как промышленного, так и сельскохозяйственного производства (табл. 6).

Таблица 6

Инженерно-экологические условия

| Местность | Характеристика |
| --- | --- |
|  | Рельеф, грунты | глубина расчленения рельефа (м) | глубина залегания грунтовых вод (м) | преобладающие углы наклона поверхности | годовое количество осадков (мм) | Годовой слой стока, мм | условия для промышленного и гражданского строительства |
| 1 | Третьи надпойменные террасы больших и средних рек бугристо-грядовые, грунты песчано-глинистые, просадочные | 20-50 | 3-5 | 1(30(-3(0( | 350-400 | 25-50 | Осложняют промышленное и отдельные виды гражданского строительства |
| 2 | Равнины и высокие террасы; грунты лессовые, преимущественно просадочные | 100-150 | _ | 0(30(-3(0( | 350-400 | 25-50 | Осложняют отдельные виды промышленного строительства |
| 3 | Первые надпойменные террасы больших и средних рек, грунты лессовые просадочные | 20-50 | 0-3 | 1(30(-3(0( | 350-400 | 100-150 | Осложняют промышленное и отдельные виды гражданского строительства, грунты требуют обустройства водоотвода |
| 4 | Поймы больших и средних рек, песчаные с илово-глинистыми грунтами | 20-50 | 0-3 | Плоские днища долин, балок, логов | 350-400 | 25-50 | Осложняют промышленное и гражданское строительство |
| 5 | Долины малых рек с сильно врезанными руслами | 20-50 | 0-3 | Плоские днища долин, балок, логов | 350-400 | 25-50 | Осложняют промышленное и гражданское строительство |

Для комплексной оценки территории использован метод условных баллов. Для каждого ландшафтного выдела (местности) определены условия проживания населения, ведения сельского хозяйства, строительства и рекреации, а также степень антропогенной трансформации в процессе природопользования.

По сочетанию названных факторов на территории сельсовета выделяются три категории местностей: ограниченно благоприятные, неблагоприятные, исключительно не благоприятные.

Ограниченно благоприятные местности характеризуются относительно комфортными климатическими условиями с теплым летом и умеренно-холодной зимой. Достаточное количество поверхностных и подземных вод. Рельеф и осадочная толща горных пород позволяют вести гражданское и промышленное строительство.

В перечне ограничителей использования территории выступают дробное расчленение склонов, значительная их крутизна, антропогенные факторы.

Неблагоприятные и исключительно неблагоприятные местности характеризуются, прежде всего, крутосклонным рельефом, препятствующим хозяйственной деятельности. Несмотря на сравнительно комфортные условия, как летом, так и зимой названные местности ограниченно пригодны для строительства крупных объектов. Однако, спектр рекреационных условий маршрутного плана здесь весьма широк. Местности существенно затронуты хозяйственной деятельностью. Экономические издержки на строительство для данных районов значительно возрастают.

## 1.4 Социально-экономическое положение муниципального образования

### 1.4.1 Демографическая характеристика и прогноз численности населения

Анализ демографической ситуации в Рассказихинском сельсовете и перспективы её изменения производились на основе исходных данных, предоставленных специалистами администрации Рассказихинского сельсовета.

Сложившиеся тенденции изменения численности населения

По состоянию на исходный год численность населения сельсовета составляет 775 человек, в том числе моложе трудоспособного возраста 14,1 % от общей численности населения сельсовета, старше трудоспособного возраста 30,1 %, в трудоспособном возрасте находится 55,8 % населения.

В экономике занято 81,5 % от всего населения в трудоспособном возрасте. Кроме того, отмечается тенденция дальнейшего роста численности занятых в экономике.

В разрезе населенных пунктов эти данные представлены в таблице 7.

Таблица 7

Основные демографические показатели

| Показатели | с. Рассказиха | п. Нижняя Петровка | п. Малая Речка |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения, | 725 | 250 | 25 |
| в том числе: |  |  |  |
| – младше трудоспособного возраста, % | 15,3 | 12,5 | 0 |
| – трудоспособного возраста, % | 53,9 | 59,3 | 62,5 |
| – старше трудоспособного возраста, % | 30,8 | 28,2 | 37,5 |
| Численность занятых в экономике, чел. | 145 | 149 | 1 |
| Численность официально зарегистрированных безработных, % от трудоспособного населения | 2,6 | 2,3 | 0 |

Прогноз численности населения

Данные о демографической ситуации в сельсовете позволяют спрогнозировать численность населения на время действия Генерального плана, то есть до 2032 г.

Прогноз численности населения до 2032 года производится с использованием статистических методов (см. формулу) обработки демографической информации за 2000–2010 гг. (табл. 8).

Таблица 8

Динамика основных демографических показателей

| Показатели | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Среднее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Рассказиха |
| Численность населения | 426 | 420 | 417 | 406 | 405 | 415 | 372 | 421 | 423 | 407 | 431 | 413 |
| Естественный прирост, чел. | -6 | -3 | -11 | -1 | -9 | -15 | -7 | -5 | -11 | -9 | -7 | -7,64 |
| Миграционное сальдо, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | +19 | -28 | +42 | +7 | -5 | +33 | +25 | +8,45 |
| п. Нижняя Петровка |
| Численность населения | 233 | 231 | 230 | 226 | 223 | 225 | 229 | 229 | 220 | 209 | 209 | 224 |
| Естественный прирост, чел. | -2 | -1 | -4 | -3 | -1 | -3 | -1 | -3 | -4 | -4 | -5 | -2,82 |
| Миграционное сальдо, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | +7 | +1 | -6 | -7 | +4 | +9 | +1 |
| п. Малая Речка |
| Численность населения | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,73 |
| Естественный прирост, чел. | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,45 |
| Миграционное сальдо, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0,09 |

По дополнительным данным, предоставленным администрацией сельсовета по справке №50 от 03.02.2014 г.,  за 2011-2013 гг население возросло:

в селе Рассказиха - на 294 человека;

в поселке Нижняя Петровка - на 41 человек;

в поселке Малая Речка - на 10 человек;

итого по сельсовету - 345 человек.

и численность населения  составила:

в селе Рассказиха – 725 человек;

в поселке Нижняя Петровка - на 250 человек;

в поселке Малая Речка - на 25 человек; (численность фактически проживающего населения - 28 человек, численность населения на отмежеванных земельных участках -60 человек).

итого по сельсовету - 1000 человек.

За последние годы с 2011-2013 (3 года) численность населения по МО возросла на 345 человек. На расчетный срок данный показатель составляет 207 человек (20 лет).

(формула 1);

где Нр – проектная численность населения, человек;

Нф – фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчёта), человек;

П – естественный среднегодовой прирост населения, %;

М – среднегодовая разница миграции населения, %;

t – расчётный срок.

Расчёт показывает, что при сохранении существующих показателей темпа естественного прироста населения и миграции в дальнейшем по сельсовету будет происходить увеличение численности населения и к концу расчетного периода составит 1389 человек.

Таблица 9

Демографические показатели

| № п/п | Наименование | с. Рассказиха | п. Нижняя Петровка | п. Малая Речка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Расчетный срок | Исходный год | Расчетный срок | Исходный год | Расчетный срок |
| 1 | Абсолютная численность градообразующих кадров (А), чел | 113 | 213 | 40 | 44 | 0 | 44 |
| 2 | Удельный вес населения в трудоспособном возрасте (Т), % | 53,9 | 60 | 59,3 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| 3 | Численность занятых в домашних и личных подсобных хозяйствах в трудоспособном возрасте (а), % | 10,2 | 3 | 10,0 | 12 | 12,5 | 12 |
| 4 | Численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства (в), % | 3,5 | 1 | 1,1 | 7,1 | 25,0 | 7,1 |
| 5 | Численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте (П), % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Численность работающих пенсионеров (м), % | 0 | 5,3 | 25,8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Численность обслуживающей группы населения (Б), % | 22,3 | 32,8 |  | 16,5 | 0 | 16,5 |

(формула 2);

где H1 – численность населения на расчетный срок;

А – абсолютная численность градообразующих кадров на перспективу;

Т – удельный вес населения в трудоспособном возрасте, %;

а – численность занятых в домашних и личных подсобных хозяйствах в трудоспособном возрасте, %;

в – численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства, %;

П – численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте, %;

м – численность работающих пенсионеров, %;

Б – численность обслуживающей группы населения, %.

Расчёт показывает, что с учетом предполагаемого строительства керамзитного завода в границах сельсовета, рассчитанного на 120-150 рабочих мест, численность населения и к концу расчетного периода составит 1216 человек.

Результаты расчетов и показатели, принятые за основу во всех последующих проектных расчетах, отражены в таблице 10.

Таблица 10

Расчетная численность населения

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
|  | На исходный год | Расчетный срок |
| с. Рассказиха |  |  |
| Расчетная численность населения по демографии |  | 968 |
| Расчетная численность населения по трудовому балансу |  | 747 |
| Принято генеральным планом | 725 | 740 |
| п. Малая Речка |  |  |
| Расчетная численность населения по демографии |  | 140 |
| Расчетная численность населения по трудовому балансу |  | 184 |
| Принято генеральным планом | 25 | 182 |
| п. Нижняя Петровка |  |  |
| Расчетная численность населения по демографии |  | 281 |
| Расчетная численность населения по трудовому балансу |  | 285 |
| Принято генеральным планом | 250 | 285 |
| Итого по сельсовету |  |  |
| Расчетная численность населения по демографии |  | 1389 |
| Расчетная численность населения по трудовому балансу |  | 1216 |
| Принято генеральным планом | 1000 | 1207 |

Генеральным планом принята численность населения, рассчитанная по трудовому балансу с учетом резервов территории.

### 1.4.2 Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования Рассказихинский сельсовет на исходный год составляет порядка 9948,7 м2 (475 домов).

Существующий жилищный фонд представлен индивидуальным жилой застройкой и многоквартирными жилыми домами (табл. 11).

Таблица 11

Жилищный фонд Рассказихинского сельсовета

| Число квартир | Количество домов, шт | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| с. Рассказиха |
| Индивидуальные дома | 362 | 5697,0 |
| Многоквартирные дома | 23 | 894,9 |
| в том числе одноэтажные – 2-х квартирные | 22 | 814,9 |
| – З-х квартирные | 1 | 80,0 |
| ИТОГО: | 385 | 6591,9 |
| п. Нижняя Петровка |
| Индивидуальные дома | 65 | 2157,0 |
| Многоквартирные дома | 12 | 629,8 |
| в том числе одноэтажные – 2-х квартирные | 10 | 474,8 |
| – 3-х квартирные | 1 | 75,0 |
| – 4-х квартирные | 1 | 80,0 |
| ИТОГО: | 77 | 2786,8 |
| п. Малая Речка |
| Индивидуальные дома | 12 | 490,0 |
| Многоквартирные дома | 1 | 80,0 |
| в том числе одноэтажные – 2-х квартирные | 1 | 80,0 |
| ИТОГО | 13 | 570,0 |
| ИТОГО по сельсовету | 475 | 9948,7 |

Многоквартирные жилые дома в Рассказихинском сельсовете составляют 16,1 % от всего жилищного фонда и 83,9 % приходится на индивидуальную жилую застройку.

Процент износа жилищного фонда составляет от 40 до 80 %. Доля ветхого жилья представлена 9,6 %, за состоянием такого жилья требуется постоянный контроль.

В Рассказихинском сельсовете полностью отсутствуют централизованные водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение.

Другие показатели жилищного фонда:

с. Рассказиха

1) количество домохозяйств – 385;

2) коэффициент семейности – 1,3;

3) обеспеченность населения общей площадью –13,1 м2\чел.

п. Нижняя Петровка

1) количество домохозяйств – 77;

2) коэффициент семейности – 3,2;

3) обеспеченность населения общей площадью – 11,1 м2\чел.

п. Малая Речка

1) количество домохозяйств – 13;

2) коэффициент семейности –1,9;

3) обеспеченность населения общей площадью –19,3 м2\чел.

Норма отвода земельного участка под строительство индивидуального жилья в настоящий момент составляет 0,08–0,25 га.

### 1.4.3 Социальная сфера

Социальный комплекс Рассказихинского сельсовета представлен следующими объектами:

Учреждения образования

Система образования сельсовета включает в себя начальное и основное образование.

Всего на территории МО имеется две основных школы.

В таблице 12 представлены данные о мощностях учреждений.

Таблица 12

Обеспеченность населения Рассказихинского сельсовета детскими дошкольными и образовательными учреждениями

| № п/п | Наименование учреждения | Мощность учреждения | Процент загрузки учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактическая | проектная |  |
| 1 | МОУ «Рассказихинская основная школа» | 7 | 90 | 7,8 |
| 2 | МОУ «Нижнепетровская основная школа» | 8 | 100 | 8 |
| Примечание: на территории п. Малая Речка отсутствуют какие-либо учреждения образования |

На территории сельсовета отсутствуют детские дошкольные учреждения.

В целом по сельсовету наблюдается загруженность школ всего на 7,9 %, что говорит об излишке мощности школьного учреждения, так как многие дети посещают школу в с. Бобровка.

В п. Малая Речка нет учреждений образования.

Согласно Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края, установлены радиусы доступности учреждений общего образования:

Объекты здравоохранения

Медицинское обслуживание население сельсовета обеспечивается деятельностью двумя фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАПами).

Учреждения культуры и спорта

На территории МО расположены клуб на 50 посадочных мест и две библиотеки с общей мощностью 21 тыс. экземпляров.

Объекты торгового и бытового обслуживания

На территории сельсовета сфера торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения представлена в основном в с. Рассказиха. Данные услуги оказывают предприятия малого бизнеса и индивидуальные предприниматели.

В настоящее время сеть объектов торговли насчитывает семь объектов общей торговой площадью 193 м2. Обеспеченность населения торговыми площадями составляет 99 %.

Объекты общественного питания

В сельсовете насчитывается один объекта общественного питания – кафе на 25 посадочных мест. В данный момент не функционирует.

Мощность данных объектов не соответствует нормативным требованиям.

Услуги связи в сельсовете оказывает АТС.

### 1.4.4 Производственная сфера

Промышленное производство в сельсовете представлено во всех населенных пунктах.

В с. Рассказиха осуществляют деятельность технический участок Бобровского лесокомбината. Занимается заготовкой леса.

В п. Нижняя Петровка осуществляет деятельность технический участок Бобровского лесокомбината. Занимается заготовкой и переработкой леса. А также ИП Шеломенце. Занимается переработкой леса

В п. Малая Речка осуществляет деятельность ИП Якимов. Занимается заготовкой и переработкой леса.

Малое предпринимательство на территории сельсовета развито в большей степени в с. Рассказиха. Субъекты малого предпринимательства ориентированы в основном на торгово-закупочную деятельность и оказание услуг населению.

### 1.4.5 Сельское хозяйство

На территории МО Рассказихинский сельсовет сельскохозяйственных предприятий нет. Сельским хозяйством на территории сельсовета занимается население на личных подсобных хозяйствах.

На приусадебных участках население выращивает овощи, картофель, ягодные культуры. Поголовье КРС на территории сельсовета незначительное и содержится только на личном подворье.

Производимое молоко и мясо используется как для личного потребления, так и для реализации на рынках г. Новоалтайска и г. Барнаула.

## 1.5 Транспортная инфраструктура

Рассказихинский сельсовет характеризуется невысокой степенью развития транспортной инфраструктуры. В настоящее время связь между сельсоветом и городами Барнаул и Новоалтайск, а также между соседними сельсоветами осуществляется посредством автомобильного транспорта.

Автомобильное сообщение

Населенные пункты сельсовета связываются друг с другом и с другими селами и городами по автомобильным дорогам общего пользования федерального и регионального значения, имеющим твердое покрытие. Эта связь является круглогодичной.

Автомобильная дорога общего пользования федерального значения – по Чуйскому тракту осуществляется связь сельсовета с городами Новоалтайск и Барнаул, однако данная автомобильная дорога не проходит по территории сельсовета, находится на расстоянии 46 км от административного центра Рассказихинского сельсовета.

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения – автодорога Фирсово–Бобровка–Рассказиха–Нижняя Петровка–Чаузово связывает между собой населенные пункты сельсовета и осуществляет выход к другим сельсоветам и в Топчихинский район Алтайского края.

Работу по перевозке пассажиров осуществляют частные перевозчики, что позволяет удовлетворять потребность жителей сельсовета в сообщении с соседними селами, районным центром и г. Барнаул (табл. 13).

Таблица 13

Автобусные маршруты Рассказихинского сельсовета

| № маршрута | Наименование маршрута |
| --- | --- |
| 258К | г. Барнаул – с.Фирсово – с.Бобровка – с.Рассказиха |

На территории сельсовета зарегистрировано 104 автомобильного транспорта (табл. 14).

Таблица 14

Количество автомобильного транспорта

| № п/п | Наименование | Село Рассказиха | Поселок Малая Речка | Поселок Нижняя Петровка | Итого по сельсовету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Легковые автомобили | 73 | – | 16 | 89 |
| 1.1 | в т.ч. физических лиц | 73 | – | 16 | 89 |
| 1.2 | юридических лиц | – | – | – | – |
| 2 | Грузовые автомобили | 12 | – | 2 | 14 |
| 2.1 | в т.ч. физических лиц | 11 | – | 2 | 13 |
| 2.2 | юридических лиц | 1 | – | – | 1 |
| 3 | Автобусы | 1 | – | – | 1 |
| 3.1 | в т.ч. физических лиц | 1 | – | – | 1 |
| 3.2 | юридических лиц | – | – | – | – |
|  | ИТОГО | 86 | – | 18 | 104 |

Обеспеченность населения сельсовета индивидуальными легковыми автомобилями на 1000 жителей составляет 137 автомобилей.

## 1.6 Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

Характеристика объектов электроснабжения

Потребители электрической энергии с. Рассказиха, п. Нижняя Петровка, п. Малая Речка относятся, в основном, к электроприемникам II и III категорий обеспечения надежности электроснабжения. Требования ПУЭ и отраслевых нормативных документов к надежности электроснабжения потребителей II категории в ряде случаев не выполнены, отсутствует резервное питание.

Учет отпускаемой электроэнергии предусмотрен на вводах в здания и сооружения.

Электропотребление в жилом секторе складывается из электропотребления приборами освещения и электробытовыми машинами и приборами (стиральная машина с подогревом, пылесос, телевизор, магнитофон и др.); количество проживающих в жилом доме составляет 1–3 человека.

Электропотребление в сфере культурно-бытового обслуживания складывается из электропотребления осветительными приборами, электроприемниками, подключаемым к розеткам, тепловым и вентиляционным оборудованием, различным электрифицированным оборудованием, а также расхода электроэнергии на наружное освещение, отопление, водоснабжение и канализацию зданий.

Электропотребление в производственной сфере складывается из потребления осветительными и розеточными сетями, а также силовыми электроприемниками технологического оборудования и вентиляции.

Таблица 15

Количество потребляемой электроэнергии по МО Рассказихинский сельсовет (данные 2009 г.)

| Наименование | Среднемесячное потребление, кВт.час | Годовое потребление, кВт.час |
| --- | --- | --- |
|  | Зимний период | Летний период |  |
| Всего по МО Рассказихинский сельсовет | 117 489 | 68 424 | 1 164 549 |
| На одного сельского жителя | 101,2 | 173,8 | 1 722,7 |

Таблица 16

Характеристика основных объектов электроснабжения МО Рассказихинский сельсовет

| Наименование объекта | Основной показатель объекта | Удельная электрическая нагрузка | Категория обеспечения надежности электроснабжения | Расчетный коэф-т мощности соs φ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол-во | Единица измерения | Кол-во |  |  |
| Село Рассказиха |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |
| Аптека | м2 общей площади | 30 | кВт/м2 общей площади | 0,14 | 2-я | 0,92 |
| Администрация Рассказихинского сельсовета | м2 общей площади | 200 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
| Библиотека | тыс.ед. хранения/ читат.мест | 12,0/ 20 | --- | --- | 3-я | 0,92 |
| Отделение связи | 1 рабочее место | 2 | кВт/рабочее место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
| Кафе ООО "Эльшадай" | 1 место | 25 | кВт/место | 1,04 | 3-я | 0,98 |
| Магазины продовольственных товаров | всего м2 торг.площади | 110,0 | кВт/м2 торг.площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| Магазины непродовольственных товаров | всего м2 торг.площади | 70,0 | кВт/м2 торг.площади | 0,14 | 3-я | 0,92 |
| Базы отдыха, садоводства |  |  |  |  |  |
| КГУ "Бобровский лесхоз". База охотника. | 1 место | 26 | кВт/место | 0,36 | 3-я | 0,92 |
| ЧП Дураченко А.Д. Дом рыбака и охотника. | 1 место | 3 | кВт/место | 0,36 | 3-я | 0,92 |
| ЧП Иванов Е.С. Дом рыбака и охотника. | 1 место | 3 | кВт/место | 0,36 | 3-я | 0,92 |
| ЧП Степанов В.М. Дом рыбака и охотника. | 1 место | 3 | кВт/место | 0,36 | 3-я | 0,92 |
| Сапрыкин О.А. Дом рыбака и охотника. | 1 место | 3 | кВт/место | 0,36 | 3-я | 0,92 |
| ООО "Вагон-Трейд". База отдыха. | 1 место | 10 | кВт/место | 0,36 | 3-я | 0,92 |
| ООО Торговый дом "ДВС". База отдыха. | 1 место | 36 | кВт/место | 0,36 | 3-я | 0,92 |
| ОАО "РЖД". База отдыха. | 1 место | 30 | кВт/место | 0,36 | 3-я | 0,92 |
| ОАО "РЖД". База отдыха. | 1 место | 30 | кВт/место | 0,36 | 3-я | 0,92 |
| ОАО "РЖД". База отдыха "Чайка". | 1 место | 30 | кВт/место | 0,36 | 3-я | 0,92 |
| ООО "Брасс". База отдыха. | 1 место | 3 | кВт/место | 0,36 | 3-я | 0,92 |
| "Справедливая Россия". База отдыха. | 1 место | 30 | кВт/место | 0,36 | 3-я | 0,92 |
| ЧП Тихонова Н.Б. База отдыха. | 1 место | 5 | кВт/место | 0,36 | 3-я | 0,92 |
| МУП "Тепловые сети". Спортивно-оздоровительная база. | 1 место | 20 | кВт/место | 0,36 | 3-я | 0,92 |
| Садоводство "Бытовик" | 1 участок | 236 | кВт/место | 0,58 | 3-я | 0,96 |
| Садоводство "Лесное" | 1 участок | 470 | кВт/место | 0,54 | 3-я | 0,96 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |
| ГКУ «Бобровский лесхоз" | м3 в смену | 50 | --- | --- | 3-я | 0,8 |
| Контора ГКУ «Бобровский лесхоз" | м2 общей площади | 200 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
| Гараж ГКУ «Бобровский лесхоз" | ед.техники | 4 | --- | --- | 3-я | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |
| 1 этажные жилые дома с плитами на сжиженном газе и твердом топливе: - 1-квартирные; - 2-квартирные; - 3-квартирные | дом дом дом | 362 22 1 | кВт/кварт. кВт/кварт. кВт/кварт. | 6,0 6,0 6,0 | 3-я 3-я 3-я | 0,96 0,96 0,96 |
| Поселок Нижняя Петровка |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |
| МОУ «Нижне-петровская неполная средняя школа» | 1 учащийся -вместимость/ факт | 100/8 | кВт/ учащийся | 0,25 | 2-я | 0,95 |
| ФАП | 1посещ./день | 10 | --- | --- | 2-я | 0,92 |
| Отделение связи | 1 рабочее место | 1 | кВт/рабочее место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
| Магазин продовольственных товаров | м2 торговой площади | 21 | кВт/м2 торг. площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| Магазин непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 21 | кВт/м2 торг. площади | 0,14 | 3-я | 0,92 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |
| Технический участок ГКУ «Бобровский лесхоз" (Пилорама) | м3 в смену | 10 | --- | --- | 3-я | 0,8 |
| Ферма | голов | 50 | --- | --- | 3-я | 0,92 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |
| 1 этажные жилые дома с плитами на сжиженном газе и твердом топливе: - 1-квартирные; - 2-квартирные; - 3-квартирные; - 4-квартирные | дом дом дом дом | 66 10 1 1 | кВт/кварт. кВт/кварт. кВт/кварт. кВт/кварт. | 6,0 6,0 6,0 5,1 | 3-я 3-я 3-я 3-я | 0,96 0,96 0,96 0,96 |
| Поселок Малая Речка |  |  |  |  |  |
| 1 этажные жилые дома с плитами на сжиженном газе и твердом топливе: - 1-квартирные; - 2-квартирные | дом дом | 12 1 | кВт/кварт. кВт/кварт. | 6,0 6,0 | 3-я 3-я | 0,96 0,96 |

Система электроснабжения

Система электроснабжения МО Рассказихинский сельсовет централизованная. Электроснабжение осуществляет ОАО «Алтайкрайэнерго», филиал Новоалтайские МЭС, Бобровский участок.

Источником электроснабжения является подстанция ПС-35/10 кВ № 36 «Бобровская» установленной мощностью 8000 кВА (два трансформатора по 4000 кВА). Загруженность ПС № 36 составляет 45 %, что дает возможность использовать существующий резерв мощности при строительстве новых объектов и развитии существующих. Год ввода в эксплуатацию – 1972. Процент физического износа оборудования подстанции незначителен.

По территории МО Рассказихинский сельсовет проходят воздушные линии электропередач ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ.

Распределительные сети напряжением 10 кВ в большей части выполнены по магистральной схеме.

Передача электроэнергии от ПС-35/10 кВ № 36 «Бобровская» осуществляется по воздушной линии электропередач 10 кВ Л-36-9 на ряд КТП-10/0,4 кВ, далее до потребителей по воздушным и кабельным линиям электропередач ЛЭП-0,4 кВ.

На территории с. Рассказиха расположены 5 действующих КТП-10/0,4 кВ; на территории п. Нижняя Петровка – 2 КТП-10/0,4 кВ; в п. Малая Речка – 2 КТП-10/0,4 кВ; еще 15 КТП-10/0,4 кВ снабжают электроэнергией базы отдыха, садоводства, лесхоз, расположенные за границами поселений. Мощность трансформаторов КТП-10/0,4 кВ – от 40 кВА до 400 кВА. Загруженность КТП составляет 26–100 %. Физический износ оборудования КТП практически равен 100 %.

Воздушные линии 10 кВ выполнены неизолированным алюминиевым проводом А сечением 35 мм2. Воздушные линии 0,4 кВ выполнены неизолированным проводом А различного сечения. Физический износ линий составляет 70–100 %.

Таблица 17

Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4кВ МО Рассказихинский сельсовет

| № п/п | Наименование | Количество и установленная мощность трансформаторов, кВА | Потребители электроэнергии | Загруженность, % | Физический износ оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Рассказиха |
| 1 | КТП 36-9-18 | 1х160 | Быт | 42 | 100 |
| 2 | КТП 36-9-19 | 1х100 | Быт | 30 | 100 |
| 3 | КТП-36-9-20 | 1х160 | Быт | 60 | 100 |
| 4 | КТП-36-9-21 | 1х100 | Быт | 61 | 100 |
| 5 | КТП 36-9-22 | 1х400 | МК-43 | 50 | 100 |
| Базы отдыха, садоводства, лесхоз |
| 6 | КТП 36-9-23 | 1х100 | КГУ «Бобровский лесхоз» | 50 | 90 |
| 7 | КТП 36-9-24 | 1х40 | Охотничьи угодья АВЗ | 70 | 80 |
| 8 | КТП 36-9-7 | 1х40 | База отдыха СКБ «Восток» | 70 | 80 |
| 9 | КТП 36-9-8 | 1х100 | База отдыха РТИ | 50 | 80 |
| 10 | КТП 36-9-9 | 1х100 | База отдыха ОАО «РЖД» | 50 | 70 |
| 11 | КТП 36-9-10 | 1х100 | База отдыха «Обские Зори» | 50 | 80 |
| 12 | КТП 36-9-11 | 1х160 | База отдыха «Обские Зори» | 50 | 80 |
| 13 | КТП 36-9-12 | 1х100 | База отдыха «Чайка» ОАО «РЖД» | 50 | 70 |
| 14 | СКТП 36-9-15 | 1х100 | Спортивно-оздоровительная база МУП «Тепловые сети» | 50 | 80 |
| 15 | КТП 36-9-36 | 1х100 | База отдыха КГУ «Бобровский лесхоз» | 50 | 90 |
| 16 | КТП 36-9-13 | 1х160 | Садоводство «Бытовик» | 54 | 70 |
| 17 | КТП 36-9-34 | 1х250 | Садоводство «Бытовик» | 80 | 100 |
| 18 | КТП 36-9-14 | 1х63 | Садоводство «Лесное» | 60 | 100 |
| 19 | КТП 36-9-16 | 1х250 | Садоводство «Лесное» | 80 | 100 |
| 20 | СКТП-36-9-17 | 1х40 | к/х «Пищевик» | 100 | 100 |
| Поселок Нижняя Петровка |
| 21 | КТП 36-9-26 | 1х100 | Быт | 26 | 100 |
| 22 | КТП 36-9-27 | 1х160 | КГУ «Бобровский лесхоз» | 30 | 100 |
| Поселок Малая Речка |
| 23 | КТП 36-9-25 | 1х100 | ЧП | 30 | 100 |
| 24 | КТП 36-9-37 | 1х100 | Быт | 30 | 100 |

На сегодняшний день по МО Рассказихинский сельсовет наблюдается снижение качества электроэнергии, что ведет к увеличению расхода электроэнергии и потерям электроэнергии в системе электроснабжения, снижается уровень надежности работы электрооборудования.

Причинами этого являются:

– высокая степень износа электрооборудования и распределительных сетей 0,4–10 кВ;

– перегруженность трансформаторных подстанций в часы максимума нагрузок;

– значительные потери напряжения при передаче электроэнергии, превышающие допустимые значения;

– несоответствие сечения проводов ЛЭП 0,4–10 кВ пропускаемой нагрузке и климатическим условиям;

– большая протяженность воздушных линий 0,4 кВ от фидеров РУ-0,4 кВ КТП до потребителей электроэнергии;

– однофазное исполнение линий ВЛ-0,4 кВ.

Заключение

1) Существующая система электроснабжения МО Рассказихинский сельсовет централизованная, обладает достаточной надежностью и гибкостью. Резерв мощности позволяет подключение планируемых объектов согласно генерального плана МО Рассказихинский сельсовет на расчетный период.

2) Техническое состояние ПС-35/10 кВ № 36 «Бобровская» удовлетворительное. По мере необходимости требуется текущий ремонт технологического оборудования.

3) Технологическое оборудование большинства комплектных трансформаторных подстанций с. Рассказиха, п. Нижняя Петровка и п. Малая Речка имеет высокую степень физического износа. Требуется текущий ремонт и замена технологического оборудования.

4) Распределительные сети 10 кВ и 0,4 кВ нуждаются в реконструкции в связи с высокой степенью физического износа.

Применяемый в существующих сетях ВЛ-10 кВ провод марки А сечением 35 мм2 не соответствует требованиям ПУЭ к минимально допустимому сечению алюминиевых проводников ВЛ-10 кВ по условиям механической прочности для III района по гололеду и III района по ветру (ПУЭ, табл. 2.5.5.). В связи с этим, необходимо заменить в существующих распределительных сетях ВЛ-10 кВ провод А-35 алюминиевым проводом А с минимальным сечением 95 мм2, сталеалюминевым проводом АС с минимальным сечением 50/8 мм2, либо самонесущим изолированным проводом СИП-3 с минимальным сечением 50 мм2.

5) Потребители II категории по надежности электроснабжения, согласно ПУЭ, должны обеспечиваться электроэнергией в нормальном режиме работы от двух независимых взаиморезервирующих источников питания. В связи с этим, необходимо обеспечить резервным источником питания все здания и сооружения, относящиеся ко II категории.

6) Для повышения качества электроэнергии и снижения технических потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях 0,4–10 кВ МО Рассказихинский сельсовет проектом предлагается провести комплекс мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции, повышению пропускной способности и надежности работы электрических сетей:

– использование 10 кВ в качестве основного напряжения распределительной сети;

– сокращение радиуса действия и строительство воздушных линий 0,4 кВ в трехфазном исполнении по всей длине;

– проверка сечений проводов и жил кабелей 0,4–10 кВ по допустимой потере напряжения;

– применение самонесущих изолированных и защищенных проводов для воздушных линий напряжением 0,4–10 кВ;

– использование максимального допустимого сечения провода в электрических сетях 0,4–10 кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту нагрузок в течение всего срока службы;

– внедрение нового экономичного электрооборудования, в частности, распределительных трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными потерями холостого хода;

– применения средств компенсации реактивной мощности;

– увеличение количества трансформаторных подстанций малой мощности 10/0,4 кВ для сокращения протяженности сетей 0,4 кВ и потерь электроэнергии в них;

– использование устройств автоматического регулирования напряжения под нагрузкой, средств местного регулирования напряжения;

– комплексная автоматизация электрических сетей, применение коммутационных аппаратов нового поколения, средств дистанционного определения мест повреждения в электрических сетях для сокращения длительности поиска и ликвидации аварий.

Теплоснабжение

Система теплоснабжения Рассказихинского сельсовета частично централизованная. От котельных на твердом топливе отапливаются административно-общественные здания.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки децентрализованное, от котлов и печек. Вид топлива – дрова, уголь и газ.

Водоснабжение

В настоящее время на территории с. Рассказиха и п. Малая Речка отсутствует централизованное водоснабжение. Водозабор осуществляется из индивидуальных скважин. На территории п. Малая Речка есть недействующий водозабор.

Водоснабжение поселка Нижняя Петровка частично централизованное (табл. 18). Водозабор нецентрализованной части поселка осуществляется из водоразборных колонок и из индивидуальных скважин, расположенных при каждом индивидуальном жилом доме.

Водоснабжение осуществляется по стальному и пластмассовому трубопроводу диаметром 16–89 мм общей протяженностью 0,42 км. Физический износ водопровода составляет в среднем 93–100 %.

Таблица 18

Характеристика объектов водоснабжения

| № п/п | Номер скважины | Местоположение | Максимальный водоотбор, м3/год. | Марка насоса | Глубина скважины, м | Дата ввода в эксплуатацию | Объем водонапорной башни, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | П. Нижняя Петровка, ул. Молодежная, 10 а | 3600 |  | 120 | 1978 | 9 |

Выводы:

– для бесперебойного водоснабжения необходим ремонт и реконструкция существующих водопроводных сетей;

– необходимо строительство водопроводной сети и водозаборных площадок для полного централизованного водоснабжения населенных пунктов.

Водоотведение

Централизованное водоотведение населенных пунктов отсутствует. Отвод и утилизация сточных вод производится в выгребные ямы и надворные уборные, из которых вывоз жидких отходов предусмотрен специальными ассенизационными автомобилями.

Выводы:

– необходимо предусмотреть организованный сбор и очистку сточных вод в населенных пунктах.

Газоснабжение

В настоящий момент газоснабжение населенных пунктов Рассказихинского сельсовета осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах.

Централизованное газоснабжение природным газом населенных пунктов сельсовета отсутствует.

Основные проблемы газоснабжения

– отсутствие газоснабжения Рассказихинского сельсовета природным газом.

Связь

Услуги проводной электросвязи оказывает ОАО «Сибирьтелеком», предоставляющая абонентам следующие виды услуг:

– местная телефонная связь;

– зоновая телефонная связь;

– междугородняя и международная телефонная связь;

– проводное вещание;

– Интернет.

## 1.7 Экологическое состояние территории

Воздушный бассейн

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию на территории сельсовета.

Основное влияние на состояние атмосферного воздуха в сельсовете оказывают объекты теплоэнергетики, а также автомобильные дороги и дорожный сервис.

Наиболее существенными источниками загрязнения воздушного бассейна являются объекты теплоэнергетики. Теплоснабжение жилых и общественных зданий Рассказихинского сельсовета осуществляется от централизованных котельных на твердом топливе, а усадеб населенных пунктов – от индивидуальных котлов также на твердом топливе. От котельных установок в воздушный бассейн поступают продукты сгорания топлива.

Значительное влияние на атмосферный воздух оказывают имеющиеся на территории сельсовета автомобильные дороги. В состав приоритетных загрязнителей, выбрасываемых автомобильным транспортом, входят оксиды азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, сажа, углеводороды.

Почвы

Почва является не только местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом, но и важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды.

Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на взаимодействующие с ней воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Негативное воздействие на почвенный покров на территории муниципального образования связано со строительными работами, переработкой древесины, прокладкой коммуникаций и трубопроводов.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Итогом такой деятельности людей является активизация ветровой и водной эрозии.

Загрязнение почвенного покрова связано также с образованием и накоплением отходов на территории муниципального образования. В настоящее время на территории сельсовета расположено две свалки твердых коммунальных отходов, санитарно-защитная зона которых частично накладывается на водоохранную зону ближайших водоемов. При этом данные свалки твердых коммунальных отходов являются несанкционированными, соответственно, не отвечают нормам и правилам и захламляют территорию леса, на которой они расположены.

Поверхностные и подземные воды

На состояние качества поверхностных и подземных вод сельсовета оказывают влияние населенные пункты в результате забора воды из водоемов и грунтов, сброса использованных сточных вод и рассеянного стока воды с их территории.

Источниками загрязнения вод являются:

– утечки горючесмазочных материалов в местах стоянки автотранспорта;

– сброс неочищенных бытовых стоков.

## 1.8 Риски возникновения чрезвычайных ситуаций

На территории Рассказихинского сельсовета возможно возникновение следующих рисков:

Риски, связанные с лесными пожарами

Залесенная часть района в пожарном отношении представляет серьезную опасность в весенний, летний и осенний пожароопасные периоды. При распределении по классам пожароопасности лес сельсовета относят к III классу.

Риски сейсмичности

Согласно данных карты общего сейсмического районирования ОСР-97 (1997 г.) территории РФ, сейсмичность Рассказихинского сельсовета равна 7 баллам по шкале MSK-64.

Риски, связанные с опасными природными явлениями

Территория сельсовета подвержена наводнениям. Особенно тяжелая паводковая ситуация наблюдалась в весеннее-зимний период 2014 года. Она определила границы затопления населенных пунктов (см. графические материалы ГП 2, ГП 4).

Реки сельсовета в некоторой степени подвержены русловой эрозии, при которой происходит размыв и обрушение берегов поймы, появляются новые отмели, намываются песчаные косы и др. Данный тип эрозии создает угрозу домам, находящимся на берегах рек, а также огородам и посадкам.

Также территория сельсовета подвержена овражной эрозии – под действием воды на склонах долин рек и увалов формируются и растут овраги.

Территория сельсовета подвержена и таким опасным метеорологическим явлениям, как грозы, сильные ветры, сильные дожди, град, метели, туманы, морозы, снегопады.

Риски возможных биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

Рассказихинский сельсовет как и Первомайский район в целом относится к неблагополучным районами по природным очагам туляремии, лептоспироза. По всей территории распространены колорадский жук, сибирская язва, клещевой энцефалит и грипп птиц.

Риски техногенного характера

Потенциально опасным объектом в сельсовете являются автомобильные дороги, поскольку по ним возможно осуществление перевозок опасных грузов.

## 1.9 Ограничения градостроительного развития муниципального образования в соответствии со Схемой территориального планирования Алтайского края

В соответствии со Схемой территориального планирования (СТП) Алтайского края Рассказихинский сельсовет в составе Первомайского района относится к Барнаульскому планировочному району первого уровня, имеющему определенные ограничения развития территории. Данные о предлагаемых СТП режимах использования территории представлены в таблице 19.

Таблица 19

Режимы использования территории (градостроительные ограничения)

| Режимы | Зоны и объекты градостроительных ограничений федерального и краевого уровней |
| --- | --- |
| Режим строгой регламентации |
| Строгая регламентация видов средопользования, не связанного с главным функциональным назначением территории, угрожающих сохранности и снижающих потенциал основного ресурса территории | – территории с максимальной концентрацией охотничье-промысловых животных – существующие и перспективные рекреационные зоны – водоохранные зоны рек – крупные месторождения полезных ископаемых |
| Режим предупреждения, контроля и ограничения отдельных видов деятельности |
| Ограничения нового строительства, особенно объектов высоких классов санитарной вредности, соблюдение установленных правил охраны природной среды, ареалов сосредоточения памятников археологии | – ареалы сосредоточения памятников археологии – пожароопасная зона |

# 2 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию в границах населенных пунктов муниципального образования

## 2.1 Современная организация территории

Современную систему расселения на территории муниципального образования формируют исторически сложившиеся населенные пункты:

- село Рассказиха

- поселок Малая Речка

- поселок Нижняя Петровка

Существующие населенные пункты имеют значительные различия, как по численности населения, так и по уровню производственного и социально-культурного потенциала.

Административным центром муниципального образования является село Рассказиха.

В таблице 20 приведен баланс земель населенных пунктов МО Рассказихинский сельсовет.

Таблица 20

Баланс земель населенных, входящих в состав МО Рассказихинский сельсовет (по графике)

| № п/п | Наименование | Площадь в границах населенного пункта, га | Площадь за границами населенного пункта, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Земли населенных пунктов, входящие в состав МО | 325,687 | 14,28 |
| всего | - жилая застройка | 146,91 | 7,87 |
|  | - общественно-деловая застройка | 3,41 | - |
|  | - производственная и коммунально-складская территория | 4,75 | 0,67 |
|  | - инженерная и транспортная инфраструктура | 35,93 | 2,22 |
|  | - территория рекреационного назначения | 0,98 | - |
|  | - территория объектов специального назначения | 0,74 | 3,52 |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 132,967 | - |
| 1 | село Рассказиха | 204,12 | 13,59 |
|  | - жилая застройка | 105,42 | 7,87 |
|  | - общественно-деловая застройка | 1,94 | - |
|  | - производственная и коммунально-складская территория | 0,58 | 0,67 |
|  | - инженерная и транспортная инфраструктура | 27,52 | 1,93 |
|  | - территория рекреационного назначения | - | - |
|  | - территория объектов специального назначения | - | 3,12 |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 68,66 |  |
| 2 | поселок Нижняя Петровка | 96,997 | - |
|  | - жилая застройка | 30,46 | - |
|  | - общественно-деловая застройка | 1,47 | - |
|  | - производственная и коммунально-складская территория | 3,00 | - |
|  | - инженерно-транспортной инфраструктуры | 7,10 | - |
|  | - территория рекреационного назначения | 0,98 | - |
|  | - территория объектов специального назначения | 0,74 | - |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 53,247 | - |
| 3 | Поселок Малая Речка | 24,57 | 0,69 |
|  | - жилая застройка | 11,03 | - |
|  | - общественно-деловая застройка | - | - |
|  | - производственная и коммунально-складская территория | 1,17 | - |
|  | - инженерная и транспортная инфраструктура | 1,31 | 0,29 |
|  | - территория объектов специального назначения | - | 0,40 |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 11,06 |  |

Населенные пункты сельсовета расположены в меридиональном направлении вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального значения IV–V категории Фирсово–Бобровка–Рассказиха–Нижняя Петровка–Чаузово. Расстояние между наиболее удаленным населенным пунктом и административным центром сельсовета составляет 27,5 км.

Внутри Первомайского района связь с Бобровским и Санниковским сельсоветами осуществляется по автомобильной дороге общего пользования Фирсово–Бобровка–Рассказиха–Нижняя Петровка–Чаузово.

Внешние связи с краевым, районным центром и соседним Топчихинским районом осуществляются посредством Правобережного тракта, автомобильной дороги общего пользования федерального значения Чуйский тракт и автомобильной дороги общего пользования регионального значения Фирсово–Бобровка–Рассказиха–Нижняя Петровка–Чаузово.

В летний период до с. Рассказиха открыта речная навигация.

Село Рассказиха

Въезд в село осуществляется со стороны с. Бобровка.

Планировочная структура села обусловлена природными условиями, которые являются одновременно и ограничителем градостроительного развития территории и мощным природным фактором в улучшении экологической обстановки и развитии рекреационной зоны. С запада территорию села ограничивает пойма р. Обь с заливными лугами, старицами, заболоченными и пониженными территориями. С востока к селу вплотную подступает лесной массив, представленный ценными породами деревьев, расположенный на землях лесного фонда.

Кроме того, одним из определяющих факторов планировочной структуры является автомобильная дорога общего пользования регионального значения Фирсово–Бобровка–Рассказиха–Нижняя Петровка–Чаузово. Рисунок улично-дорожной сети поддерживает направление указанной автомобильной дороги с непосредственным выходом на неё основных транспортных связей.

Нерегулярная и местами хаотичная структура улиц, наличие тупиковых проездов в северной части населенного пункта обязаны своим существованием в данном районе многочисленным объектам рекреационного назначения и садоводствам в совокупности с природными особенностями.

Исторически центр села сложился в западной части населенного пункта со стороны поймы р. Оби на возвышенности. Это место характеризуется тем, что здесь по распоряжению В. И. Ленина (после встречи с местным жителем – народным героем Гуляевым-Сусаниным) на выделенные партией средства были построены школа и изба-читальня. Здесь же в годы гражданской войны (1919 год) были расстреляны 28 партизан.

В настоящее время общественные здания имеют большой процент износа. В 2010 году в связи с аварийным состоянием была закрыта школа.

Здания объектов торгового обслуживания и ФАПа по ул. Советской, также находятся в ветхом состоянии. Предприятия общественного назначения северной части села представлены объектами торговли и общественного питания.

Плоскостные спортивные сооружения представлены разрозненными спортивными площадками.

Жилая застройка занимает основную часть населенного пункта и составляет 131,48 га в границах села и 18,66 га за его пределами. Существующая застройка села представлена в основном одноэтажными деревянными домами усадебного типа.

Улицы и проезды имеют грунтовое покрытие. Объекты транспортной инфраструктуры представлены АЗС и 3 мостами.

В летнее время функционирует остановочный пункт речного транспорта.

Из объектов инженерной инфраструктуры в селе Рассказиха присутствуют объекты водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и связи.

Предприятия производственного назначения представлены в основном лесопильным производством и размещены по территории села бессистемно с нарушением санитарных требований.

В восточной части села находится контора ГКУ «Бобровский лесхоз» с пожарным депо на 1 автомобиль и гаражом для грузовых автомобилей.

Таким образом, современное функциональное зонирование населенного пункта представлено жилой зоной, зоной общественного центра, зоной транспортной инфраструктуры и инженерной инфраструктуры, производственного назначения, зоной сельскохозяйственного использования.

Объекты рекреационного назначения размещены за пределами населенного пункта и находятся на землях особо охраняемых территорий и объектов.

Объекты специального назначения размещены за границей села. Расположение свалки твердых коммунальных отходов не отвечает санитарным требованиям. При нормативном расстоянии до жилой застройки 1000 м фактическое расстояние составляет 340 м.

В настоящее время кладбище размещено без нарушения градостроительных норм. Однако при дальнейшем освоении территории под жилищное строительство в юго-восточном направлении потребуется закрытие существующего кладбища.

Площадь земель в границах населенного пункта с. Рассказиха составляет 185,656 га. Площадь застроенных территорий за границей населенного пункта на землях запаса и сельскохозяйственного назначения составляет 20,20 га.

Ограничения градостроительного развития территории населенного пункта:

Градостроительные ограничения:

– санитарно-защитные зоны не менее 50 м от объектов производственного и коммунально-складского назначения, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) на территории села. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, садоводческие товарищества и огороды;

– санитарно-защитная зона свалки твердых коммунальных отходов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 500 м. Данный объект специального назначения относится ко второму классу опасности;

– согласно приказу Федерального агентства по рыболовству от 26.10.2011 № 1040 «Об установлении рыбоохранных зон водных объектов рыбохозяйственного значения Республики Алтай, Алтайского края и Астраханской области» р. Обь относится к водным объектам, имеющим особо ценное рыбохозяйственное значение.  Ширина границы водоохранной зоны и границы прибрежной защитной полосы р. Обь и протоки реки (прот. Заломная) составляет 200 м;

– ширина границы водоохранной зоны и границы прибрежной защитной полосы р. Петровка составляет 200 м.

– водоохранная зона р. Рассказиха и р. Мал. Речка составляет 100 м в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации;

– прибрежная защитная полоса р. Рассказиха и р. Мал. Речка составляет 50 м в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации;

– береговая полоса, предназначенная для общего пользования – 20 м в соответствии с п. 6 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации;

– противопожарный разрыв от границ застройки сельских поселений до лесного массива в соответствии с п. 5 Приложения 1 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» составляет 15 м;

– охранная зона памятников археологии.

Планировочные ограничения:

– лесной массив (земли лесного фонда) ограничивает развитие населенного пункта в восточном направлении;

– естественные зеленые насаждения, заболоченные и неудобные для строительства территории в южном и юго-восточном направлении.

– подтопляемые территории в западном, южном и юго-западном направлении.

Анализ существующего положения населенного пункта позволил выявить следующие недостатки и положительные моменты планировочной структуры.

Недостатки:

– размещение объектов производственной и транспортной инфраструктуры в границах жилой застройки не отвечает санитарным требованиям;

– размещение в санитарно-защитной зоне свалки твердых коммунальных отходов значительной части жилой застройки;

– необходимость приведения параметров улично-дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями;

– несоответствие количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания (в некоторых сферах полное их отсутствие) социальным нормативам обеспеченности, согласно приложению 8 к Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края;

– несоответствие радиусов пешеходной доступности объектов социальной сферы нормативным показателям;

– наличие в границах береговой полосы жилой застройки;

– наличие ограничений развития территории села природного характера (пойма р. Обь вдоль северо-западной границы села, заболоченные и неудобные для строительства территории, земли лесного фонда вдоль восточной границы села, значительные территории, подверженные весеннему паводку);

– наличие ограничений развития территории населенного пункта антропогенного характера (автомобильной дороги общего пользования Фирсово–Бобровка–Рассказиха–Нижняя Петровка–Чаузово в восточном направлении, размещение территорий садоводств и объектов рекреационного назначения в северном и северо-восточном направлении).

Достоинства современной планировочной организации территории населенного пункта:

– наличие свободных площадок в районе исторически сложившегося общественного центра села;

– живописный природный ландшафт, наличие водных объектов;

– отсутствие крупных производственных объектов с капитальными зданиями и сооружениями на территории жилой застройки.

Поселок Малая Речка

Въезд в поселок осуществляется со стороны административного центра сельсовета.

Основным фактором, влияющим на планировочную структуру населенного пункта, является автомобильная дорога общего пользования Фирсово–Бобровка–Рассказиха–Нижняя Петровка–Чаузово. Она делит территорию поселка на две части: западную и восточную. В настоящее время участок Рассказиха–Нижняя Петровка данной автомобильной дороги относится к V категории и в соответствии с п. 3.2.18 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края не имеет санитарного разрыва до жилой застройки. Однако, в соответствии с долгосрочной программой развития автомобильных дорог Алтайского края на период до 2010 года с прогнозом до 2025 года, предусмотрена реконструкция указанной автомобильной дороги с переводом участка дороги в IV техническую категорию с соответствующим санитарным разрывом и потребует устройства шумозащитных полос.

В настоящее время улично-дорожная сеть, ввиду малой численности населения, не развита и представлена двумя взаимно пересекающимися улицами. Согласно п. 3.2.18 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края автомобильная дорога в данном случае выполняет роль главной улицы поселка.

Объекты повседневного спроса в населенном пункте отсутствуют.

Аналогичная ситуация с зелеными насаждениями общего пользования.

Жилая застройка на территории населенного пункта представлена одноэтажными усадебными жилыми домами. Усадебная застройка занимает 4,66 га территории в границах населенного пункта и 2,03 га за его пределами на землях сельскохозяйственного назначения. Кроме того, в настоящее время разработан проект планировки поселка спортсменов на 18 семей.

Из объектов инженерной инфраструктуры в поселке присутствуют объекты электроснабжения и связи. Существующая водонапорная башня утратила свою функцию и подлежит демонтажу.

Из существующих объектов производственного назначения пилорама ИП Якимова утратила значение, как действующего объекта.

Таким образом, современное зонирование населенного пункта представлено неразвитой жилой зоной с отдельными объектами транспортной и инженерной инфраструктуры и зоной сельскохозяйственного использования.

Из объектов специального назначения в 270 м в северо-западном направлении от северной границы поселка размещено кладбище. Его местоположение отвечает градостроительным требованиям.

Ограничения градостроительного развития территории населенного пункта:

Планировочные ограничения:

– лесной массив в северном, восточном и южном направлениях от существующей застройки;

– река Малая Речка;

– низкие места, подтопляемые и заболоченные территории.

Градостроительные ограничения:

– водоохранная зона, прибрежная защитная полоса и береговая полоса в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

– противопожарный разрыв от границ застройки сельских поселений до лесного массива в соответствии с п. 5 Приложения 1 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» составляет 15 м;

– санитарно-защитная зона кладбища;

– охранная зона памятников археологии.

Анализ существующего положения позволил выявить следующие недостатки и положительные моменты планировочной структуры:

Недостатки:

– наличие ограничений развития селитебной территории поселка, возникших в результате существующих природных факторов;

– отсутствие социально-значимых объектов повседневного обслуживания;

Достоинства:

– живописный природный ландшафт;

– отсутствие в пределах жилой застройки объектов производственного и коммунально-складского назначения;

– наличие свободных территорий для градостроительного освоения территории;

– размещение кладбища удовлетворяет санитарным требованиям.

Поселок Нижняя Петровка.

Въезд в поселок осуществляется со стороны административного центра сельсовета по автомобильной дороге общего пользования регионального значения.

Мощными природными факторами, влияющими на планировочную структуру поселка, являются река Петровка и лесной массив, расположенный на землях лесного фонда и охватывающий населенный пункт со всех сторон.

Основной планировочной осью села является автомобильная дорога общего пользования регионального значения, делящая населенный пункт на две части: западную и восточную. При прохождении через поселок, она совпадает с главной улицей населенного пункта ул. Гвардейская. Застройка поселка живописная. Рисунок улично-дорожной сети подчинен природным факторам: наличию естественных зеленых насаждений, заболоченных, пониженных и обводненных территорий.

Общественный центр поселка находится в стадии становления и его развитие имеет хорошие потенциальные возможности благодаря удачному местоположению и живописному ландшафту. Из социально-значимых объектов повседневного обслуживания на территории поселка имеется: школа, сельский клуб, медицинский пункт, почтовое отделение, библиотека, магазин.

Зеленые насаждения общего пользования представлены озеленением территории памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Также в границах поселка расположен объект рекреационного назначения.

Жилищный фонд на территории населенного пункта представлен усадебной жилой застройкой. Площадь территории жилой зоны составляет 30,46 га.

Зона инженерной инфраструктуры представлена объектами электроснабжения, связи, водоснабжения и теплоснабжения.

Из производственных объектов в границах населенного пункта расположены: пилорама (ИП Шеломенце), технический участок Бобровского лесокомбината, хозяйство с содержанием животных для нужд рекреационного объекта.

Из объектов специального назначения в 270 м от жилой зоны размещено кладбище. Его местоположение отвечает санитарным требованиям.

Таким образом, современное зонирование населенного пункта представлено жилой, общественно-деловой зоной с отдельными объектами рекреационного, производственного назначения, транспортной и инженерной инфраструктуры и зоной сельскохозяйственного использования.

Ограничения градостроительного развития территории населенного пункта:

Планировочные ограничения:

– граница территории МО Калманский район;

– земли лесного фонда в северном, восточном и южном направлениях от существующей застройки;

– низкие места, подтопляемые и заболоченные территории.

Градостроительные ограничения:

– водоохранная зона, прибрежная защитная полоса и береговая полоса в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

– противопожарный разрыв от границ застройки сельских поселений до лесного массива в соответствии с п. 5 Приложения 1 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» составляет 15 м;

– санитарно-защитная зона кладбища.

## 2.2 Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Генеральным планом определены следующие функциональные зоны:

– жилая зона;

– общественно-деловая зона;

– зона производственного и коммунально-складского назначения;

– зона объектов транспортной и инженерной инфраструктуры;

– зона рекреационного назначения;

– зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения.

Существующее функциональное зонирование территории населенного пункта показано на схеме современного использования территории.

### 2.2.1 Жилая зона

Жилая зона представлена в основном индивидуальной жилой застройкой.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

### 2.2.2 Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального обучения, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы.

Размещение общественно-деловых зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.

### 2.2.3 Зона производственного и коммунально-складского назначения

Производственная зона включает:

1) коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

### 2.2.4 Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, включает участки территории села, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, объектов благоустройства, а также участки, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры.

### 2.2.5 Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения предназначена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения.

В состав зон рекреационного назначения включаются территории, занятые скверами, парками, прудами, озерами, пляжами, а также территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

### 2.2.6 Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает:

1) зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

### 2.2.7 Зона специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

## 2.3 Планировочная организация территории

Планировочная организация территорий населенных пунктов базируется на следующих проектно-аналитических материалах:

– анализе современного функционального использования территории, сложившейся планировочной структуры населенных пунктов с учетом взаимосвязей с сопредельными территориями;

– комплексной оценке территории, ее социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала;

– данных о природно-климатических условиях территории, ее ландшафте, рельефе и природных элементах;

– вариантах сценария градостроительного освоения территорий и направлений развития населенных пунктов;

– ранее утвержденной градостроительной документации.

В результате проведенного анализа выявлены основные цели и задачи по планировочной организации территории муниципального образования:

– установление функционального зонирования территорий населенных пунктов с отображением параметров планируемого развития;

– сохранение застройки жилых кварталов с учетом сноса ветхого фонда и строительства современных индивидуальных жилых домов, освоение новых территорий для застройки;

– развитие общественных центров населенных пунктов, нормативное обеспечение объектами общественно-деловой и социальной инфраструктуры;

– упорядочение и развитие производственных и коммунально-складских территорий, создающих экономическую базу сельсовета;

– совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития территорий;

– инженерное обеспечение населенных пунктов с учетом существующих сетей и проектных разработок;

– формирование зон отдыха населения с учетом природных особенностей территории;

– обеспечение экологической безопасности и защиты территории от чрезвычайных ситуаций, формирование санитарно-защитных и охранных зон.

Развитие планировочной структуры территории населенных пунктов

Задачей генерального плана является разработка принципиальной градостроительной концепции и выявление путей её решения, позволяющей реализовать конкретные предложения проекта, которые возможно осуществить в течение расчетного периода.

Село Рассказиха

Развитие населенного пункта предлагается в восточном и юго-восточном направлении за автомобильной дорогой общего пользования регионального значения за счет развития жилой зоны с элементами общественно-деловой зоны.

Кроме того, в границы населенного пункта включены территории жилой застройки, размещенные к северу от существующей границы населенного пункта.

Проектом предлагается дальнейшее развитие сложившейся планировочной структуры населенного пункта за счет реконструкции улично-дорожной сети, формирования общественного центра и развития системы озеленения общего пользования.

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Фирсово–Бобровка–Рассказиха–Нижняя Петровка–Чаузово в границах населенного пункта приобретает статус главной улицы.

В южной части населенного пункта главное транспортное направление по ул. Гуляева-Сусанина развивается в сторону нового жилого квартала с закольцовкой автомобильного сообщения. В северной части основную функциональную нагрузку несет ул. Интернациональная на промежутке от автомобильной дороги общего пользования регионального значения до р. Обь. Здесь создана пешеходная зона и оборудован остановочный пункт речного транспорта.

Общественный центр села формируется на месте исторического центра с развитием вдоль главной улицы в направлении нового жилого квартала и имеет линейную структуру.

Далее, на замыкании главной улицы в южном направлении с учетом стратегии социально-экономического развития Первомайского района Алтайского края на период до 2025 года предлагается разместить культурно-энтографический центр семейного отдыха «Святозар». Создание данного центра направлено на сохранение и развитие традиционной культуры региона, возрождение художественных народных промыслов, национальных традиций и организацию культурного отдыха и досуга населения.

Укрупняется подцентр в восточной части населенного пункта на пересечении автомобильной дороги общего пользования регионального значения и ул. Интернациональная за счет строительства объектов общественного назначения.

С целью обеспечения необходимых радиусов доступности предусмотрено размещение единичных объектов повседневного обслуживания по территории населенного пункта.

В санитарно-защитной зоне технического участка Бобровского лесхоза размещаются объекты коммунального-бытового обслуживания: пожарное депо, прачечная, химчистка.

Существующее кладбище закрывается. Здесь организуется мемориальная зона с устройством аллеи памяти и строительством часовни. Под размещение нового кладбища предусмотрена площадка к северо-востоку в 50 м от планируемой границы села.

Поселок Нижняя Петровка

Планировочная структура населенного пункта сложилась достаточно удачно. Проектом предусмотрено её дальнейшее развитие.

Генеральным планом предлагается реконструкция существующего центра с перепрофилированием существующих и строительством новых объектов. Реконструкции подлежат здание школы, конторы лесничества, бывшего здания клуба.

Общественный центр поселка раскрывается непосредственно на зону отдыха, представленную сквером, несущим патриотическую нагрузку, и парком, расположенном ниже по рельефу в живописнейшем месте, базирующемся на естественных зеленых насаждениях и водном объекте. Далее, посредством пешеходного моста, центр поселка связан со спортивной зоной.

В связи с тем, что объекты торговли находятся в частной собственности проектом предусмотрены территории в границах населенного пункта для размещения указанных объектов в пределах экономической целесообразности в целях обеспечения необходимых радиусов доступности объектов повседневного обслуживания.

Развитие улично-дорожной сети и жилой застройки в основном планируется на периферии населенного пункта. Участок дороги регионального значения в границах населенного пункта приобретает статус главной улицы. В связи с тем, что участок автомобильной дороги общего пользования имеет V техническую категорию, то санитарный разрыв до жилой застройки не предусматривается.

Поселок Малая Речка

Дальнейшее развитие населенного пункта с учетом современного использования территории планируется по обе стороны автомобильной дороги общего пользования регионального значения на свободных от застройки территориях. Общественный центр формируется вдоль автомобильной дороги, которая в границах населенного пункта приобретает статус главной улицы и связан бульваром со спортивной зоной и зоной рекреационного назначения. Здесь же организована главная площадь поселка.

Производственная зона планируется к востоку от населенного пункта на расстоянии санитарного разрыва от селитебной территории. Здесь же, с учетом повышенной пожароопасности указанной территории, размещено пожарное депо на 1 автомобиль.

Изменения функциональных зон на расчетный срок в границах населенных пунктов МО Рассказихинский сельсовет приведено в таблице 21.

Таблица 21

Баланс земель населенных пунктов, входящих в состав МО Рассказихинский сельсовет на расчетный срок (по графике)

| № п/п | Наименование | Площадь с учетом территории перспектив ного освоения, га | Площадь в границах населенного пункта, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Земли населенных пунктов, входящие в состав МО | 433,137 | 388,427 |
|  | - жилая зона | 210,36 | 201,91 |
|  | - общественно-деловая зона | 9,105 | 7,944 |
|  | - зона производственного и коммунально-складского назначения | 33,02 | 3,02 |
|  | - зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 89,7 | 85,93 |
|  | - зона рекреационного назначения | 21,035 | 19,505 |
|  | - зона специального назначения | 0,99 | 0,99 |
|  | - зона сельскохозяйственного использования | 67,907 | 68,108 |
| 1 | село Рассказиха | 267,44 | 266,86 |
|  | - жилая зона | 147,49 | 146,99 |
|  | - общественно-деловая зона | 4,395 | 4,414 |
|  | - зона производственного и коммунально-складского назначения | 1,22 | 1,22 |
|  | - зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 65,7 | 65,62 |
|  | - зона рекреационного назначения | 8,875 | 8,875 |
|  | - зона сельскохозяйственного использования | 39,76 | 39,741 |
| 2 | поселок Нижняя Петровка | 126,997 | 96,997 |
|  | - жилая зона | 37,99 | 37,99 |
|  | - общественно-деловая зона | 2,73 | 2,73 |
|  | - зона производственного и коммунально-складского назначения | 31,8 | 1,8 |
|  | - зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 16,3 | 16,3 |
|  | - зона рекреационного назначения | 10,4 | 10,4 |
|  | - зона специального назначения | 0,99 | 0,99 |
|  | - зона сельскохозяйственного использования | 25,787 | 25,787 |
| 3 | Поселок Малая Речка | 38,7 | 24,57 |
|  | - жилая зона | 24,88 | 16,93 |
|  | - общественно-деловая зона | 1,98 | 0,8 |
|  | - зона производственного и коммунально-складского назначения | - | - |
|  | - зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 7,72 | 4,03 |
|  | - зона рекреационного назначения | 1,76 | 0,23 |
|  | - зона сельскохозяйственного использования | 2,36 | 2,58 |

## 2.4 Предложения по изменению границ территорий, земель и ограничений

На расчетный срок генеральным планом принимается существующая граница муниципального образования Рассказихинский сельсовет.

Предложения по изменению границ земель населенных пунктов

Учитывая нестабильную демографическую ситуацию, складывающуюся в последнее время в муниципальных образованиях Первомайского района, с целью более объективной оценки возможности градостроительного освоения территорий и исключения необоснованного включения земельных участков, относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения, планируемые границы населенных пунктов в проекте ГП приняты с учетом первоочередных мероприятий.

Сюда входит освоение площадей, ранее отведенных под застройку, предоставление земельных участков в рамках приоритетных национальных проектов и региональных программ, в связи с необходимостью улучшения жилищных условий и отселения молодых семей. Данные мероприятия проработаны планировочно и обоснованы расчетами, согласно методике по разработке ГП.

При оптимистичном градостроительном прогнозе после комплексного освоения указанных территорий проектом рекомендуется расширение границ населенных пунктов, согласно принятым проектным решениям, путем внесения изменения в генеральный план МО в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Для развития населенных пунктов (строительства жилья, производственных объектов и объектов социально-бытового назначения и т. д.) необходимо увеличение площади земель населенных пунктов.

1) Для развития с. Рассказиха за счет:

– земель запаса – 64,2996 га;

– земель особо охраняемых территорий и объектов – 0,58 га;

– земель промышленности – 5,8639 га.

2) Изменение границ п. Малая Речка и п. Нижняя Петровка не предусматривается.

3) Рекомендуется перевод в земли промышленности:

– из земель запаса – 6,6604 га (для размещения свалки твердых коммунальных отходов – 1,27 га, для размещения скотомогильника с захоронением в ямах – 0,06 га, для размещения канализационных очистных сооружений – 1,54 га, для размещения объектов производственного назначения – 3,79 га);

– из земель сельскохозяйственного назначения – 2,8859 га (для размещения мусороперегрузочной станции – 1,3 га, для размещения кладбища с. Рассказиха – 1,08 га, для размещения кладбища п. Малая Речка – 0,49 га).

4) Рекомендуется перевод в земли сельскохозяйственного назначения:

- в связи с исключением западной части садоводства «Бытовик» из черты населенного пункта (8,5757 га) в соответствии с пожеланиями заказчика;

- из земель особо охраняемых территорий и объектов земельный участок, находящийся к северо-востоку от п. Малая Речка (1,0 га), как не используемый.

## 2.5 Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории МО Рассказихинский сельсовет

### 2.5.1 Жилищная сфера

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный период произведен исходя из прогнозируемой численности населения с учетом реестра очередников на предоставление земельных участков в рамках приоритетных национальных проектов, региональных программ (в том числе: «Многодетная семья», «Земский доктор») и в соответствии с резервами территории для градостроительного освоения.

В настоящее время в рамках долгосрочных целевых программ в очереди на предоставление земельных участков под ИЖС в с. Рассказиха стоит 20 человек.

Кроме того, только за период с 2010 по 2013 г подано 125 заявлений на предоставление земельных участков под строительство гражданами, проживающими на территории сельского поселения, из них 99 заявлений по с. Рассказиха. В связи с тем, что в с. Рассказиха наблюдается дефицит свободных территорий под застройку и, напротив, территории прилегающие к границам поселка Малая Речка, обладают потенциальной возможностью для градостроительного развития, рекомендуется перераспределение нагрузки градостроительного освоения территории.

Село Рассказиха

На расчетный срок население села достигнет 740 человек.

Территории планируемой жилой застройки с учетом принятой проектом площадью земельного участка 0,25 га (с учетом скотопрогонов – 0,27 га) в связи требованиями расселения существующего населения с учетом нормативных показателей составит 46,35 га.

В данных расчетах учтен жилищный фонд, выносимый по мере амортизационного износа в течение расчетного срока из:

– береговой полосы р. Обь (20 м) – 2,8 га;

- в связи с приростом населения и требованиями расселения существующего населения с учетом нормативных показателей-37,79 га;

– в связи с архитектурно-планировочными решениями – 0,36 га;

– в связи с размещением 20 участков для предоставления в соответствии с реализацией долгосрочных целевых программ –5,40 га.

Коэффициент семейности принят 1,6 в связи с возрастающим механическим приростом и улучшения социальных условий жизни населения.

Для развития жилой зоны в с. Рассказиха определены территории на востоке от существующей границы села.

Поселок Нижняя Петровка

На расчетный срок население поселка (исходя из резервов территории) увеличится на 35 человек и составит 285 человек. Кроме того, на сегодняшний момент требуется предоставить 13 земельных участков под ИЖС, согласно поданным заявлениям, для местного населения.

Согласно расчетам, объемов нового жилищного строительства на расчетный срок под размещение жилья при коэффициенте семейности 2,3 требуется 8,00 га территории.

Принятая проектом площадь земельного участка планируемой усадебной застройки на одно домовладение составит 0,23 га (с учетом скотопрогонов – 0,25 га).

В данных расчетах учтен жилищный фонд, выносимый по мере амортизационного износа в течение расчетного срока из:

– СЗЗ объектов производственного назначения – 0,74 га;

– в связи с архитектурно-планировочными решениями – 0,26 га.

Для развития жилой зоны в п. Нижняя Петровка определены территории в существующих границах населенного пункта на свободных для застройки территориях преимущественно на периферии.

Поселок Малая Речка

На расчетный срок население поселка составит 182 человека.

Исходя из ресурсов территории с учетом наметившейся тенденции увеличения механического прироста населения, под новое жилищное строительство отведено 13,20 га.

При планируемой норме земельного участка 0,25 га (с учетом скотопрогонов – 0,27 га) с учетом формирования земельных участков и коэффициенте семейности 2,0 численность населения на застраиваемых территориях составит 94 человека (47 домохозяйств).

Фактическая численность населения с учетом отмежеванных земельных участков поселка Малая Речка составляет 88 человек (зарегистрировано 25 человек). С учетом прироста численность населения на расчетный срок составит 182 чел.

Таблица 23

Объемы жилищного строительства МО Рассказихинский сельсовет

| Показатели | Единицы измерения | На исходный год | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Село Рассказиха |
| Население | Чел. | 725 | 740 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 385 | 557 |
| Жилищный фонд | м2 | 6591,9 | 22200 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 13,1 | 30,0 |
| Поселок Нижняя Петровка |
| Население | Чел. | 250 | 285 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 77 | 110 |
| Жилищный фонд | м2 | 2786,8 | 8550 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 11,1 | 30,0 |
| Поселок Малая Речка |
| Население | Чел. | 25/28/60* | 182 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 13/17** | 100 |
| Жилищный фонд | м2 | 570 | 5460 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 19,3 | 30,0 |

* – численность зарегистрированного населения/численность фактически проживающего населения/ численность населения на отмежеванных земельных участках

** – число существующих домохозяйств /число отмежеванных земельных участков

### 2.5.2 Объекты социального назначения

Мощность планируемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с требованиями Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания. Согласно п. 2.3.79 указанных нормативов в каждом населенном пункте предусмотрены объекты первой необходимости с размещением базовых объектов более высокого уровня в административном центре сельсовета.

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

– перепрофилирование и реконструкцию существующих объектов соцкультбыта;

– строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью.

Потребность населения (с учетом роста численности жителей) в объектах социальной сферы приведена в таблице 24.

Таблица 24

Потребность населения в основных видах объектов социальной сферы

| № п/п | Наименование учреждения | Единица измерения | Мощность | Размер земельного участка, га (расчетное) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактическая | Требуемая на расчетный срок | Принято к строительству |  |
| Село Рассказиха |
| Учреждения образования |
| 1 | Средняя общеобразовательная школа | 1 место | – | 83 (по укрупн. без п. Нижяя Петровка и п. Малая Речка) | 80 | 0,4 |
| 2 | Детский сад-ясли | 1 место | – | 37 | 40 | 0,10 |
| 3 | Центр детского творчества | 1 место | – |  | 20 | По заданию на проектирование |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 4 | ФАП | объект | – | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения | 0,3 га |
| 5 | Выдвижной пункт скорой медицинской помощи | 1 автомобиль | – | 1 | 1 | 0,1 га |
| 6 | Аптека | объект | 1 | 1 | - | Встроенный |
| Учреждения культуры и искусства |
| 7 | Библиотека | тыс. ед. хранения/ читат. место | 12/20 | 5/4 | - | По заданию на проектирование |
| 8 | Дом культуры | 1 место | - | 224 | 250 | По заданию на проектирование |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 9 | Спортивно-тренажерный зал | м² площади пола | - | 60 | 60 | По заданию на проектирование |
| 10 | Плоскостные спортивные сооружения | га | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| 13 | Предприятия общественного питания | 1 пос. место | 25 | 30 | 10 | 0,2 |
| 15 | Магазин продовольственных товаров | м² торг. площади | 110 | 75 | - | - |
| 16 | Магазин непродовольственных товаров | м² торг. площади | 70 | 150 | 80 | Встроенное |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 17 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 3 | 3 | 0,5 |
| 18 | Прачечные | кг белья в смену | - | 15 | 15 | 0,1–0,2 га на объект |
| 19 | Химчистки | кг вещей в смену | - | 0,9 | 1,0 | 0,1–0,2 га на объект |
| 20 | Бани | 1 место | - | 5 | 5 | 0,2–0,4 га на объект |
| 21 | Гостиница | 1 место | - | 4 | 4 | Встроенное |
| 22 | Пожарное депо | 1 пож. автомобиль | - | 1 | 1 | 0,5–2 га на объект |
| 23 | Кладбище традиционного захоронения | га | - | 0,18 | 1,0 | 1,0 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 24 | Административно-управленческое учреждение | 1 рабочее место |  |  |  | По заданию на проектирование |
| 25 | Отделения связи | объект | 1 | 1 | 1 | 0,07-0,08 га |
| 26 | Опорный пункт охраны правопорядка | объект | - | 1 | 1 | Встроенный |
| 27 | Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 объект | - | 1 | 1 | Встроенный |
| Культовый объект |
| 28 | Часовня | 1 объект | - | - | 1 | По заданию на проектирование |
| Поселок Нижняя Петровка |
| Учреждения образования |
| 1 | Неполная средняя школа | 1 место | 8 | 32 | 40 | 0,13 |
| 2 | Детский сад | 1 место | - | 14 | 15 | 0,06 |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 объект | 1 | 1 | - | 0,2 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 4 | Сельский клуб | 1 место | 50 | 23 | 50 | По заданию на проектирование |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения | га | - | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| 6 | Тренажерный зал | м² площади пола | - | 23 | 25 | По заданию на проектирование |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| 7 | Предприятия общественного питания | 1 пос. место | - | 11 | 15 | 0,2 |
| 8 | Магазин продовольственных товаров | м² торг. площади | 21,0 | 29 | 20 | 0,03 |
| 9 | Магазин непродовольственных товаров | м² торг. площади | 21,0 | 58 | 40 | 0,06 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | Рабочее место | - | 1 | 2 | Встроенный |
| 11 | Приемный пункт прачечной и химчистки | объект | - | 1 | 1 | Встроенный |
| 12 | Пожарное депо | 1 пож. автомобиль | - | 1 | 1 | 0,5 га |
| 13 | Кладбище традиционного захоронения | га | 1 | 0,07 | 0,25 | 0,25 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 14 | Отделения связи | объект | 1 | 1 |  | Встроенный |
| 15 | Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 объект | - | 1 | 1 | Встроенный |
| Поселок Малая Речка |
| Учреждения образования |
| 1 | Детское дошкольное учреждение | 1 место | - | 8 | 10 | встроенное |
| 2 | Начальная школа | 1 место | - | 18 | 20 |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 3 | ФАП | объект | - | 1 | 1 | встроенное |
| Учреждения культуры и искусства |
| 4 | Помещения для культурно-массовой, политико-воспитательной работы, досуга и любительской деятельности | м² общ. площади | - | 10 | 40 | По заданию на проектирование |
| 5 | Спортивно-тренажерный зал | м² | - | - | 30 | По заданию на проектирование |
| 6 | Плоскостные спортивные сооружения | га | - | 0,15 | 0,7 | По заданию на проектирование |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| 7 | Магазин продовольственных товаров | м² торг. площади | - | 16 | 20 | встроенное |
| 8 | Магазин непродовольственных товаров | м² торг. площади | - | 32 | 35 | встроенное |
| 9 | Предприятия общественного питания | 1 пос. место | - | 6 | 10 | встроенное |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 10 | Приемный пункт предприятия бытового обслуживания прачечной и химчистки | объект | - | 1 | 1 | встроенное |
| 11 | Кладбище традиционного захоронения | га |  | 0,04 | 0,1 | 0,1 |
| 12 | Гостиница | 1 место | - | 1 | 3 | По заданию на проектирование |
| 13 | Пожарное депо | 1 пож. автомобиль | - | 1 | 1 | 0,5 га |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 14 | Опорный пункт охраны правопорядка | объект | - | 1 | 1 | Встроенное |

Перечень объектов, принятых к строительству и подлежащих реконструкции

Село Рассказиха

Принято к строительству:

– здание административно-общественного центра, в составе: администрация сельсовета, отделение связи, отделение банка, опорный пункт правопорядка;

– здание культурно-оздоровительного центра, в составе: Дом культуры на 250 мест, библиотека, спортивно-тренажерный зал на 60 м2, центр детского творчества, магазин торговой площадью 60 м2, предприятие бытового обслуживания на 3 рабочих места, интернет-кафе на 10 мест;

– школа на 85 мест;

– детский сад на 20 мест;

– ФАП с выдвижным пунктом скорой медицинской помощи;

– гостиница на 5 мест с сауной на 5 мест;

– минипрачечная;

– минихимчистка;

– пожарное депо на 1 автомобиль;

– часовня;

– плоскостные спортивные сооружения.

Поселок Нижняя Петровка

Принято к строительству:

– сельский клуб на 50 мест с тренажерным залом;

– магазин торговой площадью 20 м2 (3 шт.).

Реконструкции подлежат:

– здание конторы Бобровского лесокомбината под многофункциональное здание в составе: контора ООО «Бобровский лесокомбинат», отделение связи, отделение сбербанка, магазин торговой площадью 40 м2, кафе на 15 мест, предприятие бытового обслуживания на 2 рабочих места; пункт приема прачечной и химчистки;

– здание бывшего клуба под ФАП и детский сад на 15 мест;

– пожарное депо.

Поселок Малая Речка

Принято к строительству:

– малокомплектное дошкольное учреждение на 10 мест с начальной школой на 20 мест;

– здание общественного центра в составе: помещение для культурно-массовой, политико-воспитательной работы, досуга и любительской деятельности, спортивно-тренажерный зал, магазин торговой площадью 55 м2, кафе на 10 мест, гостиница на 3 места, комплексный приемный пункт, пункт охраны правопорядка;

– ФАП;

– пожарное депо на 1 автомобиль;

– плоскостные спортивные сооружения.

Под проектируемую общественно-деловую зону предусмотрено: территории:

– с. Рассказиха – 3,46 га территории;

– п. Нижняя Петровка – 1,41 га территории;

– п. Малая Речка – 2,15 га территории.

### 2.5.3 Производственная сфера

Состав производственной базы сельсовета представлен в таблице 25.

Таблица 25

Состав производственной базы сельсовета

| Наименование объекта | Местоположение объекта | Мощность объекта, ед. измерения | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Технический участок ООО «Бобровский лесокомбинат» | с. Рассказиха | Лесопильное производство, гараж 4 бокса | 100 |
| Пилорама | с. Рассказиха ул. Мира, ул. Интернациональная, ул. Шукшина, ул. Гуляева-Сусанина | Лесопильное производство | 100 |
| Технический участок ООО «Бобровский лесз»окомбинат» | п. Нижняя Петровка | Лесопильное производство, гаражи | 100 |
| ИП Шеломенце | п. Нижняя Петровка | Лесопильное производство | 100 |
| Подсобное хозяйство (с содержанием животных до 50 голов) | п. Нижняя Петровка | Разведение свиней (50 голов) | 50 |
| ИП Якимов | п. Малая Речка | Лесопильное производство (недействующее) | 100 |
| Пилорама | п. Малая Речка | Лесопильное производство | 100 |

Существующие производственные и коммунально-складские объекты имеют V–IV классы опасности с санитарно-защитной зоной 50–100 м.

Размещение следующих производственных предприятий не отвечает санитарным требованиям:

в с. Рассказиха:

– пилорамы по ул. Мира, ул. Интернациональная, ул. Шукшина, ул. Гуляева-Сусанина;

– пилорамы ООО «Бобровский лесокомбинат»;

в п. Нижняя Петровка:

– пилорамы ООО «Бобровский лесокомбинат»;

– пилорама ИП Шеломенце;

в п. Малая Речка:

– пилорамы по ул. Лесная;

– пилорама ИП Якимов.

Таблица 26

Перечень объектов производственной зоны, оказывающих негативное влияние на жилую застройку

| № п/п | Наименование | Класс опасности | Мероприятия рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пилорамы по ул. Мира, ул. Интернациональная, ул. Шукшина, ул. Гуляева-Сусанина (с. Рассказиха) | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает часть территории усадебной застройки по ул. Мира, ул. Интернациональная, ул. Шукшина, ул. Гуляева-Сусанина. Предлагается вынос производственных объектов, расположенных в границах усадебной жилой застройки, на предусмотренные генеральным планом для этих целей территории. |
| 2 | Пилорама ООО «Бобровский лесокомбинат» (с. Рассказиха) | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки к северу от территории ГКУ «Бобровский лесхоз». Предлагается вынос производственного объекта на предусмотренные генеральным планом для этих целей территории. |
| 3 | пилорама ООО «Бобровский лесокомбинат» (п. Нижняя Петровка) | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Школьная и ул. Молодежная и объекты общественного назначения, в том числе часть территории школы. Предлагается: - перепрофилирование производственных территорий с технологическим процессом не выше V класса опасности с разработкой проекта СЗЗ; - не развивать жилую зону в границах санитарно-защитной зоны до ул. Школьная. |
| 4 | пилорама ИП Шеломенце (п. Нижняя Петровка) | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Школьная, ул. Молодежная и объекты общественного назначения в том числе часть территории школы. Предлагается не развивать производственную зону с последующим выносом производственного объекта на предусмотренные генеральным планом для этих целей территории. |
| 5 | пилорама ИП Якимов | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Лесная. Предлагается не развивать на указанной территории производственный объект с последующим его выносом на предусмотренные генеральным планом для этих целей производственные площадки |
| 6 | пилорамы по ул. Лесная | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Лесная Предлагается не развивать на указанной территории производственный объект с последующим его выносом на предусмотренные генеральным планом для этих целей производственные площадки |

Таблица 27

Состав производственной базы сельсовета на расчетный срок

| № п/п | Наименование объекта | Нормативный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технический участок ООО «Бобровский лесокомбинат» с. Рассказиха | V класс опасности 50 м |
| 2 | Территории размещения объектов производственного назначения не выше IV класса опасности с. Рассказиха (в том числе пилорамы, выносимые за границы населенного пункта) | IV класс опасности 100м |
| 3 | Технический участок ООО «Бобровский лесокомбинат» п. Нижняя Петровка | V класс опасности 50 м |
| 4 | ИП Шеломенце п. Нижняя Петровка | IV класс опасности 100 м |
| 5 | Подсобное хозяйство (с содержанием животных до 50 голов) п. Нижняя Петровка | V класс опасности 50 м |
| 6 | Территория размещения объектов производственного назначения не выше IV класса опасности | IV класс опасности 100 м |
| 7 | Территория размещения объектов производственного назначения не выше V класса опасности | V класс опасности 50 м |

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

– упорядочение и комплексное благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов с модернизацией, перепрофилированием отдельных производств и объектов инфраструктуры;

– определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов.

Под развитие объектов производственного и коммунально-бытового назначения проектом генерального плана предусмотрены территории:

в с. Рассказиха

– за границами населенного пункта в 130 м к югу от селитебной территории площадью 3,79 га.

в п. Нижняя Петровка

– в границах населенного пункта к востоку от территории ГКУ «Бобровский лесхоз» площадью 0,25 га;

в п. Малая Речка

– за границами населенного пункта в 100 м к востоку от жилой застройки площадью 4,04 га.

### 2.5.4 Зона рекреационного назначения

Важную часть зоны рекреационного назначения составляют насаждения общего пользования, представляющие собой единую систему озелененных пространств: скверов, бульваров и аллей.

В границах населенных пунктов планируется разместить:

село Рассказиха

– сквер в районе общественного центра (1,2 га);

– парк в районе общественного центра села (2,6 га);

– бульвар, в границах пешеходной улицы на продолжении ул. Интернациональная (0,50 га);

– аллея памяти (0,06 га);

– разрозненные участки зеленых насаждений общего пользования площадью 0,36 га с организацией, зон тихого отдыха и детских площадок.

Кроме того, в границах населенного пункта планируется разместить культурно-энтографический центр семейного отдыха «Святозар» площадью 4,0 га.

поселок Нижняя Петровка

– парк в районе общественного центра поселка (1,10 га);

– сквер в районе общественного центра (0,43 га);

– аллея от ул. Нагорная до рекреационной зоны на берегу р. Петровка (0,08 га);

– зеленые насаждения общего пользования с устройством детской площадки по ул. Гвардейской (0,11 га).

поселок Малая Речка

– бульвар, соединяющий общественный центр поселка и спортивную зону (0,60 га);

– парк в планируемой рекреационной зоне (1,16 га).

Характеристика озелененных территорий общего пользования приведена в таблице 28.

Таблица 28

Характеристика озелененных территорий общего пользования

| Населенный пункт | Единица измерения | Обеспеченность |
| --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая | Нормируемая | Планируемая | Итого |
| с. Рассказиха | м2/чел | - | 12 | 62 | 62 |
|  | га | - | 0,90 | 4,72 | 4,72 |
| п. Нижняя Петровка | м2/чел | - | 12 | 56 | 57 |
|  | га | 0,03 | 0,34 | 1,59 | 1,62 |
| п. Малая Речка | м2/чел | - | 12 | 97 | 97 |
|  | га | - | 0,22 | 1,76 | 1,76 |

*- минимальная норма на человека составляет 12 м² согласно п. 4.2 СНиП 2.07.01-89*

Развитие рекреационной зоны помимо обеспечения населения местами полноценного отдыха призвано решать задачу сохранения и восстановления природных ресурсов.

Проектом предусмотрены мероприятия по развитию объектов рекреации в границах рекреационной зоны населенных пунктов и за их пределами.

Однако, при приватизации и приобретении в частную собственность земельных участков, расположенных в непосредственной близости от водных объектов, необходимо учитывать тот факт, что в соответствии со ст. 6 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 полоса земли вдоль береговой линии водного объекта предназначена для общего пользования. В проектных решениях генерального плана учтено данное требование для планируемых и сохраняемых объектов.

Село Рассказиха

–развитие сельского туризма на базе КФХ с восстановлением ранее существующего водоема (3,11 га).

– реконструкция недействующего объекта рекреационного назначения (спортивно-оздоровительной базы МУП «Тепловые сети» 1,52 га).

Поселок Нижняя Петровка

Планируемые рекреационные объекты отсутствуют вследствие дефицита свободных территорий.

Поселок Малая Речка

Планируемые рекреационные объекты отсутствуют.

При приватизации и приобретении в частную собственность земельных участков, расположенных в непосредственной близости от водных объектов, необходимо учитывать тот факт, что в соответствии со ст. 6 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 полоса земли вдоль береговой линии водного объекта предназначена для общего пользования. В проектных решениях генерального плана учтено данное требование для планируемых и сохраняемых объектов.

## 2.6 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Проектом генерального плана предусмотрено совершенствование улично-дорожной сети путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог.

Внешний и общественный пассажирский транспорт

Транспортные связи на местном уровне осуществляются посредством автомобильной дороги общего пользования регионального значения Фирсово – Бобровка – Рассказиха – Нижняя Петровка – Чаузово. Согласно «Долгосрочной программе развития автомобильных дорог Алтайского края на период до 2010 года с прогнозом до 2025 года» участок указанной автодороги с. Рассказиха – п. Нижняя Петровка перейдет в IV техническую категорию.

Пассажирские перевозки в сельсовете представлены маршрутом «г. Барнаул – с. Фирсово – с. Бобровка – с. Рассказиха».

В настоящее время в сельсовете отсутствуют теплые павильоны временного пребывания пассажиров.

Проектом предусмотрено во всех населенных пунктах строительство отдельно стоящих павильонов временного пребывания пассажиров.

Система общественного транспорта, согласно п. 3.3.58 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края в связи с небольшими линейными размерами населенных пунктов сельсовета (до 2 км) предусматривается только в с. Рассказиха.

Из объектов транспортной инфраструктуры проектом предусмотрено:

– строительство автомобильного моста по дороге к садоводству «Бытовик» западнее с. Рассказиха;

– строительство автодорожного моста через р. Сухая в границах с. Рассказиха;

– строительство двух пешеходных мостов через р. Петровка в границах п. Нижняя Петровка;

– реконструкция дамбы к северо-западу от границы п. Малая Речка.

Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры

Проектом предусмотрена рациональная транспортная структура с четкой классификацией улиц, которая объединит функциональные зоны населенного пункта и благоустроит жилую застройку, обеспечив население удобными и безопасными пешеходными и транспортными связями.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся транспортная сеть, существующие транспортные сооружения и направление перспективного развития населенных пунктов. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с таблицей 43 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме населенного пункта:

1) поселковая дорога;

2) главная улица;

3) основная;

4) второстепенная;

5) проезды.

Деление по категориям приведено в таблице 29.

Таблица 29

Сохраняемая улично-дорожная сеть

| Наименование улицы, дороги | Категория улицы, дороги | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| Село Рассказиха |
| Часть автомобильной дороги регионального значения | Главная улица | 3,75 |
| Ул. Интернациональная (часть) | Главная улица | 2,25 |
| Ул. Гуляева-Сусанина | Главная улица | 1,69 |
| Ул. Советская | Главная улица | 1,33 |
| Ул. Шукшина | Главная улица | 1,27 |
| Без названия | Главная улица | 0,72 |
| Без названия | Главная улица | 1,06 |
| Общая протяженность главных улиц: | 12,07 |
| Ул. Шукшина (часть) | Основная улица | 1,21 |
| Ул. Песчаная | Основная улица | 0,50 |
| Без названия | Основная улица | 1,02 |
| Ул. Титова | Основная улица | 0,39 |
| Без названия | Основная улица | 0,37 |
| Без названия | Основная улица | 0,49 |
| Ул. Партизанская | Основная улица | 0,99 |
| Ул. Гуляева-Сусанина | Основная улица | 0,37 |
| Без названия | Основная улица | 0,37 |
| Ул. Интернациональная (часть) | Основная улица | 0,35 |
| Ул. Мира | Основная улица | 0,57 |
| Без названия | Основная улица | 0,90 |
| Без названия | Основная улица | 0,77 |
| Общая протяженность основных улиц: | 8,30 |
| Ул. Гагарина | Второстепенная улица | 0,83 |
| Ул. Титова (часть) | Второстепенная улица | 0,42 |
| Без названия | Второстепенная улица | 0,23 |
| Без названия | Второстепенная улица | 0,21 |
| Без названия | Второстепенная улица | 0,14 |
| Ул. Интернациональная (часть) | Второстепенная улица | 0,48 |
| Без названия | Второстепенная улица | 0,48 |
| Без названия | Второстепенная улица | 0,20 |
| Ул. Мира (часть) | Второстепенная улица | 0,72 |
| Общая протяженность второстепенных улиц: | 3,71 |
| Общая протяженность проездов: | 0,76 |
| Общая протяженность пешеходных связей: | 0,33 |
| Дорожная сеть | 0,44 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 25,61 |
| Поселок Нижняя Петровка |
| Ул. Гвардейская (часть) | Главная улица | 0,84 |
| Общая протяженность главных улиц: | 0,84 |
| Ул. Хохловка | Основная улица | 0,73 |
| Ул. Молодежная | Основная улица | 0,39 |
| Ул. Школьная | Основная улица | 0,84 |
| Без названия | Основная улица | 0,12 |
| Без названия | Основная улица | 0,43 |
| Ул. Нагорная | Основная улица | 1,27 |
| Ул. Гвардейская | Основная улица | 0,97 |
| Общая протяженность основных улиц: | 4,75 |
| Без названия | Второстепенная улица | 0,21 |
| Общая протяженность второстепенных улиц: | 0,21 |
| Общая протяженность проездов: | 0,13 |
| Общая протяженность пешеходных связей: | 0,35 |
| Дорожная сеть | 0,41 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 6,69 |
| Поселок Малая Речка |
| Часть автомобильной дороги общего пользования регионального значения | Главная улица | 0,38 |
| Общая протяженность главных улиц: | 0,38 |
| Ул. Лесная | Основная улица | 1,26 |
| Без названия | Основная улица | 1,26 |
| Общая протяженность основных улиц: | 2,52 |
| Дорожная сеть | 0,58 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 3,48 |

В проекте предусмотрены направления развития улично-дорожной сети на расчетный срок.

Проектом предлагается:

село Рассказиха

– развитие сети основных и жилых улиц в юго-восточном направлении от существующей границы села;

– упорядочение существующей улично-дорожной сети.

поселок Нижняя Петровка

– развитие сети основных улиц и проездов на периферии в северной и западной части населенного пункта;

– упорядочение существующей улично-дорожной сети.

поселок Малая Речка

– развитие основных улиц и проездов, также пешеходных улиц в меридиональном направлении в западной и восточной части села;

– упорядочение существующей дорожной сети.

Главные улицы являются основными планировочными осями, вдоль которых предлагается развитие общественно-деловой застройки. Они осуществляют связь жилых территорий с зонами общественно-делового и рекреационного назначения, а также местами приложения труда.

Ширина профиля существующих главных улиц населенных пунктов непостоянная и колеблется в пределах от 12 м до 40 м, что не соответствует нормативным требованиям. Для приведения профилей главных улиц в соответствие с нормами с учетом потенциальных возможностей территории общего пользования необходимо по всей их протяженности изменить ширину в красных линиях до 25 м, ширину проезжей части до 7 м, ширину тротуаров до 2,25 м. (рис. 2), что соответствует минимальному пределу, определенному градостроительными нормами.

Рисунок 2. Поперечный профиль главной улицы М 1:200

Основные улицы обеспечивают внутриквартальные связи с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Ширина в красных линиях существующих основных улиц составляет от 8 м до 22 м. Для приведения профилей основных улиц в соответствие с нормами необходимо по всей их протяженности изменить ширину в красных линиях до 20 м, ширину проезжей части до 6 м, ширину тротуаров до 1,5 м. (рис. 3). При существующей постоянной ширине основной улицы более 20 м принимаем по факту.

Рисунок 3. Поперечный профиль основной улицы М 1:200

Второстепенными улицами обеспечиваются вспомогательные внутриквартальные связи между главными и основными улицами.

Ширину в красных линиях существующих второстепенных улиц необходимо увеличить до 15 м, ширину проезжей части до 5,5 м (рис. 4).

Рисунок 4. Поперечный профиль проектируемой второстепенной улицы М 1:200

Внутриквартальные проезды обеспечивают связь жилых домов, расположенных в глубине квартала с улицей. Их ширина принимается не менее 10 м (с прокладкой инженерных коммуникаций) и не менее 7 м (без инженерных коммуникаций) при ширине проезжей части без устройства отдельного тротуара не менее 4,2 м.

Основные показатели по проектируемой улично-дорожной сети в границах населенных пунктов представлены в таблице 30.

Таблица 30

Показатели проектируемой улично-дорожной сети населенных пунктов

| Категория улиц | Протяженность, км |
| --- | --- |
| село Рассказиха |  |
| Главные улицы | 0,40 |
| Основные улицы | 3,3 |
| Второстепенные улицы | 0,51 |
| Проезды | 0,24 |
| Пешеходные связи | 0,41 |
| Дороги | - |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 4,85 |
| поселок Нижняя Петровка |
| Главные улицы | - |
| Основные улицы | - |
| Второстепенные улицы | 1,4 |
| Проезды | 0,29 |
| Пешеходные связи | - |
| Дороги | 0,20 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 1,89 |
| поселок Малая Речка |
| Главные улицы | - |
| Основные улицы | 0,30 |
| Второстепенные улицы | - |
| Дороги | - |
| Пешеходные связи | 0,35 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 0,65 |

Проектом предусмотрено строительство внутрихозяйственных дорог и подъездов, осуществляющих связь населенных пунктов с объектами специального, производственного назначения, размещенными за пределами территории населенных пунктов:

– дорога внутрихозяйственного назначения до планируемых объектов специального назначения (полигона твердых коммунальных отходов и скотомогильника с захоронением в ямах), протяженностью 2,33 км.

Село Рассказиха

– реконструкция существующего подъезда к территории садоводства «Бытовик» (1,14 км);

– строительство подъезда к планируемым территориям производственного назначения (0,60 км);

– строительство подъезда к планируемой территории кладбища (0,06 км);

– строительство подъезда к жилым участкам на севере села (0,13 км).

Поселок Нижняя Петровка

Реконструкция и строительство внутрихозяйственных дорог и подъездов в п. Нижняя Петровка не предусмотрено.

Поселок Малая Речка

– строительство подъезда к кладбищу (0,08 км);

Общая протяженность внутрихозяйственных дорог и подъездов, предусмотренных проектом, составит 1,51 км.

Объекты транспортного обслуживания

С учетом уровня автомобилизации (365 автомобилей на 1000 жителей к концу расчетного срока) количество индивидуального легкового транспорта в сельсовете составит 443 единицы, в том числе по населенным пунктам:

– с. Рассказиха – 273 единицы,

– п. Нижняя Петровка – 104 единицы,

– п. Малая Речка – 66 единиц.

Общее количество легковых автомобилей ведомственной принадлежности по сельсовету на расчетный период согласно п. 3.5.4 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края при норме 2 единицы на 1000 жителей составит 2 автомобиля.

Территории для строительства гаражей ведомственной принадлежности предусмотрены в СЗЗ технического участка ООО «Бобровский лесокомбинат».

Из сооружений обслуживания транспортных средств в настоящее время на территории муниципального образования имеется одна АЗС. Размещение существующей автозаправочной станции в с. Рассказиха. согласно п. 11.18 удовлетворяет санитарным нормам.

В соответствии с п. 9.7.48 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края на расчетный период на территории сельсовета достаточно 1 топливораздаточной колонки.

Согласно п. 3.5.36 указанных нормативов станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей. При расчетном уровне автомобилизации количество автомобилей по сельсовету на расчетный срок составит 443 единицы. Для обслуживания данного количества транспортных средств необходимо 3 поста.

Проектом предлагается строительство станции технического обслуживания на 3 поста в с. Рассказиха в районе существующей АЗС.

Временное хранение индивидуального автотранспорта

Расчет земельных участков открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей произведен в соответствии с п. 3.5.20 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края, исходя из 70 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей. Площадь открытых автомобильных стоянок для временного хранения автомобилей на территории сельсовета на конец расчетного срока составит 1,1 га.

Размещение автомобильных парковок для легковых автомобилей предусмотрено:

– в общественно-деловой зоне – 0,23 га;

– в жилой зоне – 0,47 га;

– в производственной зоне – 0,17 га;

– в границах территории рекреационного назначения – 0,23 га,

что отражено на схемах развития объектов транспортной инфраструктуры.

Постоянное хранение индивидуального автотранспорта

В индивидуальной и блокированной жилой застройке постоянное хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на приусадебных участках.

Населения, проживающего в малоэтажной застройке, в сельсовете нет.

Таким образом, размещение объектов постоянного хранения индивидуального автотранспорта не требуется.

## 2.7 Инженерная инфраструктура

### 2.7.1 Электроснабжение

Источник электроснабжения

Генеральным планом предусмотрено сохранение основного источника электроснабжения – подстанции ПС-35/10 кВ № 36 «Бобровская» установленной мощностью 8000 кВА.

Передача электроэнергии от ПС-35/10 кВ № 36 «Бобровская» осуществляется по сохраняемым и проектируемым воздушным линиям электропередач ЛЭП-10 кВ на существующие и планируемые КТП 10/0,4 кВ, далее до потребителей по воздушным либо кабельным линиям электропередач ЛЭП-0,4 кВ.

Резерв мощности действующих КТП составляет 0–74 %, что позволяет частично использовать их для подключения строящихся и увеличения мощностей реконструируемых объектов в зоне существующей застройки.

Для подключения объектов электроснабжения в зоне перспективной застройки на расчетный период предусматривается установка 12-ти трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью от 100 до 160 кВА.

Тип, мощность трансформаторных подстанций, тип опор, расчетные пролеты, марку и сечение проводов ВЛ-10 кВ определить на стадии рабочего проектирования в соответствии с требованиями ПУЭ, исходя из пропускаемой нагрузки и климатических условий.

Характеристика планируемых объектов

Электроприемники планируемых объектов с. Рассказиха, п. Нижняя Петровка, п. Малая Речка относятся, в основном, ко II и III категориям по степени обеспечения надежности электроснабжения.

Электроснабжение электроприемников III категории предусматривается, согласно ПУЭ, от одного источника питания, допустимы перерывы на время, необходимое для подачи временного питания, ремонта поврежденного участка системы электроснабжения, но не более чем на одни сутки.

Электроснабжение электроприемников II категории должно обеспечиваться в нормальном режиме работы от двух независимых взаиморезервирующих источников питания. Перерыв в электроснабжении потребителей II категории допускается на время, необходимое для переключения с основного источника питания на резервный действиями дежурного персонала. В качестве двух независимых взаиморезервирующих источников питания предусматриваются проектируемые двухтрансформаторные подстанции, либо две ближайшие проектируемые или действующие однотрансформаторные подстанции.

Учет отпускаемой электроэнергии рекомендуется предусмотреть на границах балансовой принадлежности электрических сетей.

Расчет электрических нагрузок

Расчетная потребность в средствах электроснабжения на перспективную застройку по МО Рассказихинский сельсовет определена исходя из удельных электрических нагрузок планируемых объектов социальной, жилищной сферы и расчетной мощности объектов производственной сферы.

Нагрузка по планируемым промышленным предприятиям принята ориентировочно, по соответствующим предприятиям-аналогам, установленная мощность электрооборудования определяется при разработке рабочих проектов на каждый объект (табл. 31)

Таблица 31

Удельные расчетные электрические нагрузки реконструируемых и планируемых объектов

| № по порядку | Наименование объекта | Основной показатель объекта | Удельная (расчетная) электрическая нагрузка | Категория обеспечения надежности электроснабжения | Расчетный коэффициент мощности соs φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Кол-во |  |  |
| СелоРассказиха |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |
| 1 | Общеобразовательная школа | 85 учащихся | кВт/учащийся | 0,25 | 2-я | 0,95 |
| 2 | Детский сад 1 | 20 мест | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| 3 | Детский сад 2 | 20 мест | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| 4 | ФАП | 10 посещений | кВт | 5,0 | 2-я | 0,92 |
|  | Выдвижной пункт скорой мед. помощи | 1 автомобиль | кВт | 3,0 | 2-я | 0,92 |
|  | Аптека | 30 м2 общей площади | кВт/ м2 общей площади | 0,14 | 2-я | 0,92 |
| 5 | Здание культурно-оздоровительного центра: |  |  |  |  |  |
|  | Центр детского творчества | 20 учащихся | кВт/учащийся | 0,15 | 2-я | 0,92 |
|  | Дом культуры | 250 мест | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,92 |
|  | Библиотека | 12 тыс.ед.хран. /20 читат.мест | кВт | 5,0 | 3-я | 0,92 |
|  | Спортивно-тренажерный зал | 10 мест | кВт/место | 0,17 | 3-я | 0,92 |
|  | Магазин непродовольственных товаров | 60 м2 торговой площади | кВт/ м2 торг. площади | 0,14 | 3-я | 0,92 |
|  | Предприятие бытового обслуживания | 3 рабочих места | кВт/раб.е место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
|  | Кафе | 10 мест | кВт/место | 1,04 | 3-я | 0,98 |
| 6 | Административно-общественный центр: |  |  |  |  |  |
|  | Администрация сельсовета | 200 м2 общей площади | кВт/ м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
|  | Отделение связи | 2 рабочих места | кВт/раб. место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
|  | Отделение сбербанка | 2 рабочих места | кВт/раб. место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
|  | Опорный пункт милиции | 30 м2 общей площади | кВт/ м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
| 7 | Магазин непродовольственных товаров | 20 м2 торговой площади | кВт/ м2 торг. площади | 0,14 | 3-я | 0,92 |
| 8 | Гостиница | 5 мест | кВт/место | 0,34 | 3-я | 0,9 |
|  | Сауна | 5 мест | кВт/место | 0,36 | 3-я | 0,92 |
| 9 | Минипрачечная | 15 кг вещей | кВт/кг вещей | 0,075 | 3-я | 0,8 |
| 10 | Минихимчистка | 1 кг вещей | кВт/кг вещей | 0,075 | 3-я | 0,8 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |
| 11 | Пожарное депо | 1 автомобиль | кВт | 10 | 1-я | 0,8 |
| 12 | Пожарно-химическая станция | 1 автомобиль | кВт | 10 | 1-я | 0,8 |
| 13 | АЗС | 1 колонка | кВт | 10 | 3-я | 0,85 |
|  | СТО | 1 пост | кВт | 5 | 3-я | 0,85 |
| 14 | Предприятия малого бизнеса | 2 объекта | кВт | 50 | 3-я | 0,85 |
| 15 | Предприятие по разведению рыбы | 1 объект | кВт | 10 | 3-я | 0,92 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |
|  | 1 этажные жилые дома с плитами на природном газе, 1-квартирные | 144 дома | кВт/квартиру | 4,5 | 3-я | 0,96 |
| Поселок Нижняя Петровка |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |
| 16 | МОУ "Нижнепетровская основная общеобразовательная школа" (реконструкция) | 40 учащихся | кВт/учащийся | 0,25 | 2-я | 0,95 |
|  | Библиотека | 9 тыс.ед. хран. /20 читат.мест | кВт | 5,0 | 3-я | 0,92 |
| 17 | ФАП (реконструкция) | 10 посещений | кВт | 5,0 | 2-я | 0,92 |
|  | Детский сад | 15 мест | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| 18 | Сельский клуб | 50 мест | кВт/место | 0,46 | 3-я | 0,92 |
|  | Спортивно-тренажерный зал | 10 мест | кВт/место | 0,17 | 3-я | 0,92 |
| 19 | Отделение связи | 2 рабочих места | кВт/раб. место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
|  | Отделение сбербанка | 2 рабочих места | кВт/раб. место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
|  | Магазин непродовольственных товаров | 40 м2 торговой площади | кВт/ м2 торг. площади | 0,14 | 3-я | 0,92 |
|  | Кафе | 15 мест | кВт/место | 1,04 | 3-я | 0,98 |
|  | Предприятие бытового обслуживания | 2 рабочих места | кВт/раб. место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
|  | Приемный пункт химчистки и прачечной | 30 м2 общей площади | кВт/ м2 общей площади | 0,14 | 3-я | 0,92 |
|  | Пожарно-химическая станция | 1 автомобиль | кВт | 10 | 1-я | 0,8 |
| 20 | Магазин 1 продовольственных товаров | 20 м2 торговой площади | кВт/м2 торг. площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| 21 | Магазин 2 продовольственных товаров | 20 м2 торговой площади | кВт/м2 торг. площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| 22 | Магазин 3 продовольственных товаров | 20 м2 торговой площади | кВт/м2 торг. площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |
| 23 | Пожарное депо | 1 автомобиль | кВт | 10 | 1-я | 0,8 |
| 24 | Технический участок ГКУ «Бобровский лесхоз" | 1 объект | кВт | 30 | 3-я | 0,85 |
| 25 | СТО | 1 пост | кВт | 5 | 3-я | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |
|  | 1 этажные жилые дома с плитами на природном газе, 1-квартирные | 33 дома | кВт/квартиру | 4,5 | 3-я | 0,96 |
| Поселок Малая Речка |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |
| 26 | Начальная школа | 20 учащихся | кВт/учащийся | 0,25 | 2-я | 0,95 |
|  | Малокомплектное дошкольное учреждение | 10 мест | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| 27 | Медпункт | 5 посещений | кВт | 3,0 | 2-я | 0,92 |
| 28 | Здание общественного центра: |  |  |  |  |  |
|  | Помещение для культурно-массовой работы и досуга | 20 м2 общей площади | кВт/ м2 общей площади | 0,14 | 3-я | 0,92 |
|  | Магазин смешанных товаров | 55 м2 торговой площади | кВт/ м2 торг. площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
|  | Кафе | 10 мест | кВт/место | 1,04 | 3-я | 0,98 |
|  | Гостиница | 3 места | кВт/место | 0,34 | 3-я | 0,9 |
|  | Пункт приема КБО, химчистки и прачечной | 20 м2 общей площади | кВт/ м2 общей площади | 0,14 | 3-я | 0,92 |
|  | Опорный пункт милиции | 20 м2 общей площади | кВт/ м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |
| 29 | Пожарное депо | 1 автомобиль | кВт | 10 | 1-я | 0,8 |
| 30 | Пилорама | 1 объект | кВт | 10 | 3-я | 0,8 |
| 31 | Предприятия малого бизнеса | 2 объекта | кВт | 20 | 3-я | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |
| 32 | 1 этажные жилые дома с плитами на природном газе, 1-квартирные | 78 домов | кВт/квартиру | 4,5 | 3-я | 0,96 |

Электропотребление в жилом секторе перспективной застройки предполагает оснащение современными бытовыми машинами и приборами (стиральная машина с подогревом, моющий пылесос и др. приборы и машины с дополнительными операциями), а также наличие нескольких одноименных приборов (телевизоры, магнитофоны и пр.) с количеством проживающих в квартире (жилом доме) 1–3 человека.

Таблица 32

Расчетное потребление электроэнергии в жилом секторе

| Электроприемники квартиры (жилого дома) | Установленная мощность, Ру, кВт | Число часов их использования в год, Ч, час | Годовое потребление электроэнергии, W, кВт.час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с плитами на природном газе | с плитами на природном газе | с плитами на природном газе |
| Освещение | 0,7 | 1000 | 700 |
| Электробытовые машины и приборы | 9,24 | от 30 до 3200 | 2765 |
| Итого | 9,94 | - | 3465 |

Годовое расчетное электропотребление в жилом секторе перспективной застройки (с плитами на природном газе) составляет 1155 кВт.час в год на одного сельского жителя.

Проектом выполнен расчет электрических нагрузок и определена потребность в установке новых и реконструкции существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ для потребителей перспективной застройки на расчетный период по МО Рассказихинский сельсовет.

Установленную мощность, месторасположение планируемых трансформаторных подстанций уточнить на стадии рабочего проектирования.

Пропускную способность существующих сетей ВЛ-10 кВ проверить расчетом на увеличение нагрузки, в связи с присоединением планируемых объектов, при необходимости увеличить сечение проводов ЛЭП-10 кВ.

В зоне существующей застройки при подключении строящихся объектов к действующим КТП, при необходимости, произвести замену трансформаторов подстанций на более мощные.

Таблица 33

Планируемые источники электроснабжения и расчетные электрические нагрузки для потребителей перспективной застройки

| № по порядку | Наименование объекта | Расчетная мощность объекта, кВт | Источник электроснабжения: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | основной | резервный |
|  | Село Рассказиха |  |  |  |
| 1 | Общеобразовательная школа | 30,0 | Проектируемая КТП №1 10/0,4кВ, 100кВА | От существующих эл.сетей |
| 2 | Детский сад 1 | 15,0 | Проектируемая КТП №1 10/0,4кВ, 100кВА | От существующих эл.сетей |
| 3 | ФАП, выдвижной пункт скорой мед. помощи, аптека | 12,5 | Проектируемая ТП №2 10/0,4кВ, 2х100кВА | Проектируемая ТП №2 10/0,4кВ, 2х100кВА |
| 4 | Здание культурно-оздоровительного центра | 148,0 | Проектируемая ТП №2 10/0,4кВ, 2х100кВА | Проектируемая ТП №2 10/0,4кВ, 2х100кВА |
| 5 | Административно-общественный центр | 16,0 | Проектируемая ТП №2 10/0,4кВ, 2х100кВА | --- |
| 6 | Детский сад 2 | 15,0 | Проектируемая КТП №3 10/0,4кВ, 100кВА | От существующих эл.сетей |
| 7 | Гостиница, сауна | 5,0 | От существующих эл.сетей | --- |
| 8 | Минипрачечная | 5,0 | Проектируемая КТП №4 10/0,4кВ, 100кВА | --- |
| 9 | Минихимчистка | 3,0 | Проектируемая КТП №4 10/0,4кВ, 100кВА | --- |
| 10 | Пожарное депо | 10,0 | Проектируемая КТП №4 10/0,4кВ, 100кВА | ДЭС |
| 11 | Пожарно-химическая станция | 10,0 | Проектируемая КТП №4 10/0,4кВ, 100кВА | ДЭС |
| 12 | Магазин непродовольст-венных товаров | 3,0 | Проектируемая КТП №5 10/0,4кВ, 100кВА | --- |
| 13 | АЗС, СТО | 15,0 | Проектируемая КТП №7 10/0,4кВ, 100кВА | --- |
| 14 | Предприятия малого бизнеса | 50,0 | Проектируемая КТП №7 10/0,4кВ, 100кВА | --- |
| 15 | Предприятие по разведению рыбы | 10,0 | От существующих эл.сетей | --- |
|  | Жилые дома | 648,0 | Проектируемые: ТП №2 10/0,4кВ, 2х100кВА; КТП №№3,4,5,6 10/0,4кВ, 100кВА | --- |
|  | Итого по с. Рассказиха | 995,5 |  |  |
|  | Поселок Нижняя Петровка |  |  |  |
| 1 | МОУ "Нижнепетровская ООШ" (реконструкция), библиотека | 15,0 | Проектируемая ТП №8 10/0,4кВ, 2х100кВА | Проектируемая ТП №8 10/0,4кВ, 2х100кВА |
| 2 | ФАП (реконструкция), детский сад | 12,0 | Проектируемая ТП №8 10/0,4кВ, 2х100кВА | Проектируемая ТП №8 10/0,4кВ, 2х100кВА |
| 3 | Сельский клуб, спортивно-тренажерный зал | 24,7 | Проектируемая ТП №8 10/0,4кВ, 2х100кВА | --- |
| 4 | Многофункциональное здание | 34,5 | Проектируемая ТП №8 10/0,4кВ, 2х100кВА | --- |
|  | Пожарно-химическая станция | 10,0 | Проектируемая ТП №8 10/0,4кВ, 2х100кВА | Проектируемая ТП №8 10/0,4кВ, 2х100кВА |
| 5 | Магазин 1 продовольственных товаров | 4,6 | Проектируемая КТП №9 10/0,4кВ, 160кВА | --- |
| 6 | Магазин 2 продовольственных товаров | 4,6 | От существующих эл.сетей | --- |
| 7 | Магазин 3 продовольственных товаров | 4,6 | От существующих эл.сетей | --- |
| 8 | Пожарное депо | 10,0 | КТП-36-9-27, 10/0,4кВ, 160кВА | ДЭС |
| 9 | Технический участок ГКУ «Бобровский лесхоз" | 30,0 | КТП-36-9-27, 10/0,4кВ, 160кВА | --- |
| 10 | СТО | 5,0 | КТП-36-9-27, 10/0,4кВ, 160кВА | --- |
|  | Жилые дома | 148,5 | Проектируемая КТП №9 10/0,4кВ, 160кВА; от существующих эл.сетей | --- |
|  | Итого по п. Нижняя Петровка | 303,5 |  |  |
|  | Поселок Малая Речка |  |  |  |
| 1 | Начальная школа, малокомплектное дошкольное учреждение | 9,6 | Проектируемая КТП №10 10/0,4кВ, 160кВА | КТП-36-9-37, 10/0,4кВ, 100кВА |
| 2 | Медпункт | 3,0 | Проектируемая КТП №10 10/0,4кВ, 160кВА | КТП-36-9-37, 10/0,4кВ, 100кВА |
| 3 | Здание общественного центра | 34,2 | Проектируемая КТП №10 10/0,4кВ, 160кВА | --- |
| 4 | Пожарное депо | 10,0 | Проектируемая КТП №12 10/0,4кВ, 100кВА | ДЭС |
| 5 | Пилорама | 10,0 | Проектируемая КТП №12 10/0,4кВ, 100кВА | --- |
| 6 | Предприятия малого бизнеса | 20,0 | Проектируемая КТП №12 10/0,4кВ, 100кВА | --- |
|  | Жилые дома | 351,0 | Проектируемые: КТП №№10,11 10/0,4кВ, 160кВА; КТП-36-9-37, 10/0,4кВ, 100кВА | --- |
|  | Итого по п. Малая Речка | 452,2 |  |  |
|  | Итого по МО Рассказихинский сельсовет | 1751,2 |  |  |

Расчетная нагрузка на перспективную застройку на период до 2032 года составит 1751,2 кВт, в том числе:

– на объекты социальной сферы 413,7 кВт;

– на объекты производственной сферы 190,0 кВт;

– на объекты жилищной сферы 1147,5 кВт.

Годовой расчетный расход электроэнергии для планируемых объектов составит 1803,3 тыс. кВт.час, в том числе:

– для объектов социальной сферы 667,2 тыс. кВт.час;

– для объектов производственной сферы 298,4 тыс. кВт.час;

– для объектов жилищной сферы 837,7 тыс. кВт.час.

Охрана окружающей природной среды

При разработке генерального плана МО Рассказихинский сельсовет учтены требования законодательства об охране природы и основ земельного законодательства Российской Федерации.

Планируемые ВЛ служат для передачи и распределения электроэнергии на напряжении 10 кВ. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду (как воздушную, так и водную). Производственный шум и вибрация отсутствуют.

Планируемые ВЛ-10 кВ являются источником электрического поля напряженностью значительно ниже 1 кВ/м. В соответствии с «Санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия электрического поля…" № 2971 от 28.02.84 г., защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными ЛЭП переменного тока промышленной частоты напряжением 10 кВ, не требуется.

Трассы планируемых ВЛ-10 кВ выбраны с учетом наименьшей протяженности.

ВЛ не пересекают зарегистрированного месторождения полезных ископаемых.

При строительстве и эксплуатации ВЛ изменений рельефа, нарушений гидрогеологических условий на территории сельсовета не будет ввиду отсутствия загрязняющих выбросов и небольшой (менее 560 кН) нагрузки на опоры.

Планируемые комплектные трансформаторные подстанции представляют собой сборные конструкции, имеющие полную заводскую готовность. В связи с этим, мероприятия по транспортировке и установке КТП являются минимальными, а вредные воздействия на окружающую среду, оказываемые при этом используемой техникой (выхлопные газы), незначительны и кратковременны. Уровень шума и вибрации, создаваемые при работе трансформатора, не превышают допустимых величин. Поэтому проведение воздухо-водоохранных мероприятий и мероприятий по снижению производственного шума и вибрации не требуется.

После сооружения ВЛ и установки КТП земельные участки, временно используемые при строительстве, должны быть приведены в первоначальное состояние.

В результате строительства ВЛ-10 кВ и установки КТП состояние окружающей природной среды не изменится.

Заключение

Существующая энергетическая инфраструктура располагает резервом мощности для обеспечения расчетных параметров комплексного территориального развития МО Рассказихинский сельсовет на расчетный период.

Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры МО Рассказихинский сельсовет и ожидаемого роста присоединяемых мощностей на расчетный срок, а также для повышения надежности электроснабжения предусмотрено:

1) Установка 2-х двухтрансформаторных ТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 100 кВА в зоне перспективной застройки, в том числе:

– в с. Рассказиха – одна ТП-10/0,4 кВ;

– в п. Нижняя Петровка – одна ТП-10/0,4кВ.

2) Установка 10-ти однотрансформаторных КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью от 100 до 160 кВА в зоне перспективной застройки, в том числе:

– в с. Рассказиха – шесть КТП-10/0,4 кВ;

– в п. Нижняя Петровка – одна КТП-10/0,4 кВ;

– в п. Малая Речка – три КТП-10/0,4 кВ.

3) Реконструкция КТП-36-9-27, 10/0,4 кВ в п. Нижняя Петровка с заменой трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА.

4) Реконструкция КТП-36-9-37, 10/0,4 кВ в п. Малая Речка с заменой трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА.

5) Увеличение мощностей действующих трансформаторных подстанций в зоне существующей застройки, по необходимости.

6) Проведение мероприятий по обеспечению резервным источником питания всех зданий и сооружений, относящихся ко II категории.

7) Текущий ремонт и замена технологического оборудования ПС-35/10 кВ № 36 и комплектных трансформаторных подстанций с. Рассказиха, п. Нижняя Петровка, п. Малая Речка по мере физического и морального износа электрооборудования.

8) Ремонт и реконструкция распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ по мере их физического износа.

9) Строительство проектируемых сетей ВЛ-10 кВ общей протяженностью 2,3 км, в том числе:

– в с. Рассказиха – 1,25 км;

– в п. Нижняя Петровка – 0,1 км;

– в п. Малая Речка – 0,95 км.

### 2.7.2 Теплоснабжение

Организация централизованной системы теплоснабжения нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается отопление автономными источниками теплоснабжения для жилых и общественных зданий.

Так как планируется централизованное газоснабжение населенных пунктов, то проектом предлагается отопление котлами, работающими на газовом топливе.

### 2.7.3 Водоснабжение

При расчете приняты нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

Село Рассказиха

На расчетный срок максимальный суточный расход на хозяйственно-питьевые нужды с учетом 10 % на неучтенные нужды составит 174,2 м3/сут.

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно таблице 5 СНиП 2.04.02-84. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: 1 пожар по 5 л/сек. Расход воды на пожаротушение – 54 м³.

Генеральным планом предусматривается прокладка централизованной системы водоснабжения для жилой и общественной застройки села. Для этого необходимо построить закольцованные сети водопровода протяженностью 20,0 км. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м. Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения. Для удаленной от водопровода жилой застройки, планируется водоснабжение от колонок и индивидуальных скважин.

Кроме того, проектом предусматривается строительство двух скважин и двух водонапорных башен общим объемом 135 м3. Для этого необходимо провести гидрогеологическую разведку водоносных горизонтов и бурение новых артезианских скважин. Этот вопрос решается специализированной организацией, имеющей лицензию на проведение изыскательских работ.

Поселок Малая Речка

На расчетный срок максимальный суточный расход на хозяйственно-питьевые нужды с учетом 10 % на неучтенные нужды составит 55,5 м3/сут.

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно таблице 5 СНиП 2.04.02-84. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: 1 пожар по 5 л/сек. Расход воды на пожаротушение – 54 м³.

Генеральным планом предусматривается прокладка централизованной системы водоснабжения для жилой и общественной застройки села. Для этого необходимо построить закольцованные сети водопровода протяженностью 2,6 км. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м. Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения. Для восточной части населенного пункта планируется водоснабжение от колонок и индивидуальных скважин.

Кроме того, проектом предусматривается строительство одной водозаборной площадки (скважина и водонапорная башня ёмкостью 60 м3).

Для этого необходимо провести гидрогеологическую разведку водоносных горизонтов и бурение новых артезианских скважин. Этот вопрос решается специализированной организацией, имеющей лицензию на проведение изыскательских работ.

Поселок Нижняя Петровка

На расчетный срок максимальный суточный расход на хозяйственно-питьевые нужды с учетом 10 % на неучтенные нужды составит 79,1 м3/сут.

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно таблице 5 СНиП 2.04.02-84. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: 1 пожар по 5 л/сек. Расход воды на пожаротушение – 54 м³.

Генеральным планом предусматривается прокладка централизованной системы водоснабжения для жилой и общественной застройки села. Для этого необходимо построить закольцованные сети водопровода протяженностью 6 км. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м. Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения. Для удаленной от водопровода жилой застройки, планируется водоснабжение от колонок и индивидуальных скважин.

Кроме того, проектом предусматривается строительство двух скважин и двух водонапорных башен общим объемом 120 м3. Для этого необходимо провести гидрогеологическую разведку водоносных горизонтов и бурение новых артезианских скважин. Этот вопрос решается специализированной организацией, имеющей лицензию на проведение изыскательских работ.

### 2.7.4 Водоотведение

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления.

Суточный расход бытовых сточных вод на расчетный срок составит:

– для с. Рассказиха – 32,62 м3/сут,

– для п. Малая Речка – 17,4 м3/сут,

– для п. Нижняя Петровка – 15,1 м3/сут.

Организация централизованной системы водоотведения из-за сложности рельефа нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительным для данного сельсовета.

Проектом предусматривается строительство очистных сооружений южнее с. Рассказиха производительностью 65 м3/сут (производительность учитывает привозные стоки от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий с. Рассказиха, п. Малая Речка и п. Нижняя Петровка).

Также необходимо установить локальные очистные установки на предприятиях общественного питания (сбор жира), на предприятиях автомобильного транспорта (нефтепродуктов) и производственных объектов.

При водоотведении нужно предусматривать мероприятия по исключению сброса:

– крупноразмерных пищевых отходов;

– вод от мойки автомашин;

– веществ( вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод;

– поверхностно-активных веществ от стирки белья( уборки помещений и чистки санитарных приборов( мойки посуды и т.д.

Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведение в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм( сброс в грунт или в накопительный водоем.

В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий предлагаются следующие индивидуальные системы очистки:

- септики;

- фильтрующие колодцы;

- поля подземной фильтрации;

- фильтрующая кассета;

- фильтрующая траншея;

- компактные очистные установки заводского изготовления и др.

Для повторного использования воды для полива территории качество стоков после очистки должно соответствовать:

БПКПОЛН. - 3 мг/л(

взвешенные вещества - 3 мг/л(

аммонийный азот (по N) - 0(4 мг/л(

нитриты (по N) - 0(02 мг/л(

нитраты (по N) - 9 мг/л(

фосфаты (по Р2О5) - 1-2 мг/л(

СПАВ - 0(2-0(3 мг/л.

Данные мероприятия позволят улучшить и сохранить окружающую среду, обеспечить рациональный круговорот в природе, сохранить источники воды для жителей населенных пунктов Рассказихинского сельсовета.

### 2.7.5 Газоснабжение

Генеральным планом предусматривается полное газоснабжение природным газом МО Рассказихинский сельсовет.

Источник газоснабжения – отключающее устройство для перспективного подключения с. Рассказиха и с. Сосновка на существующем газопроводе высокого давления II категории (избыточного давления до 0,6 МПа) в с. Бобровка Первомайского района Алтайского края.

В объеме системы газоснабжения предусмотрены:

- межпоселковый газопровод высокого давления (до 0,6 МПа);

- внутрипоселковые газопроводы высокого давления (до 0,6 МПа);

- ГРПШ (14 шт.) понижающие давление газа до низкого (до 0,005 МПа);

- газораспределительные сети низкого давления.

Расположение объектов системы газоснабжения (газопроводы, ГРПШ) и их производительность (ГРПШ) ориентировочно определены схемой газоснабжения (см. карту-схему инженерной инфраструктуры). Диаметры газопроводов определяются гидравлическим расчетом на стадии разработки проектной документации.

При разработке отдельных проектов сетей низкого давления рекомендуется учитывать закольцовку с существующими и проектируемыми сетями соседних ГРПШ.

Для индивидуальной жилой застройки (частный сектор) предусмотрена поквартирная газификация. Для прочих зданий и сооружений предлагается замена существующих источников теплоснабжения на твердом топливе индивидуальными источниками теплоснабжения на газообразном топливе.

Использование природного газа предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

При полной газификации населенных пунктов сельсовета расчетный годовой расход газа (суммарная потребность) составит 2488 тыс. м3/год для с. Рассказиха, 447 тыс. м3/год – для п. Малая Речка, 834 тыс. м3/год – для п. Нижняя Петровка, максимальный часовой расход газа составит 1015 м3/ч для с. Рассказиха, 195 м3/ч – для п. Малая Речка, 357 м3/ч – для п. Нижняя Петровка.

Ориентировочный расчет потребности в газообразном топливе выполнен согласно СП 42-101-2003, СНиП 2.04.01, СНиП 2.04.05 и СНиП 2.04.07.

Расчетом не предусмотрен расход газа промышленными предприятиями на производственные нужды.

Охранные зоны газопроводов всех давлений предусмотрены не менее 2 м (в каждую сторону) в границах села, и не менее 3 м (в каждую сторону) при прохождении газопровода по территории лесопосадок (наличие деревьев и кустарника). Охранная зона всех ГРП принята 10 м от ограждения. Минимальные нормативные расстояния до фундаментов зданий и сооружений приняты: от ГРПШ – 10 м, от газопроводов высокого давления – 7 м, от газопроводов низкого давления – 2 м.

## 2.8 Санитарная очистка территории

Проектом предлагаются мероприятия по развитию объектов специального назначения:

– закрытие и рекультивация существующей территории свалки твердых коммунальных отходов, расположенной с нарушением нормативных требований на юге с. Рассказиха (0,64 га);

– строительство межпоселкового полигона твердых коммунальных отходов в южном направлении в 1,8 км от границы с. Рассказиха (1,27 га);

– строительство межпоселкового скотомогильника с захоронением в ямах в южном направлении в 2 км от границы с. Рассказиха (0,06 га);

– рекультивация существующей территории свалки твердых коммунальных отходов в п. Нижняя Петровка, расположенной с нарушением нормативных требований и строительство площадки перегрузки твердых коммунальных отходов (1,35 га);

– расширение территории существующих кладбищ в соответствии с нормативными требованиями на:

- 0,25 га (п. Нижняя Петровка);

- 0,09 га (п. Малая Речка);

– закрытие существующего кладбища в с. Рассказиха и строительство нового в северо-восточном направлении в 50 м от границы населенного пункта (1,08 га).

– строительство очистных сооружений южнее с. Рассказиха для обслуживания населения с. Рассказиха, п. Малая Речка и п. Нижняя Петровка.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I-V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I-V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I-V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I-V классов опасности, подлежат государственной экологической экспертизе федерального уровня.

## 2.9 Инженерная подготовка территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации сооружений, но и являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить нормальные экологические условия в населенных пунктах.

Рельеф территории сельсовета представляет собой всхолмленную равнину с наличием больших лесных массивов.

Для обеспечения поверхностного стока в населенных пунктах проектом предлагается устроить сеть открытых водоотводных лотков. Конструкцию лотка принять по типовому проекту, в местах пересечения водотоков с дорогами устроить водопропускные трубы диаметром не менее 0,3 м.

Вертикальная планировка должна быть решена с максимальным приближением к существующему рельефу, с небольшим превышением микрорайонов над уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков в лотки уличных проездов.

Инженерная подготовка территории включает в себя – реконструкцию и изменение вертикальных отметок существующей дорожной сети, подсыпку грунта при новом строительстве, перепланировку территории при создании и реконструкции придомового и уличного благоустройства.

Для исключения подтопления жилых домов и нежилых помещений следует предусмотреть строительство дренажной системы.

В связи с тяжелой паводковой ситуацией в весеннее-летний период 2014 года в целях предотвращения затопления части территории населенных пунктов сельсовета проектом предусмотрено строительство дамб:

п. Малая речка - 2,34 км

с. Рассказиха -4,0 км

## 2.10 Охрана окружающей среды

### 2.10.1 Зоны с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития сельсовета, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие зон с особыми условиями использования территории определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий и производственных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории МО Рассказихинский сельсовет представлены:

– санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов производственной, коммунально-складской, инженерной и транспортной инфраструктуры, объектов специального назначения;

– водоохранными зонами, прибрежными защитными полосами;

– зонами санитарной охраны источников водоснабжения;

– охранными зонами инженерной инфраструктуры;

– зоны затопления паводковыми водами.

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон.

Организации, производственные объекты и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

Проектными решениями предусмотрено озеленение санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от объектов, оказывающих негативное влияние на жилую застройку:

– полосы озеленения шириной 10 м со стороны дороги регионального значения IV технической категории до жилой застройки (с. Рассказиха, п. Малая Речка);

– полосы озеленения шириной 10 м со стороны закрываемого кладбища с. Рассказиха;

– двух полос зеленых насаждений шириной 30 м каждая с разрывом 20 м в границах СЗЗ производственных объектов (п. Малая Речка);

– полосы зеленых насаждений шириной 10 м в границах СЗЗ производственных объектов (с. Рассказиха);

– двух полос зеленых насаждений шириной 10 м в границах СЗЗ производственных объектов (п. Малая Речка).

Водоохранные зоны

Ограничения на использование территории сельсовета накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса, вступившего в силу с 1 января 2007 года.

Согласно приказу Федерального агентства по рыболовству от 26.10.2011 № 1040 «Об установлении рыбоохранных зон водных объектов рыбохозяйственного значения Республики Алтай, Алтайского края и Астраханской области» р. Обь относится к водным объектам, имеющим особо ценное рыбохозяйственное значение.  Ширина границы водоохранной зоны и границы прибрежной защитной полосы р. Обь и протоки реки (прот. Заломная) составляет 200 м.

Ширина границы водоохранной зоны и границы прибрежной защитной полосы р. Петровка составляет 200 м.

Водоохранная зона р. Рассказиха и р. Мал. Речка составляет 100 м.

Прибрежная защитная полоса р. Рассказиха и р. Мал. Речка составляет 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

–  использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

–  размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

– сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

– разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещается:

– распашка земель;

– размещение отвалов размываемых грунтов;

– выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Охранные зоны и зоны санитарной охраны объектов инженерной инфраструктуры

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В первом поясе охранной зоны водозаборных скважин в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края запрещается:

– размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

– все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

– прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

Территория зоны первого пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение следующих мероприятий предусмотренных Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края:

– согласование со службой санитарно-эпидемиологического надзора мест для бурения новых скважин и нового строительства, связанного с нарушением почвенного покрова;

– выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

– запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

– запрещение размещения кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробное загрязнение подземных вод.

По территории муниципального образования Рассказихинский сельсовет проходят линии электропередачи 0,4 и 10 кВ. Охранные зоны от этих линий устанавливаются в размере 10 м, в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

Санитарно-защитная зона очистных сооружений 200 м.

Вдоль прохождения трасс газопровода устанавливаются охранные зоны, то есть территории с особыми условиями использования, в целях обеспечения нормальных условий их эксплуатации и исключения возможности их повреждения:

– для межпоселковых газопроводов – ширина 6 м, по 3 м с каждой стороны от оси газопровода;

– для магистральных газопроводов – ширина 50 м, по 25 м с каждой стороны от оси газопровода.

В охранных зонах газораспределительных и магистральных сетей запрещается:

– строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

– сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатирующими организациями;

– разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушения;

– устраивать склады и свалки, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

– огораживать и перегораживать охранные зоны;

– разводить огонь и размещать источники огня;

– рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными или мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;

– высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот;

– сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

– производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

– производить всякого роды открытые и подземные, горные, строительно-монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

– производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Зоны затопления паводковыми водами

В границах зон затопления паводком 1% обеспеченности использование земельных участков и объектов капитального строительства, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства осуществляется при условии проведения инженерной защиты территории от затопления паводковыми водами и подтопления грунтовыми водами путем подсыпки (намыва) грунта или строительства дамб обвалования или совмещения подсыпки и строительства дамб обвалования.

Выбор методов инженерной защиты и подготовки пойменных территорий, подверженных временному затоплению, зависит от гидрологических характеристик водотока, особенностей использования территории, характера застройки. Выбор наиболее рационального инженерного решения определяется архитектурно-планировочными требованиями и технико-экономическим обоснованием.

### 2.10.2 Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

– организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий от рек;

– организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

– разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

– организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предусматривается:

– внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятий, использование высококачественных видов топлива;

– оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

– вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

– создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы.

Для устранения негативного воздействия санитарно-гигиенических и экологических факторов на жилую застройку собственникам производственных объектов необходимо выполнить следующие мероприятия: разработать проекты санитарно-защитных зон с учетом расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвердить их результатами натурных исследований и измерений.

Для гаражей величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

До разработки и утверждения проекта санитарно-защитной зоны применяются размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов, предусмотренные санитарными правилами и нормами.

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

– складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов.

В целях сохранения почв от загрязнения намечается проведение следующих мероприятий:

– организация регулярной очистки территории населенных пунктов от жидких и твердых отходов, удаление жидких нечистот на очистные сооружения;

– организация регулярной очистки территории ЛПХ с содержанием животных от излишек помета и навоза на специально отведенную для этих целей площадку;

– очистка всех сбросов, осуществляемых промышленными предприятиями и котельными;

– сохранение верхнего питательного слоя почвы и рекультивация земель нарушенных при строительных работах и прокладке инженерных сетей;

– выявление и ликвидация несанкционированных свалок, засоренных участков с последующей рекультивацией территории;

– учет и статистическое наблюдение за нарушенными землями.

Для предотвращения вытаптывания необходимо регулирование выпаса сельскохозяйственных животных, недопущения сбоя пастбищ. Из всех антропогенных факторов выпас является наиболее сильным и масштабным. Превышение пастбищной нагрузки нередко приводит к пастбищной дигрессии.

Уплотнение почвы проявляется в весенний период сразу после схода снега и во время затяжных дождей. Одним из шагов по оптимизации экологической ситуации должно явиться сокращение площади пастбищ в ряде участков лесопокрытой зоны.

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

Проектируемые населенные пункты не имеют категории по гражданской обороне, находятся в сельской местности и расположены вдали от категорированных объектов.

Причинами чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера может быть:

– землетрясение;

– пожар;

– наводнение;

– аварии на инженерных сетях.

Для предупреждения и минимализации последствий сейсмического воздействия все сооружения и здания проектируются с учетом сейсмики в соответствии с действующими строительными нормами.

Противопожарные мероприятия учитывают все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода устанавливаются пожарные гидранты. Хранение противопожарного запаса в резервуарах. Для возможного забора воды из поверхностных источников устраиваются съезды, обеспечивающие беспрепятственный подъезд к реке.

Противопаводковые мероприятия предполагают строительство противопаводковых дамб общей протяженностью 6,34 км согласно проектной документации.

По инженерной подготовке территории для строительства рекомендуется:

– проведение мероприятий, устраняющих просадочные явления, согласно СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;

– закладка фундаментов ниже расчетной глубины промерзания грунтов и гидроизоляция фундаментов (нормативная глубина промерзания суглинка равна 1,9 м);

– использование дренажа в борьбе с заболачиванием;

– планировка территории для организации сбора и отвода атмосферных осадков и талых вод;

– использование свайных фундаментов.

# 3 Технико-экономические показатели проекта

Таблица 34

Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего по сельсовету | Село Рассказиха | Поселок Нижняя Петровка | Поселок Малая Речка | Всего по сельсовету | Село Рассказиха | Поселок Нижняя Петровка | Поселок Малая Речка |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь МО Рассказихинский сельсовет | га | 31582,764* |  |  |  | 31582,764* |  |  |  |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 3395,2702* |  |  |  | 3400,66* |  |  |  |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 262,2446*/ 325,687** | 157,2446*/ 204,12** | 88,0*/ 96,997** | 17,00*/ 24,57** | 324,3202*/ 389,007** | 219,3202*/ 267,44* | 88,00*/ 96,997** | 17,00*/ 24,57 |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | га | 52,1484* |  |  |  | 55,8308* |  |  |  |
| 1.4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 1,0* |  |  |  | -0,58* |  |  |  |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га | 26433,0* |  |  |  | 26433,0* |  |  |  |
| 1.6 | Земли запаса | га | 1439,1008* |  |  |  | 1368,1408* |  |  |  |
| 2 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ | га | 325,687 | 204,12 | 96,997 | 24,57 | 389,007 | 267,44 | 96,997 | 24,57 |
| 2.1 | - жилой застройки | га | 146,91 | 105,42 | 30,46 | 11,03 | 202,41 | 147,49 | 37,99 | 16,93 |
| 2.2 | - общественно-деловой застройки | га | 3,41 | 1,94 | 1,47 | - | 7,925 | 4,395 | 2,73 | 0,8 |
| 2.3 | - производственного и коммунально-складского назначения | га | 4,75 | 0,58 | 3,0 | 1,17 | 3,02 | 1,22 | 1,80 | - |
| 2.4 | - инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 35,93 | 27,52 | 7,10 | 1,31 | 87,03 | 65,7 | 17,30 | 4,03 |
| 2.5 | - рекреационного назначения | га | 0,98 | - | 0,98 | - | 19,505 | 8,875 | 10,4 | 0,23 |
| 2.6 | - специального назначения | га | 0,74 | - | 0,74 | - | 0,99 | - | 0,99 | - |
| 2.6 | - сельскохозяйственного использования | га | 132,967 | 68,66 | 53,247 | 11,06 | 68,127 | 39,76 | 25,787 | 2,58 |
| 3 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1000 | 725 | 250 | 25/28/ 60*** | 1207 | 740 | 285 | 182 |
|  |  | % роста от сущ. числ. населения | - | - | - | - | 76,9 | 62,7 | 36,4 | 106,8 |
| 3.2 | Плотность населения на территории жилой застройки | чел./га | 5,7 | 5,2 | 8,2 | 3,0**** | 5,6 | 5,0 | 7,5 | 7,6 |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел. | 12,8 | 13,1 | 11,1 | 19,3**** | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 4.2 | Общая площадь жилищного фонда | м2 | 9948,7 | 6591,9 | 2786,8 | 570 | 36210 | 22200 | 8550 | 5460 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 5.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | мест | - | - | - | - | 65 | 40 | 15 | 10 |
| 5.1.2 | Общеобразовательная школа | объект | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | мест | - | - | - | - | 140 | 80 | 40 | 20 |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Центр детского творчества | объект | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
|  |  | мест | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - |
| 5.2 | Объекты здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | ФАП | объект | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 5.2.2 | Выдвижной пункт скорой медицинской помощи | автомобиль | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 5.2.3 | Аптека | объект | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 5.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Крытые спортивные сооружения | объект | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | м2 | - | - | - | - | 115 | 60 | 25 | 30 |
| 5.3.3 | Плоскостные спортивные сооружения | объект | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | га | - | - | - | - | 1,8 | 0,7 | 0,4 | 0,7 |
| 5.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Дома культуры, клубы, кинозалы, универсальные залы и т.д. | объект | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | мест | 50 | - | 50 | - | 300 | 250 | 50 | - |
|  |  | кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 5.4.3 | Библиотека | объект | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - |
|  |  | тыс. экземп/мест | 21/40 | 12/20 | 9/20 | - | 21/40 | 12/20 | 9/20 | - |
| 5.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Магазины | объект | 9 | 8 | 1 | - | 13 | 8 | 4 | 1 |
|  |  | м2 торговой площади | 222 | 180 | 42 | - | 392 | 237 | 100 | 55 |
| 5.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Предприятия общественного питания | объект | 1 | 1 | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | мест | 25 | 25 | - | - | 60 | 35 | 15 | 10 |
| 5.7 | Организации и учреждения управления- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.2 | Сельская администрация | объект | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |  |
| 5.8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1 | Гостиница | объект | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
|  |  | мест | - | - | - | - | 8 | 5 | - | 3 |
| 5.8.2 | Баня | объект | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
|  |  | мест |  | - | - | - | 5 | 5 | - | - |
| 5.8.3 | Прачечная | объект | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
|  |  | кг/смену | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - |
| 5.8.4 | Химчистка | объект | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
|  |  | кг/смену | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 5.8.5 | Комплексный приемный пункт | объект | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
| 5.8.6 | Пожарное депо | автомобиль | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
| 5.9 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.1 | Предприятие бытового обслуживания | объект | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
|  |  | Раб. место | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
| 5.10 | Объекты кредитно-финансового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.1 | Отделение сбербанка | объект | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - |
| 5.10.2 | Отделение связи | объект | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - |
| 5.10.3 | Опорный пункт правопорядка | объект | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
| 5.12 | Религиозно-культовые объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12.1 | Часовня | объект | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность главных улиц | км | 14,92 | 12,07 | 0,84 | 0,38 | 15,32 | 14,10 | 0,84 | 0,38 |
| 6.2 | Протяженность основных улиц | км |  | 8,30 | 4,75 | 2,52 | 19,13 | 10,92 | 4,75 | 2,82 |
| 6.3 | Протяженность жилых улиц | км | 15,57 | 3,71 | 0,52 | - | 6,50 | 4,22 | 1,97 | - |
| 6.4 | Протяженность проездов | км | 0,89 | 0,76 | 0,13 | - | 1,67 | 1,0 | 0,42 | - |
| 6.5 | Протяженность пешеходных улиц | км | 0,68 | 0,33 | 0,35 | - | 1,44 | 0,74 | 0,35 | 0,35 |
| 6.6 | Протяженность дорожной сети | км | 1,43 | 0,44 | 0,41 | 0,58 | 1,05 | 0,44 | 0,61 | 0,58 |
| 6.7 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 37,72 | 25,61 | 7,00 | 3,48 | 45,20 | 31,45 | 8,94 | 4,13 |
|  | в том числе с усовершенствованным покрытием | км | - | - | - | - | 45,20 | 31,45 | 8,94 | 4,13 |
| 6.8 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей | 89 | 73 | 16 | – | 443 | 273 | 104 | 66 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление | тыс. м3/год | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 74,26 | 40,36 | 19,3 | 14,6 |
| 7.1.2 | Протяженность сетей | км | – | – | 0,42 | – | 29,62 | 20,2 | 6,82 | 2,6 |
| 7.1.3 | Водонапорные башни | объект | 1 | – | 1 | – | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 7.2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Объем сточных вод | тыс. м3/год | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 19,5 | 7,6 | 5,5 | 6,4 |
| 7.2.2 | Протяженность сетей | км | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.2.3 | Сооружения очистки сточных вод | объект | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 7.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Протяженность сетей 10 кВ | км | 33,1 |  |  |  | 35,4 |  |  |  |
| 7.3.2 | Годовое потребление на одного жителя | кВт.час | 1722,7 |  |  |  | 1155 |  |  |  |
| 8 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Полигон твердых коммунальных отходов | объект | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
|  |  | га | 2,00 | 0,65 | 1,35 | - | 1,27 | 1,27 | - | - |
| 8.2 | Скотомогильник с захоронением в ямах | объект | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
|  |  | га | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | - | - |
| 8.3 | Кладбище | объект | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | га | 4,26 | 3,12 | 0,74 | 0,40 |  | 1,08 | 0,99 | 0,49 |
| 8.4 | Кладбище (закрываемое) | объект | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
|  |  | га | - | - | - | - | 3,12 | 3,12 | - | - |
| 8.5 | Мусороперегрузочная станция | объект | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
|  |  | га | - | - | - | - | 1,3 | - | 1,3 | - |

*         - площадь территории по форме 22-1 и 22-2 на 1.01.2011 г

**        - площадь территории по графике

***      - численность зарегистрированного населения/численность фактически проживающего населения/ численность населения на отмежеванных земельных участках

****  - без учета населения на отмежеванных земельных участках

# 4 Перечень мероприятий по реализации генерального плана

Таблица 35

Перечень мероприятий по реализации генерального плана МО Рассказихинский сельсовет

Первомайского района Алтайского края

| № п/п | Наименование объекта | Место размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Разработка градостроительной документации |
| 1.1 | Выполнение землеустроительных работ по формированию земельных участков для перевода из одной категории земель в другую | Рассказихинский сельсовет | 90,7419 га | разработка проектной документации | расчетный срок |
| 1.2 | Разработка правил землепользования и застройки | с. Рассказиха | 267,44 га | разработка проектной документации | 1 очередь строительства |
|  |  | п. Нижняя Петровка | 96,997 га |  |  |
|  |  | п. Малая Речка | 24,57 га |  |  |
| 1.3 | Разработка проектов планировки и застройки территории | с. Рассказиха | 25,000 га | разработка проектной документации | 1 очередь строительства |
|  |  | п. Малая Речка | 24,57 га |  |  |
| 1.4 | Разработка проектов рекультивации территории с последующим получением санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии всех требуемых показателей территории, подвергшейся рекультивации намечаемой хозяйственной или иной деятельности санитарному законодательству | территории свалки твердых коммунальных отходов | с. Рассказиха | 0,65 га | 1 очередь строительства | 1 очередь строительства |
|  |  | недействующих производственных территорий (КФХ с содержанием гусей) | с. Рассказиха | 3,3 га |  |  |
|  |  | освобождаемых территорий после выноса производственных предприятий | с. Рассказиха | 0,40 га |  |  |
|  |  |  | п. Нижняя Петровка | 0,10 га |  |  |
|  |  |  | п. Малая Речка | 1,17 га |  |  |
| 2 Социальная сфера |
| с. Рассказиха |
| 2.1 | Детский сад | общественный центр села | 20 мест | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
| 2.2 | Средняя школа | общественный центр села | 85 мест | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
| 2.3 | Здание административно-общественного центра в составе: администрация сельсовета, отделение связи, отделение банка, опорный пункт правопорядка | общественный центр села | 5 мест 1 опер. место 1 опер. место 8 кв. м | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
| 2.4 | Здание культурно-оздоровительного центра в составе: Дом культуры; библиотека; спортивно-тренажерный зал; центр детского творчества; магазин; предприятие бытового обслуживания; интернет-кафе | общественный центр села | 250 кв.м 12 тыс. экз./20мест 60 кв. м 30 мест 60 кв. м 3 раб. места 10 мест | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
| 2.5 | ФАП с выдвижным пунктом скорой помощи и аптечным пунктом | общественный центр села | 1 автомобиль | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
| 2.6 | Гостиница с сауной | ул. Интернациональная (пешеходная зона) | 5 мест 5 мест | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
| 2.7 | Минипрачечная | В районе технического участка ГКУ «Бобровский лесхоз» | 15 кг/смену | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
| 2.8 | Минихимчистка |  | 1 кг/смену |  |  |
| 2.9 | Стадион | общественный центр села | 0,7 га | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
| 2.10 | Пожарное депо | В районе технического участка ГКУ «Бобровский лесхоз» | 1 автомобиль | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
| 2.11 | Часовня | Район закрываемого кладбища | 40 кв. м | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
| П. Нижняя Петровка |
| 2.12 | Малокомплектное дошкольное учреждение | общественный центр села | 15 мест | реконструкция | 1 очередь строительства |
| 2.13 | Сельский клуб с тренажерным залом | общественный центр села | 50 мест 25 кв.м | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
| 2.14 | Здание многофункционального назначения в составе: отделение связи; отделение банка; магазин; Кафе КПП предприятие бытового значения | общественный центр села | 1 операц. касса 1 операц. касса 40 м2 торг.пл. 15 мест 8 кв. м 2 раб. места | реконструкция | расчетный срок |
| 2.15 | ФАП с аптечным пунктом | общественный центр села | 30 посещений | реконструкция | 1 очередь строительства |
| 2.16 | Магазин (3 шт) | Территория поселка | 20 кв. м | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
| 2.17 | Плоскостные спортивные сооружения | Ул. Гвардейская Ул. Хохловка Ул. Нагорная | 0,4 га | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
| 2.18 | Пожарное депо | В районе технического участка ГКУ «Бобровский лесхоз» | 1 автомобиль | реконструкция | расчетный срок |
| п. Малая Речка |
| 2.19 | Малокомплектное дошкольное учреждение с начальной школой |  | 10мест 20 мест | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
| 2.20 | Здание общественного центра в составе: помещение для политико-воспитательной, культурно-массовой и досуговой деятельности; спортивно-тренажерный зал; магазин; кафе; гостиница КПП | общественный центр села | 40 кв.м 30 кв.м 55 м2 торг.пл. 10 мест 3 места 8 кв.м | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
| 2.21 | ФАП | общественный центр села | 20 посещ. | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
| 2.22 | Плоскостные спортивные сооружения | район планируемых рекреационных объектов | 0,7 га | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
| 2.23 | Пожарное депо | Район планируемых объектов производственного назначения | 1 автомобиль | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
| 3 Жилая сфера |
| 3.1 | Индивидуальные жилые дома | с. Рассказиха | 172 шт | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
|  |  | п. Нижняя Петровка | 33 шт |  |  |
|  |  | п. Малая Речка | 47 шт |  |  |
| 4 Производственная сфера |
| 4.1 | Территории размещения объектов производственного назначения не выше IV класса опасности (в том числе пилорамы, выносимые за пределы населенного пункта) | с. Рассказиха, к югу от селитебной территории. | 3,79 га | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
| 4.2 | Территории размещения объектов производственного назначения не выше IV класса опасности | п. Малая Речка, к востоку от селитебной территории. | 4,04 га | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
| 5 Строительство объектов туристско-рекреационного назначения |
| 5.1 | Сквер | с. Рассказиха | 1,2 га | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
|  |  | п. Нижняя Петровка | 0,43 га |  |  |
| 5.2 | Парк | с. Рассказиха | 2,60 га | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
|  |  | п. Нижняя Петровка | 1,10 га |  |  |
|  |  | п. Малая речка | 1,16 га |  |  |
| 5.3 | Бульвар, аллея | с. Рассказиха | 0,56 га | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
|  |  | п. Нижняя Петровка | 0,08 га |  |  |
|  |  | п. Малая речка | 0,60 га |  |  |
| 5.4 | Зеленые насаждения общего пользования с устройством детских площадок и зон тихого отдыха | с. Рассказиха | 0,36 га | Разработка проектной документации, строительство |  |
|  |  | п. Нижняя Петровка | 0,11 га |  |  |
| 5.5 | Культурно-энтографический центр семейного отдыха «Святозар» | с. Рассказиха | 4,00 га | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
| 5.6 | Объект сельского туризма на базе КФХ восстановлением существующего водоема | с. Рассказиха | 3,11 га | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
| 5.7 | Реконструкция недействующих объектов рекреационного назначения | с. Рассказиха | 1,52 га | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
| 6 Транспортная инфраструктура |
| 6.1 | Дорога внутрихозяйственного назначения до объектов специального назначения межпоселкового значения: полигона твердых коммунальных отходов, скотомогильника. | МО Рассказихинский сельсовет | 2,33 км | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
| 6.2 | Улично-дорожная сеть (в границах населенных пунктов) | С. Рассказиха | 4,85 км | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
|  |  | п. Нижняя Петровка | 1,97 км |  |  |
|  |  | п. Малая Речка | 0,65 км |  |  |
| 6.3 | Подъезд к территории планируемого территориям производственного назначения | с. Рассказиха | 0,60 км | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
| 6.4 | Подъезд к территории планируемого кладбища | с. Рассказиха | 0,06 км | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
| 6.5 | Существующий подъезд к садоводству «Бытовик» | с. Рассказиха | 1,14 км | реконструкция | расчетный срок |
| 6.6 | Подъезд к кладбищу | п. Малая Речка | 0,08 км | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
| 6.7 | СТО | с. Рассказиха | 3 поста | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
| 6.8 | Павильон для временного пребывания пассажиров | с. Рассказиха | 25 кв.м | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
|  |  | п. Нижняя Петровка | 12 кв.м |  |  |
|  |  | п. Малая Речка | 12 кв.м |  |  |
| 6.9 | Гаражи ведомственной принадлежности | с. Рассказиха | 0,5 га | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
| 6.10 | Автодорожный мост | Подъезд к сад-ву «Бытовик» с. Рассказиха | 50 м | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
|  |  | Река Сухая с. Рассказиха | 25 м |  |  |
| 6.11 | Пешеходный мост | Район спортивной зоны р. Петровка п. Нижняя Петровка | 25 м | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
|  |  | р. Петровка п. Нижняя Петровка | 15 м |  |  |
| 6.12 | Дамба | п. Малая Речка | 50 м | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
| 7 Инженерная инфраструктура |
| 7.1 | Межпоселковый газопровод | Территория сельсовета | 21,5 км | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
| 7.2 | Газораспределительные сети | с. Рассказиха | 3,1 км | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
|  |  | п. Малая Речка | 0,3 км |  |  |
|  |  | п. Нижняя Петровка | 1,5 км |  |  |
| 7.3 | Водопроводные сети | с. Рассказиха | 20,2 км | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
|  |  | п. Малая Речка | 2,6 км |  |  |
|  |  | п. Нижняя Петровка | 6,0 км |  |  |
| 7.3 | Скважины | с. Рассказиха | 2шт (138м3/сут) | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
|  |  | п. Малая Речка | 1шт (47м3/сут) |  |  |
|  |  | п. Нижняя Петровка | 2шт (55м3/сут ) |  |  |
| 7.3 | Водонапорные башни | с. Рассказиха | 2шт (75 и 60м3) | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
|  |  | п. Малая Речка | 1шт (60м3) |  |  |
|  |  | п. Нижняя Петровка | 2шт (60 и 60м3) |  |  |
| 7.3 | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ | с. Рассказиха | 7шт (100-160кВ) | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
|  |  | п. Малая Речка | 3шт (100-160кВ) |  |  |
|  |  | п. Нижняя Петровка | 2шт (100-160кВ) |  |  |
| 7.4 | Линии электропередач 10 и 0,4 кВ | По сельсовету | 5 км | Реконструкция | расчетный срок |
|  |  |  | 2,3 км | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
| 7.5 | Канализационные очистные сооружения | Южнее с. Рассказиха | 65 м3/сут | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
| 8 Охрана окружающей среды |
| 8.1 | Межпоселковый скотомогильник с захоронениями в ямах | В 2 км к югу от границы с. Рассказиха | 0,06 га | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
| 8.2 | Межпоселковый полигон ТКО | В 1,8 км к югу от границы с. Рассказиха | 1,27 га | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
| 8.3 | Кладбище (расширение) | с. Рассказиха | 1,08 га | Строительство | 1 очередь строительства |
|  |  | п. Нижняя Петровка | 0,25 га | Строительство |  |
|  |  | п. Малая Речка | 0,09 га | Строительство |  |
| 8.4 | Площадка перегрузки твердых коммунальных отходов | п. Нижняя Петровка | 1,3 га | Строительство | 1 очередь строительства |
| 8.5 | Свалка ТКО | п. Нижняя Петровка | 1,35 га | Рекультивация | расчетный срок |
| 8.6 | Свалка ТКО | с. Рассказиха | 0,64 га | Рекультивация | расчетный срок |
| 8.7 | Кладбище | с. Рассказиха | 1,08 га | Закрытие | расчетный срок |
| 9 Инженерная подготовка территории |
| 9.1 | Противопаводковые дамбы | с. Рассказиха | 4,0 км | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
|  |  | п. Малая Речка | 2,34 км |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ

# Приложение 1

- Ответ на обращение Крыловой А.Н. из Минприроды Алтайского края.

- Заявление в администрацию Первомайского района от Крыловой А.Н.

- Выписка из ЕГРП.

# Приложение 2

- Ответ на обращение  Крылова М.В. из Минприроды Алтайского края.

- Заявление в администрацию Первомайского района от Крылова М.В.

- Выписка из ЕГРП.

# Приложение 3

- Ответ на обращение  Белокосова К.В. из Минприроды Алтайского края.

- Заявление в администрацию Первомайского района от Белокосова К.В.

- Выписка из ЕГРП.