ООО «Компания Земпроект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАССКАЗИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

(с локальными изменениями от 2018 г)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(Положение о территориальном планировании)

БАРНАУЛ 2018

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАССКАЗИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Пояснительная записка

Заказчик: Администрация Первомайского района

Договор: № 01 от 07.05.2018 г.

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

Руководитель проекта:

Садакова Г.А._________________

БАРНАУЛ 2018

Авторский коллектив:

Руководитель проекта	Г. А. Садакова

Архитектор	В.Ю. Виниченко

Инженер по водоснабжению и водоотведению	О.В. Медведева

Инженер по электроснабжению	Н. А. Сытдикова

Инженер по газоснабжению	В. С. Юрчак

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п.п. | Наименование листа, тома | масштаб |
| --- | --- | --- |
| ГП 8 | Схема генерального плана МО Рассказихинский сельсовет (основной чертеж) | М 1:25 000 |
| ГП 9 | Схема генерального плана с. Рассказиха (Основной чертеж) | М 1:5 000 |
| ГП 10 | Схема генерального плана п. Нижняя Петровка (Основной чертеж) | М 1:5 000 |
| ГП 11 | Схема генерального плана п. Малая Речка (Основной чертеж) | М 1:5 000 |
| ГП 12 | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры с. Рассказиха | М 1:5 000 |
| ГП 13 | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения с. Рассказиха | М 1: 5000 |
| ГП 14 | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения п. Нижняя Петровка | М 1:5 000 |
| ГП 15 | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения п. Малая Речка | М 1:5 000 |
|  | Схема функциональных зон и ограничений использования территории с. Рассказиха (в составе ГП 9) | М 1:5 000 |
|  | Схема функциональных зон и ограничений использования территории п. Нижняя Петровка (в составе ГП 10) | М 1:5 000 |
|  | Схема функциональных зон и ограничений использования территории п. Малая Речка (в составе ГП 11) | М 1:5 000 |
|  | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры п. Нижняя Петровка (в составе ГП 10) | М 1:5 000 |
|  | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры п. Малая Речка (в составе ГП 11) | М 1:5 000 |
|  | Схема развития иных объектов капитального строительства с. Рассказиха (в составе ГП 9) | М 1:5 000 |
|  | Схема развития иных объектов капитального строительства п. Нижняя Петровка (в составе ГП 10) | М 1:5 000 |
|  | Схема развития иных объектов капитального строительства п. Малая Речка (в составе ГП 11) | М 1:5 000 |

СОДЕРЖАНИЕ

Цели и задачи проекта	6

1 Перечень основных мероприятий по территориальному планированию в границах муниципального образования	8

1.1 Предложения по изменению границ муниципального образования	8

1.2 Прогноз численности населения	9

1.3 Предложения по изменению границ земель	9

1.4 Планировочная организация территории	9

1.5 Мероприятия по развитию основных функциональных зон и размещению объектов капитального строительства	12

1.5.1 Жилая зона	13

1.5.2 Общественно-деловая зона	15

1.5.3 Зона рекреационного назначения	16

1.5.4 Зона производственного и коммунально-складского назначения	18

1.5.5 Зона транспортной инфраструктуры	20

1.6 Мероприятия по охране окружающей среды	33

1.6.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	33

1.6.2 Мероприятия по охране источников питьевого водоснабжения	36

1.6.3 Мероприятия по охране и восстановлению почв	37

1.6.4 Мероприятия по санитарной очистке территории	37

1.6.5 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	39

1.6.6 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	39

1.7 Ограничения градостроительного развития территории муниципального образования в соответствии со Схемой территориального планирования Алтайского края	42

1.8 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	43

2 Технико-экономические показатели проекта	44

3 Перечень мероприятий по реализации генерального плана	50

Цели и задачи проекта

Генеральный план муниципального образования Рассказихинский сельсовет  разработан в 2008–2012 гг. ООО «Компания Земпроект» по заказу Администрации Первомайского района на основании муниципального контракта № 181 от 13 октября 2008 г. и утвержден решением сессии Совета депутатов Рассказихинского сельсовета Первомайского района Алтайского края № 43 от 08.12.2014 г.

В соответствии с требованиями Технического задания к Договору № 01 на оказание услуг по внесению локальных изменений в Генеральный план муниципального образования «Рассказихинский сельсовет» Первомайского района Алтайского края от 07 мая 2018 г. внесены изменения в графические и текстовые материалы генерального плана.

Изменения внесены относительно:

- изменения границы с. Рассказиха в результате включения в границы указанного населенного пункта земельных участков с кадастровыми номерами: 22:33:050605:203, 22:33:050605:82, 22:33:050605:84 22:33:050605:85.

Изменения внесены в соответствии с Законом Алтайского края от 29.12.2009 г. № 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края» (с изменениями на 04.07.2017).

Пояснительная записка откорректирована в соответствии с вышеперечисленными изменениями.

- п. 1.3. Предложения по изменению границ земель территорий, земель и ограничений изменен подпункт 1.

- п. 1.5.5 Зона транспортной инфраструктуры, заменена Таблица 6, изменен и дополнен текст.

- п. 2 Технико-экономические показатели проекта, заменена Таблица 9.

- п. 3 Перечень мероприятий по реализации генерального плана, заменена Таблица 10.

В соответствии с требованиями Технического задания к Договору № 323 на оказание услуг по внесению локальных изменений в Генеральный план муниципального образования «Рассказихинский сельсовет» Первомайского района Алтайского края от 27 мая 2022 г. внесены изменения в графические и текстовые материалы генерального плана.

В проекте предусмотрены следующие изменения:

- корректировка улично-дорожной сети п. Нижняя Петровка.

Пояснительная записка откорректирована в соответствии с вышеперечисленными изменениями:

- п. 1.5.5 Зона транспортной инфраструктуры, заменены Таблицы 5 и 6, изменен 5 абзац;

- п. 2 Технико-экономические показатели проекта, заменена Таблица 9.

- п. 3 Перечень мероприятий по реализации генерального плана, заменена Таблица 10.

Целью разработки генерального плана является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основные задачи:

1) Выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования.

2) Подготовка предложений:

– по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав МО Рассказихинский сельсовет: с. Рассказиха, п. Нижняя Петровка, п. Малая Речка;

– по организации зон с особыми условиями использования территорий;

– по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель промышленности и иного специального назначения, земель запаса, земель особо охраняемых территорий и объектов;

– по развитию объектов и сетей инженерно-технического обеспечения;

– по развитию объектов транспортной инфраструктуры;

– по развитию иных объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального образования;

– по установлению градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию территории.

Генеральный план сельского поселения разработан на расчетный срок до 2032 года, первая очередь реализации генерального плана определена до 2022 года.

# 1 Перечень основных мероприятий по территориальному планированию в границах муниципального образования

## 1.1 Предложения по изменению границ муниципального образования

Предполагается изменение границ муниципального образования:

– объединение Бобровского сельсовета с Рассказихинским сельсоветом в период первой очереди реализации генерального плана; данное объединение будет осуществляться по инициативе органов местного самоуправления и в дальнейшем с согласия жителей объединяемых сельсоветов (рис. 1).

Рисунок 1. Планируемые границы муниципального образования

## 1.2 Прогноз численности населения

Прогноз численности населения на расчетный срок до 2032 г. произведён с использованием статистических методов обработки демографической информации за 2000–2013 гг по формулам естественного прироста и миграции и по методу трудового баланса.

Численность населения к концу расчетного срока (с учетом предполагаемого строительства на территории сельсовета керамзитного завода, рассчитанного на 120-150 рабочих мест) составит:

в с. Рассказиха – 740 человек,

в п. Малая Речка – 182 человека,

в п. Нижняя Петровка – 285 человек.

## 1.3 Предложения по изменению границ земель территорий, земель и ограничений

На расчетный срок генеральным планом принимается существующая граница муниципального образования Рассказихинский сельсовет.

Предложения по изменению границ земель населенных пунктов

Учитывая нестабильную демографическую ситуацию, складывающуюся в последнее время в муниципальных образованиях Первомайского района, с целью более объективной оценки возможности градостроительного освоения территорий и исключения необоснованного включения земельных участков, относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения, планируемые границы населенных пунктов в проекте ГП приняты с учетом первоочередных мероприятий.

Сюда входит освоение площадей, ранее отведенных под застройку, предоставление земельных участков в рамках приоритетных национальных проектов и региональных программ, в связи с необходимостью улучшения жилищных условий и отселения молодых семей. Данные мероприятия проработаны планировочно и обоснованы расчетами, согласно методике по разработке ГП.

При оптимистичном градостроительном прогнозе после комплексного освоения указанных территорий проектом рекомендуется расширение границ населенных пунктов, согласно принятым проектным решениям, путем внесения изменения в генеральный план МО в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Для развития населенных пунктов (строительства жилья, производственных объектов и объектов социально-бытового назначения и т. д.) необходимо увеличение площади земель населенных пунктов.

1) Для развития с. Рассказиха за счет:

– земель запаса – 64,2996 га;

– земель особо охраняемых территорий и объектов – 0,58 га;

– земель промышленности – 5,8639 га.

2) Изменение границ п. Малая Речка и п.Нижняя Петровка не предусматривается.

3) Рекомендуется перевод в земли промышленности:

– из земель запаса – 6,6604 га (для размещения свалки твердых коммунальных отходов – 1,27 га, для размещения скотомогильника с захоронением в ямах– 0,06 га, для размещения канализационных очистных сооружений – 1,54 га, для размещения объектов производственного назначения – 3,79 га);

– из земель сельскохозяйственного назначения – 2,8859 га (для размещения мусороперегрузочной станции – 1,31 га, для размещения кладбища с. Рассказиха – 1,08 га, для размещения кладбища п. Малая Речка – 0,49 га).

4) Рекомендуется перевод в земли сельскохозяйственного назначения:

- в связи с исключением западной части садоводства «Бытовик» из черты населенного пункта (8,5757 га) в соответствии с пожеланиями заказчика;

- из земель особо охраняемых территорий и объектов земельный участок, находящийся к северо-востоку от п. Малая Речка (1,0 га), как не используемый.

## 1.4 Планировочная организация территории

Развитие планировочной структуры территории в границах муниципального образования

В границах сельсовета предложено строительство межпоселковых объектов специального назначения: полигона ТКО и скотомогильника и очистных сооружений с организацией подъездных путей.

Развитие планировочной структуры территории населенных пунктов

Задачей генерального плана является разработка принципиальной градостроительной концепции и выявление путей её решения, позволяющей реализовать конкретные предложения проекта, которые возможно осуществить в течение расчетного периода.

Село Рассказиха

Развитие населенного пункта предлагается в восточном и юго-восточном направлении за автомобильной дорогой общего пользования регионального значения за счет развития жилой зоны с элементами общественно-деловой зоны.

Кроме того, в границы населенного пункта включены территории жилой застройки, размещенные к северу от существующей границы населенного пункта.

Проектом предлагается дальнейшее развитие сложившейся планировочной структуры населенного пункта за счет реконструкции улично-дорожной сети, формирования общественного центра и системы озеленения общего пользования.

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Фирсово–Бобровка–Рассказиха–Нижняя Петровка–Чаузово в границах населенного пункта приобретает статус главной улицы.

В южной части населенного пункта главное транспортное направление по ул. Гуляева-Сусанина развивается в сторону нового жилого квартала с закольцовкой автомобильного сообщения. В северной части основную функциональную нагрузку несет ул. Интернациональная на промежутке от дороги регионального значения до р. Обь. Здесь создана пешеходная зона и оборудован остановочный пункт речного транспорта.

Общественный центр села формируется на месте исторического центра с развитием вдоль главной улицы в направлении нового жилого квартала и имеет линейную структуру.

Далее, на замыкании главной улицы в южном направлении с учетом стратегии социально-экономического развития Первомайского района Алтайского края  на период до 2025 года предлагается разместить культурно-энтографический центр семейного отдыха «Святозар». Создание данного центра направлено на сохранение и развитие традиционной культуры региона, возрождение художественных народных промыслов, национальных традиций и организацию культурного отдыха и досуга населения.

Укрупняется подцентр в восточной части населенного пункта на пересечении автомобильной дороги общего пользования регионального значения и ул. Интернациональная за счет строительства объектов общественного назначения.

С целью обеспечения необходимых радиусов доступности предусмотрено размещение единичных объектов повседневного обслуживания по территории населенного пункта.

В санитарно-защитной зоне технического участка Бобровского лесхоза размещаются объекты коммунального-бытового обслуживания: пожарное депо, прачечная, химчистка.

Существующее кладбище закрывается. Здесь организуется мемориальная зона с устройством аллеи памяти и строительством часовни.

Поселок Нижняя Петровка

Генеральным планом предлагается реконструкция существующего центра с перепрофилированием существующих и строительством новых объектов. Реконструкции подлежат здание школы, конторы лесничества, бывшего здания клуба.

Общественный центр поселка раскрывается непосредственно на зону отдыха, представленную сквером, несущим патриотическую нагрузку, и парком, расположенном ниже по рельефу в живописнейшем месте, базирующемся на естественных зеленых насаждениях и водном объекте. Далее, посредством пешеходного моста, центр поселка связан со спортивной зоной.

В связи с тем, что объекты торговли находятся в подавляющем большинстве в частной собственности проектом предусмотрены территории в границах населенного пункта для размещения указанных объектов в пределах экономической целесообразности в целях обеспечения необходимых радиусов доступности объектов повседневного обслуживания.

Развитие улично-дорожной сети и жилой застройки в основном планируется на периферии населенного пункта. Участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения в границах населенного пункта приобретает статус главной улицы. В связи с тем, что автомобильная дорога имеет V техническую категорию санитарный разрыв до жилой застройки не предусматривается.

Поселок Малая Речка

Дальнейшее развитие населенного пункта с учетом современного использования территории планируется по обе стороны автомобильной дороги общего пользования регионального значения на свободных от застройки территориях. Общественный центр формируется вдоль автомобильной дороги, которая в границах населенного пункта приобретает статус главной улицы и связан бульваром со спортивной зоной и зоной рекреационного назначения. Здесь же организована главная площадь поселка.

Производственная зона планируется к востоку от населенного пункта на расстоянии санитарного разрыва от селитебной территории. Здесь же, с учетом повышенной пожароопасности указанной территории и в соответствии с Нормативами градостроительными нормативами Алтайского края, размещено пожарное депо на 1 автомобиль.

## 1.5 Мероприятия по развитию основных функциональных зон и размещению объектов капитального строительства

Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Генеральным планом определены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона производственного и коммунально-складского назначения;

- зона объектов транспортной и инженерной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

- зона специального назначения;

- зона сельскохозяйственного использования.

Функциональное зонирование территории населенного пункта показано на схеме функциональных зон и ограничений использования территории. Параметры зон отражены в технико-экономических показателях генерального плана.

### 1.5.1 Жилая зона

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен исходя из прогнозируемой численности населения с учетом реестра очередников на предоставление земельных участков для ИЖС в рамках приоритетных национальных проектов, долгосрочных целевых программ и в соответствии с резервами территории для градостроительного освоения.

Село Рассказиха

На расчетный срок население села достигнет 740 человек.

Территории планируемой жилой застройки с учетом принятой проектом площадью земельного участка 0,25 га (с учетом скотопрогонов – 0,27 га) в связи требованиями расселения существующего населения с учетом нормативных показателей составит 46,35 га.

В данных расчетах учтен жилищный фонд, выносимый по мере амортизационного износа в течение расчетного срока из:

– береговой полосы р. Обь (20 м) – 2,8 га;

- в связи с приростом населения и требованиями расселения существующего населения с учетом нормативных показателей-37,79 га;

– в связи с архитектурно-планировочными решениями – 0,36 га;

– в связи с размещением 20 участков для предоставления в соответствии  с реализацией долгосрочных целевых программ –5,40 га.

Коэффициент семейности принят 1,6 в связи с возрастающим механическим приростом и улучшения социальных условий жизни населения.

Для развития жилой зоны в с. Рассказиха определены территории на востоке от существующей границы села.

Коэффициент семейности принят 1,6 в связи с возрастающим механическим приростом и улучшения социальных условий жизни населения.

Для развития жилой зоны в с. Рассказиха определены территории на востоке от существующей границы села.

Поселок Нижняя Петровка

На расчетный срок население поселка (исходя из резервов территории) увеличится на 35 человек и составит 285 человек.

Согласно расчетам объемов нового жилищного строительства на расчетный срок под размещение жилья при коэффициенте семейности 2,3 требуется 8,00 га территории.

Принятая проектом площадь земельного участка планируемой усадебной застройки на одно домовладение составит 0,23 га (с учетом скотопрогонов – 0,25 га).

В данных расчетах учтен жилищный фонд, выносимый по мере амортизационного износа в течение расчетного срока из:

– СЗЗ объектов производственного назначения – 0,74 га;

– в связи с архитектурно-планировочными решениями – 0,26 га.

Для развития жилой зоны в п. Нижняя Петровка определены территории в существующих границах населенного пункта на свободных для застройки территориях преимущественно на периферии.

Поселок Малая Речка

На расчетный срок население поселка составит 182 человека.

Исходя из ресурсов территории с учетом наметившейся тенденции увеличения механического прироста населения, под новое жилищное строительство отведено 13,20 га.

При планируемой норме земельного участка 0,25 га (с учетом скотопрогонов – 0,27 га) с учетом формирования земельных участков и коэффициенте семейности 2,0 численность населения на застраиваемых территориях составит 94 человека (47 домохозяйств).

Фактическая численность населения с учетом отмежеванных земельных участков поселка Малая Речка составляет 88 человек (зарегистрировано 25 человек). С учетом прироста численность населения на расчетный срок составит 182 чел.

Таблица 1

Объемы жилищного строительства МО Рассказихинский сельсовет

| Показатели | Единицы измерения | На расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Село Рассказиха |
| Население | Чел. | 740 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 557 |
| Жилищный фонд | м2 | 22200 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 30,0 |
| Поселок Нижняя Петровка |
| Население | Чел. | 285 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 110 |
| Жилищный фонд | м2 | 8550 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 30,0 |
| Поселок Малая Речка |
| Население | Чел. | 182 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 100 |
| Жилищный фонд | м2 | 5460 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 30,0 |

### 1.5.2 Общественно-деловая зона

Мощность планируемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с требованиями Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания. Согласно п. 2.3.79 указанных нормативов в каждом населенном пункте предусмотрены объекты первой необходимости с размещением базовых объектов более высокого уровня в административном центре сельсовета.

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

– перепрофилирование и реконструкцию существующих объектов соцкультбыта;

– строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью.

Перечень объектов, принятых к строительству и подлежащих реконструкции

Село Рассказиха

Принято к строительству:

– здание административно-общественного центра, в составе: администрация сельсовета, отделение связи, отделение банка, опорный пункт правопорядка;

– здание культурно-оздоровительного центра, в составе: Дом культуры на 250 мест, библиотека, спортивно-тренажерный зал на 60 м2, центр детского творчества, магазин торговой площадью 60 м2, предприятие бытового обслуживания на 3 рабочих места, интернет-кафе на 10 мест;

– школа на 85 мест;

– детский сад на 20 мест;

– ФАП с выдвижным пунктом скорой медицинской помощи;

– гостиница на 5 мест с сауной на 5 мест;

– магазин торговой площадью 20 м2;

– минипрачечная;

– минихимчистка;

– пожарное депо на 1 автомобиль;

– часовня;

– плоскостные спортивные сооружения.

Поселок Нижняя Петровка

Принято к строительству:

– сельский клуб на 50 мест с тренажерным залом;

– магазин торговой площадью 20 м2 (3 шт.).

Реконструкции подлежат:

– здание конторы Бобровского лесокомбината под многофункциональное здание в составе: контора ООО «Бобровский лесокомбинат», отделение связи, отделение сбербанка, магазин торговой площадью 40 м2, кафе на 15 мест, предприятие бытового обслуживания на 2 рабочих места; пункт приема прачечной и химчистки;

– здание бывшего клуба под ФАП и детский сад на 15 мест;

– пожарное депо.

Поселок Малая Речка

Принято к строительству:

– малокомплектное дошкольное учреждение на 10 мест с начальной школой на 20 мест;

– здание общественного центра в составе: помещение для культурно-массовой, политико-воспитательной работы, досуга и любительской деятельности, спортивно-тренажерный зал, магазин торговой площадью 55 м2, кафе на 10 мест, гостиница на 3 места, комплексный приемный пункт, пункт охраны правопорядка;

– ФАП;

– пожарное депо на 1 автомобиль;

– плоскостные спортивные сооружения.

Под проектируемую общественно-деловую зону предусмотрено: территории:

– с. Рассказиха – 3,46 га территории;

– п. Нижняя Петровка – 1,41 га территории;

– п. Малая Речка – 2,15 га территории.

### 1.5.3 Зона рекреационного назначения

Проектом предлагается развитие рекреационных зон населенных пунктов на базе существующих природных факторов, в частности: водных объектов и естественного озеленения.

Важную часть зоны рекреационного назначения составляют насаждения общего пользования, представляющие собой единую систему озелененных пространств: скверов, бульваров и аллей.

В границах населенных пунктов планируется разместить:

село Рассказиха

– сквер в районе общественного центра (1,2 га);

– парк в районе общественного центра села (2,6 га);

– бульвар, в границах пешеходной улицы на продолжении ул. Интернациональная (0,50 га);

– аллея памяти (0,06 га);

– разрозненные участки зеленых насаждений общего пользования площадью 0,36 га с организацией, зон тихого отдыха и детских площадок.

поселок Нижняя Петровка

– парк в районе общественного центра поселка (1,10 га);

– сквер в районе общественного центра (0,43 га);

– аллея от ул. Нагорная до рекреационной зоны на берегу р. Петровка (0,08 га);

– зеленые насаждения общего пользования с устройством детской площадки по ул. Гвардейской (0,11 га).

поселок Малая Речка

– бульвар, соединяющий общественный центр поселка и спортивную зону (0,60 га);

– парк в планируемой рекреационной зоне (1,16 га).

Характеристика озелененных территорий общего пользования приведена в таблице 2.

Таблица 2

Характеристика озелененных территорий общего пользования

| Населенный пункт | Единица измерения | Обеспеченность |
| --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая | Нормируемая | Планируемая | Итого |
| с. Рассказиха | м2/чел | - | 12 | 62 | 62 |
|  | га | - | 0,90 | 4,72 | 4,72 |
| п. Нижняя Петровка | м2/чел | - | 12 | 56 | 57 |
|  | га | 0,03 | 0,34 | 1,59 | 1,62 |
| п. Малая Речка | м2/чел | - | 12 | 97 | 97 |
|  | га | - | 0,22 | 1,76 | 1,76 |

*- минимальная норма на человека составляет 12 м² согласно п. 4.2 СНиП 2.07.01-89*

Развитие рекреационной зоны помимо обеспечения населения местами полноценного отдыха призвано решать задачу сохранения и восстановления природных ресурсов.

Проектом предусмотрены мероприятия по развитию объектов рекреации в границах рекреационной зоны населенных пунктов и за их пределами.

Село Рассказиха

–развитие сельского туризма на базе КФХ с восстановлением ранее существующего водоема (3,11 га);

– реконструкция недействующих объектов рекреационного назначения (спортивно-оздоровительной базы МУП «Тепловые сети» 1,52 га).

Поселок Нижняя Петровка

Планируемые рекреационные объекты отсутствуют вследствие дефицита свободных территорий.

Поселок Малая Речка

Планируемые рекреационные объекты отсутствуют.

При приватизации и приобретении в частную собственность земельных участков, расположенных  в непосредственной близости от водных объектов, необходимо учитывать тот факт, что в соответствии со ст. 6 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 полоса  земли вдоль береговой линии водного объекта предназначена для общего пользования. В проектных решениях генерального плана учтено данное требование для планируемых и сохраняемых объектов.

### 1.5.4 Зона производственного и коммунально-складского назначения

Существующие производственные и коммунально-складские объекты имеют V–IV классы опасности с санитарно-защитной зоной 50–100 м.

Размещение таких производственных предприятий, как:

в с. Рассказиха:

– пилорамы по ул. Мира, ул. Интернациональная, ул. Шукшина, ул. Гуляева-Сусанина;

– пилорамы ООО «Бобровский лесокомбинат»;

в п. Нижняя Петровка:

– пилорамы ООО «Бобровский лесокомбинат»;

– пилорама ИП Шеломенце;

в п. Малая Речка:

– пилорамы по ул. Лесная;

– пилорама ИП Якимов

не отвечает санитарным требованиям.

Таблица 3

Перечень объектов производственной зоны, оказывающих негативное влияние на жилую застройку

| № п/п | Наименование | Класс опасности | Мероприятия рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пилорамы по ул. Мира, ул. Интернациональная, ул. Шукшина, ул. Гуляева-Сусанина (с. Рассказиха) | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает часть территории усадебной застройки по ул. Мира, ул. Интернациональная, ул. Шукшина, ул. Гуляева-Сусанина. Предлагается вынос производственных объектов, расположенных в границах усадебной жилой застройки, на предусмотренные генеральным планом для этих целей территории. |
| 2 | Пилорама ООО «Бобровский лесокомбинат» (с. Рассказиха) | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки к северу от территории ГКУ «Бобровский лесхоз». Предлагается вынос производственного объекта на предусмотренные генеральным планом для этих целей территории. |
| 3 | пилорама ООО «Бобровский лесокомбинат» (п. Нижняя Петровка) | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Школьная и ул. Молодежная и объекты общественного назначения, в том числе часть территории школы. Предлагается: - перепрофилирование производственных территорий с технологическим процессом не выше V класса опасности с разработкой проекта СЗЗ; - не развивать жилую зону в границах санитарно-защитной зоны до ул. Школьная. |
| 4 | пилорама ИП Шеломенце (п. Нижняя Петровка) | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Школьная, ул. Молодежная и объекты общественного назначения в том числе часть территории школы. Предлагается не развивать производственную зону с последующим выносом производственного объекта на предусмотренные генеральным планом для этих целей территории. |
| 5 | пилорама ИП Якимов (Малая Речка) | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Лесная. Предлагается не развивать на указанной территории производственный объект с последующим его выносом на предусмотренные генеральным планом для этих целей производственные площадки |
| 6 | пилорамы по ул. Лесная (Малая Речка) | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Лесная Предлагается не развивать на указанной территории производственный объект с последующим его выносом на предусмотренные генеральным планом для этих целей производственные площадки |

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

– упорядочение и комплексное благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов с модернизацией, перепрофилированием отдельных производств и объектов инфраструктуры;

– определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов.

Под развитие объектов производственного и коммунально-бытового назначения проектом генерального плана предусмотрены территории:

в с. Рассказиха

– за границами населенного пункта в 130 м к югу от селитебной территории площадью 3,79 га.

в п. Нижняя Петровка

– в границах населенного пункта к востоку от территории ГКУ «Бобровский лесхоз» площадью 0,25 га;

в п. Малая Речка

–за границами населенного пункта в 100 м к востоку от жилой застройки площадью 4,04 га.

Таблица 4

Состав производственной базы сельсовета на расчетный срок

| № п/п | Наименование объекта | Нормативный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технический участок ООО «Бобровский лесокомбинат» с. Рассказиха | V класс опасности 50 м |
| 2 | Территории размещения объектов производственного назначения не выше IV класса опасности с. Рассказиха | IV класс опасности 100м |
| 3 | Технический участок ООО «Бобровский лесокомбинат» п. Нижняя Петровка | V класс опасности 50 м |
| 4 | ИП Шеломенце п. Нижняя Петровка | IV класс опасности 100 м |
| 5 | Подсобное хозяйство (с содержанием животных до 50 голов) п. Нижняя Петровка | V класс опасности 50 м |
| 6 | Территория размещения объектов производственного назначения не выше IV класса опасности | IV класс опасности 100 м |
| 7 | Территория размещения объектов производственного назначения не выше V класса опасности | V класс опасности 50 м |

### 1.5.5 Зона транспортной инфраструктуры

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Проектом генерального плана предусмотрено совершенствование улично-дорожной сети путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог.

Внешний и общественный пассажирский транспорт.

Транспортные связи на местном уровне осуществляются посредством автомобильной дороги общего пользования регионального значения Фирсово–Бобровка–Рассказиха–Нижняя Петровка–Чаузово. Согласно «Долгосрочной программе развития автомобильных дорог Алтайского края на период до 2010 года с прогнозом до 2025 года» участок указанной автодороги с. Рассказиха–п. Нижняя Петровка перейдет в IV техническую категорию.

В настоящее время в сельсовете отсутствуют теплые павильоны временного пребывания пассажиров. Проектом предусмотрено во всех населенных пунктах строительство отдельно стоящих павильонов временного пребывания пассажиров.

Система общественного транспорта, согласно п. 3.3.58 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края в связи с небольшими линейными размерами населенных пунктов сельсовета (до 2 км) предусматривается только в с. Рассказиха.

Из объектов транспортной инфраструктуры проектом предусмотрено:

– строительство автомобильного моста по дороге к садоводству «Бытовик» западнее с. Рассказиха;

– строительство автодорожного моста через р. Сухая в границах с. Рассказиха;

– строительство двух пешеходных мостов через р. Петровка в границах п. Нижняя Петровка;

– реконструкция дамбы к северо-западу от границы п. Малая Речка.

Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся транспортная сеть, существующие транспортные сооружения и направление перспективного развития населенных пунктов. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с таблицей 43 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме населенного пункта:

1) поселковая дорога;

2) главная улица;

3) основная;

4) второстепенная;

5) проезды.

Деление по категориям приведено в таблице 5.

Таблица 5

Сохраняемая улично-дорожная сеть

| Наименование улицы, дороги | Категория улицы, дороги | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| Село Рассказиха |
| Часть автомобильной дороги регионального значения | Главная улица | 3,75 |
| Ул. Интернациональная (часть) | Главная улица | 2,25 |
| Ул. Гуляева-Сусанина | Главная улица | 1,69 |
| Ул. Советская | Главная улица | 1,33 |
| Ул. Шукшина | Главная улица | 1,27 |
| Без названия | Главная улица | 0,72 |
| Без названия | Главная улица | 1,06 |
| Общая протяженность главных улиц: | 12,07 |
| Ул. Шукшина (часть) | Основная улица | 1,21 |
| Ул. Песчаная | Основная улица | 0,50 |
| Без названия | Основная улица | 1,02 |
| Ул. Титова | Основная улица | 0,39 |
| Без названия | Основная улица | 0,37 |
| Без названия | Основная улица | 0,49 |
| Ул. Партизанская | Основная улица | 0,99 |
| Ул. Гуляева-Сусанина | Основная улица | 0,37 |
| Без названия | Основная улица | 0,37 |
| Ул. Интернациональная (часть) | Основная улица | 0,35 |
| Ул. Мира | Основная улица | 0,57 |
| Без названия | Основная улица | 0,90 |
| Без названия | Основная улица | 0,77 |
| Общая протяженность основных улиц: | 8,30 |
| Ул. Гагарина | Второстепенная улица | 0,83 |
| Ул. Титова (часть) | Второстепенная улица | 0,42 |
| Без названия | Второстепенная улица | 0,23 |
| Без названия | Второстепенная улица | 0,21 |
| Без названия | Второстепенная улица | 0,14 |
| Ул. Интернациональная (часть) | Второстепенная улица | 0,48 |
| Без названия | Второстепенная улица | 0,48 |
| Без названия | Второстепенная улица | 0,20 |
| Ул. Мира (часть) | Второстепенная улица | 0,72 |
| Общая протяженность второстепенных улиц: | 3,71 |
| Общая протяженность проездов: | 0,76 |
| Общая протяженность пешеходных связей: | 0,33 |
| Дорожная сеть | 0,44 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 25,61 |
| Поселок Нижняя Петровка |
| Ул. Гвардейская (часть) | Главная улица | 0,84 |
| Общая протяженность главных улиц: | 0,84 |
| Ул. Хохловка | Основная улица | 0,73 |
| Ул. Молодежная | Основная улица | 0,39 |
| Ул. Школьная | Основная улица | 0,84 |
| Без названия | Основная улица | 0,12 |
| Без названия | Основная улица | 0,43 |
| Ул. Нагорная | Основная улица | 1,27 |
| Ул. Гвардейская | Основная улица | 0,97 |
| Общая протяженность основных улиц: | 4,75 |
| Без названия | Второстепенная улица | 0,21 |
| Общая протяженность второстепенных улиц: | 0,21 |
| Общая протяженность проездов: | 0,13 |
| Общая протяженность пешеходных связей: | 0,35 |
| Дорожная сеть | 0,41 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 6,69 |
| Поселок Малая Речка |
| Часть автодороги регионального значени | Главная улица | 0,38 |
| Общая протяженность главных улиц: | 0,38 |
| Ул. Лесная | Основная улица | 1,26 |
| Без названия | Основная улица | 1,26 |
| Общая протяженность основных улиц: | 2,52 |
| Дорожная сеть | 0,58 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 3,48 |

В проекте предусмотрены направления развития улично-дорожной сети на расчетный срок.

Проектом предлагается:

село Рассказиха

– развитие сети основных и жилых улиц в юго-восточном направлении от существующей границы села;

– упорядочение существующей улично-дорожной сети.

поселок Нижняя Петровка

– развитие сети основных улиц и проездов на периферии в северной и западной части населенного пункта;

– упорядочение существующей улично-дорожной сети.

поселок Малая Речка

– развитие основных улиц и проездов в западном и восточном направлении от существующей застройки;

– упорядочение существующей дорожной сети.

Главные улицы являются основными планировочными осями, вдоль которых предлагается развитие общественно-деловой застройки. Они осуществляют связь жилых территорий с зонами общественно-делового и рекреационного назначения, а также местами приложения труда.

Ширина профиля существующих главных улиц населенных пунктов непостоянная и колеблется в пределах от 12 м до 40 м, что не соответствует нормативным требованиям. Для приведения профилей главных улиц в соответствие с нормами с учетом потенциальных возможностей территории общего пользования необходимо по всей их протяженности изменить ширину в красных линиях до 25 м, ширину проезжей части до 7 м, ширину тротуаров до 2,25 м. (рис. 2), что соответствует минимальному пределу, определенному градостроительными нормами.

Рисунок 2. Поперечный профиль главной улицы М 1:200

Основные улицы обеспечивают внутриквартальные связи с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Ширина в красных линиях существующих основных улиц составляет от 8 м до 22 м. Для приведения профилей основных улиц в соответствие с нормами необходимо по всей их протяженности изменить ширину в красных линиях до 20 м, ширину проезжей части до 6 м, ширину тротуаров до 1,5 м. (рис. 3). При существующей постоянной ширине основной улицы более 20 м принимаем по факту.

Рисунок 3. Поперечный профиль основной улицы М 1:200

Второстепенными улицами обеспечиваются вспомогательные внутриквартальные связи между главными и основными улицами.

Ширину в красных линиях существующих второстепенных улиц необходимо увеличить до 15 м, ширину проезжей части до 5,5 м.

Рисунок 4. Поперечный профиль проектируемой второстепенной улицы М 1:200

Внутриквартальные проезды обеспечивают связь жилых домов, расположенных в глубине квартала с улицей. Их ширина принимается не менее 10 м (с прокладкой инженерных коммуникаций) и не менее 7 м (без инженерных коммуникаций) при ширине проезжей части без устройства отдельного тротуара не менее 4,2 м.

Основные показатели по проектируемой улично-дорожной сети в границах населенных пунктов представлены в таблице 6.

Таблица 6

Показатели проектируемой улично-дорожной сети населенных пунктов

| Категория улиц | Протяженность, км |
| --- | --- |
| село Рассказиха |  |
| Главные улицы | 0,40 |
| Основные улицы | 3,3 |
| Второстепенные улицы | 0,51 |
| Проезды | 0,24 |
| Пешеходные связи | 0,41 |
| Дороги | - |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 4,85 |
| поселок Нижняя Петровка |
| Главные улицы | - |
| Основные улицы | - |
| Второстепенные улицы | 1,4 |
| Проезды | 0,29 |
| Пешеходные связи | - |
| Дороги | 0,20 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 1,89 |
| поселок Малая Речка |
| Главные улицы | - |
| Основные улицы | 0,30 |
| Второстепенные улицы | - |
| Дороги | - |
| Пешеходные связи | 0,35 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 0,65 |

Проектом предусмотрено строительство внутрихозяйственных дорог и подъездов, осуществляющих связь населенных пунктов с объектами специального, производственного назначения, размещенными за пределами территории населенных пунктов:

– дорога внутрихозяйственного назначения до планируемых объектов специального назначения (полигона ТКО и скотомогильника с захоронением в ямах) 2,33 км.

Село Рассказиха

– реконструкция существующего подъезда к территории садоводства «Бытовик» (1,14 км);

– строительство подъезда к планируемым территориям производственного назначения (0,60 км);

– строительство подъезда к планируемой территории кладбища (0,06 км);

– строительство подъезда к жилым участкам на севере села (0,13 км).

Поселок Нижняя Петровка

Реконструкция и строительство внутрихозяйственных дорог и подъездов в п. Нижняя Петровка не предусмотрено.

Поселок Малая Речка

– строительство подъезда к кладбищу (0,08 км);

Общая протяженность внутрихозяйственных дорог и подъездов, предусмотренных проектом, составит 1,51 км.

Объекты транспортного обслуживания

С учетом уровня автомобилизации (365 автомобилей на 1000 жителей к концу расчетного срока) количество индивидуального легкового транспорта в сельсовете составит 443 единицы, в том числе по населенным пунктам:

– с. Рассказиха – 273 единицы,

– п. Нижняя Петровка – 104 единицы,

– п. Малая Речка – 66 единиц.

Общее количество легковых автомобилей ведомственной принадлежности по сельсовету на расчетный период согласно п. 3.5.4 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края при норме 2 единицы на 1000 жителей составит 2 автомобиля.

Территории для строительства гаражей ведомственной принадлежности предусмотрены в санитарно-защитной зоне технического участка ООО «Бобровский лесокомбинат».

Из сооружений обслуживания транспортных средств в настоящее время на территории муниципального образования имеется одна АЗС. Размещение существующей автозаправочной станции в с. Рассказиха. согласно п. 11.18 удовлетворяет санитарным нормам.

В соответствии с п. 9.7.48 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края на расчетный период на территории сельсовета достаточно 1 топливораздаточной колонки.

Согласно п. 3.5.36 указанных нормативов станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей. При расчетном уровне автомобилизации количество автомобилей по сельсовету на расчетный срок составит 443 единицы. Для обслуживания данного количества транспортных средств необходимо 3 поста.

Проектом предлагается строительство станции технического обслуживания на 3 поста в с. Рассказиха в районе существующей АЗС.

Временное хранение индивидуального автотранспорта.

Расчет земельных участков открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей произведен в соответствии с п. 3.5.20 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края исходя из 70 % расчетного парка индивидуальных легковых. Площадь открытых автомобильных стоянок для временного хранения автомобилей на территории сельсовета на конец расчетного срока составит 1,1 га.

Размещение автопарковок для легковых автомобилей предусмотрено:

– в общественно-деловой зоне – 0,23 га;

– жилой зоне – 0,47 га;

– производственной зоне – 0,17 га;

–в границах территорий рекреационного назначения – 0,23 га,

что отражено на схемах развития объектов транспортной инфраструктуры.

Постоянное хранение индивидуального автотранспорта.

В индивидуальной и блокированной жилой застройке постоянное хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на приусадебных участках.

Населения, проживающего в малоэтажной застройке, в сельсовете нет.

Таким образом, размещение объектов постоянного хранения индивидуального автотранспорта не требуется.

1.5.6 Объекты специального назначения

Проектом предлагаются мероприятия по развитию объектов специального назначения:

– закрытие и рекультивация существующей территории полигона твердых коммунальных отходов, расположенной с нарушением нормативных требований на юге с. Рассказиха (0,64 га);

– строительство межпоселкового полигона твердых коммунальных отходов в южном направлении в 1,8 км от границы с. Рассказиха (1,27 га);

– строительство межпоселкового скотомогильника с захоронением в ямах в южном направлении в 2 км от границы с. Рассказиха (0,06 га);

– рекультивация существующей территории свалки твердых коммунальных отходов в п. Нижняя Петровка, расположенной с нарушением нормативных требований и строительство площадки перегрузки твердых коммунальных отходов (1,35 га);

– расширение территории существующих кладбищ в соответствии с нормативными требованиями на:

- 0,25 га (п. Нижняя Петровка);

- 0,09 га (п. Малая Речка);

– закрытие существующего кладбища в с. Рассказиха и строительство нового в северо-восточном направлении в 50 м от границы населенного пункта (1,08 га).

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I-V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I-V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I-V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I-V классов опасности, подлежат государственной экологической экспертизе федерального уровня.

1.5.7 Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Генеральным планом предусмотрено сохранение основного источника электроснабжения – подстанции ПС-35/10 кВ № 36 «Бобровская» установленной мощностью 8000 кВА.

Передача электроэнергии от ПС-35/10 кВ № 36 «Бобровская» осуществляется по сохраняемым и проектируемым воздушным линиям электропередач ЛЭП-10 кВ на существующие и планируемые КТП 10/0,4 кВ, далее до потребителей по воздушным либо кабельным линиям электропередач ЛЭП-0,4 кВ.

Резерв мощности действующих КТП составляет 0–74 %, что позволяет частично использовать их для подключения строящихся и увеличения мощностей реконструируемых объектов в зоне существующей застройки.

Расчетная нагрузка на перспективную застройку на период до 2032 года составит 1751,2 кВт, в том числе:

– на объекты социальной сферы 413,7 кВт;

– на объекты производственной сферы 190,0 кВт;

– на объекты жилищной сферы 1147,5 кВт.

Годовой расчетный расход электроэнергии для планируемых объектов составит 1803,3 тыс. кВт.час, в том числе:

– для объектов социальной сферы 667,2 тыс. кВт.час;

– для объектов производственной сферы 298,4 тыс. кВт.час;

– для объектов жилищной сферы 837,7 тыс. кВт.час.

Существующая энергетическая инфраструктура располагает резервом мощности для обеспечения расчетных параметров комплексного территориального развития МО Рассказихинский сельсовет на расчетный период.

Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры МО Рассказихинский сельсовет и ожидаемого роста присоединяемых мощностей на расчетный срок, а также для повышения надежности электроснабжения предусмотрено:

1) Установка 2-х двухтрансформаторных ТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 100 кВА в зоне перспективной застройки, в том числе:

– в с. Рассказиха – одна ТП-10/0,4 кВ;

– в п. Нижняя Петровка – одна ТП-10/0,4кВ.

2) Установка 10-ти однотрансформаторных КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью от 100 до 160 кВА в зоне перспективной застройки, в том числе:

– в с. Рассказиха – шесть КТП-10/0,4 кВ;

– в п. Нижняя Петровка – одна КТП-10/0,4 кВ;

– в п. Малая Речка – три КТП-10/0,4 кВ.

3) Реконструкция КТП-36-9-27, 10/0,4 кВ в п. Нижняя Петровка с заменой трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА.

4) Реконструкция КТП-36-9-37, 10/0,4 кВ в п. Малая Речка с заменой трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА.

5) Увеличение мощностей действующих трансформаторных подстанций в зоне существующей застройки, по необходимости.

6) Проведение мероприятий по обеспечению резервным источником питания всех зданий и сооружений, относящихся ко II категории.

7) Текущий ремонт и замена технологического оборудования ПС-35/10 кВ № 36 и комплектных трансформаторных подстанций с. Рассказиха, п. Нижняя Петровка, п. Малая Речка по мере физического и морального износа электрооборудования.

8) Ремонт и реконструкция распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ по мере их физического износа.

9) Строительство проектируемых сетей ВЛ-10 кВ общей протяженностью 2,3 км, в том числе:

– в с. Рассказиха – 1,25 км;

– в п. Нижняя Петровка – 0,1 км;

– в п. Малая Речка – 0,95 км.

Теплоснабжение

Организация централизованной системы теплоснабжения нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается отопление автономными источниками теплоснабжения для жилых и общественных зданий.

Так как планируется централизованное газоснабжение населенных пунктов, то проектом предлагается отопление котлами, работающими на газовом топливе.

Водоснабжение

При расчете приняты нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

Село Рассказиха

На расчетный срок максимальный суточный расход на хозяйственно-питьевые нужды с учетом 10 % на неучтенные нужды составит 174,2 м3/сут.

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно таблице 5 СНиП 2.04.02-84. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: 1 пожар по 5 л/сек. Расход воды на пожаротушение – 54 м³.

Генеральным планом предусматривается прокладка централизованной системы водоснабжения для жилой и общественной застройки села. Для этого необходимо построить закольцованные сети водопровода протяженностью 20,0 км. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м. Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения. Для удаленной от водопровода жилой застройки, планируется водоснабжение от колонок и индивидуальных скважин.

Кроме того, проектом предусматривается строительство двух скважин и двух водонапорных башен общим объемом 135 м3. Для этого необходимо провести гидрогеологическую разведку водоносных горизонтов и бурение новых артезианских скважин. Этот вопрос решается специализированной организацией, имеющей лицензию на проведение изыскательских работ.

Поселок Малая Речка

На расчетный срок максимальный суточный расход на хозяйственно-питьевые нужды с учетом 10 % на неучтенные нужды составит 55,5 м3/сут.

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно таблице 5 СНиП 2.04.02-84. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: 1 пожар по 5 л/сек. Расход воды на пожаротушение – 54 м³.

Генеральным планом предусматривается прокладка централизованной системы водоснабжения для жилой и общественной застройки села. Для этого необходимо построить закольцованные сети водопровода протяженностью 2,6 км. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м. Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения. Для восточной части населенного пункта планируется водоснабжение от колонок и индивидуальных скважин.

Кроме того, проектом предусматривается строительство одной водозаборной площадки (скважина и водонапорная башня ёмкостью 60 м3).

Для этого необходимо провести гидрогеологическую разведку водоносных горизонтов и бурение новых артезианских скважин. Этот вопрос решается специализированной организацией, имеющей лицензию на проведение изыскательских работ.

Поселок Нижняя Петровка

На расчетный срок максимальный суточный расход на хозяйственно-питьевые нужды с учетом 10 % на неучтенные нужды составит 79,1 м3/сут.

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно таблице 5 СНиП 2.04.02-84. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: 1 пожар по 5 л/сек. Расход воды на пожаротушение – 54 м³.

Генеральным планом предусматривается прокладка централизованной системы водоснабжения для жилой и общественной застройки села. Для этого необходимо построить закольцованные сети водопровода протяженностью 6 км. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м. Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения. Для удаленной от водопровода жилой застройки, планируется водоснабжение от колонок и индивидуальных скважин.

Кроме того, проектом предусматривается строительство двух скважин и двух водонапорных башен общим объемом 120 м3. Для этого необходимо провести гидрогеологическую разведку водоносных горизонтов и бурение новых артезианских скважин. Этот вопрос решается специализированной организацией, имеющей лицензию на проведение изыскательских работ.

Водоотведение

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления.

Суточный расход бытовых сточных вод на расчетный срок составит:

– для с. Рассказиха – 32,62 м3/сут,

– для п. Малая Речка – 17,4 м3/сут,

– для п. Нижняя Петровка – 15,1 м3/сут.

Организация централизованной системы водоотведения из-за сложности рельефа нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительным для данного сельсовета.

Проектом предусматривается строительство очистных сооружений южнее с. Рассказиха производительностью 65 м3/сут (производительность учитывает привозные стоки от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий с. Рассказиха, п. Малая Речка и п. Нижняя Петровка).

Также необходимо установить локальные очистные установки на предприятиях общественного питания (сбор жира), на предприятиях автомобильного транспорта (нефтепродуктов) и производственных объектов.

При водоотведении нужно предусматривать мероприятия по исключению сброса:

– крупноразмерных пищевых отходов;

– вод от мойки автомашин;

– веществ( вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод;

– поверхностно-активных веществ от стирки белья( уборки помещений и чистки санитарных приборов( мойки посуды и т.д.

Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведение в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм( сброс в грунт или в накопительный водоем.

В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий предлагаются следующие индивидуальные системы очистки:

- септики;

- фильтрующие колодцы;

- поля подземной фильтрации;

- фильтрующая кассета;

- фильтрующая траншея;

- компактные очистные установки заводского изготовления и др.

Для повторного использования воды для полива территории качество стоков после очистки должно соответствовать:

БПКполн. - 3 мг/л(

взвешенные вещества - 3 мг/л(

аммонийный азот (по N) - 0(4 мг/л(

нитриты (по N) - 0(02 мг/л(

нитраты (по N) - 9 мг/л(

фосфаты (по Р2О5) - 1-2 мг/л(

СПАВ - 0(2-0(3 мг/л.

Данные мероприятия позволят улучшить и сохранить окружающую среду, обеспечить рациональный круговорот в природе, сохранить источники воды для жителей населенных пунктов Рассказихинского сельсовета.

Газоснабжение

Генеральным планом предусматривается полное газоснабжение природным газом МО Рассказихинский сельсовет.

Источник газоснабжения – отключающее устройство для перспективного подключения с. Рассказиха и с. Сосновка на существующем газопроводе высокого давления II категории (избыточного давления до 0,6 МПа) в с. Бобровка Первомайского района Алтайского края.

В объеме системы газоснабжения предусмотрены:

- межпоселковый газопровод высокого давления (до 0,6 МПа);

- внутрипоселковые газопроводы высокого давления (до 0,6 МПа);

- ГРПШ (14 шт.) понижающие давление газа до низкого (до 0,005 МПа);

- газораспределительные сети низкого давления.

Расположение объектов системы газоснабжения (газопроводы, ГРПШ) и их производительность (ГРПШ) ориентировочно определены схемой газоснабжения (см. карту-схему инженерной инфраструктуры). Диаметры газопроводов определяются гидравлическим расчетом на стадии разработки проектной документации.

При разработке отдельных проектов сетей низкого давления рекомендуется учитывать закольцовку с существующими и проектируемыми сетями соседних ГРПШ.

Для индивидуальной жилой застройки (частный сектор) предусмотрена поквартирная газификация. Для прочих зданий и сооружений предлагается замена существующих источников теплоснабжения на твердом топливе индивидуальными источниками теплоснабжения на газообразном топливе.

Использование природного газа предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

При полной газификации населенных пунктов сельсовета расчетный годовой расход газа (суммарная потребность) составит 2488 тыс. м3/год для с. Рассказиха, 447 тыс. м3/год – для п. Малая Речка, 834 тыс. м3/год – для п. Нижняя Петровка, максимальный часовой расход газа составит 1015 м3/ч для с. Рассказиха, 195 м3/ч – для п. Малая Речка, 357 м3/ч – для п. Нижняя Петровка.

Ориентировочный расчет потребности в газообразном топливе выполнен согласно СП 42-101-2003, СНиП 2.04.01, СНиП 2.04.05 и СНиП 2.04.07.

Расчетом не предусмотрен расход газа промышленными предприятиями на производственные нужды.

## 1.6 Мероприятия по охране окружающей среды

### 1.6.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предусматривается:

– внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятий, использование высококачественных видов топлива;

– оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

– вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

– создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» проектными решениями генерального плана предусмотрены санитарно-защитные зоны для объектов (табл. 7):

- производственной инфраструктуры;

- транспортной инфраструктуры;

- инженерной инфраструктуры;

- специального назначения.

Таблица 7

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов

| № п/п | Наименование объекта | Нормативный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| Объекты производственного и коммунального назначения |
| 1 | Технический участок ООО «Бобровский лесокомбинат» с. Рассказиха | V класс опасности 50 м |
| 2 | Территории размещения объектов производственного назначения не выше IV класса опасности (в том числе пилорам, выносимых за границы населенного пункта) с. Рассказиха | IV класс опасности 100м |
| 3 | Технический участок ООО «Бобровский лесокомбинат» п. Нижняя Петровка | V класс опасности 50 м |
| 4 | ИП Шеломенце п. Нижняя Петровка | IV класс опасности 100 м |
| 5 | Подсобное хозяйство (с содержанием животных до 50 голов) п. Нижняя Петровка | V класс опасности 50 м |
| 6 | Территория размещения объектов объектов производственного назначения не выше IV класса опасности | IV класс опасности 100 м |
| 7 | Территория размещения объектов объектов производственного назначения не выше V класса опасности | V класс опасности 50 м |
| Объекты специального назначения |
| 1 | Закрываемое кладбище с. Рассказиха | V класс опасности 50 м |
| 2 | Планируемое кладбище с. Рассказиха | V класс опасности 50 м |
| 3 | Сохраняемое кладбище п. Нижняя Петровка | V класс опасности 50 м |
| 4 | Сохраняемое кладбище п. Малая Речка | V класс опасности 50 м |
| 5 | Межпоселковый скотомогильник | I класс опасности 1000 м |
| 6 | Межпоселковый полигон ТКО | II класс опасности 500 м |
| 7 | Мусороперегрузочная станция | IV класс опасности 100 м |
| Объекты транспортной инфраструктуры |
| 1 | Автодорога IV технической категории С. Рассказиха, п. Малая Речка* | V класс опасности 50 м |
| 2 | АЗС | V класс опасности 50 м |
| 3 | СТО на 3 поста | V класс опасности 50 м |
| Объекты инженерной инфраструктуры |
| 1 | Канализационные очистные сооружения | 200 м |

* согласно п. 3.2.18 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края санитарный разрыв до жилой застройки  уменьшен до 25 м при устройстве шумозащитных полос.

До разработки и утверждения проектов санитарно-защитных зон применяются размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов, предусмотренные санитарными правилами и нормами.

Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания человека, разрешается проведение реконструкции или перепрофилирование производств при условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой концентрации (ПДК) при химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого уровня (ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом фона.

Генеральным планом предусмотрены территории для выноса производственных и коммунально-складских объектов, расположенных с нарушением санитарных норм.

В генеральном плане поселения в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» отражены санитарные разрывы от автомобильной дороги общего пользования IV категории. Расстояние от источника вредного воздействия до границы жилой застройки составляет 50 м.

Согласно п. 3.2.18 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края санитарный разрыв до жилой застройки  уменьшен до 25 м при устройстве шумозащитных полос.

Проектными решениями предусмотрено озеленение санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от объектов, оказывающих негативное влияние на жилую застройку:

– полосы озеленения шириной 10 м со стороны дороги регионального значения IV технической категории до жилой застройки (с. Рассказиха, п. Малая Речка);

– полосы озеленения шириной 10 м со стороны закрываемого кладбища с. Рассказиха;

– двух полос зеленых насаждений шириной 30 м каждая с разрывом 20 м в границах СЗЗ производственных объектов (п. Малая Речка);

– полосы зеленых насаждений шириной 10 м в границах СЗЗ производственных объектов (с. Рассказиха);

– двух полос зеленых насаждений шириной 10 м в границах СЗЗ производственных объектов (п. Малая Речка).

### 1.6.2 Мероприятия по охране источников питьевого водоснабжения

Проектом генерального плана предусматриваются и рекомендуются следующие мероприятия по охране источников питьевого водоснабжения:

– реконструкция и строительство новых инженерных сетей;

– организация и благоустройство зон санитарной охраны;

– разработка проекта зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

– разработка планов мероприятий по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

– усовершенствование системы сбора, отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

– организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Мероприятия по первому поясу:

– территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

– не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

– выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

– бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

– запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

### 1.6.3 Мероприятия по охране и восстановлению почв

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

– складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов.

В целях сохранения почв от загрязнения намечается проведение следующих мероприятий:

  - организация регулярной очистки территории села от жидких и твердых отходов, удаление жидких нечистот на очистные сооружения;

  - очистка всех сбросов, осуществляемых промышленными предприятиями и котельными;

  - сохранение верхнего питательного слоя почвы и рекультивация земель нарушенных при строительных работах и прокладке инженерных сетей;

  - выявление и ликвидация несанкционированных свалок, засоренных участков с последующей рекультивацией территории;

  - учет и статистическое наблюдение за нарушенными землями.

Для предотвращения вытаптывания необходимо регулирование выпаса сельскохозяйственных животных, недопущения сбоя пастбищ. Из всех антропогенных факторов выпас является наиболее сильным и масштабным. Превышение пастбищной нагрузки нередко приводит к пастбищной дигрессии.

Воздействие копыт на почву выражается в уплотнении ее верхнего слоя, а иногда и в деформации поверхности. Особенно часто уплотнение почвы проявляется в весенний период сразу после схода снега и во время затяжных дождей. Одним из шагов по оптимизации экологической ситуации должно явиться сокращение площади пастбищ в ряде участков лесопокрытой зоны.

### 1.6.4 Мероприятия по санитарной очистке территории

Предлагаются следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

1) Очистка сел от твердых коммунальных отходов.

Сбор твердых коммунальных отходов от многоквартирных жилых домов и общественных зданий по планово-регулярной системе в контейнеры. Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20, но не более 100 м, иметь ровное бетонное покрытие, и ограждены зелеными насаждениями.

Вывоз мусора будет осуществляться спецмашинами на усовершенствованный полигон коммунальных отходов. Уличный смет и строительный мусор будет использоваться на полигоне для создания изолирующего слоя.

2) Очистка не канализированных районов от жидких бытовых отходов.

Жидкие отходы из не канализированных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже одного раза в полгода. Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на очистные сооружения.

3) Уборка территорий населенных пунктов.

Проектом намечаются следующие мероприятия:

- уборка улиц и удаление уличного смета;

- полив зеленых насаждений;

- ремонт мусоросборных контейнеров;

- установка урн для мусора в общественных местах;

- озеленение и благоустройство производственных территорий.

Проектом предлагаются мероприятия по развитию объектов специального назначения:

– закрытие и рекультивация существующей территории свалки твердых коммунальных отходов, расположенной с нарушением нормативных требований на юге с. Рассказиха (0,64 га);

– строительство межпоселкового полигона твердых коммунальных отходов в южном направлении в 1,8 км от границы с. Рассказиха (1,27 га);

– строительство межпоселкового скотомогильника с захоронением в ямах в южном направлении в 2 км от границы с. Рассказиха (0,06 га);

– рекультивация существующей территории свалки твердых коммунальных отходов в п. Нижняя Петровка, расположенной с нарушением нормативных требований и строительство площадки перегрузки твердых коммунальных отходов (1,35 га);

– расширение территории существующих кладбищ в соответствии с нормативными требованиями на:

- 0,25 га (п. Нижняя Петровка);

- 0,09 га (п. Малая Речка);

– закрытие существующего кладбища в с. Рассказиха и строительство нового в северо-восточном направлении в 50 м от границы населенного пункта (1,08 га).

– строительство очистных сооружений южнее с. Рассказиха для обслуживания населения с. Рассказиха, п. Малая Речка и п. Нижняя Петровка.

### 1.6.5 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Проектируемые населенные пункты не имеют категории по ГО, находятся в сельской местности и расположены вдали от категорированных объектов.

Причинами чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера может быть:

- землетрясение;

- пожар;

- наводнение;

- аварии на инженерных сетях.

Для предупреждения и минимализации последствий сейсмического воздействия все сооружения и здания проектируются с учетом сейсмики в соответствии с действующими строительными нормами.

Противопожарные мероприятия учитывают все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода устанавливаются пожарные гидранты. Хранение противопожарного запаса в резервуарах. Для возможного забора воды из поверхностных источников устраиваются съезды, обеспечивающие беспрепятственный подъезд к реке.

Противопаводковые мероприятия предполагают строительство противопаводковых дамб общей протяженностью 6,34 км согласно разработанной проектной документации.

По инженерной подготовке территории для строительства рекомендуется:

– проведение мероприятий, устраняющих просадочные явления, согласно СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;

– закладка фундаментов ниже расчетной глубины промерзания грунтов и гидроизоляция фундаментов (нормативная глубина промерзания суглинка равна 1,9 м);

– использование дренажа в борьбе с заболачиванием;

– планировка территории для организации сбора и отвода атмосферных осадков и талых вод;

– использование свайных фундаментов.

### 1.6.6 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

На территории сельсовета располагаются 19 памятников археологии и 2 памятника истории.

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия:

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

– обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

– предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

– проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

– применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

– обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

– обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

– иные требований, установленных законодательством.

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки).

Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Алтайского края – управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

– разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

– включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

– согласование проектирования и проведения работ с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

– приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

– информирование об обнаруженном объекте управления Алтайского края по культуре и архивному делу;

– возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управления Алтайского края по культуре и архивному делу, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

8. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

Принимая во внимание наличие объектов археологического наследия на территории с. Рассказиха необходимо применение дополнительных мер по обеспечению их сохранности:

1. Согласование с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу всех землеустроительных земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территорий объектов археологического наследия.

2. Согласование с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу всех отводов подлежащих хозяйственному освоению земельных участков на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территорий объектов археологического наследия.

3. Немедленное информирование управления Алтайского края по культуре и архивному делу об обнаружении древних захоронений и предметов.

## 1.7 Ограничения градостроительного развития территории муниципального образования в соответствии со Схемой территориального планирования Алтайского края

В соответствии со Схемой территориального планирования (СТП) Алтайского края Рассказихинский сельсовет в составе Первомайского района относится к Барнаульскому планировочному району первого уровня, имеющему определенные ограничения развития территории. Данные о предлагаемых СТП режимах использования территории представлены в таблице 8.

Таблица 8

Режимы использования территории (градостроительные ограничения)

| Режимы | Зоны и объекты градостроительных ограничений федерального и краевого уровней |
| --- | --- |
| Режим строгой регламентации |
| Строгая регламентация видов средопользования, не связанного с главным функциональным назначением территории, угрожающих сохранности и снижающих потенциал основного ресурса территории | – территории с максимальной концентрацией охотничье-промысловых животных – существующие и перспективные рекреационные зоны – водоохранные зоны рек – крупные месторождения полезных ископаемых |
| Режим предупреждения, контроля и ограничения отдельных видов деятельности |
| Ограничения нового строительства, особенно объектов высоких классов санитарной вредности, соблюдение установленных правил охраны природной среды, ареалов сосредоточения памятников археологии | – ареалы сосредоточения памятников археологии – пожароопасная зона |

1.8 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития сельсовета:

– подготовка плана мероприятий по реализации генерального плана сельсовета;

– подготовка проекта правил землепользования и застройки;

– подготовка проектов детальной планировки жилых кварталов.

2 Технико-экономические показатели проекта

Таблица 9

Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего по сельсовету | Село Рассказиха | Поселок Нижняя Петровка | Поселок Малая Речка | Всего по сельсовету | Село Рассказиха | Поселок Нижняя Петровка | Поселок Малая Речка |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |
| 1. | Общая площадь МО Рассказихинский сельсовет | га | 31582,764* |  |  |  | 31582,764* |  |  |  |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 3395,2702* |  |  |  | 3400,66* |  |  |  |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 262,2446*/ 325,687** | 157,2446*/ 204,12** | 88,0*/ 96,997** | 17,00*/ 24,57** | 324,3202*/ 389,007** | 219,3202*/ 267,44** | 88,00*/ 96,997** | 17,00*/ 24,57** |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | га | 52,1484* |  |  |  | 55,8308* |  |  |  |
| 1.4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 1,0* |  |  |  | -0,58* |  |  |  |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га | 26433,0* |  |  |  | 26433,0* |  |  |  |
| 1.6 | Земли запаса | га | 1439,1008* |  |  |  | 1368,1408* |  |  |  |
| 2 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ | га | 325,687 | 204,12 | 96,997 | 24,57 | 389,007 | 267,44 | 96,997 | 24,57 |
| 2.1 | - жилой застройки | га | 146,91 | 105,42 | 30,46 | 11,03 | 202,41 | 147,49 | 37,99 | 16,93 |
| 2.2 | - общественно-деловой застройки | га | 3,41 | 1,94 | 1,47 | - | 7,925 | 4,395 | 2,73 | 0,8 |
| 2.3 | - производственного и коммунально-складского назначения | га | 4,75 | 0,58 | 3,0 | 1,17 | 3,02 | 1,22 | 1,80 | - |
| 2.4 | - инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 35,93 | 27,52 | 7,10 | 1,31 | 87,03 | 65,7 | 17,30 | 4,03 |
| 2.5 | - рекреационного назначения | га | 0,98 | - | 0,98 | - | 19,505 | 8,875 | 10,4 | 0,23 |
| 2.6 | - специального назначения | га | 0,74 | - | 0,74 | - | 0,99 | - | 0,99 | - |
| 2.6 | - сельскохозяйственного использования | га | 132,967 | 68,66 | 53,247 | 11,06 | 68,127 | 39,76 | 25,787 | 2,58 |
| 3 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1000 | 725 | 250 | 25/28/ 60*** | 1207 | 740 | 285 | 182 |
|  |  | % роста от сущ. числ. населения | - | - | - | - | 76,9 | 62,7 | 36,4 | 106,8 |
| 3.2 | Плотность населения на территории жилой застройки | чел./га | 5,7 | 5,2 | 8,2 | 3,0**** | 5,6 | 5,0 | 7,5 | 7,6 |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 4.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел. | 12,8 | 13,1 | 11,1 | 19,3**** | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 4.2 | Общая площадь жилищного фонда | м2 | 9948,7 | 6591,9 | 2786,8 | 570 | 36210 | 22200 | 8550 | 5460 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 5.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | мест | - | - | - | - | 65 | 40 | 15 | 10 |
| 5.1.2 | Общеобразовательная школа | объект | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | мест | - | - | - | - | 140 | 80 | 40 | 20 |
|  | Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Центр детского творчества | объект | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
|  |  | мест | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - |
| 5.2 | Объекты здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | ФАП | объект | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 5.2.2 | Выдвижной пункт скорой медицинской помощи | автомобиль | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 5.2.3 | Аптека | объект | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 5.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Крытые спортивные сооружения | объект | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | м2 | - | - | - | - | 115 | 60 | 25 | 30 |
| 5.3.3 | Плоскостные спортивные сооружения | объект | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | га | - | - | - | - | 1,8 | 0,7 | 0,4 | 0,7 |
| 5.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Дома культуры, клубы, кинозалы, универсальные залы и т.д. | объект | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | мест | 50 | - | 50 | - | 300 | 250 | 50 | - |
|  |  | кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 5.4.3 | Библиотека | объект | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - |
|  |  | тыс. экземп/мест | 21/40 | 12/20 | 9/20 | - | 21/40 | 12/20 | 9/20 | - |
| 5.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Магазины | объект | 9 | 8 | 1 | - | 13 | 8 | 4 | 1 |
|  |  | м2 торговой площади | 222 | 180 | 42 | - | 392 | 237 | 100 | 55 |
| 5.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Предприятия общественного питания | объект | 1 | 1 | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | мест | 25 | 25 | - | - | 60 | 35 | 15 | 10 |
| 5.7 | Организации и учреждения управления- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.2 | Сельская администрация | объект | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |  |
| 5.8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1 | Гостиница | объект | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
|  |  | мест | - | - | - | - | 8 | 5 | - | 3 |
| 5.8.2 | Баня | объект | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
|  |  | мест |  | - | - | - | 5 | 5 | - | - |
| 5.8.3 | Прачечная | объект | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
|  |  | кг/смену | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - |
| 5.8.4 | Химчистка | объект | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
|  |  | кг/смену | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 5.8.5 | Комплексный приемный пункт | объект | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
| 5.8.6 | Пожарное депо | автомобиль | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
| 5.9 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.1 | Предприятие бытового обслуживания | объект | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
|  |  | Раб. место | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
| 5.10 | Объекты кредитно-финансового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.1 | Отделение сбербанка | объект | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - |
| 5.10.2 | Отделение связи | объект | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - |
| 5.10.3 | Опорный пункт правопорядка | объект | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
| 5.12 | Религиозно-культовые объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12.1 | Часовня | объект | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 6.1 | Протяженность главных улиц | км | 14,92 | 12,07 | 0,84 | 0,38 | 15,32 | 14,10 | 0,84 | 0,38 |
| 6.2 | Протяженность основных улиц | км |  | 8,30 | 4,75 | 2,52 | 19,13 | 10,92 | 4,75 | 2,82 |
| 6.3 | Протяженность жилых улиц | км | 15,57 | 3,71 | 0,52 | - | 6,50 | 4,22 | 1,97 | - |
| 6.4 | Протяженность проездов | км | 0,89 | 0,76 | 0,13 | - | 1,67 | 1,0 | 0,42 | - |
| 6.5 | Протяженность пешеходных улиц | км | 0,68 | 0,33 | 0,35 | - | 1,44 | 0,74 | 0,35 | 0,35 |
| 6.6 | Протяженность дорожной сети | км | 1,43 | 0,44 | 0,41 | 0,58 | 1,05 | 0,44 | 0,61 | 0,58 |
| 6.7 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 37,72 | 25,61 | 7,00 | 3,48 | 45,20 | 31,45 | 8,94 | 4,13 |
|  | в том числе с усовершенствованным покрытием | км | - | - | - | - | 45,20 | 31,45 | 8,94 | 4,13 |
| 6.8 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей | 89 | 73 | 16 | – | 443 | 273 | 104 | 66 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление | тыс. м3/год | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 74,26 | 40,36 | 19,3 | 14,6 |
| 7.1.2 | Протяженность сетей | км | – | – | 0,42 | – | 29,62 | 20,2 | 6,82 | 2,6 |
| 7.1.3 | Водонапорные башни | объект | 1 | – | 1 | – | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 7.2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Объем сточных вод | тыс. м3/год | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 19,5 | 7,6 | 5,5 | 6,4 |
| 7.2.2 | Протяженность сетей | км | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.2.3 | Сооружения очистки сточных вод | объект | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 7.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Протяженность сетей 10 кВ | км | 33,1 |  |  |  | 35,4 |  |  |  |
| 7.3.2 | Годовое потребление на одного жителя | кВт.час | 1722,7 |  |  |  | 1155 |  |  |  |
| 8 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |
| 8.1 | Полигон твердых коммунальных отходов | объект | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
|  |  | га | 2,00 | 0,65 | 1,35 | - | 1,27 | 1,27 | - | - |
| 8.2 | Скотомогильник с захоронениями в ямах | объект | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
|  |  | га | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | - | - |
| 8.3 | Кладбище | объект | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | га | 4,26 | 3,12 | 0,74 | 0,40 |  | 1,08 | 0,99 | 0,49 |
| 8.4 | Кладбище (закрываемое) | объект | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
|  |  | га | - | - | - | - | 3,12 | 3,12 | - | - |
| 8.5 | Мусороперегрузочная станция | объект | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
|  |  | га | - | - | - | - | 1,3 | - | 1,3 | - |

*          - площадь территории по форме 22-1 и 22-2 на 1.01.2011 г

**        - площадь территории по графике

***     - численность зарегистрированного населения/численность фактически проживающего населения/ численность населения на отмежеванных земельных участках

****  - без учета населения на отмежеванных земельных участках

3 Перечень мероприятий по реализации генерального плана

Таблица 10

Перечень мероприятий по реализации генерального плана МО Рассказихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края

| № п/п | Наименование объекта | Место размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Разработка градостроительной документации |
| 1.1 | Выполнение землеустроительных работ по формированию земельных участков для перевода из одной категории земель в другую | Рассказихинский сельсовет | 90,7419 га | разработка проектной документации | расчетный срок |
| 1.2 | Разработка правил землепользования и застройки | с. Рассказиха | 267,44 га | разработка проектной документации | 1 очередь строительства |
|  |  | п. Нижняя Петровка | 96,997 га |  |  |
|  |  | п. Малая Речка | 24,57 га |  |  |
| 1.3 | Разработка проектов планировки и застройки территории | с. Рассказиха | 25,000 га | разработка проектной документации | 1 очередь строительства. |
|  |  | п. Малая Речка | 24,57 га |  |  |
| 1.4 | Разработка проектов рекультивации территории с последующим получением санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии всех требуемых показателей территории, подвергшейся рекультивации намечаемой хозяйственной или иной деятельности санитарному законодательству | территории свалки твердых коммунальных отходов | с. Рассказиха | 0,65 га | разработка проектной документации | 1 очередь строительства |
|  |  | недействующих производственных территорий (КФХ с содержанием гусей) | с. Рассказиха | 3,3 га |  |  |
|  |  | освобождаемых территорий после выноса производственных предприятий | с. Рассказиха | 0,40 га |  |  |
|  |  |  | п. Нижняя Петровка | 0,10 га |  |  |
|  |  |  | п. Малая Речка | 1,17 га |  |  |
| 2 Социальная сфера |
| С. Рассказиха |
| 2.1 | Детский сад | общественный центр села | 20 мест | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
| 2.2 | Средняя школа | общественный центр села | 85 мест | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
| 2.3 | Здание административно-общественного центра в составе: администрация сельсовета, отделение связи, отделение банка, опорный пункт правопорядка | общественный центр села | 5 мест 1 опер. место 1 опер. место 8 кв. м | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
| 2.4 | Здание культурно-оздоровительного центра в составе: Дом культуры; библиотека; спортивно-тренажерный зал; центр детского творчества; магазин; предприятие бытового обслуживания; интернет-кафе | общественный центр села | 250 кв.м 12 тыс. экз./20мест 60 кв. м 30 мест 60 кв. м 3 раб. места 10 мест | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
| 2.5 | ФАП с выдвижным пунктом скорой помощи и аптечным пунктом | общественный центр села | 1 автомобиль | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
| 2.6 | Гостиница с сауной | ул. Интернациональная (пешеходная зона) | 5 мест 5 мест | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
| 2.7 | Минипрачечная | В районе технического участка ГКУ «Бобровский лесхоз» | 15 кг/смену | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
| 2.8 | Минихимчистка |  | 1 кг/смену |  |  |
| 2.9 | Стадион | общественный центр села | 0,7 га | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
| 2.10 | Пожарное депо | В районе технического участка ГКУ «Бобровский лесхоз» | 1 автомобиль | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
| 2.11 | Часовня | Район закрываемого кладбища | 40 кв. м | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
| п. Нижняя Петровка |
| 2.12 | Малокомплектное дошкольное учреждение | общественный центр села | 15 мест | реконструкция | 1 очередь строительства |
| 2.13 | Сельский клуб с тренажерным залом | общественный центр села | 50 мест 25 кв.м | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
| 2.14 | Здание многофункционального назначения в составе: отделение связи; отделение банка; магазин; Кафе КПП предприятие бытового значения | общественный центр села | 1 операц. касса 1 операц. касса 40 м2 торг.пл. 15 мест 8 кв. м 2 раб. места | реконструкция | расчетный срок |
| 2.15 | ФАП с аптечным пунктом | общественный центр села | 30 посещений | реконструкция | 1 очередь строительства |
| 2.16 | Магазин (3 шт) | Территория поселка | 20 кв. м | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
| 2.17 | Плоскостные спортивные сооружения | Ул. Гвардейская Ул. Хохловка Ул. Нагорная | 0,4 га | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
| 2.18 | Пожарное депо | В районе технического участка ГКУ «Бобровский лесхоз» | 1 автомобиль | реконструкция | расчетный срок |
| п. Малая Речка |
| 2.19 | Малокомплектное дошкольное учреждение с начальной школой |  | 10мест 20 мест | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
| 2.20 | Здание общественного центра в составе: помещение для политико-воспитательной, культурно-массовой и досуговой деятельности; спортивно-тренажерный зал; магазин; кафе; гостиница КПП | общественный центр села | 40 кв.м 30 кв.м 55 м2 торг.пл. 10 мест 3 места 8 кв.м | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
| 2.21 | ФАП | общественный центр села | 20 посещ. | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
| 2.22 | Плоскостные спортивные сооружения | район планируемых рекреационных объектов | 0,7 га | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
| 2.23 | Пожарное депо | Район планируемых объектов производственного назначения | 1 автомобиль | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
| 3 Жилая сфера |
| 3.1 | Индивидуальные жилые дома | с. Рассказиха | 172 шт | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
|  |  | п. Нижняя Петровка | 33 шт |  |  |
|  |  | п. Малая Речка | 47 шт |  |  |
| 4 Производственная сфера |
| 4.1 | Территории размещения объектов производственного назначения не выше IV класса опасности (в том числе пилорамы, выносимые за пределы населенного пункта) | с. Рассказиха, к югу от селитебной территории. | 3,79 га | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
| 4.2 | Территории размещения объектов производственного назначения не выше IV класса опасности | п. Малая Речка, к востоку от селитебной территории. | 4,04 га | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
| 5 Строительство объектов туристско-рекреационного назначения |
| 5.1 | Сквер | с. Рассказиха | 1,2 га | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
|  |  | п. Нижняя Петровка | 0,43 га |  |  |
| 5.2 | Парк | с. Рассказиха | 2,60 га | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
|  |  | п. Нижняя Петровка | 1,10 га |  |  |
|  |  | п. Малая речка | 1,16 га |  |  |
| 5.3 | Бульвар, аллея | с. Рассказиха | 0,56 га | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
|  |  | п. Нижняя Петровка | 0,08 га |  |  |
|  |  | п. Малая речка | 0,60 га |  |  |
| 5.4 | Зеленые насаждения общего пользования с устройством детских площадок и зон тихого отдыха | с. Рассказиха | 0,36 га |  |  |
|  |  | п. Нижняя Петровка | 0,11 га |  |  |
| 5.5 | Культурно-энтографический центр семейного отдыха «Святозар» | с. Рассказиха | 4,00 га | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
| 5.6 | Объект сельского туризма на базе КФХ восстановлением существующего водоема | с. Рассказиха | 3,11 га | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
| 5.7 | Реконструкция недействующих объектов рекреационного назначения | с. Рассказиха | 1,52 га | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
| 6 Транспортная инфраструктура |
| 6.1 | Дорога внутрихозяйственного назначения до объектов специального назначения межпоселкового значения: полигона твердых коммунальных отходов, скотомогильника. | МО Рассказихинский сельсовет | 2,33 км | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
| 6.2 | Улично-дорожная сеть (в границах населенных пунктов) | с. Рассказиха | 4,85 км | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
|  |  | п. Нижняя Петровка | 1,97 км |  |  |
|  |  | п. Малая Речка | 0,65 км |  |  |
| 6.3 | Подъезд к территории планируемого территориям производственного назначения | с. Рассказиха | 0,60 км | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
| 6.4 | Подъезд к территории планируемого кладбища | с. Рассказиха | 0,06 км | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
| 6.5 | Существующий подъезд к садоводству «Бытовик» | с. Рассказиха | 1,14 км | реконструкция | расчетный срок |
| 6.6 | Подъезд к кладбищу | п. Малая Речка | 0,08 км | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
| 6.7 | СТО | с. Рассказиха | 3 поста | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
| 6.8 | Павильон для временного пребывания пассажиров | с. Рассказиха | 25 кв.м | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
|  |  | п. Нижняя Петровка | 12 кв.м |  |  |
|  |  | п. Малая Речка | 12 кв.м |  |  |
| 6.9 | Гаражи ведомственной принадлежности | с. Рассказиха | 0,5 га | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
| 6.10 | Автодорожный мост | Подъезд к сад-ву «Бытовик» с. Рассказиха | 50 м | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
|  |  | Река Сухая с. Рассказиха | 25 м |  |  |
| 6.11 | Пешеходный мост | Район спортивной зоны р. Петровка п. Нижняя Петровка | 25 м | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
|  |  | р. Петровка п. Нижняя Петровка | 15 м |  |  |
| 6.12 | Дамба | п. Малая Речка | 50 м | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
| 7 Инженерная инфраструктура |
| 7.1 | Межпоселковый газопровод | Территория сельсовета | 21,5 км | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
| 7.2 | Газораспределительные сети | с. Рассказиха | 3,1 км | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
|  |  | п. Малая Речка | 0,3 км |  |  |
|  |  | п. Нижняя Петровка | 1,5 км |  |  |
| 7.3 | Водопроводные сети | с. Рассказиха | 20,2 км | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
|  |  | п. Малая Речка | 2,6 км |  |  |
|  |  | п. Нижняя Петровка | 6,0 км |  |  |
| 7.3 | Скважины | с. Рассказиха | 2шт (138м3/сут) | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
|  |  | п. Малая Речка | 1шт (47м3/сут) |  |  |
|  |  | п. Нижняя Петровка | 2шт (55м3/сут ) |  |  |
| 7.3 | Водонапорные башни | с. Рассказиха | 2шт (75 и 60м3) | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
|  |  | п. Малая Речка | 1шт (60м3) |  |  |
|  |  | п. Нижняя Петровка | 2шт (60 и 60м3) |  |  |
| 7.3 | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ | с. Рассказиха | 7шт (100-160кВ) | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
|  |  | п. Малая Речка | 3шт (100-160кВ) |  |  |
|  |  | п. Нижняя Петровка | 2шт (100-160кВ) |  |  |
| 7.4 | Линии электропередач 10 и 0,4 кВ | По сельсовету | 5 км | Реконструкция | расчетный срок |
|  |  |  | 2,3 км | Разработка проектной документации, строительство | расчетный срок |
| 7.5 | Канализационные очистные сооружения | Южнее с. Рассказиха | 65 м3/сут | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
| 8 Охрана окружающей среды |
| 8.1 | Межпоселковый скотомогильник с захоронением в ямах | В 2 км к югу от границы с. Рассказиха | 0,06 га | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
| 8.2 | Межпоселковый полигон ТКО | В 1,8 км к югу от границы с. Рассказиха | 1,27 га | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
| 8.3 | Кладбище (расширение) | с. Рассказиха | 1,08 га | Строительство | 1 очередь строительства |
|  |  | п. Нижняя Петровка | 0,25 га | Строительство |  |
|  |  | п. Малая Речка | 0,09 га | Строительство |  |
| 8.4 | Площадка перегрузки твердых коммунальных отходов | п. Нижняя Петровка | 1,3 га | Строительство | 1 очередь строительства |
| 8.5 | Свалка ТКО | п. Нижняя Петровка | 1,35 га | Рекультивация | расчетный срок |
| 8.6 | Свалка ТКО | с. Рассказиха | 0,64 га | Рекультивация | расчетный срок |
| 8.7 | Кладбище | с. Рассказиха | 1,08 га | Закрытие | расчетный срок |
| 9 Инженерная подготовка территории |
| 9.1 | Противопаводковые дамбы | с. Рассказиха | 4,0 км | Разработка проектной документации, строительство | 1 очередь строительства |
|  |  | п. Малая Речка | 2,34 км |  |  |