Приложение к решению

Совета депутатов Рассказихинского сельсовета

Первомайского района Алтайского края

от 26.12.2017 № 30

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАССКАЗИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА 2018-2032 ГОДЫ»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Паспорт муниципальной программы«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края на 2018 – 2032 годы»	4

1.1.	Общие положения	7

1.2. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития коммунальной инфраструктуры	12

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАССКАЗИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА (электроснабжения, теплоснабжения, Водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, сбора и утилизации ТБО).	15

2.1. Электроснабжение	15

2.2. Теплоснабжение	21

2.3. Водоснабжение и водоотведение	21

2.4. Газоснабжение	22

2.5. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов	22

3. Перспективы развития муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района и прогноз на коммунальные ресурсы.	24

3.1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами	24

3.2. Описание социально-экономического состояния поселения и градостроительного развития	25

3.3. Динамика численности населения, демография, рынок труда и занятости	27

Современная организация территории	30

3.4. Динамика жилой застройки, площадей бюджетных организаций, административно коммерческих зданий, прогнозируемые изменения в промышленности на весь период разработки программы	33

3.5. Производственная сфера	35

3.6. Сельское хозяйство	36

3.7. Транспортная инфраструктура	36

3.8. Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов	37

4. целевые показателиспросаразвития системы развития коммунальной инфраструктуры	40

4.1. Показатели спроса на коммунальные ресурсы	40

4.2. Электроснабжение	40

4.3. Теплоснабжение	48

4.5. Водоотведение	50

4.6. Газоснабжение	51

4.7. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов	52

4.8. Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры	53

4.9. Сроки и этапы реализации программы	57

5. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры, Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры	57

5.1. Общие положения	57

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,  строительству, реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры необходимых для реализации муниципальной программы муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края	60

6.1. Общие сведения	60

6.2. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,  строительству, реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры необходимых для реализации муниципальной программы муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края	61

6.3. Сводные финансовые затраты по направлениям целевой программы	74

7. Оценка эффективности Программы мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края	76

7.1 Оценка ожидаемых результатов реализации Программы	76

7.2. Целевые индикаторы для проведения мониторинга реализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры	78

8. Механизм реализации Программы, контроль за ходом ее выполнения и механизм обновления Программы	90

8.1. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения	90

8.2. Мониторинг и корректировка программы	91

9. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы	93

9.1. Риски реализации программы	93

9.2. Методика оценки эффективности муниципальной программы	94

# Паспорт муниципальной программы«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края на 2018 – 2032 годы»

| Наименование Программы: | Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района (далее – МО) на 2018 – 2032 годы (далее – «Программа»). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | – Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года; – Федеральный закон от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; – Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; – Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; – Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; – Концепция Федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2023 годы», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 02.02.2010 №102-p; – Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; – Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; – Региональные нормативы градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденные постановлением Администрации Алтайского края от 12.08.2015 № 129; – Генеральный план муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края, утвержденный Совета депутатов Рассказихинского сельсовета Первомайского района от 08.12.2014 № 43. |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края |
| Местонахождение заказчика | Алтайский край, Первомайский р-он, ст. Рассказиха, ул. Гуляева-Сусанина, д. 48 |
| Разработчик программы | ООО «Компания Земпроект» |
| Местонахождение разработчика | Алтайский край г. Барнаул, ул. Лазурная, д. 35 |
| Цели и задачи Программы: | Основной целью развития Программы является: – обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; – повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. Задачи Программы: 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. Перспективное планирование развития систем; 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы: | Технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры, включая показатели безопасности, качество эффективности и эффективности коммунального обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры: | 1. В сфере электроснабжения: – реконструкция сетей ВЛ-10кВ; – строительство проектируемых сетей ВЛ-10кВ; – установка проектируемых однотрансформаторных КТП-10/0,4кВ: с. Рассказиха -7шт (100-160кВ, п. Малая Речка - 3шт (100-160кВ), п. Нижняя Петровка 2шт (100-160кВ). 2. В сфере водоснабжения: – строительство сетей магистральных водопроводов: с. Рассказиха - 20,2 км, п. Малая Речка - 2,6 км, п. Нижняя Петровка - 6,0 км; – строительство скважин: с. Рассказиха -2шт (138м3/сут), п. Малая Речка - 1шт (47м3/сут), п. Нижняя Петровка - 2шт (55м3/сут ); – строительство двух водонапорных башен: с. Рассказиха -2шт (75 и 60м3), п. Малая Речка - 1шт (60м3), п. Нижняя Петровка - 2шт (60 и 60м3). 4. В сфере водоотведения: – строительство очистных сооружений южнее с. Рассказиха, 65 м3/сут; 4. В сфере газоснабжения: – строительство межпоселкового газопровода, территория сельсовета, 21,5 км; – строительство газораспределительных сетей: с. Рассказиха -3,1 км, п. Малая Речка - 0,3 км, п. Нижняя Петровка - 1,5 км. 5. Организация сбора и утилизация твердых бытовых отходов: – строительство межпоселкового полигона, в 1 км к югу от границы с. Рассказиха, 1,27 га; – строительство площадки перегрузки твердых бытовых отходов, п. Нижняя Петровка, 1,35 га;– строительство скотомогильника (ст. Тягун, 0,06 га); – строительство скотомогильника в 1 км к югу от границы с. Рассказиха, 0,06 га; – строительство кладбищ: с. Рассказиха - 1,08 га, п. Малая Речка - 0,25 га, п. Нижняя Петровка - 0,09 га. 6. Строительство противопаводковых дамб: с. Рассказиха - 4,0 км, п. Малая Речка - 2,34 км. |
| Сроки и этапы реализации Программы: | Программа разрабатывается на срок действия генерального плана 2018-20322 годы: – 1 этап до 2022; – 2 этап до2032. |
| Исполнители основных мероприятий | – Администрация Рассказихинский сельсовет Первомайского района; – Ответственные бюджетные организации. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общая потребность финансового обеспечения Программы (млн.рублей) |
|  | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2032 | Всего |
|  | Из местного бюджета |  |  |  | 1,8 |  |  | 1,8 |
|  | Из местного и внебюджетных источников |  |  |  |  | 1,6 | 5,5 | 7,1 |
|  | Из краевого, местного бюджета |  |  | 0,6 | 1,3 | 3,05 | 17,55 | 22,5 |
|  | Из краевого бюджета |  |  | 3,9 | 0,7 |  |  | 4,6 |
|  | Из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  | 0,4 | 1,5 | 1,9 | 30 | 33,8 |
|  | Из федерального, краевого, местного бюджета |  |  | 19,1 | 2,6 | 20,2 | 12,9 | 65,4 |
|  | Из федерального, краевого и внебюджетных источников, |  |  |  | 30,2 | 31,1 | 11,31 | 72,61 |
|  | Из внебюджетных источников | 0,2 | 1 | 5,6 | 5 | 5,25 | 5,9 | 22,95 |
|  | Всего | 0,2 | 1 | 29,6 | 43,1 | 63,1 | 93,76 | 230,76 |
|  | Объемы средств, выделяемых на реализацию Программы, подлежит ежегодному уточнению. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: | Результаты программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Фрунзенского сельского поселения на 2018 - 2032 гг. определяются с помощью целевых индикаторов. Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экологической ситуации в сельском поселении за счѐт: 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение потерь коммунальных ресурсов. 2. Социальные результаты: – повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг; – снижение себестоимости коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития района; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса. |
| Контроль за исполнением Программы, мониторинг | Мониторинг и контроль за реализацией Программы осуществляется: - администрацией муниципального образования Первомайский район; - администрацией муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района. |

## Общие положения

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффективной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных сельских поселений.

На основании утвержденной Программы орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения.

Утвержденная Программа является документом, на основании которого органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства (объекты производственного назначения – головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

Программа является важнейшим элементом многоуровневой системы стратегического планирования в муниципальном образовании Рассказихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края, в основу, которой положены современные управленческие механизмы реализации, системная и последовательная модернизация муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края (рис. 1).

Программа систем коммунального развития Алтайского края

Программа систем коммунального развития муниципального образования Первомайского района

Программа систем коммунального развития муниципального образования Рассказихинский сельсовет

Рис. № 1 Система взаимосвязи программ систем коммунального развития

Настоящая Программа представляет собой управленческий документ проблемно-ориентированного характера, целью которого является определение приоритетных направлений деятельности администрации муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края по реализации целей стратегии систем коммунального развития муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края на период 2018-2022 годы и на перспективу до 2032 года. Программа учитывает особенности текущего периода развития систем коммунального развития в муниципальном образовании Рассказихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края в целом.

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Рассказихинский сельсовет, в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, спроса систем коммунальной инфраструктуры и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Рассказихинский сельсовет. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования Рассказихинский сельсовет и в полной мере соответствует государственной политике реформирования развития систем коммунальной инфраструктуры Российской Федерации.

Логика разработки Программы базируется на необходимости достижения целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования Рассказихинский сельсовет, которые одновременно являются индикаторами выполнения производственных и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейные и местный бюджет, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг для потребителей сельского поселения. Коммунальные системы являются масштабными и капиталоемкими хозяйственными сферами. Отсюда достижение существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени затруднительно. В виду этого Программа рассматривается на длительном временном интервале – до 2032 года и подразумевает двухэтапную процедуру реализации в соответствии со сроками, обозначенными в генеральном плане развития муниципального образования и в схеме территориального планирования муниципального образования.

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры местного значения

Программа направлена на обеспечение:

а) надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами;

в) снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры;

г) безопасности, качества и эффективности систем коммунального обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

д) доступности систем и объектов коммунальной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

е) развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения;

ж) развитие систем коммунальной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью;

з) модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий;

и) разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса;

к) привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории муниципального образования Рассказихинский сельсовет.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Рассказихинский сельсовет на 2018-2022 годы и на период до 2032 года направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Цель разработки программы:

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Рассказихинский сельсовет, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения.

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Рассказихинский сельсовет на перспективный период до 2032 года являются:

– обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-, водоснабжению, водоотведению и сбора и утилизации отходов ТБО на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

– приведение коммунальной инфраструктуры сельского поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения:

– повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Задачи разработки программы совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования Рассказихинский сельсовет являются:

– инженерно-техническая оптимизации коммунальных систем;

– взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

– обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

– повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

– совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

– совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

– повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

– обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Рассказихинского сельсовета как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (краевыми, муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории муниципального образования Рассказихинский сельсовет.

## 1.2. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития коммунальной инфраструктуры

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004                       № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210 - ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83                               «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- Федеральный закон от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

8.	Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306                             «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

9.	Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

10.	Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 № 761                                 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

11.	Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 № 541                               «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг»;

12.	Постановление Правительства РФ от 21.05.2005 № 315                               «Об утверждении типового договора социального найма жилого помещения»;

13.	Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 №25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»;

14.	Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»;

15.	Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502                                 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

16.	Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

17.	Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145 - ФЗ (ред. от 27.06.2011г.):

Согласно ч.3 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, по каждой долгосрочной целевой программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения и критерии указанной оценки устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования.

По результатам указанной оценки Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта закона (решения) о бюджете в законодательный (представительный) орган может быть принято решение, о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ государственных (муниципальных) контрактов в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

18. Региональные нормативы градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденные постановлением Администрации Алтайского края от 12.08.2015 № 129;

19. Генеральный план муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края, утвержденный Совета депутатов Рассказихинского сельсовета Первомайского района от 08.12.2014 № 43.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года (в ред. от 15.02.2016 г.), а также п. 8 статьи 8 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в ред. 30.12.2015 г.), разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации входит в состав полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с п. 23 статьи 1 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения - документ, устанавливающий перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов поселения, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.

# 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАССКАЗИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА (электроснабжения, теплоснабжения, Водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, сбора и утилизации ТБО).

## 2.1. Электроснабжение

Анализ существующего состояния системы электроснабжения                               МО Рассказихинский сельсовет произведен на основании:

- материалов инженерно-геологических изысканий по геологическому строению и рельефу местности;

- реестра объектов производственной и социальной сферы населенных пунктов МО Рассказихинский сельсовет;

- характеристики жилищного фонда МО Рассказихинский сельсовет;

- схемы электроснабжения МО Рассказихинский сельсовет;

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей.

Климатические условия

На основании карт климатического районирования по гололеду и ветру с повторяемостью 1 раз в 10 лет, с учетом сравнения с показателями повторяемости 1 раз в 25 лет, в соответствии с ПУЭ, гл.2.5. для территории МО Рассказихинский сельсовет приняты следующие климатические условия:

- район по гололеду - III;

- нормативная толщина стенки гололеда - 20мм;

- район по ветру - III;

- нормативное ветровое давление - 650Па;

- скорость ветра - 32м/с;

- число грозовых часов в году - от 40 до 60.

Сейсмичность территории - 6 баллов.

Рельеф местности в районе МО Рассказихинский сельсовет представляет собой холмисто-увалистую поверхность, расчлененную оврагами.

Грунты – пески, галечники с удельным эквивалентным сопротивлением растеканию электрического тока рср.=1000 Ом*м, реже супеси (рср.=300 Ом*м) и суглинки (рср.=100 Ом*м).

Характеристика объектов электроснабжения

Потребители электрической энергии с. Рассказиха, п. Нижняя Петровка, п. Малая Речка относятся, в основном, к электроприемникам II и III категорий обеспечения надежности электроснабжения. Требования ПУЭ и отраслевых нормативных документов к надежности электроснабжения потребителей II категории в ряде случаев не выполнены, отсутствует резервное питание.

Учет отпускаемой электроэнергии предусмотрен на вводах в здания и сооружения.

Электропотребление в жилом секторе складывается из электропотребления приборами освещения и электробытовыми машинами и приборами (стиральная машина с подогревом, пылесос, телевизор, магнитофон и др.); количество проживающих в жилом доме составляет 1–3 человека.

Электропотребление в сфере культурно-бытового обслуживания складывается из электропотребления осветительными приборами, электроприемниками, подключаемым к розеткам, тепловым и вентиляционным оборудованием, различным электрифицированным оборудованием, а также расхода электроэнергии на наружное освещение, отопление, водоснабжение и канализацию зданий.

Электропотребление в производственной сфере складывается из потребления осветительными и розеточными сетями, а также силовыми электроприемниками технологического оборудования и вентиляции.

Количество потребляемой электроэнергии по МО Рассказихинский сельсовет (данные 2009 г.)

Таблица 1

| Наименование | Среднемесячное потребление, кВт.час | Годовое потребление, кВт.час |
| --- | --- | --- |
|  | Зимний период | Летний период |  |
| Всего по МО Рассказихинский сельсовет | 117 489 | 68 424 | 1 164 549 |
| На одного сельского жителя | 101,2 | 173,8 | 1 722,7 |

Характеристика основных объектов электроснабжения МО Рассказихинский сельсовет

Таблица 2

| Наименование объекта | Основной показатель объекта | Удельная электрическая нагрузка | Категория обеспечения надежности электроснабжения | Расчетный коэф-т мощности соs φ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол-во | Единица измерения | Кол-во |  |  |
| Село Рассказиха |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |
| Аптека | м2 общей площади | 30 | кВт/м2 общей площади | 0,14 | 2-я | 0,92 |
| Администрация Рассказихинского сельсовета | м2 общей площади | 200 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
| Библиотека | тыс.ед. хранения/ читат.мест | 12,0/ 20 | --- | --- | 3-я | 0,92 |
| Отделение связи | 1 рабочее место | 2 | кВт/рабочее место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
| Кафе ООО "Эльшадай" | 1 место | 25 | кВт/место | 1,04 | 3-я | 0,98 |
| Магазины продовольственных товаров | всего м2 торг.площади | 110,0 | кВт/м2 торг.площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| Магазины непродовольственных товаров | всего м2 торг.площади | 70,0 | кВт/м2 торг.площади | 0,14 | 3-я | 0,92 |
| Базы отдыха, садоводства |  |  |  |  |  |
| КГУ "Бобровский лесхоз". База охотника. | 1 место | 26 | кВт/место | 0,36 | 3-я | 0,92 |
| ЧП Дураченко А.Д. Дом рыбака и охотника. | 1 место | 3 | кВт/место | 0,36 | 3-я | 0,92 |
| ЧП Иванов Е.С. Дом рыбака и охотника. | 1 место | 3 | кВт/место | 0,36 | 3-я | 0,92 |
| ЧП Степанов В.М. Дом рыбака и охотника. | 1 место | 3 | кВт/место | 0,36 | 3-я | 0,92 |
| Сапрыкин О.А. Дом рыбака и охотника. | 1 место | 3 | кВт/место | 0,36 | 3-я | 0,92 |
| ООО "Вагон-Трейд". База отдыха. | 1 место | 10 | кВт/место | 0,36 | 3-я | 0,92 |
| ООО Торговый дом "ДВС". База отдыха. | 1 место | 36 | кВт/место | 0,36 | 3-я | 0,92 |
| ОАО "РЖД". База отдыха. | 1 место | 30 | кВт/место | 0,36 | 3-я | 0,92 |
| ОАО "РЖД". База отдыха. | 1 место | 30 | кВт/место | 0,36 | 3-я | 0,92 |
| ОАО "РЖД". База отдыха "Чайка". | 1 место | 30 | кВт/место | 0,36 | 3-я | 0,92 |
| ООО "Брасс". База отдыха. | 1 место | 3 | кВт/место | 0,36 | 3-я | 0,92 |
| "Справедливая Россия". База отдыха. | 1 место | 30 | кВт/место | 0,36 | 3-я | 0,92 |
| ЧП Тихонова Н.Б. База отдыха. | 1 место | 5 | кВт/место | 0,36 | 3-я | 0,92 |
| МУП "Тепловые сети". Спортивно-оздоровительная база. | 1 место | 20 | кВт/место | 0,36 | 3-я | 0,92 |
| Садоводство "Бытовик" | 1 участок | 236 | кВт/место | 0,58 | 3-я | 0,96 |
| Садоводство "Лесное" | 1 участок | 470 | кВт/место | 0,54 | 3-я | 0,96 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |
| ГКУ «Бобровский лесхоз" | м3 в смену | 50 | --- | --- | 3-я | 0,8 |
| Контора ГКУ «Бобровский лесхоз" | м2 общей площади | 200 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
| Гараж ГКУ «Бобровский лесхоз" | ед.техники | 4 | --- | --- | 3-я | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |
| 1 этажные жилые дома с плитами на сжиженном газе и твердом топливе: - 1-квартирные; - 2-квартирные; - 3-квартирные | дом дом дом | 362 22 1 | кВт/кварт. кВт/кварт. кВт/кварт. | 6,0 6,0 6,0 | 3-я 3-я 3-я | 0,96 0,96 0,96 |
| Поселок Нижняя Петровка |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |
| МОУ «Нижне-петровская неполная средняя школа» | 1 учащийся -вместимость/ факт | 100/8 | кВт/ учащийся | 0,25 | 2-я | 0,95 |
| ФАП | 1посещ./день | 10 | --- | --- | 2-я | 0,92 |
| Отделение связи | 1 рабочее место | 1 | кВт/рабочее место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
| Магазин продовольственных товаров | м2 торговой площади | 21 | кВт/м2 торг. площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| Магазин непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 21 | кВт/м2 торг. площади | 0,14 | 3-я | 0,92 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |
| Технический участок ГКУ «Бобровский лесхоз" (Пилорама) | м3 в смену | 10 | --- | --- | 3-я | 0,8 |
| Ферма | голов | 50 | --- | --- | 3-я | 0,92 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |
| 1 этажные жилые дома с плитами на сжиженном газе и твердом топливе: - 1-квартирные; - 2-квартирные; - 3-квартирные; - 4-квартирные | дом дом дом дом | 66 10 1 1 | кВт/кварт. кВт/кварт. кВт/кварт. кВт/кварт. | 6,0 6,0 6,0 5,1 | 3-я 3-я 3-я 3-я | 0,96 0,96 0,96 0,96 |
| Поселок Малая Речка |  |  |  |  |  |
| 1 этажные жилые дома с плитами на сжиженном газе и твердом топливе: - 1-квартирные; - 2-квартирные | дом дом | 12 1 | кВт/кварт. кВт/кварт. | 6,0 6,0 | 3-я 3-я | 0,96 0,96 |

Система электроснабжения

Система электроснабжения МО Рассказихинский сельсовет централизованная. Электроснабжение осуществляет ОАО «Алтайкрайэнерго», филиал Новоалтайские МЭС, Бобровский участок.

Источником электроснабжения является подстанция ПС-35/10 кВ № 36 «Бобровская» установленной мощностью 8000 кВА (два трансформатора по 4000 кВА). Загруженность ПС № 36 составляет 45 %, что дает возможность использовать существующий резерв мощности при строительстве новых объектов и развитии существующих. Год ввода в эксплуатацию – 1972. Процент физического износа оборудования подстанции незначителен.

По территории МО Рассказихинский сельсовет проходят воздушные линии электропередач ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ.

Распределительные сети напряжением 10 кВ в большей части выполнены по магистральной схеме.

Передача электроэнергии от ПС-35/10 кВ № 36 «Бобровская» осуществляется по воздушной линии электропередач 10 кВ Л-36-9 на ряд КТП-10/0,4 кВ, далее до потребителей по воздушным и кабельным линиям электропередач ЛЭП-0,4 кВ.

На территории с. Рассказиха расположены 5 действующих КТП-10/0,4 кВ; на территории п. Нижняя Петровка – 2 КТП-10/0,4 кВ; в п. Малая Речка – 2 КТП-10/0,4 кВ; еще 15 КТП-10/0,4 кВ снабжают электроэнергией базы отдыха, садоводства, лесхоз, расположенные за границами поселений. Мощность трансформаторов КТП-10/0,4 кВ – от 40 кВА до 400 кВА. Загруженность КТП составляет 26–100 %. Физический износ оборудования КТП практически равен 100 %.

Воздушные линии 10 кВ выполнены неизолированным алюминиевым проводом А сечением 35 мм2. Воздушные линии 0,4 кВ выполнены неизолированным проводом А различного сечения. Физический износ линий составляет 70–100 %.

Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4кВ МО Рассказихинский сельсовет

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Количество и установленная мощность трансформаторов, кВА | Потребители электроэнергии | Загруженность, % | Физический износ оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Рассказиха |
| 1 | КТП 36-9-18 | 1х160 | Быт | 42 | 100 |
| 2 | КТП 36-9-19 | 1х100 | Быт | 30 | 100 |
| 3 | КТП-36-9-20 | 1х160 | Быт | 60 | 100 |
| 4 | КТП-36-9-21 | 1х100 | Быт | 61 | 100 |
| 5 | КТП 36-9-22 | 1х400 | МК-43 | 50 | 100 |
| Базы отдыха, садоводства, лесхоз |
| 6 | КТП 36-9-23 | 1х100 | КГУ «Бобровский лесхоз» | 50 | 90 |
| 7 | КТП 36-9-24 | 1х40 | Охотничьи угодья АВЗ | 70 | 80 |
| 8 | КТП 36-9-7 | 1х40 | База отдыха СКБ «Восток» | 70 | 80 |
| 9 | КТП 36-9-8 | 1х100 | База отдыха РТИ | 50 | 80 |
| 10 | КТП 36-9-9 | 1х100 | База отдыха ОАО «РЖД» | 50 | 70 |
| 11 | КТП 36-9-10 | 1х100 | База отдыха «Обские Зори» | 50 | 80 |
| 12 | КТП 36-9-11 | 1х160 | База отдыха «Обские Зори» | 50 | 80 |
| 13 | КТП 36-9-12 | 1х100 | База отдыха «Чайка» ОАО «РЖД» | 50 | 70 |
| 14 | СКТП 36-9-15 | 1х100 | Спортивно-оздоровительная база МУП «Тепловые сети» | 50 | 80 |
| 15 | КТП 36-9-36 | 1х100 | База отдыха КГУ «Бобровский лесхоз» | 50 | 90 |
| 16 | КТП 36-9-13 | 1х160 | Садоводство «Бытовик» | 54 | 70 |
| 17 | КТП 36-9-34 | 1х250 | Садоводство «Бытовик» | 80 | 100 |
| 18 | КТП 36-9-14 | 1х63 | Садоводство «Лесное» | 60 | 100 |
| 19 | КТП 36-9-16 | 1х250 | Садоводство «Лесное» | 80 | 100 |
| 20 | СКТП-36-9-17 | 1х40 | к/х «Пищевик» | 100 | 100 |
| Поселок Нижняя Петровка |
| 21 | КТП 36-9-26 | 1х100 | Быт | 26 | 100 |
| 22 | КТП 36-9-27 | 1х160 | КГУ «Бобровский лесхоз» | 30 | 100 |
| Поселок Малая Речка |
| 23 | КТП 36-9-25 | 1х100 | ЧП | 30 | 100 |
| 24 | КТП 36-9-37 | 1х100 | Быт | 30 | 100 |

На сегодняшний день по МО Рассказихинский сельсовет наблюдается снижение качества электроэнергии, что ведет к увеличению расхода электроэнергии и потерям электроэнергии в системе электроснабжения, снижается уровень надежности работы электрооборудования.

Причинами этого являются:

– высокая степень износа электрооборудования и распределительных сетей 0,4–10 кВ;

– перегруженность трансформаторных подстанций в часы максимума нагрузок;

– значительные потери напряжения при передаче электроэнергии, превышающие допустимые значения;

– несоответствие сечения проводов ЛЭП 0,4–10 кВ пропускаемой нагрузке и климатическим условиям;

– большая протяженность воздушных линий 0,4 кВ от фидеров РУ-0,4 кВ КТП до потребителей электроэнергии;

– однофазное исполнение линий ВЛ-0,4 кВ.

Заключение

1) Существующая система электроснабжения МО Рассказихинский сельсовет централизованная, обладает достаточной надежностью и гибкостью. Резерв мощности позволяет подключение планируемых объектов согласно генерального плана МО Рассказихинский сельсовет на расчетный период.

2) Техническое состояние ПС-35/10 кВ № 36 «Бобровская» удовлетворительное. По мере необходимости требуется текущий ремонт технологического оборудования.

3) Технологическое оборудование большинства комплектных трансформаторных подстанций с. Рассказиха, п. Нижняя Петровка и п. Малая Речка имеет высокую степень физического износа. Требуется текущий ремонт и замена технологического оборудования.

4) Распределительные сети 10 кВ и 0,4 кВ нуждаются в реконструкции в связи с высокой степенью физического износа.

Применяемый в существующих сетях ВЛ-10 кВ провод марки А сечением 35 мм2 не соответствует требованиям ПУЭ к минимально допустимому сечению алюминиевых проводников ВЛ-10 кВ по условиям механической прочности для III района по гололеду и III района по ветру (ПУЭ, табл. 2.5.5.). В связи с этим, необходимо заменить в существующих распределительных сетях ВЛ-10 кВ провод А-35 алюминиевым проводом А с минимальным сечением 95 мм2, сталеалюминевым проводом АС с минимальным сечением 50/8 мм2, либо самонесущим изолированным проводом СИП-3 с минимальным сечением 50 мм2.

5) Потребители II категории по надежности электроснабжения, согласно ПУЭ, должны обеспечиваться электроэнергией в нормальном режиме работы от двух независимых взаиморезервирующих источников питания. В связи с этим, необходимо обеспечить резервным источником питания все здания и сооружения, относящиеся ко II категории.

6) Для повышения качества электроэнергии и снижения технических потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях 0,4–10 кВ МО Рассказихинский сельсовет проектом предлагается провести комплекс мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции, повышению пропускной способности и надежности работы электрических сетей:

– использование 10 кВ в качестве основного напряжения распределительной сети;

– сокращение радиуса действия и строительство воздушных линий 0,4 кВ в трехфазном исполнении по всей длине;

– проверка сечений проводов и жил кабелей 0,4–10 кВ по допустимой потере напряжения;

– применение самонесущих изолированных и защищенных проводов для воздушных линий напряжением 0,4–10 кВ;

– использование максимального допустимого сечения провода в электрических сетях 0,4–10 кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту нагрузок в течение всего срока службы;

– внедрение нового экономичного электрооборудования, в частности, распределительных трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными потерями холостого хода;

– применения средств компенсации реактивной мощности;

– увеличение количества трансформаторных подстанций малой мощности 10/0,4 кВ для сокращения протяженности сетей 0,4 кВ и потерь электроэнергии в них;

– использование устройств автоматического регулирования напряжения под нагрузкой, средств местного регулирования напряжения;

– комплексная автоматизация электрических сетей, применение коммутационных аппаратов нового поколения, средств дистанционного определения мест повреждения в электрических сетях для сокращения длительности поиска и ликвидации аварий.

## 2.2. Теплоснабжение

Система теплоснабжения Рассказихинского сельсовета частично централизованная. От котельных на твердом топливе отапливаются административно-общественные здания.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки децентрализованное, от котлов и печек. Вид топлива – дрова, уголь и газ

## 2.3. Водоснабжение и водоотведение

отсутствует централизованное водоснабжение. Водозабор осуществляется из индивидуальных скважин. На территории п. Малая Речка есть недействующий водозабор.

Водоснабжение поселка Нижняя Петровка частично централизованное (табл. 18). Водозабор нецентрализованной части поселка осуществляется из водоразборных колонок и из индивидуальных скважин, расположенных при каждом индивидуальном жилом доме.

Водоснабжение осуществляется по стальному и пластмассовому трубопроводу диаметром 16–89 мм общей протяженностью 0,42 км. Физический износ водопровода составляет в среднем 93–100 %.

Характеристика объектов водоснабжения

Таблица 4

| № п/п | Номер скважины | Местоположение | Максимальный водоотбор, м3/год. | Марка насоса | Глубина скважины, м | Дата ввода в эксплуатацию | Объем водонапорной башни, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | П. Нижняя Петровка, ул. Молодежная, 10 а | 3600 |  | 120 | 1978 | 9 |

Выводы:

– для бесперебойного водоснабжения необходим ремонт и реконструкция существующих водопроводных сетей;

– необходимо строительство водопроводной сети и водозаборных площадок для полного централизованного водоснабжения населенных пунктов.

Водоотведение

Централизованное водоотведение населенных пунктов отсутствует. Отвод и утилизация сточных вод производится в выгребные ямы и надворные уборные, из которых вывоз жидких отходов предусмотрен специальными ассенизационными автомобилями.

Выводы:

– необходимо предусмотреть организованный сбор и очистку сточных вод в населенных пунктах.

## 2.4. Газоснабжение

На территории района отсутствуют газопроводы и групповые установки сжиженного углеводородного газа. Централизованное газоснабжение природным газом ст. Тягун и рзд. Анатолия отсутствует. Газоснабжение населения осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах. Доставкой газа занимается Первомайский газовый участок. Газ используется для приготовления пищи. Годовое потребление газа населением составляет 42 т.

## 2.5. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов

Санитарная очистка территории

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования относится к вопросам местного значения.

На территории муниципального образования предлагается следующая схема санитарной очистки:

1.Очистка населенных пунктов от твердых бытовых отходов.

Сбор твердых бытовых отходов от многоквартирных жилых домов и общественных зданий проводить по планово-регулярной системе в контейнеры. Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20, но не более 100 м, иметь ровное бетонное покрытие, и ограждены зелеными насаждениями.

Вывоз мусора с территории населенных пунктов планируется осуществлять на полигоны бытовых отходов.

Утилизацию сельскохозяйственных отходов организовывать на местах их образования при компостировании.

# 3. Перспективы развития муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района и прогноз на коммунальные ресурсы.

## 3.1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования Рассказихинский сельсовет. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Рассказихинский сельсовет на 2018-2032 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. Программа является одним из важнейших инструментов реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы., утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.07.2011 № 575), Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

## 3.2. Описание социально-экономического состояния поселения и градостроительного развития

Муниципальное образование Рассказихинский сельсовет расположено в южной части Первомайского района. Связь с краевым центром и г.Новоалтайском осуществляется по автомобильной дороге общего пользования регионального значения Фирсово–Бобровка–Рассказиха–Нижняя Петровка–Чаузово и по части автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-52 (Чуйский тракт).

Граничит на севере и северо-востоке с Бобровским сельсоветом Первомайского района, на востоке с Троицким районом, на юге с Топчихинским и на западе с Калманским районами Алтайского края, а также на северо-западе граница проходит по землям МО г. Барнаул.

Границы муниципального образования Рассказихинский сельсовет утверждены Законом Алтайского края «О внесении изменений в закон Алтайского края «О статусе и границах муниципальных и административно- территориальных образований Первомайского района Алтайского края»». Закон принят Постановлением Алтайского краевого Совета народных депутатов от 27 декабря 2008 года № 145 - ЗС.

В состав сельсовета входят три населенных пункта:

- село Рассказиха;

- поселок Малая Речка;

- поселок Нижняя Петровка.

Удаленность от краевого центра г. Барнаула до административного центра сельсовета составляет 46 км. Удаленность населенных пунктов от центра сельсовета составляет от 9 до 20 км.

Связь с районным и краевым центром осуществляется по автомобильной дороге регионального значения Фирсово–Бобровка–Рассказиха–Нижняя Петровка–Чаузово.

Общая площадь МО Рассказихинский сельсовет составляет 31582,764 га, что составляет 8,8 % от всей территории Первомайского района.

Баланс земель МО Рассказихинский сельсовет

Таблица 5

| № п/п | Наименование категории земель | По земельной форме 22-1 и 22-2 на 1.01.2011 г |
| --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | Удельный вес, % |
| 1 | земли сельскохозяйственного назначения | 3395,2702 | 10,75 |
| 2 | земли населенных пунктов, в том числе: | 262,2446 | 0,83 |
| 2.1 | с. Рассказиха | 157,2446 | 0,50 |
| 2.2 | п. Малая Речка | 17,0 | 0,05 |
| 2.3 | п. Нижняя Петровка | 88,0 | 0,28 |
| 3 | земли промышленности, транспорта…и иного специального назначения | 52,1484 | 0,17 |
| 4 | земли особо охраняемых территорий и объектов | 1,0 | 0,003 |
| 5 | земли лесного фонда | 26433,0 | 83,69 |
| 6 | земли запаса | 1439,1008 | 4,56 |
|  | Итого по сельсовету | 31582,764 | 100 |

Распределение земель по формам собственности в Рассказихинском сельсовете

Таблица 6

| Формы собственности | Площадь, га | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| в собственности граждан | 1109,6 | 3,51 |
| в собственности юридических лиц | 52,1201 | 0,17 |
| в государственной и муниципальной собственности | 30421,0737 | 96,32 |
| Итого земель в административных границах | 31582,764 | 100 |

Наибольший удельный вес имеют земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. При этом большая площадь занята землями лесного фонда (86,9 %), которые полностью отданы в пользование юридическим лицам.

Территория Рассказихинского сельсовета обладает достаточным потенциалом для развития познавательного туризма и рекреации.

В юго-западной и западной частях расположены объекты археологии, интересные с точки зрения развития познавательного туризма.

Существующий природный ландшафт привлекателен для кратковременного отдыха: леса используются для охоты, сбора ягод и грибов, лекарственных растений и для проведения разнообразных спортивно-оздоровительных мероприятий.

Пикниковый и пляжный виды кратковременного отдыха, а также рыбалка тяготеют к рекам и озерам.

С позиций территориального планирования местность можно рассматривать как целостную систему взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов. К вопросам первоочередной важности относится оценка устойчивости современных природных комплексов к различным видам антропогенных воздействий. По каждому ландшафтному выделу оценены инженерно-экологические условия, которые в целом удовлетворительные и являются необходимой основой для гражданского и специального строительства, способствуют формированию хозяйственного комплекса как промышленного, так и сельскохозяйственного производства

Правовым актом территориального планирования муниципального уровня является генеральный план. Генеральный план муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края, утвержденный решением Совета депутатов Рассказихинского сельсовета Первомайского района от 08.12.2014 № 43:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня.

На основании Генерального плана муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края, утвержденный решением Совета депутатов Рассказихинского сельсовета Первомайского района от 08.12.2014 № 43, юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- решением Совета депутатов от 07.06.2016 г. № 14 Рассказихинского  сельсовета Первомайского района утверждены правила землепользования и застройки муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края;

- для осуществления строительства на территории поселения муниципальным образованием подготавливаются и утверждаются градостроительные планы земельных участков.

## 3.3. Динамика численности населения, демография, рынок труда и занятости

Анализ демографической ситуации в Рассказихинском сельсовете и перспективы её изменения производились на основе исходных данных, предоставленных специалистами администрации Рассказихинского сельсовета.

Сложившиеся тенденции изменения численности населения

По состоянию на исходный год численность населения сельсовета составляет 775 человек, в том числе моложе трудоспособного возраста 14,1 % от общей численности населения сельсовета, старше трудоспособного возраста 30,1 %, в трудоспособном возрасте находится 55,8 % населения.

В экономике занято 81,5 % от всего населения в трудоспособном возрасте. Кроме того, отмечается тенденция дальнейшего роста численности занятых в экономике.

В разрезе населенных пунктов эти данные представлены в Таблице 7.

Основные демографические показатели

Таблица 7

| Показатели | с. Рассказиха | п. Нижняя Петровка | п. Малая Речка |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения, | 725 | 250 | 25 |
| в том числе: |  |  |  |
| – младше трудоспособного возраста, % | 15,3 | 12,5 | 0 |
| – трудоспособного возраста, % | 53,9 | 59,3 | 62,5 |
| – старше трудоспособного возраста, % | 30,8 | 28,2 | 37,5 |
| Численность занятых в экономике, чел. | 145 | 149 | 1 |
| Численность официально зарегистрированных безработных, % от трудоспособного населения | 2,6 | 2,3 | 0 |

Прогноз численности населения

Данные о демографической ситуации в сельсовете позволяют спрогнозировать численность населения на время действия Генерального плана, то есть до 2032 г.

Прогноз численности населения до 2032 года производится с использованием статистических методов (см. формулу) обработки демографической информации за 2000–2010 гг. (Таблица 8).

Динамика основных демографических показателей

Таблица 8

| Показатели | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Среднее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Рассказиха |
| Численность населения | 426 | 420 | 417 | 406 | 405 | 415 | 372 | 421 | 423 | 407 | 431 | 413 |
| Естественный прирост, чел. | -6 | -3 | -11 | -1 | -9 | -15 | -7 | -5 | -11 | -9 | -7 | -7,64 |
| Миграционное сальдо, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | +19 | -28 | +42 | +7 | -5 | +33 | +25 | +8,45 |
| п. Нижняя Петровка |
| Численность населения | 233 | 231 | 230 | 226 | 223 | 225 | 229 | 229 | 220 | 209 | 209 | 224 |
| Естественный прирост, чел. | -2 | -1 | -4 | -3 | -1 | -3 | -1 | -3 | -4 | -4 | -5 | -2,82 |
| Миграционное сальдо, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | +7 | +1 | -6 | -7 | +4 | +9 | +1 |
| п. Малая Речка |
| Численность населения | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,73 |
| Естественный прирост, чел. | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,45 |
| Миграционное сальдо, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0,09 |

По дополнительным данным, предоставленным администрацией сельсовета по справке №50 от 03.02.2014 г.,  за 2011-2013 гг население возросло:

в селе Рассказиха - на 294 человека;

в поселке Нижняя Петровка - на 41 человек;

в поселке Малая Речка - на 10 человек;

итого по сельсовету - 345 человек.

и численность населения  составила:

в селе Рассказиха – 725 человек;

в поселке Нижняя Петровка - на 250 человек;

в поселке Малая Речка - на 25 человек; (численность фактически проживающего населения - 28 человек, численность населения на отмежеванных земельных участках -60 человек).

итого по сельсовету - 1000 человек.

За последние годы с 2011-2013 (3 года) численность населения по МО возросла на 345 человек. На расчетный срок данный показатель составляет 207 человек (20 лет).

(формула 1);

где Нр – проектная численность населения, человек;

Нф – фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчёта), человек;

П – естественный среднегодовой прирост населения, %;

М – среднегодовая разница миграции населения, %;

t – расчётный срок.

Расчёт показывает, что при сохранении существующих показателей темпа естественного прироста населения и миграции в дальнейшем по сельсовету будет происходить увеличение численности населения и к концу расчетного периода составит 1389 человек.

Демографические показатели

Таблица 9

| № п/п | Наименование | с. Рассказиха | п. Нижняя Петровка | п. Малая Речка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Расчетный срок | Исходный год | Расчетный срок | Исходный год | Расчетный срок |
| 1 | Абсолютная численность градообразующих кадров (А), чел | 113 | 213 | 40 | 44 | 0 | 44 |
| 2 | Удельный вес населения в трудоспособном возрасте (Т), % | 53,9 | 60 | 59,3 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| 3 | Численность занятых в домашних и личных подсобных хозяйствах в трудоспособном возрасте (а), % | 10,2 | 3 | 10,0 | 12 | 12,5 | 12 |
| 4 | Численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства (в), % | 3,5 | 1 | 1,1 | 7,1 | 25,0 | 7,1 |
| 5 | Численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте (П), % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Численность работающих пенсионеров (м), % | 0 | 5,3 | 25,8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Численность обслуживающей группы населения (Б), % | 22,3 | 32,8 |  | 16,5 | 0 | 16,5 |

(формула 2);

где H1 – численность населения на расчетный срок;

А – абсолютная численность градообразующих кадров на перспективу;

Т – удельный вес населения в трудоспособном возрасте, %;

а – численность занятых в домашних и личных подсобных хозяйствах в трудоспособном возрасте, %;

в – численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства, %;

П – численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте, %;

м – численность работающих пенсионеров, %;

Б – численность обслуживающей группы населения, %.

Расчёт показывает, что с учетом предполагаемого строительства керамзитного завода в границах сельсовета, рассчитанного на 120-150 рабочих мест, численность населения и к концу расчетного периода составит 1216 человек.

Результаты расчетов и показатели, принятые за основу во всех последующих проектных расчетах, отражены в Таблице 10.

Расчетная численность населения

Таблица 10

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
|  | На исходный год | Расчетный срок |
| с. Рассказиха |  |  |
| Расчетная численность населения по демографии |  | 968 |
| Расчетная численность населения по трудовому балансу |  | 747 |
| Принято генеральным планом | 725 | 740 |
| п. Малая Речка |  |  |
| Расчетная численность населения по демографии |  | 140 |
| Расчетная численность населения по трудовому балансу |  | 184 |
| Принято генеральным планом | 25 | 182 |
| п. Нижняя Петровка |  |  |
| Расчетная численность населения по демографии |  | 281 |
| Расчетная численность населения по трудовому балансу |  | 285 |
| Принято генеральным планом | 250 | 285 |
| Итого по сельсовету |  |  |
| Расчетная численность населения по демографии |  | 1389 |
| Расчетная численность населения по трудовому балансу |  | 1216 |
| Принято генеральным планом | 1000 | 1207 |

Генеральным планом принята численность населения, рассчитанная по трудовому балансу с учетом резервов территории.

## Современная организация территории

Современную систему расселения на территории муниципального образования формируют исторически сложившиеся населенные пункты:

- село Рассказиха

- поселок Малая Речка

- поселок Нижняя Петровка

Существующие населенные пункты имеют значительные различия, как по численности населения, так и по уровню производственного и социально-культурного потенциала.

Административным центром муниципального образования является село Рассказиха.

В Таблице 11 приведен баланс земель населенных пунктов МО Рассказихинский сельсовет.

Баланс земель населенных пунктов, входящих в состав МО Рассказихинский сельсовет (по графике)

Таблица 11

| № п/п | Наименование | Площадь в границах населенного пункта, га | Площадь за границами населенного пункта, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Земли населенных пунктов, входящие в состав МО | 325,687 | 14,28 |
| всего | - жилая застройка | 146,91 | 7,87 |
|  | - общественно-деловая застройка | 3,41 | - |
|  | - производственная и коммунально-складская территория | 4,75 | 0,67 |
|  | - инженерная и транспортная инфраструктура | 35,93 | 2,22 |
|  | - территория рекреационного назначения | 0,98 | - |
|  | - территория объектов специального назначения | 0,74 | 3,52 |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 132,967 | - |
| 1 | село Рассказиха | 204,12 | 13,59 |
|  | - жилая застройка | 105,42 | 7,87 |
|  | - общественно-деловая застройка | 1,94 | - |
|  | - производственная и коммунально-складская территория | 0,58 | 0,67 |
|  | - инженерная и транспортная инфраструктура | 27,52 | 1,93 |
|  | - территория рекреационного назначения | - | - |
|  | - территория объектов специального назначения | - | 3,12 |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 68,66 |  |
| 2 | поселок Нижняя Петровка | 96,997 | - |
|  | - жилая застройка | 30,46 | - |
|  | - общественно-деловая застройка | 1,47 | - |
|  | - производственная и коммунально-складская территория | 3,00 | - |
|  | - инженерно-транспортной инфраструктуры | 7,10 | - |
|  | - территория рекреационного назначения | 0,98 | - |
|  | - территория объектов специального назначения | 0,74 | - |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 53,247 | - |
| 3 | Поселок Малая Речка | 24,57 | 0,69 |
|  | - жилая застройка | 11,03 | - |
|  | - общественно-деловая застройка | - | - |
|  | - производственная и коммунально-складская территория | 1,17 | - |
|  | - инженерная и транспортная инфраструктура | 1,31 | 0,29 |
|  | - территория объектов специального назначения | - | 0,40 |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 11,06 |  |

Населенные пункты сельсовета расположены в меридиональном направлении вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального значения IV–V категории Фирсово–Бобровка–Рассказиха–Нижняя Петровка–Чаузово. Расстояние между наиболее удаленным населенным пунктом и административным центром сельсовета составляет 27,5 км.

Внутри Первомайского района связь с Бобровским и Санниковским сельсоветами осуществляется по автомобильной дороге общего пользования Фирсово–Бобровка–Рассказиха–Нижняя Петровка–Чаузово.

Внешние связи с краевым, районным центром и соседним Топчихинским районом осуществляются посредством Правобережного тракта, автомобильной дороги общего пользования федерального значения Чуйский тракт и автомобильной дороги общего пользования регионального значения Фирсово–Бобровка–Рассказиха–Нижняя Петровка–Чаузово.

В летний период до с. Рассказиха открыта речная навигация.

Село Рассказиха

Въезд в село осуществляется со стороны с. Бобровка.

Планировочная структура села обусловлена природными условиями, которые являются одновременно и ограничителем градостроительного развития территории и мощным природным фактором в улучшении экологической обстановки и развитии рекреационной зоны. С запада территорию села ограничивает пойма р. Обь с заливными лугами, старицами, заболоченными и пониженными территориями. С востока к селу вплотную подступает лесной массив, представленный ценными породами деревьев, расположенный на землях лесного фонда.

Кроме того, одним из определяющих факторов планировочной структуры является автомобильная дорога общего пользования регионального значения Фирсово–Бобровка–Рассказиха–Нижняя Петровка–Чаузово. Рисунок улично-дорожной сети поддерживает направление указанной автомобильной дороги с непосредственным выходом на неё основных транспортных связей.

Нерегулярная и местами хаотичная структура улиц, наличие тупиковых проездов в северной части населенного пункта обязаны своим существованием в данном районе многочисленным объектам рекреационного назначения и садоводствам в совокупности с природными особенностями.

Исторически центр села сложился в западной части населенного пункта со стороны поймы р. Оби на возвышенности. Это место характеризуется тем, что здесь по распоряжению В. И. Ленина (после встречи с местным жителем – народным героем Гуляевым-Сусаниным) на выделенные партией средства были построены школа и изба-читальня. Здесь же в годы гражданской войны (1919 год) были расстреляны 28 партизан.

В настоящее время общественные здания имеют большой процент износа. В 2010 году в связи с аварийным состоянием была закрыта школа.

Здания объектов торгового обслуживания и ФАПа по ул. Советской, также находятся в ветхом состоянии. Предприятия общественного назначения северной части села представлены объектами торговли и общественного питания.

Плоскостные спортивные сооружения представлены разрозненными спортивными площадками.

Жилая застройка занимает основную часть населенного пункта и составляет 131,48 га в границах села и 18,66 га за его пределами. Существующая застройка села представлена в основном одноэтажными деревянными домами усадебного типа.

Из объектов инженерной инфраструктуры в селе Рассказиха присутствуют объекты водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и связи.

Предприятия производственного назначения представлены в основном лесопильным производством и размещены по территории села бессистемно с нарушением санитарных требований.

В восточной части села находится контора ГКУ «Бобровский лесхоз» с пожарным депо на 1 автомобиль и гаражом для грузовых автомобилей.

Таким образом, современное функциональное зонирование населенного пункта представлено жилой зоной, зоной общественного центра, зоной транспортной инфраструктуры и инженерной инфраструктуры, производственного назначения, зоной сельскохозяйственного использования.

Объекты рекреационного назначения размещены за пределами населенного пункта и находятся на землях особо охраняемых территорий и объектов.

Объекты специального назначения размещены за границей села. Расположение свалки твердых бытовых отходов не отвечает санитарным требованиям. При нормативном расстоянии до жилой застройки 1000 м фактическое расстояние составляет 340 м.

В настоящее время кладбище размещено без нарушения градостроительных норм. Однако при дальнейшем освоении территории под жилищное строительство в юго-восточном направлении потребуется закрытие существующего кладбища.

Площадь земель в границах населенного пункта с. Рассказиха составляет 185,656 га. Площадь застроенных территорий за границей населенного пункта на землях запаса и сельскохозяйственного назначения составляет 20,20 га.

## 3.4. Динамика жилой застройки, площадей бюджетных организаций, административно коммерческих зданий, прогнозируемые изменения в промышленности на весь период разработки программы

Жилищный фонд существующее положение

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования Рассказихинский сельсовет на исходный год составляет порядка 9948,7 м2 (475 домов).

Существующий жилищный фонд представлен индивидуальным жилой застройкой и многоквартирными жилыми домами (Таблица 12).

Жилищный фонд Рассказихинского сельсовета

Таблица 12

| Число квартир | Количество домов, шт | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| с. Рассказиха |
| Индивидуальные дома | 362 | 5697,0 |
| Многоквартирные дома | 23 | 894,9 |
| в том числе одноэтажные – 2-х квартирные | 22 | 814,9 |
| – З-х квартирные | 1 | 80,0 |
| ИТОГО: | 385 | 6591,9 |
| п. Нижняя Петровка |
| Индивидуальные дома | 65 | 2157,0 |
| Многоквартирные дома | 12 | 629,8 |
| в том числе одноэтажные – 2-х квартирные | 10 | 474,8 |
| – 3-х квартирные | 1 | 75,0 |
| – 4-х квартирные | 1 | 80,0 |
| ИТОГО: | 77 | 2786,8 |
| п. Малая Речка |
| Индивидуальные дома | 12 | 490,0 |
| Многоквартирные дома | 1 | 80,0 |
| в том числе одноэтажные – 2-х квартирные | 1 | 80,0 |
| ИТОГО | 13 | 570,0 |
| ИТОГО по сельсовету | 475 | 9948,7 |

Многоквартирные жилые дома в Рассказихинском сельсовете составляют 16,1 % от всего жилищного фонда и 83,9 % приходится на индивидуальную жилую застройку.

Процент износа жилищного фонда составляет от 40 до 80 %. Доля ветхого жилья представлена 9,6 %, за состоянием такого жилья требуется постоянный контроль.

В Рассказихинском сельсовете полностью отсутствуют централизованные водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение.

Другие показатели жилищного фонда:

с. Рассказиха

1) количество домохозяйств – 385;

2) коэффициент семейности – 1,3;

3) обеспеченность населения общей площадью –13,1 м2\чел.

п. Нижняя Петровка

1) количество домохозяйств – 77;

2) коэффициент семейности – 3,2;

3) обеспеченность населения общей площадью – 11,1 м2\чел.

п. Малая Речка

1) количество домохозяйств – 13;

2) коэффициент семейности –1,9;

3) обеспеченность населения общей площадью –19,3 м2\чел.

Норма отвода земельного участка под строительство индивидуального жилья в настоящий момент составляет 0,08–0,25 га.

Социальная сфера (площади бюджетных организаций) социальная сфера существующее положение:

Социальный комплекс Рассказихинского сельсовета представлен следующими объектами:

Учреждения образования

Система образования сельсовета включает в себя начальное и основное образование.

Всего на территории МО имеется две основных школы.

В Таблице 13 представлены данные о мощностях учреждений.

Обеспеченность населения Рассказихинского сельсовета детскими дошкольными и образовательными учреждениями

Таблица 13

| № п/п | Наименование учреждения | Мощность учреждения | Процент загрузки учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактическая | проектная |  |
| 1 | МОУ «Рассказихинская основная школа» | 7 | 90 | 7,8 |
| 2 | МОУ «Нижнепетровская основная школа» | 8 | 100 | 8 |
| Примечание: на территории п. Малая Речка отсутствуют какие-либо учреждения образования |

На территории сельсовета отсутствуют детские дошкольные учреждения.

В целом по сельсовету наблюдается загруженность школ всего на 7,9 %, что говорит об излишке мощности школьного учреждения, так как многие дети посещают школу в с. Бобровка.

В п. Малая Речка нет учреждений образования.

Согласно Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края установлены радиусы доступности учреждений общего образования:

Объекты здравоохранения

Медицинское обслуживание население сельсовета обеспечивается деятельностью двумя фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАПами).

Учреждения культуры и спорта

На территории МО расположены клуб на 50 посадочных мест и две библиотеки с общей мощностью 21 тыс. экземпляров.

Объекты торгового и бытового обслуживания

На территории сельсовета сфера торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения представлена в основном в с. Рассказиха. Данные услуги оказывают предприятия малого бизнеса и индивидуальные предприниматели.

В настоящее время сеть объектов торговли насчитывает семь объектов общей торговой площадью 193 м2. Обеспеченность населения торговыми площадями составляет 99 %.

Объекты общественного питания

В сельсовете насчитывается один объекта общественного питания – кафе на 25 посадочных мест. В данный момент не функционирует.

Мощность данных объектов не соответствует нормативным требованиям.

Услуги связи в сельсовете оказывает АТС.

### 3.5. Производственная сфера

Промышленное производство в сельсовете представлено во всех населенных пунктах.

В с. Рассказиха осуществляют деятельность технический участок Бобровского лесокомбината. Занимается заготовкой леса.

В п. Нижняя Петровка осуществляет деятельность технический участок Бобровского лесокомбината. Занимается заготовкой и переработкой леса. А также ИП Шеломенце. Занимается переработкой леса

В п. Малая Речка осуществляет деятельность ИП Якимов. Занимается заготовкой и переработкой леса.

Малое предпринимательство на территории сельсовета развито в большей степени в с. Рассказиха. Субъекты малого предпринимательства ориентированы в основном на торгово-закупочную деятельность и оказание услуг населению.

### 3.6. Сельское хозяйство

На территории МО Рассказихинский сельсовет сельскохозяйственных предприятий нет. Сельским хозяйством на территории сельсовета занимается население на личных подсобных хозяйствах.

На приусадебных участках население выращивает овощи, картофель, ягодные культуры. Поголовье КРС на территории сельсовета незначительное и содержится только на личном подворье.

Производимое молоко и мясо используется как для личного потребления, так и для реализации на рынках г. Новоалтайска и г. Барнаула.

## 3.7. Транспортная инфраструктура

Рассказихинский сельсовет характеризуется невысокой степенью развития транспортной инфраструктуры. В настоящее время связь между сельсоветом и городами Барнаул и Новоалтайск, а также между соседними сельсоветами осуществляется посредством автомобильного транспорта.

Автомобильное сообщение

Населенные пункты сельсовета связываются друг с другом и с другими селами и городами по автомобильным дорогам общего пользования федерального и регионального значения, имеющим твердое покрытие. Эта связь является круглогодичной.

Автомобильная дорога общего пользования федерального значения – по Чуйскому тракту осуществляется связь сельсовета с городами Новоалтайск и Барнаул, однако данная автомобильная дорога не проходит по территории сельсовета, находится на расстоянии 46 км от административного центра Рассказихинского сельсовета.

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения – автодорога Фирсово–Бобровка–Рассказиха–Нижняя Петровка–Чаузово связывает между собой населенные пункты сельсовета и осуществляет выход к другим сельсоветам и в Топчихинский район Алтайского края.

Работу по перевозке пассажиров осуществляют частные перевозчики, что позволяет удовлетворять потребность жителей сельсовета в сообщении с соседними селами, районным центром и г. Барнаул (Таблица 14).

Автобусные маршруты Рассказихинского сельсовета

Таблица 14

| № маршрута | Наименование маршрута |
| --- | --- |
| 258К | г. Барнаул – с.Фирсово – с.Бобровка – с.Рассказиха |

На территории сельсовета зарегистрировано 104 автомобильного транспорта (Таблица 15).

Таблица 15

Количество автомобильного транспорта

| № п/п | Наименование | Село Рассказиха | Поселок Малая Речка | Поселок Нижняя Петровка | Итого по сельсовету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Легковые автомобили | 73 | – | 16 | 89 |
| 1.1 | в т.ч. физических лиц | 73 | – | 16 | 89 |
| 1.2 | юридических лиц | – | – | – | – |
| 2 | Грузовые автомобили | 12 | – | 2 | 14 |
| 2.1 | в т.ч. физических лиц | 11 | – | 2 | 13 |
| 2.2 | юридических лиц | 1 | – | – | 1 |
| 3 | Автобусы | 1 | – | – | 1 |
| 3.1 | в т.ч. физических лиц | 1 | – | – | 1 |
| 3.2 | юридических лиц | – | – | – | – |
|  | ИТОГО | 86 | – | 18 | 104 |

Обеспеченность населения сельсовета индивидуальными легковыми автомобилями на 1000 жителей составляет 137 автомобилей.

## 3.8. Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов

Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

где,

где,

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, захоронения ТБО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

– перепрофилирование и реконструкцию существующих объектов соцкультбыта;

– строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью.

Мощность размещаемых объектов рассчитывается в соответствии с требованиями Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края и положениями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». А так же исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания.

# 4. целевые показателиспросаразвития системы развития коммунальной инфраструктуры

## 4.1. Показатели спроса на коммунальные ресурсы

В настоящее время деятельность коммунального комплекса муниципального образования характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- высокое содержание железа в воде артезианских скважин;

- высокий тариф по оплате за ЖКУ.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в системах водоснабжения и других непроизводительных расходов сохраняется высокий уровень затрат предприятий ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

## 4.2. Электроснабжение

Источник электроснабжения

Генеральным планом предусмотрено сохранение основного источника электроснабжения – подстанции ПС-35/10 кВ № 36 «Бобровская» установленной мощностью 8000 кВА.

Передача электроэнергии от ПС-35/10 кВ № 36 «Бобровская» осуществляется по сохраняемым и проектируемым воздушным линиям электропередач ЛЭП-10 кВ на существующие и планируемые КТП 10/0,4 кВ, далее до потребителей по воздушным либо кабельным линиям электропередач ЛЭП-0,4 кВ.

Резерв мощности действующих КТП составляет 0–74 %, что позволяет частично использовать их для подключения строящихся и увеличения мощностей реконструируемых объектов в зоне существующей застройки.

Для подключения объектов электроснабжения в зоне перспективной застройки на расчетный период предусматривается установка 12-ти трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью от 100 до 160 кВА.

Тип, мощность трансформаторных подстанций, тип опор, расчетные пролеты, марку и сечение проводов ВЛ-10 кВ определить на стадии рабочего проектирования в соответствии с требованиями ПУЭ, исходя из пропускаемой нагрузки и климатических условий.

Характеристика планируемых объектов

Электроприемники планируемых объектов с. Рассказиха, п. Нижняя Петровка, п. Малая Речка относятся, в основном, ко II и III категориям по степени обеспечения надежности электроснабжения.

Электроснабжение электроприемников III категории предусматривается, согласно ПУЭ, от одного источника питания, допустимы перерывы на время, необходимое для подачи временного питания, ремонта поврежденного участка системы электроснабжения, но не более чем на одни сутки.

Электроснабжение электроприемников II категории должно обеспечиваться в нормальном режиме работы от двух независимых взаиморезервирующих источников питания. Перерыв в электроснабжении потребителей II категории допускается на время, необходимое для переключения с основного источника питания на резервный действиями дежурного персонала. В качестве двух независимых взаиморезервирующих источников питания предусматриваются проектируемые двухтрансформаторные подстанции, либо две ближайшие проектируемые или действующие однотрансформаторные подстанции.

Учет отпускаемой электроэнергии рекомендуется предусмотреть на границах балансовой принадлежности электрических сетей.

Расчет электрических нагрузок

Расчетная потребность в средствах электроснабжения на перспективную застройку по МО Рассказихинский сельсовет определена исходя из удельных электрических нагрузок планируемых объектов социальной, жилищной сферы и расчетной мощности объектов производственной сферы.

Нагрузка по планируемым промышленным предприятиям принята ориентировочно, по соответствующим предприятиям-аналогам, установленная мощность электрооборудования определяется при разработке рабочих проектов на каждый объект (Таблица 15)

Удельные расчетные электрические нагрузки реконструируемых и планируемых объектов

Таблица 15

| № по порядку | Наименование объекта | Основной показатель объекта | Удельная (расчетная) электрическая нагрузка | Категория обеспечения надежности электроснабжения | Расчетный коэффициент мощности соs φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Кол-во |  |  |
| СелоРассказиха |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |
| 1 | Общеобразовательная школа | 85 учащихся | кВт/учащийся | 0,25 | 2-я | 0,95 |
| 2 | Детский сад 1 | 20 мест | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| 3 | Детский сад 2 | 20 мест | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| 4 | ФАП | 10 посещений | кВт | 5,0 | 2-я | 0,92 |
|  | Выдвижной пункт скорой мед. помощи | 1 автомобиль | кВт | 3,0 | 2-я | 0,92 |
|  | Аптека | 30 м2 общей площади | кВт/ м2 общей площади | 0,14 | 2-я | 0,92 |
| 5 | Здание культурно-оздоровительного центра: |  |  |  |  |  |
|  | Центр детского творчества | 20 учащихся | кВт/учащийся | 0,15 | 2-я | 0,92 |
|  | Дом культуры | 250 мест | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,92 |
|  | Библиотека | 12 тыс.ед.хран. /20 читат.мест | кВт | 5,0 | 3-я | 0,92 |
|  | Спортивно-тренажерный зал | 10 мест | кВт/место | 0,17 | 3-я | 0,92 |
|  | Магазин непродовольственных товаров | 60 м2 торговой площади | кВт/ м2 торг. площади | 0,14 | 3-я | 0,92 |
|  | Предприятие бытового обслуживания | 3 рабочих места | кВт/раб.е место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
|  | Кафе | 10 мест | кВт/место | 1,04 | 3-я | 0,98 |
| 6 | Административно-общественный центр: |  |  |  |  |  |
|  | Администрация сельсовета | 200 м2 общей площади | кВт/ м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
|  | Отделение связи | 2 рабочих места | кВт/раб. место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
|  | Отделение сбербанка | 2 рабочих места | кВт/раб. место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
|  | Опорный пункт милиции | 30 м2 общей площади | кВт/ м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
| 7 | Магазин непродовольственных товаров | 20 м2 торговой площади | кВт/ м2 торг. площади | 0,14 | 3-я | 0,92 |
| 8 | Гостиница | 5 мест | кВт/место | 0,34 | 3-я | 0,9 |
|  | Сауна | 5 мест | кВт/место | 0,36 | 3-я | 0,92 |
| 9 | Минипрачечная | 15 кг вещей | кВт/кг вещей | 0,075 | 3-я | 0,8 |
| 10 | Минихимчистка | 1 кг вещей | кВт/кг вещей | 0,075 | 3-я | 0,8 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |
| 11 | Пожарное депо | 1 автомобиль | кВт | 10 | 1-я | 0,8 |
| 12 | Пожарно-химическая станция | 1 автомобиль | кВт | 10 | 1-я | 0,8 |
| 13 | АЗС | 1 колонка | кВт | 10 | 3-я | 0,85 |
|  | СТО | 1 пост | кВт | 5 | 3-я | 0,85 |
| 14 | Предприятия малого бизнеса | 2 объекта | кВт | 50 | 3-я | 0,85 |
| 15 | Предприятие по разведению рыбы | 1 объект | кВт | 10 | 3-я | 0,92 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |
|  | 1 этажные жилые дома с плитами на природном газе, 1-квартирные | 144 дома | кВт/квартиру | 4,5 | 3-я | 0,96 |
| Поселок Нижняя Петровка |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |
| 16 | МОУ "Нижнепетровская основная общеобразовательная школа" (реконструкция) | 40 учащихся | кВт/учащийся | 0,25 | 2-я | 0,95 |
|  | Библиотека | 9 тыс.ед. хран. /20 читат.мест | кВт | 5,0 | 3-я | 0,92 |
| 17 | ФАП (реконструкция) | 10 посещений | кВт | 5,0 | 2-я | 0,92 |
|  | Детский сад | 15 мест | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| 18 | Сельский клуб | 50 мест | кВт/место | 0,46 | 3-я | 0,92 |
|  | Спортивно-тренажерный зал | 10 мест | кВт/место | 0,17 | 3-я | 0,92 |
| 19 | Отделение связи | 2 рабочих места | кВт/раб. место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
|  | Отделение сбербанка | 2 рабочих места | кВт/раб. место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
|  | Магазин непродовольственных товаров | 40 м2 торговой площади | кВт/ м2 торг. площади | 0,14 | 3-я | 0,92 |
|  | Кафе | 15 мест | кВт/место | 1,04 | 3-я | 0,98 |
|  | Предприятие бытового обслуживания | 2 рабочих места | кВт/раб. место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
|  | Приемный пункт химчистки и прачечной | 30 м2 общей площади | кВт/ м2 общей площади | 0,14 | 3-я | 0,92 |
|  | Пожарно-химическая станция | 1 автомобиль | кВт | 10 | 1-я | 0,8 |
| 20 | Магазин 1 продовольственных товаров | 20 м2 торговой площади | кВт/м2 торг. площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| 21 | Магазин 2 продовольственных товаров | 20 м2 торговой площади | кВт/м2 торг. площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| 22 | Магазин 3 продовольственных товаров | 20 м2 торговой площади | кВт/м2 торг. площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |
| 23 | Пожарное депо | 1 автомобиль | кВт | 10 | 1-я | 0,8 |
| 24 | Технический участок ГКУ «Бобровский лесхоз" | 1 объект | кВт | 30 | 3-я | 0,85 |
| 25 | СТО | 1 пост | кВт | 5 | 3-я | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |
|  | 1 этажные жилые дома с плитами на природном газе, 1-квартирные | 33 дома | кВт/квартиру | 4,5 | 3-я | 0,96 |
| Поселок Малая Речка |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |
| 26 | Начальная школа | 20 учащихся | кВт/учащийся | 0,25 | 2-я | 0,95 |
|  | Малокомплектное дошкольное учреждение | 10 мест | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| 27 | Медпункт | 5 посещений | кВт | 3,0 | 2-я | 0,92 |
| 28 | Здание общественного центра: |  |  |  |  |  |
|  | Помещение для культурно-массовой работы и досуга | 20 м2 общей площади | кВт/ м2 общей площади | 0,14 | 3-я | 0,92 |
|  | Магазин смешанных товаров | 55 м2 торговой площади | кВт/ м2 торг. площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
|  | Кафе | 10 мест | кВт/место | 1,04 | 3-я | 0,98 |
|  | Гостиница | 3 места | кВт/место | 0,34 | 3-я | 0,9 |
|  | Пункт приема КБО, химчистки и прачечной | 20 м2 общей площади | кВт/ м2 общей площади | 0,14 | 3-я | 0,92 |
|  | Опорный пункт милиции | 20 м2 общей площади | кВт/ м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |
| 29 | Пожарное депо | 1 автомобиль | кВт | 10 | 1-я | 0,8 |
| 30 | Пилорама | 1 объект | кВт | 10 | 3-я | 0,8 |
| 31 | Предприятия малого бизнеса | 2 объекта | кВт | 20 | 3-я | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |
| 32 | 1 этажные жилые дома с плитами на природном газе, 1-квартирные | 78 домов | кВт/квартиру | 4,5 | 3-я | 0,96 |

Электропотребление в жилом секторе перспективной застройки предполагает оснащение современными бытовыми машинами и приборами (стиральная машина с подогревом, моющий пылесос и др. приборы и машины с дополнительными операциями), а также наличие нескольких одноименных приборов (телевизоры, магнитофоны и пр.) с количеством проживающих в квартире (жилом доме) 1–3 человека.

Расчетное потребление электроэнергии в жилом секторе

Таблица 16

| Электроприемники квартиры (жилого дома) | Установленная мощность, Ру, кВт | Число часов их использования в год, Ч, час | Годовое потребление электроэнергии, W, кВт.час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с плитами на природном газе | с плитами на природном газе | с плитами на природном газе |
| Освещение | 0,7 | 1000 | 700 |
| Электробытовые машины и приборы | 9,24 | от 30 до 3200 | 2765 |
| Итого | 9,94 | - | 3465 |

Годовое расчетное электропотребление в жилом секторе перспективной застройки (с плитами на природном газе) составляет 1155 кВт.час в год на одного сельского жителя.

Проектом выполнен расчет электрических нагрузок и определена потребность в установке новых и реконструкции существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ для потребителей перспективной застройки на расчетный период по МО Рассказихинский сельсовет.

Установленную мощность, месторасположение планируемых трансформаторных подстанций уточнить на стадии рабочего проектирования.

Пропускную способность существующих сетей ВЛ-10 кВ проверить расчетом на увеличение нагрузки, в связи с присоединением планируемых объектов, при необходимости увеличить сечение проводов ЛЭП-10 кВ.

В зоне существующей застройки при подключении строящихся объектов к действующим КТП, при необходимости, произвести замену трансформаторов подстанций на более мощные.

Планируемые источники электроснабжения и расчетные электрические нагрузки для потребителей перспективной застройки

Таблица 17

| № по порядку | Наименование объекта | Расчетная мощность объекта, кВт | Источник электроснабжения: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | основной | резервный |
|  | Село Рассказиха |  |  |  |
| 1 | Общеобразовательная школа | 30,0 | Проектируемая КТП №1 10/0,4кВ, 100кВА | От существующих эл.сетей |
| 2 | Детский сад 1 | 15,0 | Проектируемая КТП №1 10/0,4кВ, 100кВА | От существующих эл.сетей |
| 3 | ФАП, выдвижной пункт скорой мед. помощи, аптека | 12,5 | Проектируемая ТП №2 10/0,4кВ, 2х100кВА | Проектируемая ТП №2 10/0,4кВ, 2х100кВА |
| 4 | Здание культурно-оздоровительного центра | 148,0 | Проектируемая ТП №2 10/0,4кВ, 2х100кВА | Проектируемая ТП №2 10/0,4кВ, 2х100кВА |
| 5 | Административно-общественный центр | 16,0 | Проектируемая ТП №2 10/0,4кВ, 2х100кВА | --- |
| 6 | Детский сад 2 | 15,0 | Проектируемая КТП №3 10/0,4кВ, 100кВА | От существующих эл.сетей |
| 7 | Гостиница, сауна | 5,0 | От существующих эл.сетей | --- |
| 8 | Минипрачечная | 5,0 | Проектируемая КТП №4 10/0,4кВ, 100кВА | --- |
| 9 | Минихимчистка | 3,0 | Проектируемая КТП №4 10/0,4кВ, 100кВА | --- |
| 10 | Пожарное депо | 10,0 | Проектируемая КТП №4 10/0,4кВ, 100кВА | ДЭС |
| 11 | Пожарно-химическая станция | 10,0 | Проектируемая КТП №4 10/0,4кВ, 100кВА | ДЭС |
| 12 | Магазин непродовольст-венных товаров | 3,0 | Проектируемая КТП №5 10/0,4кВ, 100кВА | --- |
| 13 | АЗС, СТО | 15,0 | Проектируемая КТП №7 10/0,4кВ, 100кВА | --- |
| 14 | Предприятия малого бизнеса | 50,0 | Проектируемая КТП №7 10/0,4кВ, 100кВА | --- |
| 15 | Предприятие по разведению рыбы | 10,0 | От существующих эл.сетей | --- |
|  | Жилые дома | 648,0 | Проектируемые: ТП №2 10/0,4кВ, 2х100кВА; КТП №№3,4,5,6 10/0,4кВ, 100кВА | --- |
|  | Итого по с. Рассказиха | 995,5 |  |  |
|  | Поселок Нижняя Петровка |  |  |  |
| 1 | МОУ "Нижнепетровская ООШ" (реконструкция), библиотека | 15,0 | Проектируемая ТП №8 10/0,4кВ, 2х100кВА | Проектируемая ТП №8 10/0,4кВ, 2х100кВА |
| 2 | ФАП (реконструкция), детский сад | 12,0 | Проектируемая ТП №8 10/0,4кВ, 2х100кВА | Проектируемая ТП №8 10/0,4кВ, 2х100кВА |
| 3 | Сельский клуб, спортивно-тренажерный зал | 24,7 | Проектируемая ТП №8 10/0,4кВ, 2х100кВА | --- |
| 4 | Многофункциональное здание | 34,5 | Проектируемая ТП №8 10/0,4кВ, 2х100кВА | --- |
|  | Пожарно-химическая станция | 10,0 | Проектируемая ТП №8 10/0,4кВ, 2х100кВА | Проектируемая ТП №8 10/0,4кВ, 2х100кВА |
| 5 | Магазин 1 продовольственных товаров | 4,6 | Проектируемая КТП №9 10/0,4кВ, 160кВА | --- |
| 6 | Магазин 2 продовольственных товаров | 4,6 | От существующих эл.сетей | --- |
| 7 | Магазин 3 продовольственных товаров | 4,6 | От существующих эл.сетей | --- |
| 8 | Пожарное депо | 10,0 | КТП-36-9-27, 10/0,4кВ, 160кВА | ДЭС |
| 9 | Технический участок ГКУ «Бобровский лесхоз" | 30,0 | КТП-36-9-27, 10/0,4кВ, 160кВА | --- |
| 10 | СТО | 5,0 | КТП-36-9-27, 10/0,4кВ, 160кВА | --- |
|  | Жилые дома | 148,5 | Проектируемая КТП №9 10/0,4кВ, 160кВА; от существующих эл.сетей | --- |
|  | Итого по п. Нижняя Петровка | 303,5 |  |  |
|  | Поселок Малая Речка |  |  |  |
| 1 | Начальная школа, малокомплектное дошкольное учреждение | 9,6 | Проектируемая КТП №10 10/0,4кВ, 160кВА | КТП-36-9-37, 10/0,4кВ, 100кВА |
| 2 | Медпункт | 3,0 | Проектируемая КТП №10 10/0,4кВ, 160кВА | КТП-36-9-37, 10/0,4кВ, 100кВА |
| 3 | Здание общественного центра | 34,2 | Проектируемая КТП №10 10/0,4кВ, 160кВА | --- |
| 4 | Пожарное депо | 10,0 | Проектируемая КТП №12 10/0,4кВ, 100кВА | ДЭС |
| 5 | Пилорама | 10,0 | Проектируемая КТП №12 10/0,4кВ, 100кВА | --- |
| 6 | Предприятия малого бизнеса | 20,0 | Проектируемая КТП №12 10/0,4кВ, 100кВА | --- |
|  | Жилые дома | 351,0 | Проектируемые: КТП №№10,11 10/0,4кВ, 160кВА; КТП-36-9-37, 10/0,4кВ, 100кВА | --- |
|  | Итого по п. Малая Речка | 452,2 |  |  |
|  | Итого по МО Рассказихинский сельсовет | 1751,2 |  |  |

Расчетная нагрузка на перспективную застройку на период до 2032 года составит 1751,2 кВт, в том числе:

– на объекты социальной сферы 413,7 кВт;

– на объекты производственной сферы 190,0 кВт;

– на объекты жилищной сферы 1147,5 кВт.

Годовой расчетный расход электроэнергии для планируемых объектов составит 1803,3 тыс. кВт.час, в том числе:

– для объектов социальной сферы 667,2 тыс. кВт.час;

– для объектов производственной сферы 298,4 тыс. кВт.час;

– для объектов жилищной сферы 837,7 тыс. кВт.час.

Охрана окружающей природной среды

При разработке генерального плана МО Рассказихинский сельсовет учтены требования законодательства об охране природы и основ земельного законодательства Российской Федерации.

Планируемые ВЛ служат для передачи и распределения электроэнергии на напряжении 10 кВ. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду (как воздушную, так и водную). Производственный шум и вибрация отсутствуют.

Планируемые ВЛ-10 кВ являются источником электрического поля напряженностью значительно ниже 1 кВ/м. В соответствии с «Санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия электрического поля…" № 2971 от 28.02.84 г., защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными ЛЭП переменного тока промышленной частоты напряжением 10 кВ, не требуется.

Трассы планируемых ВЛ-10 кВ выбраны с учетом наименьшей протяженности.

ВЛ не пересекают зарегистрированного месторождения полезных ископаемых.

При строительстве и эксплуатации ВЛ изменений рельефа, нарушений гидрогеологических условий на территории сельсовета не будет ввиду отсутствия загрязняющих выбросов и небольшой (менее 560 кН) нагрузки на опоры.

Планируемые комплектные трансформаторные подстанции представляют собой сборные конструкции, имеющие полную заводскую готовность. В связи с этим, мероприятия по транспортировке и установке КТП являются минимальными, а вредные воздействия на окружающую среду, оказываемые при этом используемой техникой (выхлопные газы), незначительны и кратковременны. Уровень шума и вибрации, создаваемые при работе трансформатора, не превышают допустимых величин. Поэтому проведение воздухо-водоохранных мероприятий и мероприятий по снижению производственного шума и вибрации не требуется.

После сооружения ВЛ и установки КТП земельные участки, временно используемые при строительстве, должны быть приведены в первоначальное состояние.

В результате строительства ВЛ-10 кВ и установки КТП состояние окружающей природной среды не изменится.

Заключение

Существующая энергетическая инфраструктура располагает резервом мощности для обеспечения расчетных параметров комплексного территориального развития МО Рассказихинский сельсовет на расчетный период.

Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры МО Рассказихинский сельсовет и ожидаемого роста присоединяемых мощностей на расчетный срок, а также для повышения надежности электроснабжения предусмотрено:

1) Установка 2-х двухтрансформаторных ТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 100 кВА в зоне перспективной застройки, в том числе:

– в с. Рассказиха – одна ТП-10/0,4 кВ;

– в п. Нижняя Петровка – одна ТП-10/0,4кВ.

2) Установка 10-ти однотрансформаторных КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью от 100 до 160 кВА в зоне перспективной застройки, в том числе:

– в с. Рассказиха – шесть КТП-10/0,4 кВ;

– в п. Нижняя Петровка – одна КТП-10/0,4 кВ;

– в п. Малая Речка – три КТП-10/0,4 кВ.

3) Реконструкция КТП-36-9-27, 10/0,4 кВ в п. Нижняя Петровка с заменой трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА.

4) Реконструкция КТП-36-9-37, 10/0,4 кВ в п. Малая Речка с заменой трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА.

5) Увеличение мощностей действующих трансформаторных подстанций в зоне существующей застройки, по необходимости.

6) Проведение мероприятий по обеспечению резервным источником питания всех зданий и сооружений, относящихся ко II категории.

7) Текущий ремонт и замена технологического оборудования ПС-35/10 кВ № 36 и комплектных трансформаторных подстанций с. Рассказиха, п. Нижняя Петровка, п. Малая Речка по мере физического и морального износа электрооборудования.

8) Ремонт и реконструкция распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ по мере их физического износа.

9) Строительство проектируемых сетей ВЛ-10 кВ общей протяженностью 2,3 км, в том числе:

– в с. Рассказиха – 1,25 км;

– в п. Нижняя Петровка – 0,1 км;

– в п. Малая Речка – 0,95 км.

## 4.3. Теплоснабжение

Основными направлениями развития и совершенствования теплоснабжения Организация централизованной системы теплоснабжения нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается отопление автономными источниками теплоснабжения для жилых и общественных зданий.

Так как планируется централизованное газоснабжение населенных пунктов, то проектом предлагается отопление котлами, работающими на газовом топливе.

4.4. Водоснабжение

При расчете приняты нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

Село Рассказиха

На расчетный срок максимальный суточный расход на хозяйственно-питьевые нужды с учетом 10 % на неучтенные нужды составит 174,2 м3/сут.

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно Таблице 5 СНиП 2.04.02-84. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: 1 пожар по 5 л/сек. Расход воды на пожаротушение – 54 м³.

Генеральным планом предусматривается прокладка централизованной системы водоснабжения для жилой и общественной застройки села. Для этого необходимо построить закольцованные сети водопровода протяженностью 20,0 км. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м. Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения. Для удаленной от водопровода жилой застройки, планируется водоснабжение от колонок и индивидуальных скважин.

Кроме того, проектом предусматривается строительство двух скважин и двух водонапорных башен общим объемом 135 м3. Для этого необходимо провести гидрогеологическую разведку водоносных горизонтов и бурение новых артезианских скважин. Этот вопрос решается специализированной организацией, имеющей лицензию на проведение изыскательских работ.

Поселок Малая Речка

На расчетный срок максимальный суточный расход на хозяйственно-питьевые нужды с учетом 10 % на неучтенные нужды составит 55,5 м3/сут.

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно таблице 5 СНиП 2.04.02-84. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: 1 пожар по 5 л/сек. Расход воды на пожаротушение – 54 м³.

Генеральным планом предусматривается прокладка централизованной системы водоснабжения для жилой и общественной застройки села. Для этого необходимо построить закольцованные сети водопровода протяженностью 2,6 км. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м. Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения. Для восточной части населенного пункта планируется водоснабжение от колонок и индивидуальных скважин.

Кроме того, проектом предусматривается строительство одной водозаборной площадки (скважина и водонапорная башня ёмкостью 60 м3).

Для этого необходимо провести гидрогеологическую разведку водоносных горизонтов и бурение новых артезианских скважин. Этот вопрос решается специализированной организацией, имеющей лицензию на проведение изыскательских работ.

Поселок Нижняя Петровка

На расчетный срок максимальный суточный расход на хозяйственно-питьевые нужды с учетом 10 % на неучтенные нужды составит 79,1 м3/сут.

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно таблице 5 СНиП 2.04.02-84. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: 1 пожар по 5 л/сек. Расход воды на пожаротушение – 54 м³.

Генеральным планом предусматривается прокладка централизованной системы водоснабжения для жилой и общественной застройки села. Для этого необходимо построить закольцованные сети водопровода протяженностью 6 км. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м. Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения. Для удаленной от водопровода жилой застройки, планируется водоснабжение от колонок и индивидуальных скважин.

Кроме того, проектом предусматривается строительство двух скважин и двух водонапорных башен общим объемом 120 м3. Для этого необходимо провести гидрогеологическую разведку водоносных горизонтов и бурение новых артезианских скважин. Этот вопрос решается специализированной организацией, имеющей лицензию на проведение изыскательских работ.

## 4.5. Водоотведение

- Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления.

- Суточный расход бытовых сточных вод на расчетный срок составит:

- – для с. Рассказиха – 32,62 м3/сут,

- – для п. Малая Речка – 17,4 м3/сут,

- – для п. Нижняя Петровка – 15,1 м3/сут.

- Организация централизованной системы водоотведения из-за сложности рельефа нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительным для данного сельсовета.

- Проектом предусматривается строительство очистных сооружений южнее с. Рассказиха производительностью 65 м3/сут (производительность учитывает привозные стоки от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий с. Рассказиха, п. Малая Речка и п. Нижняя Петровка).

- Также необходимо установить локальные очистные установки на предприятиях общественного питания (сбор жира), на предприятиях автомобильного транспорта (нефтепродуктов) и производственных объектов.

- При водоотведении нужно предусматривать мероприятия по исключению сброса:

- – крупноразмерных пищевых отходов;

- – вод от мойки автомашин;

- – веществ( вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод;

- – поверхностно-активных веществ от стирки белья( уборки помещений и чистки санитарных приборов( мойки посуды и т.д.

- Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведение в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм( сброс в грунт или в накопительный водоем.

- В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий предлагаются следующие индивидуальные системы очистки:

- - септики;

- - фильтрующие колодцы;

- - поля подземной фильтрации;

- - фильтрующая кассета;

- - фильтрующая траншея;

- - компактные очистные установки заводского изготовления и др.

- Для повторного использования воды для полива территории качество стоков после очистки должно соответствовать:

- БПКПОЛН. - 3 мг/л(

- взвешенные вещества - 3 мг/л(

- аммонийный азот (по N) - 0(4 мг/л(

- нитриты (по N) - 0(02 мг/л(

- нитраты (по N) - 9 мг/л(

- фосфаты (по Р2О5) - 1-2 мг/л(

- СПАВ - 0(2-0(3 мг/л.

- Данные мероприятия позволят улучшить и сохранить окружающую среду, обеспечить рациональный круговорот в природе, сохранить источники воды для жителей населенных пунктов Рассказихинского сельсовета.

## 4.6. Газоснабжение

Генеральным планом предусматривается полное газоснабжение природным газом МО Рассказихинский сельсовет.

Источник газоснабжения – отключающее устройство для перспективного подключения с. Рассказиха и с. Сосновка на существующем газопроводе высокого давления II категории (избыточного давления до 0,6 МПа) в с. Бобровка Первомайского района Алтайского края.

В объеме системы газоснабжения предусмотрены:

- межпоселковый газопровод высокого давления (до 0,6 МПа);

- внутрипоселковые газопроводы высокого давления (до 0,6 МПа);

- ГРПШ (14 шт.) понижающие давление газа до низкого (до 0,005 МПа);

- газораспределительные сети низкого давления.

Расположение объектов системы газоснабжения (газопроводы, ГРПШ) и их производительность (ГРПШ) ориентировочно определены схемой газоснабжения (см. карту-схему инженерной инфраструктуры). Диаметры газопроводов определяются гидравлическим расчетом на стадии разработки проектной документации.

При разработке отдельных проектов сетей низкого давления рекомендуется учитывать закольцовку с существующими и проектируемыми сетями соседних ГРПШ.

Для индивидуальной жилой застройки (частный сектор) предусмотрена поквартирная газификация. Для прочих зданий и сооружений предлагается замена существующих источников теплоснабжения на твердом топливе индивидуальными источниками теплоснабжения на газообразном топливе.

Использование природного газа предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

При полной газификации населенных пунктов сельсовета расчетный годовой расход газа (суммарная потребность) составит 2488 тыс. м3/год для с. Рассказиха, 447 тыс. м3/год – для п. Малая Речка, 834 тыс. м3/год – для п. Нижняя Петровка, максимальный часовой расход газа составит 1015 м3/ч для с. Рассказиха, 195 м3/ч – для п. Малая Речка, 357 м3/ч – для п. Нижняя Петровка.

Ориентировочный расчет потребности в газообразном топливе выполнен согласно СП 42-101-2003, СНиП 2.04.01, СНиП 2.04.05 и СНиП 2.04.07.

Расчетом не предусмотрен расход газа промышленными предприятиями на производственные нужды.

Охранные зоны газопроводов всех давлений предусмотрены не менее 2 м (в каждую сторону) в границах села, и не менее 3 м (в каждую сторону) при прохождении газопровода по территории лесопосадок (наличие деревьев и кустарника). Охранная зона всех ГРП принята 10 м от ограждения. Минимальные нормативные расстояния до фундаментов зданий и сооружений приняты: от ГРПШ – 10 м, от газопроводов высокого давления – 7 м, от газопроводов низкого давления – 2 м.

## 4.7. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов

Проектом предлагаются мероприятия по развитию объектов специального назначения:

– закрытие и рекультивация существующей территории свалки твердых бытовых отходов, расположенной с нарушением нормативных требований;

– строительство межпоселкового полигона твердых бытовых отходов в южном направлении в 1,8 км от границы с. Рассказиха (1,27 га);

– строительство межпоселкового скотомогильника в южном направлении в 2 км от границы с. Рассказиха (0,06 га);

– рекультивация существующей территории свалки твердых бытовых отходов в п. Нижняя Петровка, расположенной с нарушением нормативных требований и строительство площадки перегрузки твердых бытовых отходов (1,35 га);

– расширение территории существующих кладбищ в соответствии с нормативными требованиями на:

- 0,25 га (п. Нижняя Петровка);

- 0,09 га (п. Малая Речка);

– закрытие существующего кладбища в с. Рассказиха и строительство нового в северо-восточном направлении в 50 м от границы населенного пункта (1,08 га).

– строительство очистных сооружений в южной части с. Рассказиха для обслуживания населения с. Рассказиха, п. Малая Речка и п. Нижняя Петровка.

Инженерная подготовка территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации сооружений, но и являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить нормальные экологические условия в населенных пунктах.

Рельеф территории сельсовета представляет собой всхолмленную равнину с наличием больших лесных массивов.

Для обеспечения поверхностного стока в населенных пунктах проектом предлагается устроить сеть открытых водоотводных лотков. Конструкцию лотка принять по типовому проекту, в местах пересечения водотоков с дорогами устроить водопропускные трубы диаметром не менее 0,3 м.

Вертикальная планировка должна быть решена с максимальным приближением к существующему рельефу, с небольшим превышением микрорайонов над уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков в лотки уличных проездов.

Инженерная подготовка территории включает в себя – реконструкцию и изменение вертикальных отметок существующей дорожной сети, подсыпку грунта при новом строительстве, перепланировку территории при создании и реконструкции придомового и уличного благоустройства.

Для исключения подтопления жилых домов и нежилых помещений следует предусмотреть строительство дренажной системы.

В связи с тяжелой паводковой ситуацией в весеннее-летний период 2014 года в целях предотвращения затопления части территории населенных пунктов сельсовета проектом предусмотрено строительство дамб:

п. Малая речка - 2,34 км

с. Рассказиха -4,0 км

## 4.8. Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры

По состоянию на начало 2017 г. В муниципальном образовании отсутствует Единая муниципальная база информационных ресурсов (далее ЕМБИР).

Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по квитанциям ресурсоснабжающей организации. Для осуществления деятельности по учету, расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги в ресурсноснабжающие организации, расчетно-кассовый центр и управляющие организации используют различные программные продукты. Используемые при этом для расчетов базы данных, сформированы организациями с учетом собственных требований и поставленных задач. Это обуславливает содержание баз данных и их наполнение, однако данное условие предполагает возможность различий в информации по одноименным позициям (в частности по площадям жилых и нежилых помещений, численности проживающих) между базами данных ресурсоснабжающих и управляющих организаций. В данных условиях расчеты платы за коммунальные услуги могут быть выполнены некорректно.

Съем показаний приборов учета (общедомовые и квартирные) осуществляется вручную, без применения технических средств дистанционного съема показаний.

В системе взаимоотношений сторон в сфере производства и потребления жилищно-коммунальных услуг можно выделить следующих участников:

- жители сельского поселения (потребители коммунальных услуг);

- организации и предприятия;

- ресурсоснабжающие организации;

- расчетно-кассовый центр.

В Таблице 18 приведены результаты анализа влияния существующей системы расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги на каждую из сторон в сфере производства и потребления коммунальных услуг.

Результаты анализа влияния существующей системы расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги на каждую из сторон в сфере производства и потребления коммунальных услуг

Таблица 18

| № п/п | Наименование участника системы | Положительные стороны существующей системы | Отрицательные стороны существующей системы | Риски (последствия) сохранения существующей системы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | потребители коммунальных услуг | Возможность оплачивать счета за коммунальные услуги частями (по каждой отдельной квитанции) по мере появления финансовых возможностей. | увеличение времени на осуществления оплаты квитанции различным ресурсоснабжающим организациям; сложность проведения обобщенного анализа и контроля платежей за коммунальные услуги; необходимость решения спорных вопросов индивидуально без участия управляющих организаций. | формирование и укрепление стереотипов «справедливости» оплаты коммунальных услуг по остаточному принципу при наличии финансовых средств; формирование непрогнозируемого «разрыва» между периодом потребления и оплаты коммунальных услуг. |
|  | Ресурсоснабжающие организации (РСО) | возможность контроля над расчетами, приемом и учетом платежей потребителей за коммунальные услуги; прямое влияние на уровень собираемости платежей за коммунальные услуги. | Необходимость ведения претензионной работы с большим количеством потребителей (физических лиц). | Риски не получения платы за коммунальные услуги, которые не могут быть отключены за неуплату в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам (холодное водоснабжение, отопление). |
|  | Расчетно-кассовый центр | Не определено | Не определено | Не определено |
|  | Существующая система расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги . | – | отсутствие обобщенной достоверной информации о потреблении и оплате коммунальных услуг гражданами, необходимой для принятия решений органами исполнительной власти поселения в части организации и обеспечения социальной поддержки граждан. использование для расчета, учета и приема платежей баз данных, сформированных ресурсоснабжающими организациями, которые могут содержать различную информацию по одноименным позициям; дублирование выполняемых ресурсоснабжающими организациями работ и осуществляемых функций (ведение баз данных, печать и доставка платежных документов, прием платы и др.), приводящее к увеличению платы за жилое помещение. | риски финансирования реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса вследствие устоявшегося мнения о естественности неоплаты коммунальных услуг; увеличение расходов на взимание платы за коммунальные услуги, включаемых в плату за жилое помещение. |

Таким образом, существующая система в большей степени удовлетворяет интересам ресурсоснабжающих организаций за счет интересов потребителей и управляющих организаций. В рассматриваемых условиях приоритетным является получение от потребителей оплаты за коммунальные услуги, в ущерб сбалансированных отношений на взаимовыгодной основе.

## 4.9. Сроки и этапы реализации программы

Программа действует на срок действия генерального плана 2018-2032 годы:

– 1 этап с 2018 - 2022;

– 2 этап с 2023 - 2032.

# 5. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры, Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры

## 5.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Рассказихинский сельсовет на 2018-2022 гг. и на период до 2032 года, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2032 года с учетом комплексного инвестиционного плана;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг на уровне установленных на 2017 г. нормативов потребления;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

- Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечиваюттребуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

- Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

- Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета муниципального образования Рассказихинский сельсовет, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия краевых программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования республиканского бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

- В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.

Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам.

Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

- Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры муниципального образования Рассказихинский сельсовет, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

# 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,  строительству, реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры необходимых для реализации муниципальной программы муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края

## 6.1. Общие сведения

Основными источниками финансирования Программы являются:

– средства федерального бюджета;

– средства краевого бюджета;

– средства местного бюджета;

– средства внебюджетных источников организаций, осуществляющих строительство объектов социальной инфраструктуры.

При разработке стратегии ресурсного обеспечения Программы учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере муниципального образования, высокая социальная и политическая значимость проблемы.

Источниками финансирования Программы являются внебюджетные средства организаций, осуществляющих строительство объектов коммунальной инфраструктуры.

Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы, составляет 230,76 м. рублей.

В целях развития систем коммунальной сферы муниципального образования необходимо провести мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов социальной сферы, расположенных на территории муниципального образования Рассказихинский сельсовет. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры необходимых для реализации муниципальной программы муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края представлена в Таблице 19.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Рассказихинский сельсовет включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

## 6.2. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,  строительству, реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры необходимых для реализации муниципальной программы муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края

Таблица 19

| Задача, мероприятие | Сумма затрат( млн. рублей) | Источники финансиро- вания | Исполни-тель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2032 | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Строительство новых и реконструкция существующих объектов энергоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | Ответственные бюджетные организации | - повышение эффективности работы системы электроснабжения; - улучшение качества предоставляемых услуг; - уменьшение потерь в линиях, исключение незаконных подключений; |
| Мероприятие 1.1. реконструкция линии электропередач 10 и 0,4 кВ, 5 км; | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 3,1 | 4,1 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.2. разработка проектной документации, линии электропередач 10 и 0,4 кВ, 2,3 км; |  | 0,8 |  |  |  |  | 0,8 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.3. разработка проектной документации, строительство линии электропередач 10 и 0,4 кВ, 2,3 км; |  |  | 5,4 |  |  |  | 5,4 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.4. разработка проектной документации трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ: |  |  |  | 2,4 |  |  | 2,4 | внебюджетные источники |  |  |
| с. Рассказиха | 7шт (100-160кВ) |  |  |  | 1,4 |  |  | 1,4 | внебюджетные источники |  |  |
| п. Малая Речка | 3шт (100-160кВ) |  |  |  | 0,6 |  |  | 0,6 | внебюджетные источники |  |  |
| п. Нижняя Петровка | 2шт (100-160кВ) |  |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.5. Строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Рассказиха | 7шт (100-160кВ) |  |  |  |  | 2,4 |  | 2,4 | внебюджетные источники |  |  |
| п. Малая Речка | 3шт (100-160кВ) |  |  |  |  | 1,4 |  | 1,4 | внебюджетные источники |  |  |
| п. Нижняя Петровка | 2шт (100-160кВ) |  |  |  |  | 1,25 |  | 1,25 | внебюджетные источники |  |  |
| Задача 2. Строительство, реконструкция систем коммунальной инфраструктуры существующих объектов в сфере водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные бюджетные организации | - повышение эффективности работы системы водоснабжения; - обеспечение гарантированного снабжения населения района качественной питьевой водой; - Снижение потерь воды в централизованных системах водоснабжения; - учет фактического потребления энергоресурса. |
| Мероприятие 2.1. разработка проектной документации водопроводных сетей: |  |  | 0,4 | 1,5 | 1,9 | 30,0 | 33,8 | федеральный, краевой, местный |  |  |
| с. Рассказиха | 20,2 км |  |  | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 14 | 15,9 | краевой, местный |  |  |
| п. Малая Речка | 2,6 км |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1 | 1,5 | краевой, местный |  |  |
| п. Нижняя Петровка | 6,0 км |  |  |  | 0,4 | 1,25 |  | 1,65 | краевой, местный |  |  |
| Мероприятие 2.2. строительство водопроводных сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . Рассказиха | 20,2 км |  |  |  | 1,5 | 1,7 | 11,8 | 15 | федеральный, краевой, местный |  |  |
| п. Малая Речка | 2,6 км |  |  |  | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 4 | федеральный, краевой, местный |  |  |
| п. Нижняя Петровка | 6,0 км |  |  |  |  | 1,2 | 10 | 11,2 | федеральный, краевой, местный |  |  |
| Мероприятие 2.3. разработка проектной документации скважин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Рассказиха | 2шт (138м3/сут) |  | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 1,7 | Местный бюджет |  |  |
| п. Малая Речка | 1шт (47м3/сут) |  | 0,8 |  |  |  |  | 0,8 | Местный бюджет |  |  |
| п. Нижняя Петровка | 2шт (55м3/сут ) |  | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 1,7 | Местный бюджет |  |  |
| Мероприятие 2.4. строительство скважин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Рассказиха | 2шт (138м3/сут) |  |  | 5,5 |  | 5,5 |  | 11 | Федеральный, краевой, местный |  |  |
| п. Малая Речка | 1шт (47м3/сут) |  |  | 2,7 |  |  |  | 2,7 | Федеральный, краевой, местный |  |  |
| п. Нижняя Петровка | 2шт (55м3/сут ) |  |  | 5,5 |  | 5,5 |  | 11 | Федеральный, краевой, местный |  |  |
| Мероприятие 2.5. разработка проектной документации водонапорных башен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Рассказиха | 2шт (75 и 60м3) |  | 0,8 |  | 0,8 |  |  | 1,6 | Местный бюджет |  |  |
| п. Малая Речка | 1шт (60м3) |  | 0,8 |  |  |  |  | 0,8 | Местный бюджет |  |  |
| п. Нижняя Петровка | 2шт (60 и 60м3) |  | 0,8 |  | 0,8 |  |  | 1,6 | Местный бюджет |  |  |
| Мероприятие 2.6. строительство башен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Рассказиха | 2шт (75 и 60м3) |  |  | 1,8 |  | 1,8 |  | 3,6 | Федеральный, краевой, местный |  |  |
| п. Малая Речка | 1шт (60м3) |  |  | 1,8 |  |  |  | 1,8 | Федеральный, краевой, местный |  |  |
| п. Нижняя Петровка | 2шт (60 и 60м3) |  |  | 1,8 |  | 1,8 |  | 3,6 | Федеральный, краевой, местный |  |  |
| Задача 3. Строительство, реконструкция систем коммунальной инфраструктуры существующих объектов в сфере водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - повышение эффективности работы системы водоотвеления; |
| Мероприятие 3.1. разработка проектной документации очистных сооружений Южнее с. Рассказиха, 65 м3/сут; |  |  |  |  | 0,9 |  | 0,9 | краевой, местный | Ответственные бюджетные организации |  |
| Мероприятие 3.2. строительство очистных сооружений Южнее с. Рассказиха, 65 м3/сут. |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 | Федеральный, краевой, местный |  |  |
| Задача 4. Строительство систем коммунальной инфраструктуры существующих объектов в сфере газоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. разработка проектной документации на межпоселковый газопровод, территория сельсовета, 21,5 км; |  |  | 3,9 | 0,7 |  |  | 4,6 | Краевой |  |  |
| Мероприятие 4.2. строительство межпоселкового газопровода, территория сельсовета, 21,5 км; |  |  |  | 30,2 | 30,2 |  | 60,4 | Федеральный, краевой, внебюджетные источники | Ответственные бюджетные организации |  |
| Мероприятие 4.3. разработка проектной документации на газораспределительные сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Рассказиха | 3,1 км |  |  |  |  | 0,9 |  | 0,9 | краевой, местный, внебюджетные источники |  |  |
| п. Малая Речка | 0,3 км |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 | краевой, местный, внебюджетные источники |  |  |
| п. Нижняя Петровка | 1,5 км |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 | краевой, местный, внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.4. строительство газораспределитель- ных сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Рассказиха | 3,1 км |  |  |  |  |  | 6,2 | 6,2 | Федеральный, краевой, местный, внебюджетные источники |  |  |
| п. Малая Речка | 0,3 км |  |  |  |  |  | 0,71 | 0,71 | Федеральный, краевой, местный, внебюджетные источники |  |  |
| п. Нижняя Петровка | 1,5 км |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | Федеральный, краевой, местный, внебюджетные источники |  |  |
| Задача 5. Строительство, систем коммунальной инфраструктуры существующих объектов в сфере систем сбора и утилизация твердых бытовых отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные бюджетные организации | - улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в сельском поселении района; - сокращение числа несанкционированных свалок предотвращение вредного воздействия на окружающую среду от отходов потребления |
| Мероприятие 5.1. разработка проектной документации межпоселкового полигона, в 1 км к югу от границы с. Рассказиха, 1,27 га; |  |  |  | 1,6 |  |  | 1,6 | местный, внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 5.2. строительство межпоселкового полигона, В 1 км к югу от границы с. Рассказиха, 1,27 га; |  |  |  |  | 5,5 |  | 5,5 | местный, внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 5.3. разработка проектной документации на площадку перегрузки твердых бытовых отходов, п. Нижняя Петровка, 1,35 га |  |  |  |  |  | 0,9 | 0,9 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 5.4. строительство площадки перегрузки твердых бытовых отходов, п. Нижняя Петровка, 1,35 га; |  |  |  |  |  | 1,9 | 1,9 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 5.5. разработка проектной документации скотомогильника в 1 км к югу от границы с. Рассказиха, 0,06 га; |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 | местный |  |  |
| Мероприятие 5.6. строительство скотомогильника в 1 км к югу от границы с. Рассказиха, 0,06 га; |  |  |  |  |  | 0,45 | 0,45 | местный |  |  |
| Мероприятие 5.5. разработка проектной документации кладбищ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Рассказиха | 1,08 га |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 | местный |  |  |
| п. Нижняя Петровка | 0,25 га |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | местный |  |  |
| п. Малая Речка | 0,09 га |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | местный |  |  |
| Мероприятие 5.6. строительство кладбищ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Рассказиха | 1,08 га |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | местный |  |  |
| п. Нижняя Петровка | 0,25 га |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | местный |  |  |
| п. Малая Речка | 0,09 га |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 | местный |  |  |
| Задача 6. Строительство противопаводковых сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные бюджетные организации |  |
| Мероприятие 6.1. разработка проектной документации на Противопаводковые дамбы: |  |  |  | 0,6 |  |  | 0,6 | местный бюджет |  |  |
| с. Рассказиха | 4,0 км |  |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 | местный бюджет |  |  |
| п. Малая Речка | 2,34 км |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 | местный бюджет |  |  |
| Мероприятие 6.2. Строительство противопаводковых дамб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Рассказиха | 4,0 км |  |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 | местный бюджет |  |  |
| п. Малая Речка | 2,34 км |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 | местный бюджет |  |  |

## 6.3. Сводные финансовые затраты по направлениям целевой программы

Таблица 20

| Источники и направления расходов | Сумма затрат (млн. рублей) | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2032 | Всего |  |
| Всего финансовых затрат | 0,2 | 1 | 29,6 | 43,1 | 63,1 | 93,76 | 230,76 |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из местного бюджета |  |  |  | 1,8 |  |  | 1,8 |  |
| Из местного и внебюджетных источников |  |  |  |  | 1,6 | 5,5 | 7,1 |  |
| Из краевого, местного бюджета |  |  | 0,6 | 1,3 | 3,05 | 17,55 | 22,5 |  |
| Из краевого бюджета |  |  | 3,9 | 0,7 |  |  | 4,6 |  |
| Из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  | 0,4 | 1,5 | 1,9* | 30 | 33,8 |  |
| Из федерального, краевого, местного бюджета |  |  | 19,1 | 2,6 | 20,2 | 23,5 | 65,4 |  |
| Из федерального, краевого и внебюджетных источников, |  |  |  | 30,2 | 31,1 | 11,31 | 72,61 |  |
| Из внебюджетных источников | 0,2 | 1 | 5,6 | 5 | 5,25 | 5,9 | 22,95 |  |

6.4. Ресурсное обеспечение Программы

Состояние и уровень развития коммунальной инфраструктуры, как важнейший элемент функционирования и развития территории, выступают наряду с демографическим прогнозом, прогнозом экономического потенциала поселения.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на условиях софинансирования за счет следующих источников:

1. средства федерального бюджета;

2. средства бюджета Алтайского края за счет регионального фонда софинансирования расходов;

3. средства местных бюджетов;

4. внебюджетных источников.

Общая потребность финансового обеспечения Программы на 2018-2032 годы составляет 1077,1 млн. руб., из них в разрезе источников финансирования                  Таблица 20.

Источниками инвестиционных средств для реализации Программы по возможности выступают, бюджетные средства МО, средства муниципального района,  и краевого бюджетов.

Пропорции финансирования и его распределение во времени определяют:

- инвестиционный потенциал бюджетов различного уровня.

Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических.

# 7. Оценка эффективности Программы мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края

## 7.1 Оценка ожидаемых результатов реализации Программы

Ожидается, что в результате реализации Программы будет достигнут рост показателей обеспеченности населения муниципального образования Рассказихинский сельсовет качественными коммунальными услугами, соответствующие требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в необходимом и достаточном количестве.

Результаты долгосрочной муниципальной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края на                            2018 – 2032 г. определяются с помощью целевых индикаторов (таблица 21).

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

В ходе реализации Программы планируется достигнуть следующих результатов:

1. В области электроснабжения:

- снижение уровня потерь электроэнергии на;

- снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене.

2. В области теплоснабжения:

- снижение уровня фактических потерь в тепловых сетях;

- снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене;

3. В области водоснабжения:

- снижение уровня потерь воды до 8%;

- снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене.

4. В области водоотведения:

- снижение уровня загрязнения до 15 %;

5. В области сбора и транспортировки твердых бытовых отходов:

- обеспеченность населения поселения услугой сбора и транспортировки бытовых отходов.

6. Улучшение санитарного состояния территорий поселения;

7. Улучшение экологического состояния окружающей среды.

Достижение данных результатов планируется за счет сокращения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышения надежности их функционирования, сокращения нерационального использования ресурсов в коммунальной сфере, строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры.

Социальный эффект от реализации Программы состоит в обеспечении бесперебойного в течение суток и года предоставления коммунальных услуг потребителям в необходимом количестве. Экологический эффект реализации Программы состоит в снижении антропогенной нагрузки на окружающую среду.

При изменении объемов бюджетного и внебюджетного финансирования мероприятий Программы проводится корректировка целевых индикаторов и их значений в установленном порядке.

Результаты долгосрочной муниципальной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Рассказихинский сельсовет на 2018 – 2032 г. определяются с помощью целевых индикаторов (Таблица 21).

## 7.2. Целевые индикаторы для проведения мониторинга реализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры

Таблица 21

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | годы реализации муниципальной программы |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2032 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Электроснабжение |
| 1 | Обеспечение нормативной потребности для населения коммунальных услуг в системе электороснабжения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | повышение эффективности работы системы электроснабжения, улучшение качества предоставляемых услуг, реконструкция сетей ВЛ-10кВ общей (2,3 км); | % | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 76 | 100 |
| 1.2 | обеспечение проектной документацией (сетей ВЛ-10кВ, 2,3 км); | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1.3 | повышение эффективности работы системы электроснабжения, улучшение качества предоставляемых услуг, строительство сетей ВЛ-10кВ общей (2,3 км); | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1.4 | обеспечение проектной документацией (5-ти однотрансформаторных КТП-10/0,4кВ): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Рассказиха | 7шт (100-160кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  | п. Малая Речка | 3шт (100-160кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  | п. Нижняя Петровка | 2шт (100-160кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 1.5 | повышение эффективности работы системы электроснабжения, улучшение качества предоставляемых услуг, (строительство 5-ти проектируемых однотрансформаторных КТП-10/0,4кВ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Рассказиха | 7шт (100-160кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
|  | п. Малая Речка | 3шт (100-160кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
|  | п. Нижняя Петровка | 2шт (100-160кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Водоснабжение |
| 2 | Обеспечение нормативной потребности для населения коммунальных услуг в системе водоснабжения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | обеспечение проектной документацией (водопроводных сетей): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Рассказиха | 20,2 км | % | 0 | 0 | 3,1 | 4,4 | 4,4 | 88,1 | 100 |
|  | п. Малая Речка | 2,6 км | % | 0 | 0 | 6,7 | 13,3 | 1,3 | 66,7 | 100 |
|  | п. Нижняя Петровка | 6,0 км | % | 0 | 0 |  | 24,2 | 75,8 |  | 100 |
| 2.2 | обеспечение гарантированного снабжения населения муниципального образования качественной питьевой водой, строительство новых водопроводных сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Рассказиха | 20,2 км | % | 0 | 0 | 0 | 10 | 11,3 | 78,6 | 100 |
|  | п. Малая Речка | 2,6 км | % | 0 | 0 | 0 | 27,5 | 30 | 42,5 | 100 |
|  | п. Нижняя Петровка | 6,0 км | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,7 | 89,3 | 100 |
| 2.3 | обеспечение проектной документацией (скважин): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Рассказиха | 2шт (138м3/сут) | % | 0 | 11,8 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 0 | 100 |
|  | п. Малая Речка | 1шт (47м3/сут) | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | п. Нижняя Петровка | 2шт (55м3/сут ) | % | 0 | 11,8 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 0 | 100 |
| 2.4 | обеспечение гарантированного снабжения населения муниципального образования качественной питьевой водой, строительство двух скважин: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Рассказиха | 2шт (138м3/сут) | % | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 |
|  | п. Малая Речка | 1шт (47м3/сут) | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | п. Нижняя Петровка | 2шт (55м3/сут ) | % | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 |
| 2.5 | обеспечение проектной документацией ( водонапорных башен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Рассказиха | 2шт (75 и 60м3) | % | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 |
|  | п. Малая Речка | 1шт (60м3) | % | 0 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 100 |
|  | п. Нижняя Петровка | 2шт (60 и 60м3) | % | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 |
| 2.6 | обеспечение гарантированного снабжения населения муниципального образования качественной питьевой водой, строительство водонапорных башен: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Рассказиха | 2шт (75 и 60м3) | % | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 |
|  | п. Малая Речка | 1шт (60м3) | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | п. Нижняя Петровка | 2шт (60 и 60м3) | % | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 |
| Водоотведение |
| 3 | Обеспечение нормативной потребности для населения коммунальных услуг в системе водоотведения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | обеспечение проектной документацией (очистных сооружений производительностью 65 м3/сут.); | % |  |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 3.2 | повышение эффективности работы системы водоотведения, строительство очистных сооружений восточнее ст. Тягун производительностью 65 м3/сут.; |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 4 | Обеспечение нормативной потребности для населения коммунальных услуг в системе газоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | обеспечение проектной документацией на межпоселковый газопровод, территория сельсовета, 21,5 км; | % | 0 | 0 | 84,8 | 1,2 | 0 | 0 | 100 |
| 4.2 | Обеспечение гарантированного снабжения населения муниципального образования газом, строительство межпоселкового газопровода, территория сельсовета, 21,5 км; | % | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 |
| 4.3 | обеспечение проектной документацией на газораспределительные сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Рассказиха | 3,1 км | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
|  | п. Малая Речка | 0,3 км | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
|  | п. Нижняя Петровка | 1,5 км | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 4.4 | Обеспечение гарантированного снабжения населения муниципального образования газом строительство газораспределитель- ных сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Рассказиха | 3,1 км | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
|  | п. Малая Речка | 0,3 км | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
|  | п. Нижняя Петровка | 1,5 км | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| сбора и утилизация твердых бытовых отходов |
| 5 | Обеспечение нормативной потребности для населения коммунальных услуг в системе сбора и утилизации бытовых отходов в 1 км к югу от границы с. Рассказиха, с. Рассказиха, 1,35 га: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | обеспечение проектной документацией (полигона ТБО 1,27 га); | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 5.2 | снижение уровня загрязнения, обеспеченность населения услугой сбора и транспортировки бытовых отходов, строительство полигона в 1 км к югу от границы с. Рассказиха, с. Рассказиха, 1,27 га); | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 5.3 | обеспечение проектной документацией на площадку перегрузки твердых бытовых отходов, п. Нижняя Петровка, 1,35 га | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 5.4 | снижение уровня загрязнения, обеспеченность населения услугой сбора и транспортировки бытовых отходов, строительство площадки перегрузки твердых бытовых отходов, п. Нижняя Петровка, 1,35 га | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 5.5 | обеспечение проектной документацией скотомогильника в 1 км к югу от границы с. Рассказиха, 0,06 га; | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 5.6 | предотвращение вредного воздействия на окружающую среду, строительство скотомогильника в 1 км к югу от границы с. Рассказиха, 0,06 га; | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 5.7 | обеспечение проектной документацией (кладбища): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Рассказиха | 1,08 га | % |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
|  | п. Нижняя Петровка | 0,25 га | % |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
|  | п. Малая Речка | 0,09 га | % |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
| 5.8 | строительство кладбища: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Рассказиха | 1,08 га | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
|  | п. Нижняя Петровка | 0,25 га | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
|  | п. Малая Речка | 0,09 га | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 6 | Обеспечение защитными противопаводковыми объектами: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | обеспечение проектной документацией на противопаводковые дамбы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Рассказиха | 4,0 км | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| п. Малая Речка | 2,34 км | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 6.2 | строительство противопаводковых дамб: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Рассказиха | 4,0 км | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| п. Малая Речка | 2,34 км | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |

# 8. Механизм реализации Программы, контроль за ходом ее выполнения и механизм обновления Программы

## 8.1. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией и контроль выполнения Программы осуществляют – глава администрации Рассказихинского сельсовета Первомайского района.

Основным исполнителям Программы является Администрация муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края в лице главы администрации. Председатель комитета по делам ЖКХ, строительства и архитектуры Администрации Первомайского района несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, а также:

– определяют формы и методы управления реализацией Программы;

– координируют действия исполнителей Программы;

– ежегодно (до 1 октября) принимает от основного исполнителя предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и финансовых затрат на их реализацию.

Основной исполнитель Программы:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию программных мероприятий.

По Программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

Реализацию Программы и мониторинг осуществляет исполнитель.

Передачу при необходимости части функций муниципального заказчика подведомственным учреждениям (организациям), которым муниципальный заказчик может передавать выполнение части своих функций;

Ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

Размещение в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте администрации района информации о ходе и результатах реализации Программы.

Органы исполнительной власти и Совет депутатов МО в рамках своих полномочий осуществляют административный контроль над исполнением программных мероприятий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Организации жилищно-коммунального комплекса района участвуют в разработке программных мероприятий, контролируют исполнение программных мероприятий и отчитываются перед муниципальным заказчиком Программы.

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, согласно действующему законодательству Российской Федерации, и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления муниципального образования Рассказихинский сельсовет и утвержденного главой местной администрации Рассказихинский сельсовет. Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования, и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на соответствующий год.

Контроль расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим бюджетным законодательством, Уставом муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края. Должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность за невыполнение мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством.

## 8.2. Мониторинг и корректировка программы

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Приказ от 14 апреля 2008 года № 48 Министерства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1. периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

2. верификация данных;

3. анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Рассказихинский сельсовет являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Рассказихинский сельсовет включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Рассказихинский сельсовет предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

В случае несоответствия рассчитанных тарифов на коммунальные услуги одному или более критериям доступности осуществляется корректировка программы одним или несколькими из указанных способов:

- изменение порядка реализации проектов долгосрочной инвестиционной

программы с целью снижения совокупных затрат на ее реализацию;

- изменение источников финансирования долгосрочной инвестиционной

программы за счет увеличения доли бюджетных источников;

- изменение состава долгосрочной инвестиционной программы.

Программа не считается обоснованной, если ее параметры не соответствуют критериям доступности.

8.3. Механизм обновления Программы

Обновление Программы производится:

– при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,

– при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

– при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Внесение изменений в Программу производится по итогам годового отчета о реализации программы, проведенного общественного обсуждения, по предложению членов Совета депутатов поселения, иных заинтересованных лиц.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.

По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования

# 9. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

## 9.1. Риски реализации программы

К рискам реализации программы, которыми может управлять ответственный исполнитель, следует отнести следующие:

- институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования, что может привести к невыполнению программы в полном объеме;

- операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке их выполнения;

- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности действия программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.

Эффективности реализации программы также угрожают риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программы:

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей;

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов.

Меры управления рисками реализации программы основываются на следующих обстоятельствах:

- наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию программы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации программы. Поскольку в рамках реализации программы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовым риском;

- управление рисками реализации программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители программы, должно соответствовать задачам и полномочиям органов местного самоуправления, задействованных в реализации программы.

Для минимизации риска предусмотрены разные уровни реализации задач. При уменьшении финансирования будут изменены количественные показатели: уменьшение количества участников мероприятий, или расходов на проведение мероприятий. Организационные и управленческие риски возможны в связи с долгосрочным планированием. Устранение рисков возможно за счет оперативного мониторинга реализации Программы и корректировки задач.

## 9.2. Методика оценки эффективности муниципальной программы

1.Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;

- степени реализации мероприятий муниципальной программы.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) * ((Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

( – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi/Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi– плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Fin = K/ L*100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

n

Mer  =  (1/n) *  ((Rj*100%),

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае не достижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу;

( – сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где:

O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

- высоким уровнем эффективности;

- средним уровнем эффективности;

- низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности её реализации признается низким.