Приложение к решению

Совета депутатов Рассказихинского сельсовета

Первомайского района Алтайского края

от 26.12.2017 № 28

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАССКАЗИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА 2018-2032 ГОДЫ»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского  района Алтайского края на 2018 – 2032 годы»	4

1.1.	Общие положения	7

1.2. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры	9

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры, включая транспортное обслуживание и улично-дорожную сеть, оценку транспортного спроса	11

2.1. Внешний транспорт	11

2.2. Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры	11

2.3. Объекты транспортного обслуживания	Ошибка! Закладка не определена.

2.4. Анализ современного состояния транспортной инфраструктуры	14

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории муниципального образования Рассказихинский сельсовет	15

3.1 Описание социально-экономического состояния поселения и градостроительного развития	15

3.2. Динамика численности населения, демография, рынок труда и занятости	17

3.3. Прогноз транспортного спроса муниципального образования Рассказихинский сельсовет, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории муниципального образования Рассказихинский сельсовет	20

4. перспективы развития транспортной инфраструктцры муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского  района Алтайского края на 2017 – 2032 годы	25

4.1. Внешний транспорт	25

4.2. Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры	25

4.3. Объекты транспортного обслуживания	31

4.4. Сроки и этапы реализации программы	32

5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,  строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры необходимых для реализации муниципальной программы муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского  района Алтайского края	33

5.1. Общие сведения	33

5.2. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,  строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры необходимых для реализации муниципальной программы муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского  района Алтайского края	34

5.3. Сводные финансовые затраты по направлениям целевой программы	48

7.	Оценка эффективности Программы мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского  района Алтайского края	50

7.1. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы	50

7.2. Целевые индикаторы для проведения мониторинга реализации программы комплексного развития по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского  района Алтайского края	51

8. Механизм реализации Программы, контроль за ходом ее выполнения и механизм обновления Программы	61

8.1. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения	61

8.2. Механизм обновления Программы	61

9. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы	63

9.1. Риски реализации программы	63

9.2. Методика оценки эффективности муниципальной программы	63

# Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского  района Алтайского края на 2018 – 2032 годы»

| Наименование Программы: | Программа Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района (далее – МО) на 2018 – 2032 годы (далее – «Программа»). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | – Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года; – Федеральный закон от 30.12. 2012 № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; – Поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; – Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов»; – Региональные нормативы градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденные постановлением Администрации Алтайского края от 12.08.2015 № 129; – Генеральный план муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края, утвержденный Совета депутатов Рассказихинского сельсовета Первомайского района от 08.12.2014 № 43. |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края |
| Местонахождение заказчика | Алтайский край, Первомайский р-он, ст. Рассказиха, ул. Гуляева-Сусанина, д. 48 |
| Разработчик программы | ООО «Компания Земпроект» |
| Местонахождение разработчика | г. Барнаул, ул. Лазурная, д. 35 |
| Цели и задачи Программы: | Основной целью развития Программы является: – безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории Рассказихинского сельсовета МО Первомайского района; – доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Рассказихинского Первомайского района; – развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории МО Рассказихинского сельсовета Первомайского района; – развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью МО Рассказихинского сельсовета Первомайского района; – сбалансированное и скоординированное взаимодействие с иными сферами жизнедеятельности МО Рассказихинского сельсовета Первомайского района; – эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры; – снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы: | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности, качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры: | Внешний транспорт: - строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Фирсово–Бобровка–Рассказиха–Нижняя Петровка–Чаузово (с V на IV категорию); – строительство автодороги внутрихозяйственного назначения до объектов специального назначения межпоселкового значения: полигона твердых бытовых отходов, скотомогильника (автодороги) 2,33 км. Улично-дорожная сеть: – строительство улично-дорожной сети в границах населенных пунктов: с. Рассказиха -4,21 км, п. Нижняя Петровка – 2,62 км, п. Малая Речка – 0,65 га.; – строительство подъезда к территории планируемых территорий производственного назначения в с. Рассказиха 0,60 км; – строительство подъезда к территории планируемого кладбища с. Рассказиха 0,06 км; – строительство подъезда к существующему садоводству Бытовик» 1,14 км; – строительство подъезда к территории планируемого кладбища с. Рассказиха 0,06 км; – строительство подъезда к территории кладбища в п. Малая Речка 0,08 км; – строительство СТО в с. Рассказиха на 3 поста; – строительство павильона для временного пребывания пассажиров: с. Рассказиха - 25 кв.м, п. Нижняя Петровка – 212 кв.м, п. Малая Речка – 12 кв.м; – строительство (гаражи ведомственной принадлежности 0,5 га); – строительство павильона для временного пребывания пассажиров Подъезд к сад-ву «Бытовик» с. Рассказиха – 50 м, п. Нижняя Петровка – 212 кв.м, п. Малая Речка –25 м; р. Петровка п. Нижняя Петровка; – строительство пешеходного моста: район спортивной зоны: Петровка, п. Нижняя Петровка – 25м, п. Малая Речка –25 м; р. Петровка п. Нижняя Петровка; – Строительство дамбы п. Малая Речка, 50 м; |
| Сроки и этапы реализации Программы: | Программа разрабатывается на срок действия генерального плана 2018-2032 годы: – 1 этап до 2022; – 2 этап до 2032. |
| Исполнители основных мероприятий | – Администрация Рассказихинский сельсовет Первомайского района; – Ответственные бюджетные организации. |
|  | Всего Программой запланировано финансирование в размере (млн.рублей) |
|  | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2032 | Всего |
|  | Из краевого, местного бюджета и внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 9,5 | 58,26 | 68,16 |
|  | Из краевого бюджета и внебюджетных источников, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0,9 |
|  | Из федерального, краевого, местного бюджета и внебюджетные источники (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Из федерального, краевого, и внебюджетные источники, | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 6,9 | 384,9 | 398,1 |
|  | Из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,6 | 23,6 |
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 17,3 | 468,76 | 492,76 |
|  | Объемы средств, выделяемых на реализацию Программы, подлежит ежегодному уточнению. |
| Ожидаемые ко-нечные результаты реализации Программы: | К концу реализации Программы: – повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района; – увеличение уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района; – повышение надежности системы транспортной инфраструктуры МО Рассказихинского сельсовета Первомайского района. |

## Общие положения

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003                   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффективной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных сельских поселений.

Программа является важнейшим элементом многоуровневой системы стратегического планирования в муниципальном образовании Рассказихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края в основу, которой положены современные управленческие механизмы реализации, системная и последовательная модернизация муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского  района Алтайского края (рис. 1).

Программа социально-экономического развития Алтайского края

Программа социально-экономического развития муниципального образования Первомайского района

Программа социально-экономического развития муниципального образования Рассказихинский сельсовет

Рис. № 1 Система взаимосвязи программ транспортного развития

Настоящая Программа представляет собой управленческий документ проблемно-ориентированного характера, целью которого является определение приоритетных направлений деятельности администрации муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского  района Алтайского края по реализации целей стратегии транспортного развития муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края на период 2018-2022 годы и на перспективу до 2032 года. Программа учитывает особенности текущего периода развития муниципальном образовании Рассказихинский сельсовет Первомайского  района Алтайского края в целом.

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Рассказихинский сельсовет, в том числе, социально - экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения, негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития., повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

## 1.2. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004                    № 190-ФЗ

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016)                 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 28.11.2015)                  «О безопасности дорожного движения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.01.2016).

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ (ред. от 13.07.2015)                    «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2015).

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 21.01.2016) «О Правилах дорожного движения».

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440                             «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

9. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (постановление Госстандарта РФ от 11.10.1993 № 221).

10. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51256-99 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная».

11. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

12. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (принятых письмом Росавтодора от 17 марта 2004 №ОС-28/1270-ис взамен ведомственных строительных норм ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог», утвержденных Минавтодором РСФСР).

13.Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Минтранс РФ Государственной службы дорожного хозяйства (РОСАВТОДОР).

14. СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

15. Региональные нормативы градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденные постановлением Администрации Алтайского края от 12.08.2015 № 129;

16. Генеральный план муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края, утвержденный решением Совета депутатов Рассказихинского сельсовета Первомайского района от 08.12.2014 № 43;

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года (в ред. от 15.02.2016 г.), а также п. 8 статьи 8 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в ред. 30.12.2015 г.), разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации входит в состав полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с п. 27 статьи 1 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в ред. 30.12.2015 г.) программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения - документ, устанавливающий перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения

Программа позволит обеспечить:

а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселения;

г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью;

д) условия для управления транспортным спросом;

е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

з) условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

# 2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры, включая транспортное обслуживание и улично-дорожную сеть, оценку транспортного спроса

## 2.1. Внешний транспорт

Рассказихинский сельсовет характеризуется невысокой степенью развития транспортной инфраструктуры. В настоящее время связь между сельсоветом и городами Барнаул и Новоалтайск, а также между соседними сельсоветами осуществляется посредством автомобильного транспорта.

Автомобильное сообщение

Населенные пункты сельсовета связываются друг с другом и с другими селами и городами по автомобильным дорогам общего пользования федерального и регионального значения, имеющим твердое покрытие. Эта связь является круглогодичной.

Автомобильная дорога общего пользования федерального значения – по Чуйскому тракту осуществляется связь сельсовета с городами Новоалтайск и Барнаул, однако данная автомобильная дорога не проходит по территории сельсовета, находится на расстоянии 46 км от административного центра Рассказихинского сельсовета.

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения – автодорога Фирсово–Бобровка–Рассказиха–Нижняя Петровка–Чаузово связывает между собой населенные пункты сельсовета и осуществляет выход к другим сельсоветам и в Топчихинский район Алтайского края.

Работу по перевозке пассажиров осуществляют частные перевозчики, что позволяет удовлетворять потребность жителей сельсовета в сообщении с соседними селами, районным центром и г. Барнаул (Таблица 1).

Автобусные маршруты Рассказихинского сельсовета

Таблица 1

| № маршрута | Наименование маршрута |
| --- | --- |
| 258К | г. Барнаул – с.Фирсово – с.Бобровка – с.Рассказиха |

## 2.2. Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Проектом генерального плана предусмотрено совершенствование улично-дорожной сети путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме населенного пункта:

1) поселковая дорога;

2) главная улица;

3) основная;

4) второстепенная;

5) проезды.

Деление по категориям приведено в Таблице 2.

Сохраняемая улично-дорожная сеть

Таблица 2

| Наименование улицы, дороги | Категория улицы, дороги | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| Село Рассказиха |
| Часть автомобильной дороги регионального значения | Главная улица | 3,75 |
| Ул. Интернациональная (часть) | Главная улица | 2,25 |
| Ул. Гуляева-Сусанина | Главная улица | 1,69 |
| Ул. Советская | Главная улица | 1,33 |
| Ул. Шукшина | Главная улица | 1,27 |
| Без названия | Главная улица | 0,72 |
| Без названия | Главная улица | 1,06 |
| Общая протяженность главных улиц: | 12,07 |
| Ул. Шукшина (часть) | Основная улица | 1,21 |
| Ул. Песчаная | Основная улица | 0,50 |
| Без названия | Основная улица | 1,02 |
| Ул. Титова | Основная улица | 0,39 |
| Без названия | Основная улица | 0,37 |
| Без названия | Основная улица | 0,49 |
| Ул. Партизанская | Основная улица | 0,99 |
| Ул. Гуляева-Сусанина | Основная улица | 0,37 |
| Без названия | Основная улица | 0,37 |
| Ул. Интернациональная (часть) | Основная улица | 0,35 |
| Ул. Мира | Основная улица | 0,57 |
| Без названия | Основная улица | 0,90 |
| Без названия | Основная улица | 0,77 |
| Общая протяженность основных улиц: | 8,30 |
| Ул. Гагарина | Второстепенная улица | 0,83 |
| Ул. Титова (часть) | Второстепенная улица | 0,42 |
| Без названия | Второстепенная улица | 0,23 |
| Без названия | Второстепенная улица | 0,21 |
| Без названия | Второстепенная улица | 0,14 |
| Ул. Интернациональная (часть) | Второстепенная улица | 0,48 |
| Без названия | Второстепенная улица | 0,48 |
| Без названия | Второстепенная улица | 0,20 |
| Ул. Мира (часть) | Второстепенная улица | 0,72 |
| Общая протяженность второстепенных улиц: | 3,71 |
| Общая протяженность проездов: | 0,76 |
| Общая протяженность пешеходных связей: | 0,33 |
| Дорожная сеть | 0,44 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 25,61 |
| Поселок Нижняя Петровка |
| Ул. Гвардейская (часть) | Главная улица | 0,84 |
| Общая протяженность главных улиц: | 0,84 |
| Ул. Хохловка | Основная улица | 0,73 |
| Ул. Молодежная | Основная улица | 0,39 |
| Ул. Школьная | Основная улица | 0,84 |
| Без названия | Основная улица | 0,12 |
| Без названия | Основная улица | 0,43 |
| Ул. Нагорная | Основная улица | 1,27 |
| Ул. Гвардейская | Основная улица | 0,97 |
| Общая протяженность основных улиц: | 4,75 |
| Без названия | Второстепенная улица | 0,21 |
| Ул. Школьная (часть) | Второстепенная улица | 0,31 |
| Общая протяженность второстепенных улиц: | 0,52 |
| Общая протяженность проездов: | 0,13 |
| Общая протяженность пешеходных связей: | 0,35 |
| Дорожная сеть | 0,41 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 7,00 |
| Поселок Малая Речка |
| Часть автомобильной дороги общего пользования регионального значения | Главная улица | 0,38 |
| Общая протяженность главных улиц: | 0,38 |
| Ул. Лесная | Основная улица | 1,26 |
| Без названия | Основная улица | 1,26 |
| Общая протяженность основных улиц: | 2,52 |
| Дорожная сеть | 0,58 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 3,48 |

Улицы и проезды имеют грунтовое покрытие. Объекты транспортной инфраструктуры представлены АЗС и 3 мостами.

В летнее время функционирует остановочный пункт речного транспорта.

В настоящее время в сельсовете отсутствуют теплые павильоны временного пребывания пассажиров.

На территории сельсовета зарегистрировано 104 автомобильного транспорта (Таблица 3).

Количество автомобильного транспорта

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Село Рассказиха | Поселок Малая Речка | Поселок Нижняя Петровка | Итого по сельсовету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Легковые автомобили | 73 | – | 16 | 89 |
| 1.1 | в т.ч. физических лиц | 73 | – | 16 | 89 |
| 1.2 | юридических лиц | – | – | – | – |
| 2 | Грузовые автомобили | 12 | – | 2 | 14 |
| 2.1 | в т.ч. физических лиц | 11 | – | 2 | 13 |
| 2.2 | юридических лиц | 1 | – | – | 1 |
| 3 | Автобусы | 1 | – | – | 1 |
| 3.1 | в т.ч. физических лиц | 1 | – | – | 1 |
| 3.2 | юридических лиц | – | – | – | – |
|  | ИТОГО | 86 | – | 18 | 104 |

Обеспеченность населения сельсовета индивидуальными легковыми автомобилями на 1000 жителей составляет 137 автомобилей.

## 2.4. Анализ современного состояния транспортной инфраструктуры

Недостатки:

– необходимость приведения параметров улично-дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями;

– несоответствие количества и вместимости учреждений и предприятий– несоответствие радиусов пешеходной доступности объектов социальной сферы нормативным показателям;

– наличие ограничений развития территории населенного пункта антропогенного характера (автомобильной дороги общего пользования Фирсово–Бобровка–Рассказиха–Нижняя Петровка–Чаузово в восточном направлении, размещение территорий садоводств и объектов рекреационного назначения в северном и северо-восточном направлении).

Поселок Малая Речка

Въезд в поселок осуществляется со стороны административного центра сельсовета.

Основным фактором, влияющим на планировочную структуру населенного пункта, является автомобильная дорога общего пользования Фирсово–Бобровка–Рассказиха–Нижняя Петровка–Чаузово. Она делит территорию поселка на две части: западную и восточную. В настоящее время участок Рассказиха–Нижняя Петровка данной автомобильной дороги относится к V категории и в соответствии с п. 3.2.18 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края не имеет санитарного разрыва до жилой застройки. Однако, в соответствии с долгосрочной программой развития автомобильных дорог Алтайского края на период до 2010 года с прогнозом до 2025 года, предусмотрена реконструкция указанной автомобильной дороги с переводом участка дороги в IV техническую категорию с соответствующим санитарным разрывом и потребует устройства шумозащитных полос.

В настоящее время улично-дорожная сеть, ввиду малой численности населения, не развита и представлена двумя взаимно пересекающимися улицами. Согласно п. 3.2.18 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края автомобильная дорога в данном случае выполняет роль главной улицы поселка.

Поселок Нижняя Петровка.

Въезд в поселок осуществляется со стороны административного центра сельсовета по автомобильной дороге общего пользования регионального значения.

Основной планировочной осью села является автомобильная дорога общего пользования регионального значения, делящая населенный пункт на две части: западную и восточную. При прохождении через поселок, она совпадает с главной улицей населенного пункта ул. Гвардейская.

# 3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории муниципального образования Рассказихинский сельсовет

## 3.1 Описание социально-экономического состояния поселения и градостроительного развития

Муниципальное образование Рассказихинский сельсовет расположено в южной части Первомайского района. Связь с краевым центром и г.Новоалтайском осуществляется по автомобильной дороге общего пользования регионального значения Фирсово–Бобровка–Рассказиха–Нижняя Петровка–Чаузово и по части автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-52 (Чуйский тракт).

Граничит на севере и северо-востоке с Бобровским сельсоветом Первомайского района, на востоке с Троицким районом, на юге с Топчихинским и на западе с Калманским районами Алтайского края, а также на северо-западе граница проходит по землям МО г. Барнаул.

Границы муниципального образования Рассказихинский сельсовет утверждены Законом Алтайского края «О внесении изменений в закон Алтайского края «О статусе и границах муниципальных и административно- территориальных образований Первомайского  района Алтайского края»». Закон принят Постановлением Алтайского краевого Совета народных депутатов от 27 декабря 2008 года № 145 - ЗС.

В состав сельсовета входят три населенных пункта:

- село Рассказиха;

- поселок Малая Речка;

- поселок Нижняя Петровка.

Удаленность от краевого центра г. Барнаула до административного центра сельсовета составляет 46 км. Удаленность населенных пунктов от центра сельсовета составляет от 9 до 20 км.

Связь с районным и краевым центром осуществляется по автомобильной дороге регионального значения Фирсово–Бобровка–Рассказиха–Нижняя Петровка–Чаузово.

Общая площадь МО Рассказихинский сельсовет составляет 31582,764 га, что составляет 8,8 % от всей территории Первомайского района.

Баланс земель МО Рассказихинский сельсовет

Таблица 4

| № п/п | Наименование категории земель | По земельной форме 22-1 и 22-2 на 1.01.2011 г |
| --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | Удельный вес, % |
| 1 | земли сельскохозяйственного назначения | 3395,2702 | 10,75 |
| 2 | земли населенных пунктов, в том числе: | 262,2446 | 0,83 |
| 2.1 | с. Рассказиха | 157,2446 | 0,50 |
| 2.2 | п. Малая Речка | 17,0 | 0,05 |
| 2.3 | п. Нижняя Петровка | 88,0 | 0,28 |
| 3 | земли промышленности, транспорта…и иного специального назначения | 52,1484 | 0,17 |
| 4 | земли особо охраняемых территорий и объектов | 1,0 | 0,003 |
| 5 | земли лесного фонда | 26433,0 | 83,69 |
| 6 | земли запаса | 1439,1008 | 4,56 |
|  | Итого по сельсовету | 31582,764 | 100 |

Распределение земель по формам собственности в Рассказихинском сельсовете

Таблица 5

| Формы собственности | Площадь, га | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| в собственности граждан | 1109,6 | 3,51 |
| в собственности юридических лиц | 52,1201 | 0,17 |
| в государственной и муниципальной собственности | 30421,0737 | 96,32 |
| Итого земель в административных границах | 31582,764 | 100 |

Наибольший удельный вес имеют земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. При этом большая площадь занята землями лесного фонда (86,9 %), которые полностью отданы в пользование юридическим лицам.

Территория Рассказихинского сельсовета обладает достаточным потенциалом для развития познавательного туризма и рекреации.

В юго-западной и западной частях расположены объекты археологии, интересные с точки зрения развития познавательного туризма.

Существующий природный ландшафт привлекателен для кратковременного отдыха: леса используются для охоты, сбора ягод и грибов, лекарственных растений и для проведения разнообразных спортивно-оздоровительных мероприятий.

Пикниковый и пляжный виды кратковременного отдыха, а также рыбалка тяготеют к рекам и озерам.

С позиций территориального планирования местность можно рассматривать как целостную систему взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов. К вопросам первоочередной важности относится оценка устойчивости современных природных комплексов к различным видам антропогенных воздействий. По каждому ландшафтному выделу оценены инженерно-экологические условия, которые в целом удовлетворительные и являются необходимой основой для гражданского и специального строительства, способствуют формированию хозяйственного комплекса как промышленного, так и сельскохозяйственного производства

Правовым актом территориального планирования муниципального уровня является генеральный план. Генеральный план муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края, утвержденный решением Совета депутатов Рассказихинского сельсовета Первомайского района от 08.12.2014 № 43:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня.

На основании Генерального плана муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края, утвержденный решением Совета депутатов Рассказихинского сельсовета Первомайского района от 08.12.2014 № 43, юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- решением Совета депутатов от 07.06.2016 г. № 14 Рассказихинского  сельсовета Первомайского района утверждены правила землепользования и застройки муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края;

- для осуществления строительства на территории поселения муниципальным образованием подготавливаются и утверждаются градостроительные планы земельных участков.

## 3.2. Динамика численности населения, демография, рынок труда и занятости

Анализ демографической ситуации в Рассказихинском сельсовете и перспективы её изменения производились на основе исходных данных, предоставленных специалистами администрации Рассказихинского сельсовета.

Сложившиеся тенденции изменения численности населения

По состоянию на исходный год численность населения сельсовета составляет 775 человек, в том числе моложе трудоспособного возраста 14,1 % от общей численности населения сельсовета, старше трудоспособного возраста 30,1 %, в трудоспособном возрасте находится 55,8 % населения.

В экономике занято 81,5 % от всего населения в трудоспособном возрасте. Кроме того, отмечается тенденция дальнейшего роста численности занятых в экономике.

В разрезе населенных пунктов эти данные представлены в Таблице 6.

Основные демографические показатели

Таблица 6

| Показатели | с. Рассказиха | п. Нижняя Петровка | п. Малая Речка |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения, | 725 | 250 | 25 |
| в том числе: |  |  |  |
| – младше трудоспособного возраста, % | 15,3 | 12,5 | 0 |
| – трудоспособного возраста, % | 53,9 | 59,3 | 62,5 |
| – старше трудоспособного возраста, % | 30,8 | 28,2 | 37,5 |
| Численность занятых в экономике, чел. | 145 | 149 | 1 |
| Численность официально зарегистрированных безработных, % от трудоспособного населения | 2,6 | 2,3 | 0 |

Прогноз численности населения

Данные о демографической ситуации в сельсовете позволяют спрогнозировать численность населения на время действия Генерального плана, то есть до 2032 г.

Прогноз численности населения до 2032 года производится с использованием статистических методов (см. формулу) обработки демографической информации за 2000–2010 гг. (Таблица 7).

Динамика основных демографических показателей

Таблица 7

| Показатели | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Среднее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Рассказиха |
| Численность населения | 426 | 420 | 417 | 406 | 405 | 415 | 372 | 421 | 423 | 407 | 431 | 413 |
| Естественный прирост, чел. | -6 | -3 | -11 | -1 | -9 | -15 | -7 | -5 | -11 | -9 | -7 | -7,64 |
| Миграционное сальдо, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | +19 | -28 | +42 | +7 | -5 | +33 | +25 | +8,45 |
| п. Нижняя Петровка |
| Численность населения | 233 | 231 | 230 | 226 | 223 | 225 | 229 | 229 | 220 | 209 | 209 | 224 |
| Естественный прирост, чел. | -2 | -1 | -4 | -3 | -1 | -3 | -1 | -3 | -4 | -4 | -5 | -2,82 |
| Миграционное сальдо, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | +7 | +1 | -6 | -7 | +4 | +9 | +1 |
| п. Малая Речка |
| Численность населения | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,73 |
| Естественный прирост, чел. | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,45 |
| Миграционное сальдо, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0,09 |

По дополнительным данным, предоставленным администрацией сельсовета по справке №50 от 03.02.2014 г.,  за 2011-2013 гг население возросло:

в селе Рассказиха - на 294 человека;

в поселке Нижняя Петровка - на 41 человек;

в поселке Малая Речка - на 10 человек;

итого по сельсовету - 345 человек.

и численность населения  составила:

в селе Рассказиха – 725 человек;

в поселке Нижняя Петровка - на 250 человек;

в поселке Малая Речка - на 25 человек; (численность фактически проживающего населения - 28 человек, численность населения на отмежеванных земельных участках -60 человек).

итого по сельсовету - 1000 человек.

За последние годы с 2011-2013 (3 года) численность населения по МО возросла на 345 человек. На расчетный срок данный показатель составляет 207 человек (20 лет).

(формула 1);

где Нр – проектная численность населения, человек;

Нф – фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчёта), человек;

П – естественный среднегодовой прирост населения, %;

М – среднегодовая разница миграции населения, %;

t – расчётный срок.

Расчёт показывает, что при сохранении существующих показателей темпа естественного прироста населения и миграции в дальнейшем по сельсовету будет происходить увеличение численности населения и к концу расчетного периода составит 1389 человек.

Демографические показатели

Таблица 8

| № п/п | Наименование | с. Рассказиха | п. Нижняя Петровка | п. Малая Речка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Расчетный срок | Исходный год | Расчетный срок | Исходный год | Расчетный срок |
| 1 | Абсолютная численность градообразующих кадров (А), чел | 113 | 213 | 40 | 44 | 0 | 44 |
| 2 | Удельный вес населения в трудоспособном возрасте (Т), % | 53,9 | 60 | 59,3 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| 3 | Численность занятых в домашних и личных подсобных хозяйствах в трудоспособном возрасте (а), % | 10,2 | 3 | 10,0 | 12 | 12,5 | 12 |
| 4 | Численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства (в), % | 3,5 | 1 | 1,1 | 7,1 | 25,0 | 7,1 |
| 5 | Численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте (П), % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Численность работающих пенсионеров (м), % | 0 | 5,3 | 25,8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Численность обслуживающей группы населения (Б), % | 22,3 | 32,8 |  | 16,5 | 0 | 16,5 |

(формула 2);

где H1 – численность населения на расчетный срок;

А – абсолютная численность градообразующих кадров на перспективу;

Т – удельный вес населения в трудоспособном возрасте, %;

а – численность занятых в домашних и личных подсобных хозяйствах в трудоспособном возрасте, %;

в – численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства, %;

П – численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте, %;

м – численность работающих пенсионеров, %;

Б – численность обслуживающей группы населения, %.

Расчёт показывает, что с учетом предполагаемого строительства керамзитного завода в границах сельсовета, рассчитанного на 120-150 рабочих мест, численность населения и к концу расчетного периода составит 1216 человек.

Результаты расчетов и показатели, принятые за основу во всех последующих проектных расчетах, отражены в Таблице 9.

Расчетная численность населения

Таблица 9

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
|  | На исходный год | Расчетный срок |
| с. Рассказиха |  |  |
| Расчетная численность населения по демографии |  | 968 |
| Расчетная численность населения по трудовому балансу |  | 747 |
| Принято генеральным планом | 725 | 740 |
| п. Малая Речка |  |  |
| Расчетная численность населения по демографии |  | 140 |
| Расчетная численность населения по трудовому балансу |  | 184 |
| Принято генеральным планом | 25 | 182 |
| п. Нижняя Петровка |  |  |
| Расчетная численность населения по демографии |  | 281 |
| Расчетная численность населения по трудовому балансу |  | 285 |
| Принято генеральным планом | 250 | 285 |
| Итого по сельсовету |  |  |
| Расчетная численность населения по демографии |  | 1389 |
| Расчетная численность населения по трудовому балансу |  | 1216 |
| Принято генеральным планом | 1000 | 1207 |

Генеральным планом принята численность населения, рассчитанная по трудовому балансу с учетом резервов территории.

## Современная организация территории

Современную систему расселения на территории муниципального образования формируют исторически сложившиеся населенные пункты:

- село Рассказиха

- поселок Малая Речка

- поселок Нижняя Петровка

Существующие населенные пункты имеют значительные различия, как по численности населения, так и по уровню производственного и социально-культурного потенциала.

Административным центром муниципального образования является село Рассказиха.

В Таблице 10 приведен баланс земель населенных пунктов МО Рассказихинский сельсовет.

Баланс земель населенных, входящих в состав МО Рассказихинский сельсовет (по графике)

Таблица 10

| № п/п | Наименование | Площадь в границах населенного пункта, га | Площадь за границами населенного пункта, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Земли населенных пунктов, входящие в состав МО | 325,687 | 14,28 |
| всего | - жилая застройка | 146,91 | 7,87 |
|  | - общественно-деловая застройка | 3,41 | - |
|  | - производственная и коммунально-складская территория | 4,75 | 0,67 |
|  | - инженерная и транспортная инфраструктура | 35,93 | 2,22 |
|  | - территория рекреационного назначения | 0,98 | - |
|  | - территория объектов специального назначения | 0,74 | 3,52 |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 132,967 | - |
| 1 | село Рассказиха | 204,12 | 13,59 |
|  | - жилая застройка | 105,42 | 7,87 |
|  | - общественно-деловая застройка | 1,94 | - |
|  | - производственная и коммунально-складская территория | 0,58 | 0,67 |
|  | - инженерная и транспортная инфраструктура | 27,52 | 1,93 |
|  | - территория рекреационного назначения | - | - |
|  | - территория объектов специального назначения | - | 3,12 |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 68,66 |  |
| 2 | поселок Нижняя Петровка | 96,997 | - |
|  | - жилая застройка | 30,46 | - |
|  | - общественно-деловая застройка | 1,47 | - |
|  | - производственная и коммунально-складская территория | 3,00 | - |
|  | - инженерно-транспортной инфраструктуры | 7,10 | - |
|  | - территория рекреационного назначения | 0,98 | - |
|  | - территория объектов специального назначения | 0,74 | - |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 53,247 | - |
| 3 | Поселок Малая Речка | 24,57 | 0,69 |
|  | - жилая застройка | 11,03 | - |
|  | - общественно-деловая застройка | - | - |
|  | - производственная и коммунально-складская территория | 1,17 | - |
|  | - инженерная и транспортная инфраструктура | 1,31 | 0,29 |
|  | - территория объектов специального назначения | - | 0,40 |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 11,06 |  |

Населенные пункты сельсовета расположены в меридиональном направлении вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального значения IV–V категории Фирсово–Бобровка–Рассказиха–Нижняя Петровка–Чаузово. Расстояние между наиболее удаленным населенным пунктом и административным центром сельсовета составляет 27,5 км.

Внутри Первомайского района связь с Бобровским и Санниковским сельсоветами осуществляется по автомобильной дороге общего пользования Фирсово–Бобровка–Рассказиха–Нижняя Петровка–Чаузово.

Внешние связи с краевым, районным центром и соседним Топчихинским районом осуществляются посредством Правобережного тракта, автомобильной дороги общего пользования федерального значения Чуйский тракт и автомобильной дороги общего пользования регионального значения Фирсово–Бобровка–Рассказиха–Нижняя Петровка–Чаузово.

В летний период до с. Рассказиха открыта речная навигация.

Село Рассказиха

Въезд в село осуществляется со стороны с. Бобровка.

Планировочная структура села обусловлена природными условиями, которые являются одновременно и ограничителем градостроительного развития территории и мощным природным фактором в улучшении экологической обстановки и развитии рекреационной зоны. С запада территорию села ограничивает пойма р. Обь с заливными лугами, старицами, заболоченными и пониженными территориями. С востока к селу вплотную подступает лесной массив, представленный ценными породами деревьев, расположенный на землях лесного фонда.

Кроме того, одним из определяющих факторов планировочной структуры является автомобильная дорога общего пользования регионального значения Фирсово–Бобровка–Рассказиха–Нижняя Петровка–Чаузово. Рисунок улично-дорожной сети поддерживает направление указанной автомобильной дороги с непосредственным выходом на неё основных транспортных связей.

Нерегулярная и местами хаотичная структура улиц, наличие тупиковых проездов в северной части населенного пункта обязаны своим существованием в данном районе многочисленным объектам рекреационного назначения и садоводствам в совокупности с природными особенностями.

Исторически центр села сложился в западной части населенного пункта со стороны поймы р. Оби на возвышенности. Это место характеризуется тем, что здесь по распоряжению В. И. Ленина (после встречи с местным жителем – народным героем Гуляевым-Сусаниным) на выделенные партией средства были построены школа и изба-читальня. Здесь же в годы гражданской войны (1919 год) были расстреляны 28 партизан.

В настоящее время общественные здания имеют большой процент износа. В 2010 году в связи с аварийным состоянием была закрыта школа.

Здания объектов торгового обслуживания и ФАПа по ул. Советской, также находятся в ветхом состоянии. Предприятия общественного назначения северной части села представлены объектами торговли и общественного питания.

Плоскостные спортивные сооружения представлены разрозненными спортивными площадками.

Жилая застройка занимает основную часть населенного пункта и составляет 131,48 га в границах села и 18,66 га за его пределами. Существующая застройка села представлена в основном одноэтажными деревянными домами усадебного типа.

Из объектов инженерной инфраструктуры в селе Рассказиха присутствуют объекты водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и связи.

Предприятия производственного назначения представлены в основном лесопильным производством и размещены по территории села бессистемно с нарушением санитарных требований.

В восточной части села находится контора ГКУ «Бобровский лесхоз» с пожарным депо на 1 автомобиль и гаражом для грузовых автомобилей.

Таким образом, современное функциональное зонирование населенного пункта представлено жилой зоной, зоной общественного центра, зоной транспортной инфраструктуры и инженерной инфраструктуры, производственного назначения, зоной сельскохозяйственного использования.

Объекты рекреационного назначения размещены за пределами населенного пункта и находятся на землях особо охраняемых территорий и объектов.

Объекты специального назначения размещены за границей села. Расположение свалки твердых бытовых отходов не отвечает санитарным требованиям. При нормативном расстоянии до жилой застройки 1000 м фактическое расстояние составляет 340 м.

В настоящее время кладбище размещено без нарушения градостроительных норм. Однако при дальнейшем освоении территории под жилищное строительство в юго-восточном направлении потребуется закрытие существующего кладбища.

Площадь земель в границах населенного пункта с. Рассказиха составляет 185,656 га. Площадь застроенных территорий за границей населенного пункта на землях запаса и сельскохозяйственного назначения составляет 20,20 га.

## 3.3. Прогноз транспортного спроса муниципального образования Рассказихинский сельсовет, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории муниципального образования Рассказихинский сельсовет

Потенциально возможно незначительное изменение количества легкового автотранспорта, что связано с планируемым увеличением уровня обеспеченности населения транспортными средствами. В целом, с учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов вряд ли претерпят значительные изменения.

Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации программы, транспортная инфраструктура по видам транспорта, представленным муниципальном образовании Рассказихинский сельсовет, не претерпит существенных изменений. В границах муниципального образования преобладающим останется автомобильный транспорт в формате личного транспорта граждан. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохранится использование грузового транспорта.

Прогноз развития дорожной сети муниципального образования

Учитывая экономическую ситуацию и сложившиеся условия, необходимо разработать и реализовать мероприятия по ремонту существующих участков улично – дорожной сети и строительству участков новых дорог исходя из требований организации удобных транспортных связей жилых территорий с местами приложения труда и центрами культурно-бытового обслуживания, с учетом наиболее значительных грузо - и пассажиропотоков, а также пешеходной доступности объектов соцкультбыта и мест приложения труда.

Основным направлением развития дорожной сети муниципального образования Рассказихинский сельсовет, в период реализации Программы, будет являться повышение качества, а также безопасности существующей дорожной сети.

# 4. перспективы развития транспортной инфраструктцры муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края на 2017 – 2032 годы

Задачей комплексной программы в соответствии с генеральным планом является разработка принципиальной градостроительной концепции и выявление путей её решения, позволяющей реализовать конкретные предложения проекта, которые возможно осуществить в течение расчетного периода.

## 4.1. Внешний транспорт

Согласно мероприятиям долгосрочной программы развития автомобильных дорог Алтайского края до 2025 г. и Схемы территориального планирования Первомайского района планируется строительство автодороги общего пользования регионального значения Фирсово–Бобровка–Рассказиха–Нижняя Петровка–Чаузово (с V на IV категорию).

Реализация программы обеспечит транспортный и значительный социально-экономический эффект, улучшит условия проживания населения муниципального образования и даст возможность организации безопасного транспортного сообщения.

Кроме того:

– строительство отдельно стоящих павильонов временного пребывания пассажиров;

– строительство автомобильного моста по дороге к садоводству «Бытовик» западнее с. Рассказиха;

– строительство автодорожного моста через р. Сухая в границах с. Рассказиха;

– строительство двух пешеходных мостов через р. Петровка в границах п. Нижняя Петровка;

– строительство автодорожного моста через р. Петровка в северной части п. Нижняя Петровка;

– реконструкция дамбы к северо-западу от границы п. Малая Речка.

## 4.2. Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры

Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры

Проектом предусмотрена рациональная транспортная структура с четкой классификацией улиц, которая объединит функциональные зоны населенного пункта и благоустроит жилую застройку, обеспечив население удобными и безопасными пешеходными и транспортными связями.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся транспортная сеть, существующие транспортные сооружения и направление перспективного развития населенных пунктов. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с таблицей 43 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме населенного пункта:

1) поселковая дорога;

2) главная улица;

3) основная;

4) второстепенная;

5) проезды.

Деление по категориям приведено в Таблице 11.

Сохраняемая улично-дорожная сеть

Таблица 11

| Наименование улицы, дороги | Категория улицы, дороги | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| Село Рассказиха |
| Часть автомобильной дороги регионального значения | Главная улица | 3,75 |
| Ул. Интернациональная (часть) | Главная улица | 2,25 |
| Ул. Гуляева-Сусанина | Главная улица | 1,69 |
| Ул. Советская | Главная улица | 1,33 |
| Ул. Шукшина | Главная улица | 1,27 |
| Без названия | Главная улица | 0,72 |
| Без названия | Главная улица | 1,06 |
| Общая протяженность главных улиц: | 12,07 |
| Ул. Шукшина (часть) | Основная улица | 1,21 |
| Ул. Песчаная | Основная улица | 0,50 |
| Без названия | Основная улица | 1,02 |
| Ул. Титова | Основная улица | 0,39 |
| Без названия | Основная улица | 0,37 |
| Без названия | Основная улица | 0,49 |
| Ул. Партизанская | Основная улица | 0,99 |
| Ул. Гуляева-Сусанина | Основная улица | 0,37 |
| Без названия | Основная улица | 0,37 |
| Ул. Интернациональная (часть) | Основная улица | 0,35 |
| Ул. Мира | Основная улица | 0,57 |
| Без названия | Основная улица | 0,90 |
| Без названия | Основная улица | 0,77 |
| Общая протяженность основных улиц: | 8,30 |
| Ул. Гагарина | Второстепенная улица | 0,83 |
| Ул. Титова (часть) | Второстепенная улица | 0,42 |
| Без названия | Второстепенная улица | 0,23 |
| Без названия | Второстепенная улица | 0,21 |
| Без названия | Второстепенная улица | 0,14 |
| Ул. Интернациональная (часть) | Второстепенная улица | 0,48 |
| Без названия | Второстепенная улица | 0,48 |
| Без названия | Второстепенная улица | 0,20 |
| Ул. Мира (часть) | Второстепенная улица | 0,72 |
| Общая протяженность второстепенных улиц: | 3,71 |
| Общая протяженность проездов: | 0,76 |
| Общая протяженность пешеходных связей: | 0,33 |
| Дорожная сеть | 0,44 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 25,61 |
| Поселок Нижняя Петровка |
| Ул. Гвардейская (часть) | Главная улица | 0,84 |
| Общая протяженность главных улиц: | 0,84 |
| Ул. Хохловка | Основная улица | 0,73 |
| Ул. Молодежная | Основная улица | 0,39 |
| Ул. Школьная | Основная улица | 0,84 |
| Без названия | Основная улица | 0,12 |
| Без названия | Основная улица | 0,43 |
| Ул. Нагорная | Основная улица | 1,27 |
| Ул. Гвардейская | Основная улица | 0,97 |
| Общая протяженность основных улиц: | 4,75 |
| Без названия | Второстепенная улица | 0,21 |
| Ул. Школьная (часть) | Второстепенная улица | 0,31 |
| Общая протяженность второстепенных улиц: | 0,52 |
| Общая протяженность проездов: | 0,13 |
| Общая протяженность пешеходных связей: | 0,35 |
| Дорожная сеть | 0,41 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 7,00 |
| Поселок Малая Речка |
| Часть автомобильной дороги общего пользования регионального значения | Главная улица | 0,38 |
| Общая протяженность главных улиц: | 0,38 |
| Ул. Лесная | Основная улица | 1,26 |
| Без названия | Основная улица | 1,26 |
| Общая протяженность основных улиц: | 2,52 |
| Дорожная сеть | 0,58 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 3,48 |

В проекте предусмотрены направления развития улично-дорожной сети на расчетный срок.

Проектом предлагается:

село Рассказиха

– развитие сети основных и жилых улиц в юго-восточном направлении от существующей границы села;

– упорядочение существующей улично-дорожной сети.

поселок Нижняя Петровка

– развитие сети основных улиц и проездов на периферии в северной и западной части населенного пункта;

– упорядочение существующей улично-дорожной сети.

поселок Малая Речка

– развитие основных улиц и проездов,  также пешеходных улиц в меридиональном направлении в западной и восточной части села;

– упорядочение существующей дорожной сети.

Главные улицы являются основными планировочными осями, вдоль которых предлагается развитие общественно-деловой застройки. Они осуществляют связь жилых территорий с зонами общественно-делового и рекреационного назначения, а также местами приложения труда.

Ширина профиля существующих главных улиц населенных пунктов непостоянная и колеблется в пределах от 12 м до 40 м, что не соответствует нормативным требованиям. Для приведения профилей главных улиц в соответствие с нормами с учетом потенциальных возможностей территории общего пользования необходимо по всей их протяженности изменить ширину в красных линиях до 25 м, ширину проезжей части до 7 м, ширину тротуаров до 2,25 м. (рис. 2), что соответствует минимальному пределу, определенному градостроительными нормами.

Рисунок 2. Поперечный профиль главной улицы М 1:200

Основные улицы обеспечивают внутриквартальные связи с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Ширина в красных линиях существующих основных улиц составляет от 8 м до 22 м. Для приведения профилей основных улиц в соответствие с нормами необходимо по всей их протяженности изменить ширину в красных линиях до 20 м, ширину проезжей части до 6 м, ширину тротуаров до 1,5 м. (рис. 3). При существующей постоянной ширине основной улицы более 20 м принимаем по факту.

Рисунок 3. Поперечный профиль основной улицы М 1:200

Второстепенными улицами обеспечиваются вспомогательные внутриквартальные связи между главными и основными улицами.

Ширину в красных линиях существующих второстепенных улиц необходимо увеличить до 15 м, ширину проезжей части до 5,5 м (рис. 4).

Рисунок 4. Поперечный профиль проектируемой второстепенной улицы М 1:200

Внутриквартальные проезды обеспечивают связь жилых домов, расположенных в глубине квартала с улицей. Их ширина принимается не менее 10 м (с прокладкой инженерных коммуникаций) и не менее 7 м (без инженерных коммуникаций) при ширине проезжей части без устройства отдельного тротуара не менее 4,2 м.

Основные показатели по проектируемой улично-дорожной сети в границах населенных пунктов представлены в Таблице 12.

Показатели проектируемой улично-дорожной сети населенных пунктов

Таблица 12

| Категория улиц | Протяженность, км |
| --- | --- |
| село Рассказиха |  |
| Главные улицы | 0,40 |
| Основные улицы | 2,65 |
| Второстепенные улицы | 0,51 |
| Проезды | 0,24 |
| Пешеходные связи | 0,41 |
| Дороги | - |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 4,21 |
| поселок Нижняя Петровка |
| Главные улицы | - |
| Основные улицы | 0,37 |
| Второстепенные улицы | 1,76 |
| Проезды | 0,29 |
| Пешеходные связи | - |
| Дороги | 0,20 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 2,62 |
| поселок Малая Речка |
| Главные улицы | - |
| Основные улицы | 0,30 |
| Второстепенные улицы | - |
| Дороги | - |
| Пешеходные связи | 0,35 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 0,65 |

Проектом предусмотрено строительство внутрихозяйственных дорог и подъездов, осуществляющих связь населенных пунктов с объектами специального, производственного назначения, размещенными за пределами территории населенных пунктов:

– дорога внутрихозяйственного назначения до планируемых объектов специального назначения (полигона твердых бытовых отходов и скотомогильника), протяженностью 2,33 км.

Село Рассказиха

– реконструкция существующего подъезда к территории садоводства «Бытовик» (1,14 км);

– строительство подъезда к планируемым территориям производственного назначения (0,60 км);

– строительство подъезда к планируемой территории кладбища (0,06 км).

Поселок Нижняя Петровка

Реконструкция и строительство внутрихозяйственных дорог и подъездов в п. Нижняя Петровка не предусмотрено.

Поселок Малая Речка

– строительство подъезда к кладбищу (0,08 км);

Общая протяженность внутрихозяйственных дорог и подъездов, предусмотренных проектом, составит 1,38 км.

## 4.3. Объекты транспортного обслуживания

С учетом уровня автомобилизации (365 автомобилей на 1000 жителей к концу расчетного срока) количество индивидуального легкового транспорта в сельсовете составит 443 единицы, в том числе по населенным пунктам:

– с. Рассказиха – 273 единицы,

– п. Нижняя Петровка – 104 единицы,

– п. Малая Речка – 66 единиц.

Общее количество легковых автомобилей ведомственной принадлежности по сельсовету на расчетный период согласно п. 3.5.4 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края при норме 2 единицы на 1000 жителей составит 2 автомобиля.

Территории для строительства гаражей ведомственной принадлежности предусмотрены в СЗЗ технического участка ООО «Бобровский лесокомбинат».

Из сооружений обслуживания транспортных средств в настоящее время на территории муниципального образования имеется одна АЗС. Размещение существующей автозаправочной станции в с. Рассказиха. согласно п. 11.18 удовлетворяет санитарным нормам.

В соответствии с п. 9.7.48 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края на расчетный период на территории сельсовета достаточно 1 топливораздаточной колонки.

Согласно п. 3.5.36 указанных нормативов станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей. При расчетном уровне автомобилизации количество автомобилей по сельсовету на расчетный срок составит 443 единицы. Для обслуживания данного количества транспортных средств необходимо 3 поста.

Проектом предлагается строительство станции технического обслуживания на 3 поста в с. Рассказиха в районе существующей АЗС.

Временное хранение индивидуального автотранспорта

Расчет земельных участков открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей произведен в соответствии с п. 3.5.20 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края, исходя из 70 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей. Площадь открытых автомобильных стоянок для временного хранения автомобилей на территории сельсовета на конец расчетного срока составит 1,1 га.

Размещение автомобильных парковок для легковых автомобилей предусмотрено:

– в общественно-деловой зоне – 0,23 га;

– в жилой зоне – 0,47 га;

– в производственной зоне – 0,17 га;

– в границах территории рекреационного назначения – 0,23 га,

что отражено на схемах развития объектов транспортной инфраструктуры.

Постоянное хранение индивидуального автотранспорта

В индивидуальной и блокированной жилой застройке постоянное хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на приусадебных участках.

Населения, проживающего в малоэтажной застройке, в сельсовете нет.

Таким образом, размещение объектов постоянного хранения индивидуального автотранспорта не требуется.

## 4.4. Сроки и этапы реализации программы

Программа действует на срок действия генерального плана 2018-2032 годы:

– 1 этап с 2018 - 2022;

– 2 этап с 2023 - 2032.

# 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,  строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры необходимых для реализации муниципальной программы муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского  района Алтайского края

## 5.1. Общие сведения

Основными источниками финансирования Программы являются:

– средства федерального бюджета;

– средства краевого бюджета;

– средства местного бюджета;

– средства внебюджетных источников организаций, осуществяляющих строительство объектов транспортной инфраструктуры.

При разработке стратегии ресурсного обеспечения Программы учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере муниципального образования, высокая социальная и политическая значимость проблемы.

Источниками финансирования Программы являются внебюджетные средства организаций, осуществяляющих строительство объектов транспортной инфраструктуры.

Доля финансирования из средств местного бюджета составляет 30% от общего объема средств.

Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы, составляет 492,76 млн.рублей.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры необходимых для реализации муниципальной программы муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского  района Алтайского края в Таблице 6.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры муниципального образования Рассказихинский сельсовет включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

## 5.2. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,  строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры необходимых для реализации муниципальной программы муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского  района Алтайского края

Таблица 13

| Задача, мероприятие | Сумма затрат (млн. рублей) | Источники финансирования | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2032 | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Строительство объектов транспортной инфрструктуры внешнего транспорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории муниципального образования; – увеличение уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования; – повышение надежности системы транспортной инфраструктуры муниципального образования. |
| Мероприятие 1.1. разработка проектной документации автодороги общего пользования регионального значения Фирсово–Бобровка–Рассказиха–Нижняя Петровка–Чаузово (с V на IV категорию); | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 6,9 | 14,9 | 28,1 | Федеральный, краевой, внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.2. строительство автодороги общего пользования регионального значения Фирсово–Бобровка–Рассказиха–Нижняя Петровка–Чаузово (с V на IV категорию); | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,0 | 350,0 | Федеральный, краевой, внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.3. разработка проектной документации автодороги внутрихозяйственного назначения до объектов специального назначения межпоселкового значения: полигона твердых бытовых отходов, скотомогильника (автодороги) 2,33 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 2,6 | краевой, местный, внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.4. строительство автодороги внутрихозяйственного назначения до объектов специального назначения межпоселкового значения: полигона твердых бытовых отходов, скотомогильника (автодороги) 2,33 км; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | Федеральный, краевой, внебюджетные источники |  |  |
| Задача 2. Строительство объектов транспортной инфраструктуры улично-дорожной сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. разработка проектной документации улично-дорожная сеть (в границах населенных пунктов): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Рассказиха | 4,21 км | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 1,8 | краевой,местный, внебюджетные источники |  |  |
| п. Нижняя Петровка | 2,62 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | краевой,местный, внебюджетные источники |  |  |
| п. Малая Речка | 0,65 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | краевой,местный, внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.2. строительство улично-дорожная сеть (в границах населенных пунктов): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Рассказиха | 4,21 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 3,2 | 4,6 | Федеральный, краевой, местный, внебюджетные источники |  |  |
| п. Нижняя Петровка | 2,62 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 3,2 | 4,6 | Федеральный, краевой, местный, внебюджетные источники |  |  |
| п. Малая Речка | 0,65 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 3,2 | 4,6 | Федеральный, краевой, местный, внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.3. разработка проектной документации подъезда к территории планируемых территорий производственного назначения в с. Рассказиха 0,60 км; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0,9 | Краевой, внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.4. строительство подъезда к территории планируемых территорий производственного назначения в с. Рассказиха 0,60 км; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,9 | 12,9 | Федеральный, краевой, местный, внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.5. разработка проектной документации подъезда к территории планируемого кладбища с. Рассказиха 0,06 км; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | Краевой, местный, внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.6. строительство подъезда к территории планируемого кладбища с. Рассказиха 0,06 км; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | Федеральный, краевой, местный, внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.7. разработка проектной документации подъезда к существующему садоводству «Бытовик» 1,14 км; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.8. строительство подъезда к существующему садоводству «Бытовик» 1,14 км; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 6,3 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.9. разработка проектной документации подъезда к территории планируемого кладбища с. Рассказиха 0,06 км; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | Краевой, местный, внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.10. строительство подъезда к территории планируемого кладбища с. Рассказиха 0,06 км; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | Федеральный, краевой, местный, внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.11. разработка проектной документации подъезда к территории кладбища п. Малая Речка 0,08 км; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | Краевой, местный, внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.12. строительство проектной документации подъезда к территории кладбища п. Малая Речка 0,08 км; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | Федеральный, краевой, местный, внебюджетные источники |  |  |
| Задача 3. Строительство объектов транспортной инфраструктуры транспортного обслуживания: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 6,3 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.1. разработка проектной документации СТО с. Рассказиха на 3 поста; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 1,2 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.2. строительство проектной документации СТО с. Рассказиха на 3 поста; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 3,3 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.3. разработка проектной документации павильона для временного пребывания пассажиров: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 1,3 | внебюджетные источники |  |  |
| с. Рассказиха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0,7 | внебюджетные источники |  |  |
| п. Нижняя Петровка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | внебюджетные источники |  |  |
| п. Малая Речка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.4. строительство павильона для временного пребывания пассажиров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Рассказиха | 25 кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 1,7 | внебюджетные источники |  |  |
| п. Нижняя Петровка | 12 кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 1,3 | внебюджетные источники |  |  |
| п. Малая Речка | 12 кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 1,3 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.5. разработка проектной документации (гаражи ведомственной принадлежности 0,5 га); | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.6. строительство (гаражи ведомственной принадлежности 0,5 га); | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.7. разработка проектной документации автодорожного моста: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъезд к сад-ву «Бытовик» с. Рассказиха | 50 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 1,9 | Федеральный, краевой, внебюджетные источники |  |  |
| Река Сухая с. Рассказиха | 25 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 1,4 |  |  |  |
| р. Петровка п. Нижняя Петровка | 30 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,46 | 1,6 |  |  |  |
| Подъезд к сад-ву «Бытовик» с. Рассказиха | 50 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 7,4 | Федеральный, краевой, внебюджетные источники |  |  |
| Река Сухая с. Рассказиха | 25 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | Федеральный, краевой, внебюджетные источники |  |  |
| р. Петровка п. Нижняя Петровка | 30 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | 4,9 | Федеральный, краевой, внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.9. разработка проектной документации пешеходного моста: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Район спортивной зоны р. Петровка п. Нижняя Петровка | 25 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 | Федеральный, краевой, внебюджетные источники |  |  |
| р. Петровка п. Нижняя Петровка | 15 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | Федеральный, краевой, внебюджетные источники |  |  |
| П. Малая Речка | 50 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 1,9 | Федеральный, краевой, внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.10. строительство пешеходного моста: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Район спортивной зоны р. Петровка п. Нижняя Петровка | 25 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 1,4 | Федеральный, краевой, внебюджетные источники |  |  |
| р. Петровка п. Нижняя Петровка | 15 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1,1 | Федеральный, краевой, внебюджетные источники |  |  |
| Задача 4 Строительство дамбы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. разработка проектной документации дамбы п. Малая Речка, 50 м; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 | Федеральный, краевой, внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.2. строительство дамбы п. Малая Речка, 50 м; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 1,8 | Федеральный, краевой, внебюджетные источники |  |  |

5.3. Сводные финансовые затраты по направлениям целевой программы

Таблица 14

| Источники и направления расходов | Сумма затрат (млн. рублей) | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2032 | Всего |  |
| Всего финансовых затрат |  |  |  | 6,7 | 17,3 | 468,76 | 492,76 |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из краевого, местного бюджета и внебюджетных источников |  |  |  | 0,4 | 9,5 | 58,26 | 68,16 |  |
| Из краевого бюджета и внебюджетных источников, |  |  |  |  | 0,9 |  | 0,9 |  |
| Из федерального, краевого, местного бюджета и внебюджетные источники (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 |  |
| Из федерального, краевого, и внебюджетные источники, |  |  |  | 6,3 | 6,9 | 384,9 | 398,1 |  |
| Из внебюджетных источников |  |  |  |  |  | 23,6 | 23,6 |  |

5.4. Ресурсное обеспечение Программы

Состояние и уровень развития транспортной инфраструктуры, как важнейший элемент функционирования и развития территории, выступают наряду с демографическим прогнозом, прогнозом экономического потенциала поселения.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на условиях софинансирования за счет следующих источников:

1. средства федерального бюджета в рамках федеральных целевых программ;

2. средства бюджета Алтайского края за счет регионального фонда софинансирования расходов;

3. средства местных бюджетов;

4. средства из внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные ресурсы банков, средства предприятий и организаций).

Общая потребность финансового обеспечения Программы на 2018-2032 годы составляет 492,76 млн. руб., из них в разрезе источников финансирования Таблица 14.

Источниками инвестиционных средств для реализации Программы по возможности выступают собственные средства предприятий организаций дорожного хозяйства, бюджетные средства МО, средства муниципального района, краевого и федерального бюджетов.

Пропорции финансирования и его распределение во времени определяют:

- инвестиционные возможности дорожных предприятий;

- инвестиционный потенциал бюджетов различного уровня.

Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических

# Оценка эффективности Программы мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского  района Алтайского края

## 7.1. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы

Результаты долгосрочной муниципальной целевой программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения на 2018 – 2032 г. определяются с помощью целевых индикаторов.

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экономической ситуации в сельском поселении за счет:

- Технологические результаты:

– обеспечение новых мест в общеобразовательных организациях;

– обеспечение новых мест в объектах здравоохранения;

– создание новых и развитие существующих спортивно-тренировочных центров;

- увеличение количества учреждений культуры и искусства;

– ликвидация дефицита объектов социальной инфраструктуры;

2. Социальные результаты:

– повышение надежности функционирования систем социальной инфраструктуры и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей;

– повышение благосостояния населения;

– снижение социальной напряженности.

3. Экономические результаты:

– повышение инвестиционной привлекательности организаций строительного комплекса поселка.

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны администрации муниципального образования Рассказихинский сельсовет, позволит достичь следующих показателей транспортного развития муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского  района в 2018 году по отношению к 2032 году.

В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень транспортного развития поселения в рамках выделенных приоритетов проводится и ежегодный мониторинг по основным целевым показателям транспортного развития территории Таблица 15.

## 7.2. Целевые индикаторы для проведения мониторинга реализации программы комплексного развития по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского  района Алтайского края

Таблица 15

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | годы реализации муниципальной программы |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2032 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Внешний транспорт |
| 1 | Обеспечение безопасности дорожного движения, улучшение структуры автомобильных дорог внешнего транспорта, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | обеспечение проектной документацией автодороги общего пользования регионального значения Фирсово–Бобровка–Рассказиха–Нижняя Петровка–Чаузово (с V на IV категорию); | % | 0 | 0 | 0 | 22,4 | 24,6 | 53 | 100 |
| 1.2 | улучшение качества дорог, безопасности дорожного движения (строительство автодороги общего пользования регионального значения Фирсово–Бобровка–Рассказиха–Нижняя Петровка–Чаузово (с V на IV категорию); | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 1.3 | обеспечение проектной документацией автодороги внутрихозяйственного назначения до объектов специального назначения межпоселкового значения: полигона твердых бытовых отходов, скотомогильника (автодороги) 2,33 км; | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 1.4 | улучшение качества дорог, безопасности дорожного движения (строительство автодороги внутрихозяйственного назначения до объектов специального назначения межпоселкового значения: полигона твердых бытовых отходов, скотомогильника (автодороги) 2,33 км; | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Улично-дорожная сеть |
| 2 | Строительство объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | обеспечение проектной документацией улично-дорожная сеть (в границах населенных пунктов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Рассказиха | 4,21 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,2 | 38,9 | 38,9 | 100 |
|  | п. Нижняя Петровка | 2,62 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,8 | 69,2 | 100 |
|  | п. Малая Речка | 0,65 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 2.2 | улучшение качества дорог, безопасности дорожного движения строительство улично-дорожная сеть (в границах населенных пунктов): | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Рассказиха | 4,21 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,43 | 69,57 | 100 |
|  | п. Нижняя Петровка | 2,62 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,43 | 69,57 | 100 |
|  | п. Малая Речка | 0,65 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,43 | 69,57 | 100 |
| 2.3 | обеспечение проектной документацией подъезда к территории планируемых территорий производственного назначения в с. Рассказиха 0,60 км;; | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2.4 | улучшение качества дорог, безопасности дорожного движения (строительство подъезда к территории планируемых территорий производственного назначения в с. Рассказиха 0,60 км); | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 2.5 | обеспечение проектной документацией подъезда к территории планируемого кладбища с. Рассказиха 0,06 км; | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 2.6 | обеспечение безопасности дорожного движения, улучшение структуры улично-дорожной сети (строительство подъезда к территории планируемого кладбища с. Рассказиха 0,06 км); | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 2.7 | обеспечение проектной документацией подъезда к существующему садоводству «Бытовик» 1.14 км; | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 2.8 | улучшение качества улично-дорожной сети, безопасности дорожного движения (строительство подъезда к существующему садоводству «Бытовик» 1.14 км); | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 2.9 | обеспечение проектной документацией подъезда к территории планируемого кладбища с. Рассказиха 0,06 км; | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 2.10 | улучшение качества улично-дорожной сети, безопасности дорожного движения (строительство подъезда к территории планируемого кладбища с. Рассказиха 0,06 км); | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 2.11 | обеспечение проектной документацией подъезда к территории кладбища п. Малая Речка 0,08 км; | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 2.12 | улучшение качества улично-дорожной сети, безопасности дорожного движения (строительство подъезда к территории кладбища п. Малая Речка 0,08 км;); | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Транспортное обслуживание |
| 3 | Строительство объектов транспортной инфраструктуры транспортного обслуживания: | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 3 | обеспечение проектной документацией СТО с. Рассказиха на 3 поста; | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 3.2 | улучшение качества предоставляемых услуг в области транспортного обслуживания (строительство СТО с. Рассказиха на 3 поста;); | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 3.3 | обеспечение проектной документацией павильона для временного пребывания пассажиров: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Рассказиха | 25 кв.м | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
|  | п. Нижняя Петровка | 12 кв.м | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
|  | п. Малая Речка | 12 кв.м | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 3.4 | улучшение качества предоставляемых услуг в области транспортного обслуживания павильона для временного пребывания пассажиров: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Рассказиха | 25 кв.м | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
|  | п. Нижняя Петровка | 12 кв.м | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
|  | п. Малая Речка | 12 кв.м | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 3.5 | обеспечение проектной документацией (гаражи ведомственной принадлежности 0,5 га); | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 3.6 | улучшение качества предоставляемых услуг в области транспортного обслуживания (строительство гаражи ведомственной принадлежности 0,5 га);. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 3.7 | обеспечение проектной документацией автодорожного моста: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подъезд к сад-ву «Бытовик» с. Рассказиха | 50 м | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
|  | Река Сухая с. Рассказиха | 25 м | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
|  | р. Петровка п. Нижняя Петровка | 30 м | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 3.8 | улучшение качества предоставляемых услуг в области транспортного обслуживания (строительство автодорожного моста: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подъезд к сад-ву «Бытовик» с. Рассказиха | 50 м | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
|  | Река Сухая с. Рассказиха | 25 м | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
|  | р. Петровка п. Нижняя Петровка | 30 м | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 3.9 | обеспечение проектной документацией пешеходного моста: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Район спортивной зоны р. Петровка п. Нижняя Петровка | 25 м | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
|  | р. Петровка п. Нижняя Петровка | 15 м | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
|  | П. Малая Речка | 50 м | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 3.10 | улучшение качества предоставляемых услуг в области транспортного обслуживания – строительство пешеходного моста: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Район спортивной зоны р. Петровка п. Нижняя Петровка | 25 м | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
|  | р. Петровка п. Нижняя Петровка | 15 м | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
|  | п. Малая Речка | 50 м | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 4 | Строительство дамбы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | обеспечение проектной документацией проектной документацией дамбы п. Малая Речка, 50 м; |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 4.2 | улучшение качества предоставляемых услуг в области транспортного обслуживания – строительство дамбы п. Малая Речка, 50 м; |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |

# 8. Механизм реализации Программы, контроль за ходом ее выполнения и механизм обновления Программы

## 8.1. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией и контроль выполнения Программы осуществляют – глава администрации Рассказихинского сельсовета Первомайского района.

Основным исполнителям Программы является Администрация муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края в лице главы администрации. Председатель комитета по делам ЖКХ, строительства и архитектуры Администрации Первомайского района несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, а также:

– определяют формы и методы управления реализацией Программы;

– координируют действия исполнителей Программы;

– ежегодно (до 1 октября) принимает от основного исполнителя предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и финансовых затрат на их реализацию.

Основной исполнитель Программы:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию программных мероприятий.

По Программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

Реализацию Программы и мониторинг осуществляет исполнитель.

Передачу при необходимости части функций муниципального заказчика подведомственным учреждениям (организациям), которым муниципальный заказчик может передавать выполнение части своих функций;

Ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

Размещение в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте администрации района информации о ходе и результатах реализации Программы.

Органы исполнительной власти и Совет депутатов МО в рамках своих полномочий осуществляют административный контроль над исполнением программных мероприятий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Организации жилищно-коммунального комплекса района участвуют в разработке программных мероприятий, контролируют исполнение программных мероприятий и отчитываются перед муниципальным заказчиком Программы.

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, согласно действующему законодательству Российской Федерации, и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления муниципального образования Рассказихинский сельсовет и утвержденного главой местной администрации Рассказихинский сельсовет. Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования, и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на соответствующий год.

Контроль расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим бюджетным законодательством, Уставом муниципального образования Рассказихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края. Должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность за невыполнение мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством.

## .2. Механизм обновления Программы

Обновление Программы производится:

– при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,

– при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

– при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Внесение изменений в Программу производится по итогам годового отчета о реализации программы, проведенного общественного обсуждения, по предложению членов Совета депутатов поселения, иных заинтересованных лиц.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.

По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

# 9. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

## 9.1. Риски реализации программы

К рискам реализации программы, которыми может управлять ответственный исполнитель, следует отнести следующие:

- институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования, что может привести к невыполнению программы в полном объеме;

- операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке их выполнения;

- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности действия программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.

Эффективности реализации программы также угрожают риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программы:

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей;

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов.

Меры управления рисками реализации программы основываются на следующих обстоятельствах:

- наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию программы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации программы. Поскольку в рамках реализации программы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовым риском;

- управление рисками реализации программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители программы, должно соответствовать задачам и полномочиям органов местного самоуправления, задействованных в реализации программы.

Для минимизации риска предусмотрены разные уровни реализации задач. При уменьшении финансирования будут изменены количественные показатели: уменьшение количества участников мероприятий, или расходов на проведение мероприятий. Организационные и управленческие риски возможны в связи с долгосрочным планированием. Устранение рисков возможно за счет оперативного мониторинга реализации Программы и корректировки задач.

## 9.2. Методика оценки эффективности муниципальной программы

1.Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;

степени реализации мероприятий муниципальной программы.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) * ((Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

( – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi/Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Fin = K/ L*100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

n

Mer  =  (1/n) *  ((Rj*100%),

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае не достижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу;

( – сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где:

O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

- высоким уровнем эффективности;

- средним уровнем эффективности;

- низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности её реализации признается низким.